ПРОЕКТ

«КОРРЕКТУРА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ С.ЛОМОВКА КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ТОМ 2

Пояснительная записка

903 - ГП

г. Перевоз

2008 г.

##### ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПРОФЕССИОНАЛ – СТРОЙПРОЕКТ»

ПРОЕКТ

«КОРРЕКТУРА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ С.ЛОМОВКА КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ТОМ 2

Пояснительная записка

903-ГП

Лицензия

Д 741371 от 06 июня 2006 года

ГС-4-52-02-27-0-5225004765-006525-1

# Генеральный  директор                                       А.А. Шершнев

### Начальник  ПКБ                                                   Г.С. Волков

### Г И П                                                                     В.Л. Беляков

КОРРЕКТУРА ОСНОВНОГО ЧЕРТЕЖА ГП

Корректура основного чертежа генерального плана разработана ПКБ ООО «Профессионал-СтройПроект».

Корректировка ранее выполненного проекта застройки вызвана следующими факторами:

а) изменением соотношения типа застройки;

б) выбором новой территории под застройку.

Село Ломовка находится в 20 км от г. Кулебаки. Связь села с г. Кулебаки осуществляется по дороге республиканского значения Арзамас – Кулебаки – Навашино – Муром.

Объем жилищного строительства определен из расчета обеспечения населения общей площадью в размере 18 м2 на человека. На текущий год население поселка составляет 1588 человек.

Расчетная общая площадь жилого фонда на первую очередь строительства составляет18*1588=28584 м2.

На расчетный срок: 18*1800=32400 м2.

В стадии строительства находятся 13 одноквартирных домов общей площадью 520 м2.

Новое жилищное строительство предусматривается преимущественно домами усадебного типа 1 этажными одно-двухквартирными, с выделением для каждой квартиры земельного приусадебного участка.

Вся территория с. Ломовка в его административных границах подразделяется на территориальные зоны, которые фиксируются в схеме градостроительного зонирования.

- В схеме градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон и их обозначения по принадлежности к соответствующему типу. Каждой территориальной зоне приписываются градостроительные регламенты.

-	Границы зон должны отвечать требованиям однозначной
идентификации принадлежности каждого земельного участка только одной из зон, выделенных на схеме. Границы зон и градостроительные регламенты устанавливаются с учётом общности функциональных и параметрических характеристик недвижимости, а также требования о взаимном не причинении несоразмеримого вреда друг другу рядом расположенными объектами недвижимости.

-	Границы территориальных зон устанавливаются по:

- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

- красным линиям;

- границам земельных участков;

- границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;

- границам муниципальных образований, в том числе границам внутри поселковых территорий поселка;

- естественным границам природных объектов;

- иным границам.

Проектируемый жилой фонд на расчетный срок по поселку составит 12360 м2 в том числе в границах разработки ПДП 7789 м2.

Параметры застройки:

1. Минимальная площадь участка.

Для территорий нового строительства:

- для жилых домов усадебного типа – 700 м2 (включая площадь застройки);

- для блокированных жилых домов (из расчета на одну квартиру) – 75 м2 (включая площадь застройки);

- для многоквартирных жилых домов.

2. Расстояние между фронтальными границами участка и основным строением:

- для участков нового строительства – до 6 м;

- для участков сложившейся застройки – в соответствии с линией застройки.

3. Минимальное расстояние от границ землевладений до строений, между строениями:

3.1. От границ соседнего участка до: основного строения -3 м, хозяйственных и прочих строений – 1 м, открытой стоянки – 1 м, отдельно- стоящего гаража – 1 м.

3.2. От основных строений до отдельно-стоящих хозяйственных и прочих строений:

- в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* (приложение 1);

- в соответствии с санитарными правилами содержания населенных мест.

Примечания:

1. Расстояние измеряется до наружных граней стен строений.

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласованию собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

4. Высота зданий.

4.1. Для всех основных строений домов усадебного типа и для блокированных домов количество надземных этажей – до 2-х с возможностью использования дополнительного мансардного этажа.

4.2. Шпили, башни, флагштоки – без ограничений.

5. Вспомогательные строения за исключением гаражей размещать со стороны улицы не допускается.

6. Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву застройки», размещаются  в отдельно-стоящих зданиях при соблюдении норм СНиП 2.07.01-89* и требований санитарных правил (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-01).

7. Предприятия обслуживания,  разрешенные «по праву застройки», размещаются в первых этажах, выходящих на улицу жилых домов, или пристраиваются к ним при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей располагаются со стороны улицы.

8. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние землевладения:

- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных построек и прочих строений, расположенных на соседних участках должно быть не менее 6 м.

9. Требования к ограждению земельных участков:

- со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;

- характер ограждения и его высота должны быть единообразны, как минимум, на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц.

Идея архитектурно-планировочного и объемно-пространственного решения поселка построена на организации основных функциональных зон – селитебной и производственной, обеспечении оптимальной трассировки пешеходных и транспортных связей, исключении транзитного движения из селитебной зоны.

Градостроительный замысел заложен в органической связи композиционного решения поселка с существующей застройкой и природными условиями местности. Проектом предусматривается выявление общественного центра, организация зоны отдыха, инженерное благоустройство и озеленение санитарно-защитной зоны.

Композиционное решение жилой зоны основано на принципе наиболее рационального использования территории, с максимальным сохранением существующего жилого фонда.

Структура поселка выявлена системой улиц и проездов, обеспечивающих удобные взаимосвязи жилых образований с общественным центром, парковой зоной  и производством.

Основным элементом архитектурно – планировочного решения объемно – пространственной композиции поселка, является общественный центр.

Общественный центр формируется на новом участке свободном застройки и благоприятном по условиям строительства в непосредственной близости поймы реки Ломовь, с раскрытием центра на главную улицу поселка и парковую зону.

Из учреждений культурно-бытового назначения на расчетный срок сохраняются здания библиотеки, и магазина.

Имеется ранее разработанный проект на строительство сельсовета, которые проектом определен на 1 очередь.

Расчет состава и вместимости учреждений культурно-бытового обслуживания, с учетом существующего, принят в соответствии со СНиП II-60-75.

В проекте заложены современные приемы планировки  и застройки, учитывающие возможность постепенного  преобразования усадьбы отделения, в благоустроенный поселок  с учетом сложившейся застройки  и имеющегося инженерного благоустройства.

Участок предусмотренный под застройку  села Ломовка  находится в восточной части землепользования  совхоза в 20 км от районного центра г. Кулебаки осуществляется по дороге республиканского значения Арзамас-Кулебаки-Навашино-Муром.

Население поселка составляет 1674 жителя. На расчетный срок население в поселке принято по архитектурно-планировочному заданию 1800 человек.

По организации личного подсобного хозяйства проектом предусматривается следующее:

Для одно - двухквартирных жилых дома выделение приусадебных участков размером до 0,12 га на каждую квартиру, для 2-х этажных жилых домов выделение приусадебных участков до 0,06 га на каждую квартиру.

Приложение 1

Основные технико-экономические показатели генерального плана с. Ломовка

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 20 ___ г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 1.1 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. | Территория Общая площадь земель городского, сельского поселения в установленных границах в том числе территории: - жилых зон из них: многоэтажная застройка 4-5 этажная застройка малоэтажная застройка в том числе: малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками - общественно-деловых зон - производственных зон - зон инженерной и транспортной инфраструктур - рекреационных зон -зон сельскохозяйственного использования - зон специального назначения - режимных зон - иных зон Из общей площади земель городского, сельского поселения территории общего пользования Из них: - зеленые насаждения общего пользования - улицы, дороги, проезды, площади - прочие территории общего пользования Из общей площади земель городского, сельского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) Из общей площади земель городского, сельского поселения территории резерва для развития поселения Использование подземного пространства под транспортную инфраструктуру и иные цели Из общего количества земель городского, сельского поселения - земли федеральной собственности - земли субъекта Российской Федерации - земли муниципальной собственности - земли частной собственности Население Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований В том числе собственно города Показатели естественного движения населения - прирост - убыль Показатели миграции населения - прирост - убыль Возрастная структура населения - дети до 15 лет - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) - население старше трудоспособного возраста Численность занятого населения – всего Из них: - в материальной сфере в том числе: промышленность строительство сельское хозяйство наука прочие - в обслуживающей сфере Число семей пи одиноких жителей – всего В том числе имеющих жилищную обеспеченность ниже социальной нормы Число вынужденных переселенцев и беженцев Жилищный фонд Жилищный фонд - всего В том числе: - государственной и муниципальной собственности - частной собственности Из общего жилищного фонда: - в многоэтажных домах - 4-5 этажных домах - в малоэтажных домах в том числе: в малоэтажных жилых домах с приквартирными земельными участками в индивидуальных жилых домах с приусадебными участками Жилищный фонд с износом более 70 % В том числе государственный и муниципальный фонд Убыль жилищного фонда всего В том числе - государственной и муниципальной собственности - частной собственности Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: - техническому состоянию - реконструкции - другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) Существующий сохраняемый жилищный фонд Новое жилищное строительство – всего В том числе - за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации и их местных бюджетов - за счет средств населения Структура нового жилищного строительства по этажности: В том числе: - малоэтажное из них: в малоэтажных жилых домах с приквартирными земельными участками в индивидуальных жилых домах с приусадебными участками - 4-5 этажное - многоэтажное Из общего объема нового жилищного строительства размещается: - на свободных территориях - за счет реконструкции существующей застройки Обеспеченность жилищного фонда - водопроводом - канализацией - электроплитами - газовыми плитами - теплом - горячей водой Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения Детские дошкольные учреждения – всего/1000 чел. Общеобразовательные школы – всего/1000 чел. Учреждения начального и среднего профессионального образования Высшие учебные заведения Больницы – всего/1000 чел. Поликлиники – всего/1000 чел. Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения Учреждения культуры и искусства – всего/1000 чел. Физкультурно-спортивные сооружения – всего/1000 чел. Учреждения санитарно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма – всего/1000 чел. Учреждения социального обеспечения – всего/1000 чел. Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения Инженерная инфраструктура и благоустройство территории Водоснабжение Непотребление – всего В том числе: - на хозяйственно-питьевые нужды - на производственные нужды Вторичное использование воды Производительность водозаборных сооружений В том числе водозаборов подземных вод Среднесуточное водопотребление на 1 человека В том числе на хозяйственно-питьевые нужды Протяженность сетей Канализация Общее поступление сточных вод – всего В том числе: - хозяйственно-бытовые сточные воды - производственные сточные воды Производительность очистных сооружений канализации Протяженность сетей Электроснабжение Потребность в электроэнергии – всего В том числе: - на производительные нужды - на коммунально-бытовые нужды Потребление электроэнергии на 1 чел. в год В том числе на коммунально-бытовые нужды Источники покрытия электронагрузок Протяженность сетей Теплоснабжение Потребление тепла В том числе на коммунально-бытовые нужды | га/м2 на чел. га/% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- га/% -- тыс. м2 -- -- -- -- чел. -- -- -- -- -- чел./% -- -- -- чел. чел./% численности занятого населения -- -- -- -- -- -- единиц -- тыс. чел. тыс. м2 общей площади квартир тыс. м2 общей площади квартир /% к общему объему жилищного фонда -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- тыс. м2 общей площади квартир /% к объему убыли жилищного фонда -- тыс. м2 общей площади квартир -- тыс. м2 общей площади квартир /% к общему объему нового жилищного строительства -- -- -- -- -- -- -- -- % общего жилищного фонда -- -- -- -- -- м2/чел. мест -- учащихся студентов коек помещений в смену соответствую- щие единицы -- -- -- -- -- -- тыс. м3/сут. -- -- % тыс. м3/сут. -- л/сут. на чел. -- км тыс. м3/сут -- -- -- км млн.кВт·ч/год -- -- кВт·ч -- МВт Км Млн Гкал/год -- | 8903 75 1200 1200 4940 102,5 1588 10,4 15 6,0 170 913 337 193 6,4 0,3 0,4 2,3 22,3 6,7 2,4 20,04 20,04 81,4 28,1 7,9 39,0 74 74 100 74 476 615 615 40 500 200 15 75 20 2160 73 700 2900 35,5 10,7 10,4 | 8903 4940 150,78 1800 24,5 16,7 9,6 31,9 20,04 400 15 75 20 73 2100 3250 |

Приложение 2

Основные технико-экономические показатели проекта планировки с. Ломовка

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 20 __ год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 8903 | 8903 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | - жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) | га / м2 / чел |  |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | многоэтажная застройка | - - | 75 |  |
|  | 3-4 этажная застройка | - - |  |  |
|  | малоэтажная застройка | - - | 1200 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | - - |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - - | 1200 |  |
|  | - объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (кроме микрорайонного значения) | - - |  |  |
|  | - рекреационных зон | - - |  |  |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | - - |  |  |
|  | - производственных зон | - - |  |  |
|  | - иных зон | - - | 4940 | 4940 |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | - - | 102,5 | 150,78 |
| 1.3 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования - всего | - - |  |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | - - |  |  |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | - - |  |  |
|  | - прочие территории общего пользования | - - |  |  |
| 1.4 | Коэффициент застройки | % | 5,3 | 30,2 |
| 1.5 | Коэффициент плотности застройки | % | 15,7 | 26,0 |
| 1.6 | Из общей территории: |  |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | га |  |  |
|  | - земли субъектов Российской Федерации | - - |  |  |
|  | - земли муниципальной собственности | - - |  |  |
|  | - земли частной собственности | - - |  | - |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел | 1588 | 1800 |
| 2.2 | Плотность населения | чел / га | 37 | 37 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. м2 общей площади квартир | 15,7 | 18 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 2 |  |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | 5,0 | 4,2 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего | - - | 0,6 | 2,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | - - |  |  |
|  | - частной собственности | - - |  |  |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль: |  |  |  |
|  | - по техническому состоянию | - - |  |  |
|  | - по реконструкции | - - |  |  |
|  | - по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) | - - |  |  |
| 3.6 | Новое жилищное строительство |  |  |  |
|  | - всего | - - | 15,7 | 18 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - малоэтажное | - - | 100 | 100 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | - - |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - - |  |  |
|  | - 4-5-этажное | - - |  |  |
|  | - многоэтажное | - - |  |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения всего/1000 чел. | мест |  |  |
| 4.2 | Общеобразовательные школы всего/1000 чел. | - - | 170 |  |
| 4.3 | Поликлиники - всего/1000 чел. | посещений в смену |  |  |
| 4.4 | Аптеки | объектов |  |  |
| 4.5 | Раздаточные пункты детской молочной кухни | порций в смену |  |  |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения - всего/1000 чел. | соответствующие единицы | 1046 | 1583 |
| 4.7 | Учреждения культуры и искусства - всего/1000 чел. | - - | 200 | 400 |
| 4.8 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | - - |  |  |
| 4.9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | - - | 24,5 | 47,0 |
| 4.10 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи | - - |  |  |
| 4.11 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | - - | 90 | 106 |
| 5 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 5.1 | Водопотребление - всего | тыс. м3 / сут |  |  |
|  | Водоотведение | - - |  |  |
|  | Электропотребление | кВт·ч/год |  |  |
|  | Расход газа | млн. м3 / год |  |  |
|  | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | млн. Гкал/год |  |  |
|  | Количество твердых бытовых отходов | тыс. м3 /сут |  |  |
|  | в том числе утилизируемых | - - |  |  |
|  | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке | га |  |  |
|  | Потребность в иных видах инженерного оборудования | соответствующие единицы |  |  |
|  | Охрана окружающей среды |  |  |  |
|  | Озеленение санитарно-защитных зон | га |  |  |
|  | Уровень загрязнения атмосферного воздуха | % ПДК |  |  |
|  | Уровень шумового воздействия | дБ |  |  |
| 5.2 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды | га |  |  |
|  | Ориентировочная стоимость строительства по первоочередным мероприятиям реализации проекта |  |  |  |
|  | Всего | млн. руб. | 6950,0 | 6750,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | - - | 4800 | 5000 |
| 5.3 | - социальная инфраструктура |  |  |  |
|  | - улично-дорожная сеть и общественный пассажирский транспорт | - - | 8,4 | 12,0 |
|  | - инженерное оборудование и благоустройство территории | - - |  |  |
|  | - прочие | - - |  |  |
| 6 | Удельные затраты |  |  |  |
| 6.1 | - на 1 жителя | тыс. руб. | 5,5 | 10,0 |
| 6.2 | - на 1 м2 общей площади квартир жилых домов нового строительства | - - | 10,7 | 16,7 |
| 6.3 | - на 1 га территории | - - |  |  |

Приложение 3

Основные технико-экономические показатели проекта застройки с. Ломовка

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 20 __ год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Территории жилых кварталов, микрорайонов в пределах | га /м2 / чел. | 20,04 | 20,04 |
|  | красных линий - всего |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - территории жилой застройки | - - | 26,10 | 32,40 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | территории многоэтажной застройки | - - | 0,5 | 0,5 |
|  | территории 4-5 этажной застройки | - - |  |  |
|  | территории малоэтажной застройки | - - | 29,0 | 28,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | - - | 26,2 | 21,7 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - - |  |  |
|  | - территории объектов социального и культурно-бытового обслуживания внемикрорайонного значения | - - | 197,7 | 239,8 |
|  | - территории общего пользования - всего | - - | 249,7 | 183,4 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | - - | 7,0 | 9,0 |
|  | проезды, площадки | - - |  |  |
|  | прочие территории общего пользования | - - | 27 | 21,2 |
|  | - территории гаражей и автостоянок для хранения индивидуального автотранспорта | - - |  |  |
|  | - прочие территории микрорайонного значения |  |  |  |
| 1.2 | Коэффициент застройки | % |  |  |
| 1.3 | Коэффициент плотности застройки | - - |  |  |
| 1.4 | Из общей территории: |  |  |  |
|  | земли федеральной собственности | га |  |  |
|  | земли субъектов Российской Федерации | - - |  |  |
|  | земли муниципальной собственности | - - |  |  |
|  | земли частной собственности | - - |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |
|  | Численность населения | тыс.чел. | 1588 | 1800 |
|  | Плотность населения (брутто) | чел./га |  | 68 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов -всего | тыс. м2 общей площади квартир |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - малоэтажный: | тыс. м2 общей площади квартир / % |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | - - |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - - |  |  |
|  | - 4-5 этажный | - - |  |  |
|  | - многоэтажный | - - |  |  |
| 3.2 | Средняя этажность жилой застройки | этаж |  |  |
| 3.3 | Количество квартир в существующем жилищном фонде - всего | квартир |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - однокомнатные | - - |  |  |
|  | - двухкомнатные | - - |  |  |
|  | - трехкомнатные | - - |  |  |
|  | - четырехкомнатные и более | - - |  |  |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд - всего | тыс. м2. общей площади квартир |  |  |
| 3.5 | Убыль жилищного фонда - всего | тыс.м2. общей площади квартир/ % к существующему фонду / % к новому строительству |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | - - |  |  |
|  | - частной собственности | - - |  |  |
| 3.6 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  |  |  |
|  | - техническому состоянию | - - |  |  |
|  | - реконструкции | - - |  |  |
|  | - другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) | - - |  |  |
| 3.7 | Новое жилищное строительство - всего | тыс. м2. общей площади квартир / % | 107,6 | 147,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - малоэтажное: | - - | 29,0 | 28,8 |
|  | из них |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | - - | 26,2 | 21,7 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - - |  |  |
|  | - 4-5 этажное | - - | 39,0 | 54,9 |
|  | - многоэтажное | - - | 41,5 | 41,4 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения всего /1000 чел. | мест |  |  |
| 4.2 | Общеобразовательные школы всего/ 1000 чел. | - - |  |  |
| 4.3 | Аптеки | объект |  |  |
| 4.4 | Раздаточные пункты детской молочной кухни | порций в смену |  |  |
| 4.5 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания - всего/1000 чел. | соответствующие единицы |  |  |
| 4.6 | Учреждения культуры и искусства - всего/1000 чел. | - - |  |  |
| 4.7 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | - - |  |  |
| 4.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | - - |  |  |
| 4.9 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи | - - |  |  |
| 4.10 | Гаражи для индивидуальных легковых автомобилей - всего /1000 чел. | маш.- мест |  |  |
| 4.11 | Открытые автомобильные стоянки для постоянного хранения легковых автомобилей - всего /1000 чел. | - - |  |  |
| 4.12 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | соответствующие единицы |  |  |
| 5 | Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |
| 5.1 | Водопотребление - всего | тыс. м3./ сут |  |  |
| 5.2 | Водоотведение - всего | - - |  |  |
| 5.3 | Электропотребление | кВт·ч/год | 21100 | 36400 |
| 5.4 | Количество квартир, обеспеченных электроплитами | квартир |  |  |
| 5.6 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал |  |  |
| 5.7 | Объем специальных мероприятий по инженерной подготовке территорий (вертикальная планировка, отвод поверхностных вод, защита от затопления, иные мероприятия) | соответствующие единицы |  |  |
| 5.8 | Потребность в иных видах инженерного оборудования | - - |  |  |
| 6 | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 6.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | га |  |  |
| 6.2 | Уровень загрязнения атмосферного воздуха | % ПДК |  |  |
| 6.3 | Уровень шумового воздействия | дБ |  |  |
| 6.4 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды | га |  |  |
| 7 | Стоимость строительства |  |  |  |
| 7.1 | Всего | млн. руб | 851,26 |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | - - | 12,000 |  |
|  | - социальная инфраструктура | - - | 12,998 |  |
|  | - улично-дорожная сеть | - - |  |  |
|  | - инженерное оборудование и благоустройство | - - | 285,5 |  |
|  | - прочие | - - | 890 | 1250 |
| 7.2 | Удельные затраты: |  |  |  |
|  | - на 1 человека | тыс. руб. | 14,5 | 25,0 |
|  | - на 1 м2 общей площади квартир нового жилищного строительства | - - | 6,7 | 16,7 |

Примечание.

Перечень основных технико-экономических показателей, перечисленных в приложениях 2-9, может уточняться при разработке градостроительной документации в зависимости от особенностей развития территорий и поселений.

Ключевые слова: градостроительная документация, застройка поселений, экспертиза и утверждение градостроительной документации, градостроительное планирование территорий

# Text boxes

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПРОФЕССИОНАЛ-СТРОЙПРОЕКТ»