Администрация  города  Нижнего  Новгорода

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

«НИЖЕГОРОДГРАЖДАННИИПРОЕКТ»

П Р О Е К Т

Генеральный  план с. Мурзицы

Мурзицкого  сельсовета  Кулебакского  района  Нижегородской  области

Положение  о  территориальном  планировании

Том  I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

г. Нижний  Новгород

2013 г.

Экз. № _______

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

“ Н И Ж Е Г О Р О Д Г Р А Ж Д А Н Н И И П Р О Е К Т “

П Р О Е К Т

Генеральный  план с. Мурзицы

Мурзицкого  сельсовета  Кулебакского  района  Нижегородской  области

Положение  о  территориальном  планировании

Том  I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Заказчик: администрация Кулебакского района Нижегородской области

Стадия:      ГП

Заказ №  1154

Инв. №  _____

| Генеральный директор института |  | Е.В. Усанов |
| --- | --- | --- |
| Технический директор |  | С.Н. Истомин |
| Главный архитектор института |  | Ю.Н. Карцев |
| Начальник Отдела Генплана |  | В.М. Парфенов |
| Начальник отделения Генплана области |  | Н.А. Валуйская |

г. Нижний  Новгород

2013 г.

ПРОЕКТ  разработан  творческим  коллективом  в  составе :

| Архитектурно-планировочная часть: |
| --- |
| Начальник Отдела Генплана | - Парфенов В.М. |
| Начальник отделения Генплана области | - Валуйская Н.А. |
| Ведущий архитектор | - Подставочкина М.В. |
| Архитектор | - Литаров Ю.Л. |
| Экономическая часть проекта: |
| Руководитель группы | - Шорина Н.А. |
| Инженер I категории | - Корнилова А.Н. |
| Улично-дорожная сеть и транспорт: |
| Руководитель группы транспорта - Корнилов А.Е. |
| Инженерное оборудование: |
| Ведущий инженер ВК | - Зверева Л.А. |
| Ведущий инженер ЭЛ | - Ермолаев В.А. |
| Ведущий инженер ЭЛ | - Макарова Е.А. |
| Ведущий инженер ТГ | - Кисель Н.В. |
| Инженер I категории ТГ | - Малышева М.А. |
| Инженерно-технические мероприятия по предупреждению риска возникновения ЧС: |
| Начальник отделения Генплана области | - Валуйская Н.А. |
| Архитектор | - Литаров Ю.Л. |
| Охрана окружающей среды: |
| Начальник инженерного отделения | - Рахманова Н.П. |
| Инженер-эколог I категории | - Рудакова Е.В. |
| Инженер-эколог | - Лякуева К.Г. |
| Правила землепользования и застройки, схема градостроительного зонирования территории: |
| Начальник отделения Генплана области | - Валуйская Н.А. |
| Архитектор | - Литаров Ю.Л. |
| В оформлении принимали участие: |
| Руководитель группы транспорта | - Корнилов А.Е. |
| Архитектор | - Литаров Ю.Л. |
| Ведущий инженер ВК | - Зверева Л.А. |
| Ведущий инженер ЭЛ | - Макарова Е.А. |
| Инженер I категории ТГ | - Малышева М.А. |
| Инженер-эколог | - Пьянзина Е.В. |
| Руководитель группы (компьютерный набор, форматирование) | - Зарубина Н.В. |

СОСТАВ  проекта :

| № п/п | Наименование | Материал использования | Кол-во экз. | Секрет- ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка. Генеральный план. Положение о территориальном планирова- нии. Том I | Переплет | 4 | н/с | экз. № 2 в архиве института |
| 2. | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию проекта. Том II | Переплет | 4 | н/с | -«- |
| 3. | Графические материалы. Демонстрационные чертежи. Том III | Бумага компьютерная графика | 3 | н/с | -«- |

ПЕРЕЧЕНЬ   графических  материалов :

| № п/п | Наименование | Секрет- ность | Масштаб | Материал использования | Инв. № | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Карта положения населенного пункта в системе расселения | н/с | 1:25000 | Бумага, компьютерная графика, компьютерная иллюстрация |  | Материал по обосно- ванию |
| 2. | Карта современного использования территории (опорный план) | н/с | 1:2000 | -«- |  | Материал по обосно- ванию |
| 3. | Проектный план. Сводная карта (основной чертеж). Зонирование территории | н/с | 1:2000 | -«- |  | Утверж- даемая часть |
| 4. | Карта ограничений использо- вания территорий (охрана окружающей среды) | н/с | 1:2000 | -«- |  | Материал по обосно- ванию |
| 5. | Карта развития объектов культурно-бытовой и социальной инфраструктуры | н/с | 1:2000 | -«- |  | Материал по обосно- ванию |
| 6. | Карта развития объектов транспортной инфраструктуры | н/с | 1:2000 | -«- |  | Материал по обосно- ванию |
| 7. | Карта развития объектов и сетей инженерно-техниче- ского обеспечения (водо- снабжение и канализация) | н/с | 1:2000 | -«- |  | Утверж- даемая часть |
| 8. | Карта развития объектов и сетей инженерно-техниче- ского обеспечения (теплогазоснабжение) | н/с | 1:2000 | -«- |  | Утверж- даемая часть |
| 9. | Карта развития объектов и сетей инженерно-техниче- ского обеспечения (электроснабжение и связь) | н/с | 1:2000 | -«- |  | Утверж- даемая часть |
| 10. | Карта границ территорий, под- верженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природ- ого и техногенного характера | н/с | 1:2000 | -«- |  | Материал по обосно- ванию |

ТОМ  I

Положение  о  территориальном  планировании

Пояснительная  записка

Оглавление :

| Главы | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 8 |
| Глава 1. | 1.1. Цели и задачи территориального планирования 1.2. Общие сведения об объекте проектирования 1.3. Требования по обеспечению сохранности объектов археологического наследия | 9 11 12 |
| Глава 2. | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения | 14 |
|  | 2-1. Предложения по изменению границ населенного пункта | 14 |
|  | 2-2. Предложения по функциональному зонированию территории населенного пункта | 15 |
|  | 2-3. Размещение планируемых объектов капитального строительства местного значения | 16 |
|  | 2-3.1. Размещения планируемых объектов капитального строительства транспорта | 16 |
|  | 2-3.2. Размещения планируемых объектов капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства | 17 |
|  | 2-3.3. Размещения планируемых объектов энергетических систем местного значения | 17 |
|  | 2-3.4. Размещения планируемых линейных объектов местного значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий (в области газоснабжения) | 18 |
|  | 2-3.5. Размещения планируемых объектов капитального строительства социальной инфраструктуры | 18 |
|  | 2-4. Мероприятия по охране окружающей среды для развития территорий планировочных объектов капитального строительства | 19 |
|  | 2-5. Основные технико-экономические показатели. Параметры функциональных зон. | 22 |

ТОМ  II

Материалы  по  обоснованию  проекта  Генерального  плана

Пояснительная  записка

Оглавление:

| Главы раздела | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Введение. Цели и задачи разработки проекта |  |
| Глава I | Анализ современного состояния |  |
| I.1. | Особенности размещения населенного пункта групповой системе расселения |  |
| I.2. | Требования по обеспечению сохранности объектов археологического наследия |  |
| I.3. | Природно-климатические условия |  |
| I.4. | Современное использование территории |  |
| Глава II | Основные направления градостроительного развития |  |
| II.1. | Демографический прогноз численности населения. |  |
| II.2. | Обоснование территориального развития населенного пункта |  |
| II.3. | Архитектурно-планировочная организация территории. Зонирование территории |  |
| II.4. | Жилой фонд |  |
| II.5. | Общественно-деловые зоны (учреждения и предприятия социального и культурно-бытового обслуживания) |  |
| Глава III | Транспортная инфраструктура (улично-дорожная сеть и транспорт) |  |
| III.1. | Внешний транспорт и дороги |  |
| III.2. | Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание |  |
| III.3. | Гаражи, стоянки, предприятия по обслуживанию транспорта, АЗС |  |
| III.4. | Основные объемы работ по УДС и транспорту. Стоимость I очереди строительства |  |
| Глава IV | Инженерная инфраструктура. (Инженерное оборудование) |  |
| IV.1. | Водоснабжение |  |
| IV.2. | Канализация |  |
| IV.3. | Дождевая канализация |  |
| IV.4. | Теплоснабжение |  |
| IV.5. | Газоснабжение |  |
| IV.6. | Электроснабжение |  |
| IV.7. | Связь |  |
| Глава V | Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду |  |
| V.1. | Анализ экологических проблем и природных особенностей территории |  |
| 1 | 2 | 3 |
| V.2. | Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна |  |
|  | 2.1. Анализ состояния атмосферного воздуха |  |
|  | 2.2. Источники загрязнения 2.3. Характеристика и размеры санитарно-защитных зон 2.4. Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха |  |
| V.3. | Оценка состояния подземных и поверхностных вод |  |
|  | 3.1. Оценка состояния водных объектов 3.2. Водоохранные зоны водных объектов 3.3. Источники водоснабжения |  |
| V.4. | Оценка состояния и мероприятия по охране почв |  |
|  | 4.1. Загрязнение почв 4.2. Нарушенные территории 4.3. Проектные предложения |  |
| V.5. | Оценка влияния физических факторов на окружающую среду |  |
|  | 5.1. Шум 5.2. Электромагнитные излучения 5.3. Радиация, ионизирующее излучение |  |
| V.6. | Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов |  |
|  | 6.1. Кладбища 6.2. Ветстанция 6.3. Скотомогильники |  |
| V.7. | Санитарная очистка территории |  |
|  | 7.1. Бытовые отходы 7.2. Промышленные отходы |  |
| V.8. | Оценка состояния природного комплекса и предложения по улучшению ландшафта 8.1. Характеристика зеленого фонда 8.2. Особо охраняемые природные территории 8.3. Животный мир, в том числе рыбные запасы |  |
| V.9. | Санитарно-эпидемиологическая обстановка |  |
| V.10. | Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды |  |
| Глава VI | Инженерно-технические мероприятия по предупрежде- нию риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
| Глава VII | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| Глава VIII | Основные технико-экономические показатели. Стоимость I очереди строительства. Распределение земель по функциональным зонам |  |
|  | Приложения: |  |
| - | Иллюминированные материалы; |  |
| - | Задание на разработку проекта |  |
| - | Технические возможности инженерного оборудования; |  |
| - | Протоколы совещаний и рассмотрений проекта |  |

Введение

Проект «Генерального плана с.Мурзицы Кулебакского муниципального района Нижегородской области» выполнен по заказу администрации Кулебакского района в соответствии с заданием на разработку проекта от 2012 г.

Генеральный план является документом территориального планирования, устанавливающим функциональное зонирование ее градостроительного развития в целом разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности.

При разработке проекта использованы материалы: сельской администрации, служб администрации Кулебакского района.

Проект выполнен в соответствии с требованиями:

| - | Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ; |
| --- | --- |
| - | СНиП 11-04-2003 (Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации); |
| - | (Санитарные эпидемиологические правила и нормативы) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, 2007г.; |
| - | Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2011г. № 136-ФЗ; |
| - | «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденных приказом Министерства РФ от 26.05.2011г. № 244; |
| - | Закона «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области; |
| - | Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ; |
| - | «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; |
| - | в соответствии с требованиями, изложенными в письме Заместителя Министра регионального развития РФ от 05.08.2011г. № 21139-АВ/02; |
| - | «СП 53.13330.2011. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*; |
| - | Закона Нижегородской области «Об основах регулирования градостроительной деятельности территории Нижегородской области» от 08.04.2008г. № 37-З. |

Проект разработан на следующие этапы:

I очередь строительства  – 2020 год.

Расчетный срок – 2035 год.

Глава  I

I.1. Цели  и  задачи  территориального  планирования

Генеральный план территории с.Мурзицы разрабатывается с целью эффективного функционального использования территории, решения экологических, социальных, хозяйственных, земельных и эстетических проблем организации среды жизнедеятельности населения.

В соответствии с Градостроительным Кодексом целью разработки Генерального плана является определение направления развития планировочного каркаса населенного пункта и функционального назначения территории.

Основные  задачи  генерального плана:

| - | выявление проблем градостроительного развития территории села и разработка мероприятий, обеспечивающих создание комфортной среды проживания; |
| --- | --- |
| - | определение функционального назначения отдельных элементов и установление градостроительных регламентов, используемых при организации строительства и оформлении градостроительной документации; |
| - | разработка перечня мероприятия по организации положений Генерального плана; программы инвестиционного освоения территории; |
| - | определение границ населенных пунктов, установление параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием Федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройство территории; |
| - | анализ экологического состояния территории, выявление всех ограничений, определяющих возможности её использования в жизнедеятельности городского населения; |
| - | разработка предложений по перспективному развитию и территориальной организации производственной сферы деятельности населения; |
| - | совершенствование сложившегося расселения с учетом перспектив дальнейшего развития населенного пункта; |
| - | развитие территорий и архитектурно-планировочных структур, отдельных жилых, производственных образований, определение их границ; |
| - | развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. |

Важной задачей территориального планирования является установление и изменение в установленном законом порядке границы населенного пункта.

Необходимость учета множества факторов развития территории требует анализа ее комплексного развития, а также выявления ограничений по ее использованию.

По градостроительному Кодексу Российской Федерации оценка комплексного развития территории тесно связана с задачами размещения объекта капитального строительства регионального и местного значения и определением территорий, благоприятных для капитального строительства. Целью комплексного развития является взаимоувязыванное развитие отраслей специализации и объектов капитального строительства регионального, федерального и местного значения. Оценка комплексного развития отражает уровень увязки региональных интересов с федеральными задачами и иными интересами по использованию территории и определяет предпосылки для решения частных задач территориального планирования.

Целями и задачами комплексного развития территории населенного пункта являются:

| - | развитие производительных сил на основе сбалансированного учета социальных, экологических и экономических факторов; |
| --- | --- |
| - | формирование единого хозяйственного комплекса на основе взаимоувязанного развития ведущих и вспомогательных отраслей федеральной специализации, отраслей регионального значения, транспортной, инженерной и социальной инфраструктур; |
| - | взаимная увязка интересов промышленного освоения, сельскохозяйственной и природоохранной деятельности для обеспечения устойчивого развития территории. |

Главной целью территориального планирования села является обеспечение устойчивого развития территории через формирование правовых инструментов реализации полномочий органов государственной власти. Территориальное планирование села – планирование развития его территории, включая установление функциональных зон, определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства, зон с особыми условиями использования территорий. Конкретные задачи территориального планирования вытекают из определения его назначения в Градостроительном Кодексе РФ (статья 9, п.1): «Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Проектные предложения по территориальному планированию направлены на достижение устойчивого социально-экономического развития путем последующей реализации планируемых мероприятий органами управления города через градостроительную, земельную, инвестиционную, экономическую политики.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает взаимную увязку мероприятий по территориальному планированию и землепользованию. В частности, определение зон размещения объектов капитального строительства должно учитывать категории земель, на которых предполагается их размещение.

Обоснованные в Генеральном плане села предложения по переводу земель или земельных участков из одной категории в другую или изменению их границ, имеют правовой характер и должны учитываться в конкретной правоприменительной практике при решении вопросов установления вида целевого использования земель, предоставлении земельных участков.

В проекте Генерального плана села в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ обосновываются предложения по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, а также даются основные направления возможного изменения границ и предложения по преобразованию сельской территории.

Принципы устойчивого развития территорий тесно связаны с задачами обеспечения экологического равновесия природно-ландшафтных комплексов. Для этого в настоящей работе анализируется техногенное воздействие на окружающую среду.

I.2. Общие  сведения  об  объекте  проектирования

Село Мурзицы Кулебакского района расположено севернее административного центра Кулебакского района – города Кулебаки, в        км от него.

Населенный пункт ограничивает:

| - | с севера, северо-запада – земли сельскохозяйственного назначения сельского поселения «Мурзицкий сельсовет»; |
| --- | --- |
| - | с востока, запада – земли лесного фонда; |
| - | с юга – производственная зона; |
| - | с юго-запада – земли сельскохозяйственного назначения сельского поселения «Мурзицкий сельсовет». |

Село Мурзицы имеет компактную планировочную структуру, которую представляют, в основном, кварталы малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-2 эт.) с приусадебными участками и кварталы малоэтажной многоквартирной жилой застройки (2-3 эт.), расположенные в центральной и восточной частях села (по улицам: Новая Стройка, Советская).

Населенный пункт размещен на сложном рельефе, территория изрезана небольшими оврагами. По центру села проходит главная улица населенного пункта – улица Советская, которую замыкает участок школы, расположенный в северной части села. В центральной части населенного пункта на ул.Новая Стройка, проходящей параллельно ул.Советской, размещается общественный центр села, который формируют следующие здания и сооружения: администрация, магазин, церковь, клуб, ФАП.

Имеется небольшой подцентр в восточной части села, где расположены: почта, узел связи, библиотека, магазин.

В южной части села расположена производственная зона, которую формируют следующие предприятия: склады, гаражи, автотехника, деревообрабатывающие цеха нескольких ЧП.

В восточной части села размещены частные гаражи. В южной части населенного пункта находится сельское кладбище.

Рекреационная зона находится в западной и юго-западной частях села.

1.3. Требования   по  обеспечению  сохранности  объектов  археологического  наследия

В пределах границ территорий памятников археологии пользователь (собственник) земельного участка:

| - | заключить с специально уполномоченным региональным госорганом охраны объектов культурного наследия (далее региональный госорган) Охранное обязательство по земельному участку, в пределах которого располагается памятник археологии; |
| --- | --- |
| - | при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ до начала их проведения согласовывать с региональным госорганом проекты хозяйственного освоения земельных участков, проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ; |
| - | разработать в составе проекта строительства хозяйственной и иной деятельности раздел об обеспечении сохранности памятника археологии и согласовать данный раздел в региональном госоргане; |
| - | обеспечить организацию проведения и финансирование археологических работ в соответствии с разделом об обеспечении сохранности памятника археологии; материалы археологических работ представить в региональный госорган. |

Вне границ территорий памятников археологии пользователь (собственник) земельного участка или заказчик работ до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязан:

| - | согласовать акт выбора земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению с региональным госорганом; |
| --- | --- |
| - | обеспечить проведение и финансирование историко-культурной (археологиче- ской) экспертизы земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению; |
| - | представить в региональный госорган Заключение специализированной научно-исследовательской организации археологического профиля по результатам историко-культурной (археологической) экспертизы о наличии либо отсутствии неизвестных ранее объектов археологического наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению; |
| - | в случае выявления в границе земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, неизвестного ранее объекта археологического наследия, в составе проекта на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разработать раздел об обеспечении его и согласовать данный раздел в региональном госоргане; |
| - | обеспечить организацию проведения и финансирование археологических работ в соответствии с разделом об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия, материалы археологических работ представить в региональный госорган. |

Глава  2

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ  ПЛАНИРОВАНИЮ

И  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  ИХ  ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Предложения  по  изменению  границ  населенного  пункта

Генеральным планом с.Мурзицы внесены предложения по изменению существующей поселковой черты и упорядочению границ села. Одной из причин разработки проекта генерального плана является включение в границы населенного пункта новых территорий для развития жилых зон (малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-3 эт.) с приусадебными участками).

Потребности в дополнительных территориях вызваны увеличением строительства индивидуального жилого фонда.

В существующих границах с.Мурзицы находится 219 га, на расчетный срок (2035г.) проектирования предлагается включение в границы села 37 га (в том числе на I очередь строительства 37 га). Итого в границах населенного пункта на расчетный срок строительства – 256 га.

Генеральный план предусматривает рациональное использование территории с учетом существующей застройки.

В пределах существующих границ села и на расчетный срок территория населенного пункта используется под развитие территориальных зон: жилой, общественно-деловой, инженерно-транспортной инфраструктуры, рекреационной, производственной и других.

Дополнительно включаемые территории в границы села:

| - | в северо-западной, северной части населенного пункта включается часть участка 21,2 га с кадастровым номером 52:39:0030001:571 для размещения жилой зоны, за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения; |
| --- | --- |
| - | в южной части села включается территория существующих предприятий земель промышленности – 12,8 га (с переводом в производственную зону) часть кадастрового квартала 52:39:0030001; |
| - | в юго-восточной части села включается участок 3,0 га под размещение жилой зоны (часть кадастрового квартала 52:39:0030001). |

2.2. Предложение  по  функциональному  зонированию  населенного  пункта

Основными задачами архитектурно-планировочной организации территории являются:

| - | обеспечение планировочными средствами оптимальных условий для выявления потенциальных возможностей и рационального использования земель и других имеющихся ресурсов на основе сохранения экологического баланса и улучшения окружающей среды; |
| --- | --- |
| - | формирование целостного социально-производственного градостроительного пространства в гармоничном сочетании с природным ландшафтом; |
| - | определение роли, места, функции населенного пункта в системе поселения с учетом производственных отношений, потребления социальных благ, реализации других сфер жизнедеятельности населения. |

Проектные предложения разработаны на основе анализа современного состояния территории и в связи с поставленными задачами включают следующие вопросы: уточнение границ территории населенного пункта: совершенствование системы расселения в увязке с динамикой демографических процессов и предполагаемыми изменениями численности населения, характере землепользования, многоукладностью хозяйствования; выбор структуры производства и размещение производственных объектов, проектного жилья, учреждений отдыха, развитие социальной и инженерной инфраструктуры, мероприятия по улучшению ландшафта, внешнему благоустройству; архитектурно-планировочная организация территории населенного пункта, жилых и производственных зон, общественных центров, зон и учреждений отдыха.

Функциональное зонирование территории делит населенный пункт на четкие функциональные зоны: жилую, общественно-деловую, рекреационную, производственную. инженерно-транспортной инфраструктуры, сельскохозяйственного использования, специального назначения.

Жилая зона занимает в селе большую часть территории и представлена:

| - | малоэтажной индивидуальной жилой застройкой (1-2 эт.) с приусадебными участками, существующую и проектируемую в северной, юго-восточной частях населенного пункта; |
| --- | --- |
| - | многоквартирной малоэтажной жилой застройкой, расположенной в центральной и восточной частях населенного пункта. |

Размещение нового строительства на территории села запроектировано из условий выявления на расчетный период основных элементов поселковой структуры, обеспечения равномерного расселения населения по территории села, формирования законченного архитектурно-пространственного облика населенного пункта.

Элементы сельского плана должны получить архитектурные трактовки, проработаны с учетом сложившейся застройки и содержать в себе индивидуальный художественный образ старинного русского поселения.

Общественно-деловая зона представлена:

| - | общественным центром села, расположенным в центральной части населенного пункта (ул.Новая Стройка) и подцентрами, которые находятся в восточной и северной частях села. |
| --- | --- |

Рекреационная зона включает в себя территории озелененных оврагов, берега небольших прудов, расположенных на территории села.

Зона транспортной инфраструктуры (внутрипоселковых улиц и проездов) включает в себя территории проезжей части, зеленые насаждения, тротуары.

Производственная зона сосредоточена на одной площадке, где размещены предприятия деревообработки и складские помещения. Она расположена к югу от села.

Зоны сельскохозяйственного использования занимают незначительные территории и находятся в западной части села (на данной территории проектируются резервы жилой зоны).

2-3. Размещение  планируемых  объектов  капитального  строительства

местного  значения

2-3.1. Размещение  планируемых  объектов  капитального  строительства  транспорта

Для стабильной и эффективной работы транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети села Мурзицы, проектом предлагаются следующие мероприятия:

| - | увеличение протяженности главных улиц населенного пункта на 0,4 км на I очередь; |
| --- | --- |
| - | увеличение протяженности основных улиц населенного пункта на 0,7 км на I очередь; |
| - | устройство твердого покрытия и благоустройство второстепенных улиц населенного пункта протяженностью 7,4 км (в том числе 6,4 км на I очередь); |
| - | устройство твердого покрытия и благоустройство проездов населенного пункта на 7,2 км (в том числе 6 км на I очередь); |
| - | строительство гаражного массива на 193 м/м (в том числе 110 м/м на I очередь); |
| - | строительство станции технического обслуживания на три поста (в том числе на один пост на I очередь); |
| - | строительство автозаправочной станции на расчетный срок. |

2-3.2. Размещение  планируемых  объектов  капитального  строительства

жилищно-коммунального хозяйства

Водоснабжение

Развитие системы водоснабжения с.Мурзицы:

| - | строительство нового подземного водозабора на I очередь; |
| --- | --- |
| - | строительство водопроводных сетей– 3.76 км (в т.ч.на I очередь – 2.46 км); |
| - | реконструкция водопроводных сетей – 4.81 км (в т.ч. 3.32 км на I очередь); |
| - | организация постоянного лабораторного контроля за качеством воды источников хоз-питьевого водоснабжения. |

Канализация

Развитие системы бытовой канализации с.Мурзицы:

| - | строительство канализационных сетей – 5.81 км (в т.ч. 2.70 км на I очередь) ; |
| --- | --- |
| - | строительство канализационных насосных станций - 3 шт. (в т.ч. 1 шт.- на I очередь). |

2-3.3. Размещения  планируемых  объектов  энергетических  систем

местного  значения

Теплоснабжение

Проектом генерального плана с. Мурзицы предусматривается:

| - | оборудование индивидуальных жилых домов котлами на газовом топливе на расчетный срок строительства - 204 единиц, в том числе на I очередь - 100 единиц; |
| --- | --- |
| - | строительство для дошкольного учреждения на I очередь котельной мощностью 0,14 МВт; |
| - | строительство для аптеки на I очередь котельной мощностью 0,043 МВт; |
| - | строительство для магазина на I очередь котельной мощностью 0,078 МВт; |
| - | строительство для магазина на расчетный срок котельной мощностью 0,07 МВт; |
| - | строительство для предприятия общественного питания на I очередь котельной мощностью 0,31 МВт; |
| - | строительство для 2-х предприятий бытового обслуживания 2 котельные мощностью 0,037 МВт каждая, в том числе 1 котельная на I очередь; |
| - | строительство для отделения сбербанка на I очередь котельной мощностью 0,08 МВт; |
| - | строительство для пожарного депо на I очередь котельной мощностью 0,15 МВт; |
| - | строительство для бани на I очередь котельной мощностью 0,9 МВт; |
| - | строительство для существующей школы по ул. Гагарина блочной котельной на газовом топливе на I очередь; |
| - | ликвидация котельной по ул. Гагарина на расчетный срок; |
| - | строительство тепловых сетей – 0,2 км на I очередь; |
| - | строительство для СТО на I очередь котельной мощностью 0,7 МВт. |

2-3.4. Размещения планируемых линейных объектов местного значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий

(в области газоснабжения)

Развитие системы газоснабжения в с. Мурзицы:

| - | строительство газопроводов высокого давления Р=0,6 МПа 2,5 км, в том числе на I очередь – 1,5 км; |
| --- | --- |
| - | строительство 3 ПГБ на расчетный срок, в том числе на I очередь 2 ПГБ. |

Электроснабжение

| - | Cооружение 5 шт. новых однотрансформаторных ТП-6/0,4 кВ, в т.ч. 3 шт. – на I очередь; |
| --- | --- |
| - | строительство 1,9 км. ВЛ-6 кВ на ж/б опорах с подвеской провода СИП, в т.ч. 1,2 км – на I очередь; |
| - | строительство 4,6 км. линий наружного освещения 0,4 кВ магистральных улиц новой застройки, в том числе 3,0 км. – на I очередь. |

Связь

| - | Монтаж 220 шт. телефонных точек, включая оборудование и линейные сооружения, в том числе 115 шт. - на I очередь; |
| --- | --- |
| - | монтаж 210 шт. трёхпрограммных приёмников эфирного радиовещания, в том числе 100 шт. - на I очередь. |

2-3.5. Размещение  планируемых  объектов  капитального  строительства

социальной инфраструктуры

На территории c. Мурзицы на расчетный срок  получат развитие площадки нового жилищного строительства, здесь будет вестись индивидуальная малоэтажная застройка общей площадью 36,7 тыс.м2 в количестве 204 дома. В том числе на I очередь реализации планируется построить 100 домов общей площадью 18,0  тыс. м2.

Для полного обеспечения объектами  культурно-бытового обслуживания  населения проектом предлагается новое строительство:

Дошкольных учреждений: дошкольное учреждение на расчетный срок, в том числе на I очередь реализации на 30 мест.

Предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания и коммунального хозяйства: на расчетный срок, в том числе на I очередь реализации магазин на 450,0 м2 торг.площ., на расчетный срок на 150,0 м2 торг.площ., на расчетный срок, в том числе на I очередь реализации одна аптека;  предприятие общественного питания на расчетный срок, в том числе на I очередь на 40 посад.мест; предприятие бытового обслуживания на расчетный срок, в том числе на I очередь реализации на 5 раб. мест, на расчетный срок еще одно на 5 раб мест, на расчетный срок, в том числе на I очередь реализации баня на 20 мест; на расчетный срок, в том числе на I очередь реализации пожарное депо на 3 машины.

Учреждений спортивных сооружений: спортивная территория на расчетный срок, в том числе на I очередь на 0,2 га.

Учреждений кредитно-финансового назначения: на расчетный срок, в том числе на I очередь реализации отделение сбербанка.

2-4. Мероприятия  по  охране  окружающей  среды  для  развития  территорий планировочных  объектов  капитального  строительства

Проектом генплана предусматривается:

| - | Проведение полной инвентаризации объектов, расположенных на территории села, являющихся возможными источниками загрязнения окружающей среды в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция; |
| --- | --- |
| - | Не допускать размещение жилых домов и иных объектов, в соответствии с требованиями п.5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция, в санитарно-защитной зоне и зоне санитарного разрыва объектов, являющихся источниками загрязнения окружающей среды; |
| - | Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по снижению вредного воздействия на окружающую среду всем предприятиям, являющимся источниками загрязнения окружающей среды; |
| - | Разработать проекты санитарно-защитных зон для всех объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в первую очередь для жестяного цеха; |
| - | Организация санитарно-защитных зон предприятий и объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека с выполнением озеленения этих зон, согласно нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция; |
| - | Организация единой санитарно-защитной зоны от промышленно-складской зоны на юге села, проведение мероприятий для её озеленения и благоустройства согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СП 42.13330.2011; |
| - | Озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон от котельных и гаражного массива на ул. Строителей согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СП 42.13330.2011; |
| - | Строительство газовой котельной на I очередь и последующая ликвидация угольной котельной на ул. Гагарина; |
| - | Вынос гаражного массива по ул. Новая Стройка на I очередь реализации проекта; |
| - | Организация нового подземного водозабора на севере села Мурзицы; |
| - | Оборудование нецентрализованных источников водоснабжения предусматривается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; |
| - | Разработка и утверждение в соответствующем порядке проектов зон санитарной охраны проектируемых источников водоснабжения; |
| - | Строгое соблюдение правил содержания I-III поясов ЗСО в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»; |
| - | Предусмотреть комплекс мероприятий по обеспечению населения питьевой водой гарантированного качества, как по химическим, так и по микробиологическим показателям в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; |
| - | Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю; |
| - | Дальнейшее канализование села; |
| - | Ликвидация всех стихийных свалок мусора в районе частного сектора и гаражных массивов; |
| - | Благоустройство существующего кладбища в соответствии с инструкцией о порядке похорон и содержания кладбищ в Российской Федерации, МДС 13-2.2000; |
| - | Вывоз снега осуществлять на специально оборудованную площадку под снегохранилище, на I очередь строительства; |
| - | Организацию санитарной очистки территории необходимо производить согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; |
| - | Внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов на расчетный срок; |
| - | Сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников, как с территории предприятий, организаций и учреждений, так и в жилищном фонде, с последующим вывозом, согласно графику вывоза ТБО на межмуниципальный полигон ТБО в городском округе г. Выкса, в соответствии с постановлением правительства Нижегородской области от 30 августа 2012 г. № 584 «Об утверждении Общей схемы расположения межмуниципальных объектов размещения отходов на территории Нижегородской области»; |
| - | Сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов должны соответствовать требованиям «Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. N 681; |
| - | При строительстве конкретных зданий и сооружений необходимо проведение радиационных изысканий с определением концентрации газа радона и гамма-фона; |
| - | Посадка вдоль дорог зеленых насаждений; |
| - | Сохранение существующих озелененных территорий, вынужденный снос зеленых насаждений, попадающих под застройку, оформить в установленном законом порядке с обязательным компенсационным озеленением прилегающей территории ценными породами деревьев и кустарников; |
| - | Организация благоустроенной рекреационной зоны для отдыха жителей села Мурзицы. |

2.5. Основные  технико-экономические  показатели. Параметры функциональных зон

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Существ. положение | I очередь реализации | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь земель в границах проектирования | га | 219,0 | - | 256,0 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения, в том числе: | чел. | 1766 | 2070 | 2392 |
|  | - в сельском поселении | чел. | 1766 | 1770 | 1780 |
|  | - в зонах рынка недвижимости | чел. | - | 300 | 612 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Общий объем жилого фонда, в том числе: | тыс.м2 общ. площ. | 30,4 | 48,4 | 67,1 |
|  |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - | существующий сохраняемый | тыс.м2 общ. площ. | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
|  |  | % | 100,0 | 62,9 | 45,3 |
| - | новое строительство | тыс.м2 общ. площ. | - | 18,0 | 36,7 |
|  |  | % | - | 37,1 | 54,7 |
| 3.2 | Общий объем нового жилищного строительства всего, в том числе по типу застройки: | тыс.м2 общ. площ. | - | 18,0 | 36,7 |
|  |  | % | - | 100,0 | 100,0 |
| - | индивидуальный малоэтажный | тыс.м2 общ. площ. | - | 18,0 | 36,7 |
|  |  | % | - | 100,0 | 100,0 |
| 3.3 | Средняя обеспеченность жилым фондом: |  |  |  |  |
|  | в сельском поселении | м2/чел | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
|  | в зонах рынка недвижимости | м2/чел | - | 60,0 | 60,0 |
| 3.4 | Среднеежегодный ввод жилого фонда | тыс.м2 общ. площ. | - | 2,2 | 1,6 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 4.1 | Объекты дошкольного учреждения | мест | 140 | 170 | 170 |
|  | Обеспеченность на 1000 чел. | факт | 79 | 82 | 71 |
|  |  | норма | 65 | 67 | 70 |
| 4.2 | Объекты учебно- общеобразовательного учреждения | мест | 300 | 300 | 300 |
|  | Обеспеченность на 1000 чел. | факт | 170 | 145 | 125 |
|  |  | норма | 119 | 121 | 123 |
| 4.3 | Объекты торгового назначения | м2 торг. площ. | 171,1 | 621,1 | 721,1 |
|  | Обеспеченность на 1000 чел. | факт | 96,9 | 300,0 | 301,5 |
|  |  | норма | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 4.4 | Объекты общественного питания | посад. мест | 60 | 100 | 100 |
|  | Обеспеченность на 1000 чел. | факт | 34 | 48 | 42 |
|  |  | норма | 40 | 40 | 40 |
| 4.5 | Объекты бытового обслуживания | раб. мест | - | 5 | 10 |
|  | Обеспеченность на 1000 чел. | факт | - | 2 | 4 |
|  |  | норма | 4 | 4 | 4 |
| 4.6 | Объекты культурно- досугового назначения | мест | 200 | 200 | 200 |
| 4.7 | Учреждения жилищно- коммунального хозяйствования: |  |  |  |  |
|  | - Бани | мест | - | 20 | 20 |
|  | - Пожарное депо | машины | - | 3 | 3 |
| 5. | Ритуальное обслуживание |  |  |  |  |
|  | - Кладбище в границе проектирования | га | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 6. | Зона мест общего пользования | га | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
|  |  | м2 на 1 тыс.чел. | 15,9 | 13,5 | 12,0 |
| 7. | Инженерное оборудование |  |  |  |  |
| 7.1 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | - Общий расход тепла | Мвт/Гкал в час | 3,44/2,96 | 7,68/6,6 | 10,42/8,98 |
|  | - Протяженность тепловых сетей | км | 3,74 | 3,94 | 3,94 |
| 7.2 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | - Расход природного газа | тыс.м3/год | 2581,364 | 4016,444 | 4993,164 |
|  | - Протяженность газопро- водов высокого давления Р=0,6 МПа | км | 1,5 | 3,0 | 4,0 |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | - количество вновь сооружае- мых трансформаторных подстанций ТП-6/0,4кВ | шт | - | 3 | 5 |
|  | - вновь подключаемая электрическая нагрузка | кВт | - | 342 | 440 |
| 7.4 | Связь |  |  |  |  |
|  | - вновь подключаемое количество телефонов | шт. | - | 115 | 220 |
|  | - вновь подключаемое количество радиоприемников | шт. | - | 100 | 210 |
|  | - количество АТС | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 7.5 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | - водопотребление | тыс. м3/сут | 0,260 | 0,600 | 0,718 |
|  | - протяженность сетей | км | 11,00 | 13,46 | 14,76 |
| 7.6 | Канализация |  |  |  |  |
|  | - общее поступление сточных вод | Тыс. м3/сут | 0,150 | 0,374 | 0,498 |
|  | - протяженность сетей | км | 1,32 | 4,02 | 7,13 |
| 8. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 8.1 | Защита от затопления |  |  |  |  |
|  | - подсыпка | тыс.м3 | - | 24,0 | 107,8 |
| 9. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 9.1 | Улично-дорожная сеть: |  |  |  |  |
|  | - Главные улицы села | км | 1,4 | 1,4 | 1,8 |
|  | - Основные улицы н.п. | км | - | 0,7 | 0,7 |
|  | - Второстепенные улицы н.п. | км | 0,2 | 6,6 | 7,6 |
|  | - Проезды | км | 0 | 6 | 7,2 |
| 9.2 | Сооружения для обслуживания и хранения транспортных средств: |  |  |  |  |
|  | - Гаражи для автомобилей принадлежащих гражданам | м/мест | 115 | 195 | 278 |
|  | - Стоянки для временного хранения автотранспорта | машино-мест | н.д. | 27 | 83 |
|  | - Станции технического обслуживания | пост | 2 | 3 | 5 |

Параметры функциональных зон

| № п/п | Наименование показателей | Площадь зоны (га) | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки | Плотность населения (чел/га) |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | 105,6 | - | - | - |
| - | зона жилой застройки малой этажности (2-4 этаж.) | 2,3 | 0,4 | 0,8 | 150 |
| - | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | 103,3 | 0,2 | 0,4 | 15 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 7,0 | 1 | 3 | - |
| 3 | Зона транспортной инфраструктуры | 26,0 | - | - | - |
| 4 | Производственная зона | 10,8 | 0,6 | 1,8 | - |
| 5 | Рекреационные зоны | 53,0 | - | - | - |
| - | зона мест общего пользования | 2,8 | - | - | - |
| - | зона сельских природных территорий | 50,2 | - | - | - |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | 16,0 | - | - | - |
| 7 | Зона акваторий | 1,2 | - | - | - |
| 8 | Зона специального назначения | 0,4 | - | - | - |
| - | зона ритуального назначения | 0,4 | - | - | - |
| 9 | Зона фонда перераспределения городских земель | 16,0 | - | - | - |
| - | зона резервных территорий | 16,0 | - | - | - |
| 10 | Иные территориальные зоны | 20,0 | - | - | - |
|  | Итого: | 256,0 | - | - | - |