РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация  города  Нижнего  Новгорода

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

«НИЖЕГОРОДГРАЖДАННИИПРОЕКТ»

П Р О Е К Т

Генеральный  план  с. Мурзицы

Мурзицкого  сельсовета  Кулебакского  района

Нижегородской  области

Материалы  по  обоснованию  проекта

Том  II

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

г. Нижний  Новгород

2013 г.

Экз. № _______

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

“ Н И Ж Е Г О Р О Д Г Р А Ж Д А Н Н И И П Р О Е К Т “

П Р О Е К Т

Генеральный  план  с. Мурзицы

Мурзицского  сельсовета  Кулебакского  района

Нижегородской  области

Материалы  по  обоснованию  проекта

Том  II

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Заказчик: Администрация Кулебакского района Нижегородской области

Стадия:      ГП

Заказ №  1154

Инв. №  _____

| Генеральный директор института |  | Е.В. Усанов |
| --- | --- | --- |
| Технический директор |  | С.Н. Истомин |
| Главный архитектор института |  | Ю.Н. Карцев |
| Начальник Отдела Генплана |  | В.М. Парфенов |
| Начальник отделения Генплана области |  | Н.А. Валуйская |

г. Нижний  Новгород

2013 г.

ПРОЕКТ  разработан  творческим  коллективом  в  составе :

| Архитектурно-планировочная часть: |
| --- |
| Начальник Отдела Генплана | - Парфенов В.М. |
| Начальник отделения Генплана области | - Валуйская Н.А. |
| Ведущий архитектор | - Подставочкина М.В. |
| Архитектор | - Литаров Ю.Л. |
| Экономическая часть проекта: |
| Руководитель группы | - Шорина Н.А. |
| Инженер I категории | - Корнилова А.Н. |
| Улично-дорожная сеть и транспорт: |
| Руководитель группы транспорта - Корнилов А.Е. |
| Инженерное оборудование: |
| Ведущий инженер ВК | - Зверева Л.А. |
| Ведущий инженер ЭЛ | - Ермолаев В.А. |
| Ведущий инженер ЭЛ | - Макарова Е.А. |
| Ведущий инженер ТГ | - Кисель Н.В. |
| Инженер I категории ТГ | - Малышева М.А. |
| Инженерно-технические мероприятия по предупреждению риска возникновения ЧС: |
| Начальник отделения Генплана области | - Валуйская Н.А. |
| Архитектор | - Литаров Ю.Л. |
| Охрана окружающей среды: |
| Начальник инженерного отделения | - Рахманова Н.П. |
| Инженер-эколог I категории | - Рудакова Е.В. |
| Инженер-эколог | - Лякуева К.Г. |
| Правила землепользования и застройки, схема градостроительного зонирования территории: |
| Начальник отделения Генплана области | - Валуйская Н.А. |
| Архитектор | - Литаров Ю.Л. |
| В оформлении принимали участие: |
| Руководитель группы транспорта | - Корнилов А.Е. |
| Архитектор | - Литаров Ю.Л. |
| Ведущий инженер ВК | - Зверева Л.А. |
| Ведущий инженер ЭЛ | - Макарова Е.А. |
| Инженер I категории ТГ | - Малышева М.А. |
| Инженер-эколог | - Пьянзина Е.В. |
| Руководитель группы (компьютерный набор, форматирование) | - Зарубина Н.В. |

СОСТАВ  проекта :

| № п/п | Наименование | Материал использования | Кол-во экз. | Секрет- ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка. Генеральный план. Положение о территориальном планирова- нии. Том I | Переплет | 4 | н/с | экз. № 2 в архиве института |
| 2. | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию проекта. Том II | Переплет | 4 | н/с | -«- |
| 3. | Графические материалы. Демонстрационные чертежи. Том III | Бумага компьютерная графика | 3 | н/с | -«- |

ПЕРЕЧЕНЬ   графических  материалов :

| № п/п | Наименование | Секрет- ность | Масштаб | Материал использования | Инв. № | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Карта положения населенного пункта в системе расселения | н/с | 1:25000 | Бумага, компьютерная графика, компьютерная иллюстрация |  | Материал по обосно- ванию |
| 2. | Карта современного использования территории (опорный план) | н/с | 1:2000 | -«- |  | Материал по обосно- ванию |
| 3. | Проектный план. Сводная карта (основной чертеж). Зонирование территории | н/с | 1:2000 | -«- |  | Утверж- даемая часть |
| 4. | Карта ограничений использо- вания территорий (охрана окружающей среды) | н/с | 1:2000 | -«- |  | Материал по обосно- ванию |
| 5. | Карта развития объектов культурно-бытовой и социальной инфраструктуры | н/с | 1:2000 | -«- |  | Материал по обосно- ванию |
| 6. | Карта развития объектов транспортной инфраструктуры | н/с | 1:2000 | -«- |  | Материал по обосно- ванию |
| 7. | Карта развития объектов и сетей инженерно-техниче- ского обеспечения (водо- снабжение и канализация) | н/с | 1:2000 | -«- |  | Утверж- даемая часть |
| 8. | Карта развития объектов и сетей инженерно-техниче- ского обеспечения (теплогазоснабжение) | н/с | 1:2000 | -«- |  | Утверж- даемая часть |
| 9. | Карта развития объектов и сетей инженерно-техниче- ского обеспечения (электроснабжение и связь) | н/с | 1:2000 | -«- |  | Утверж- даемая часть |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. | Карта границ территорий, подверженных риску возник- новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | н/с | 1:2000 | Бумага, компьютерная графика, компьютерная иллюстрация |  | Материал по обосно- ванию |

ТОМ  I

Положение  о  территориальном  планировании

Пояснительная  записка

Оглавление :

| Главы | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
|  | Введение |  |
| Глава 1. | 1.1. Цели и задачи территориального планирования 1.2. Общие сведения об объекте проектирования 1.3. Требования по обеспечению сохранности объектов археологического наследия |  |
| Глава 2. | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения |  |
|  | 2-1. Предложения по изменению границ населенного пункта |  |
|  | 2-2. Предложения по функциональному зонированию территории населенного пункта |  |
|  | 2-3. Размещение планируемых объектов капитального строительства местного значения |  |
|  | 2-3.1. Размещения планируемых объектов капитального строительства транспорта |  |
|  | 2-3.2. Размещения планируемых объектов капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  | 2-3.3. Размещения планируемых объектов энергетических систем местного значения |  |
|  | 2-3.4. Размещения планируемых линейных объектов местного значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий (в области газоснабжения) |  |
|  | 2-3.5. Размещения планируемых объектов капитального строительства социальной инфраструктуры |  |
|  | 2-4. Мероприятия по охране окружающей среды для развития территорий планировочных объектов капитального строительства |  |
|  | 2-5. Основные технико-экономические показатели. Параметры функциональных зон |  |

ТОМ  II

Материалы  по  обоснованию  проекта  Генерального  плана

Пояснительная  записка

Оглавление:

| Главы раздела | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Введение. Цели и задачи разработки проекта | 8 |
| Глава I | Анализ современного состояния | 12 |
| I.1. | Особенности размещения населенного пункта групповой системе расселения | 12 |
| I.2. | Требования по обеспечению сохранности объектов археологического наследия | 12 |
| I.3. | Природно-климатические условия | 13 |
| I.4. | Современное использование территории | 16 |
| Глава II | Основные направления градостроительного развития | 17 |
| II.1. | Демографический прогноз численности населения. | 17 |
| II.2. | Обоснование территориального развития населенного пункта | 18 |
| II.3. | Архитектурно-планировочная организация территории. Зонирование территории | 19 |
| II.4. | Жилой фонд | 21 |
| II.5. | Общественно-деловые зоны (учреждения и предприятия социального и культурно-бытового обслуживания) | 23 |
| Глава III | Транспортная инфраструктура (улично-дорожная сеть и транспорт) | 28 |
| III.1. | Внешний транспорт и дороги | 28 |
| III.2. | Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание | 28 |
| III.3. | Гаражи, стоянки, предприятия по обслуживанию транспорта, АЗС | 31 |
| III.4. | Основные объемы работ по УДС и транспорту. Стоимость I очереди строительства | 33 |
| Глава IV | Инженерная инфраструктура. (Инженерное оборудование) | 35 |
| IV.1. | Водоснабжение | 35 |
| IV.2. | Канализация | 38 |
| IV.3. | Дождевая канализация | 39 |
| IV.4. | Теплоснабжение | 40 |
| IV.5. | Газоснабжение | 44 |
| IV.6. | Электроснабжение | 46 |
| IV.7. | Связь | 48 |
| Глава V | Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | 51 |
| V.1. | Анализ экологических проблем и природных особенностей территории | 52 |
| 1 | 2 | 3 |
| V.2. | Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна | 53 |
|  | 2.1. Анализ состояния атмосферного воздуха | 53 |
|  | 2.2. Источники загрязнения 2.3. Характеристика и размеры санитарно-защитных зон 2.4. Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха | 53 55 58 |
| V.3. | Оценка состояния подземных и поверхностных вод | 60 |
|  | 3.1. Оценка состояния водных объектов 3.2. Водоохранные зоны водных объектов 3.3. Источники водоснабжения | 60 60 61 |
| V.4. | Оценка состояния и мероприятия по охране почв | 62 |
|  | 4.1. Загрязнение почв 4.2. Нарушенные территории 4.3. Проектные предложения | 62 63 63 |
| V.5. | Оценка влияния физических факторов на окружающую среду | 64 |
|  | 5.1. Шум 5.2. Электромагнитные излучения 5.3. Радиация, ионизирующее излучение | 64 65 65 |
| V.6. | Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов | 65 |
|  | 6.1. Кладбища 6.2. Ветстанция 6.3. Скотомогильники | 65 65 65 |
| V.7. | Санитарная очистка территории | 65 |
|  | 7.1. Бытовые отходы 7.2. Промышленные отходы | 65 71 |
| V.8. | Оценка состояния природного комплекса и предложения по улучшению ландшафта 8.1. Характеристика зеленого фонда 8.2. Особо охраняемые природные территории 8.3. Животный мир, в том числе рыбные запасы | 73 73 75 77 |
| V.9. | Санитарно-эпидемиологическая обстановка | 77 |
| V.10. | Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды | 77 |
| Глава VI | Инженерно-технические мероприятия по предупрежде- нию риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 80 |
| Глава VII | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| Глава VIII | Основные технико-экономические показатели. Стоимость I очереди строительства. Распределение земель по функциональным зонам |  |
|  | Приложения: |  |
| - | Иллюминированные материалы; |  |
| - | Задание на разработку проекта |  |
| - | Технические возможности инженерного оборудования; |  |
| - | Протоколы совещаний и рассмотрений проекта |  |

Введение

Проект «Генерального плана с.Мурзицы Кулебакского муниципального района Нижегородской области» выполнен по заказу администрации Кулебакского района в соответствии с заданием на разработку проекта от 2012 г.

Генеральный план является документом территориального планирования, устанавливающим функциональное зонирование ее градостроительного развития в целом разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности.

При разработке проекта использованы материалы: сельской администрации, служб администрации Кулебакского района.

Проект выполнен в соответствии с требованиями:

| - | Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ; |
| --- | --- |
| - | СНиП 11-04-2003 (Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации); |
| - | (Санитарные эпидемиологические правила и нормативы) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, 2007г.; |
| - | Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2011г. № 136-ФЗ; |
| - | «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденных приказом Министерства РФ от 26.05.2011г. № 244; |
| - | Закона «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области; |
| - | Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ; |
| - | «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; |
| - | в соответствии с требованиями, изложенными в письме Заместителя Министра регионального развития РФ от 05.08.2011г. № 21139-АВ/02; |
| - | «СП 53.13330.2011. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*; |
| - | Закона Нижегородской области «Об основах регулирования градостроительной деятельности территории Нижегородской области» от 08.04.2008г. № 37-З. |

Проект разработан на следующие этапы:

I очередь строительства  – 2020 год.

Расчетный срок – 2035 год.

Цели  и  задачи  территориального  планирования

Генеральный план территории с.Мурзицы разрабатывается с целью эффективного функционального использования территории, решения экологических, социальных, хозяйственных, земельных и эстетических проблем организации среды жизнедеятельности населения.

В соответствии с Градостроительным Кодексом целью разработки Генерального плана является определение направления развития планировочного каркаса населенного пункта и функционального назначения территории.

Основные  задачи  генерального плана:

| - | выявление проблем градостроительного развития территории села и разработка мероприятий, обеспечивающих создание комфортной среды проживания; |
| --- | --- |
| - | определение функционального назначения отдельных элементов и установление градостроительных регламентов, используемых при организации строительства и оформлении градостроительной документации; |
| - | разработка перечня мероприятия по организации положений Генерального плана; программы инвестиционного освоения территории; |
| - | определение границ населенных пунктов, установление параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием Федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройство территории; |
| - | анализ экологического состояния территории, выявление всех ограничений, определяющих возможности её использования в жизнедеятельности городского населения; |
| - | разработка предложений по перспективному развитию и территориальной организации производственной сферы деятельности населения; |
| - | совершенствование сложившегося расселения с учетом перспектив дальнейшего развития населенного пункта; |
| - | развитие территорий и архитектурно-планировочных структур, отдельных жилых, производственных образований, определение их границ; |
| - | развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. |

Важной задачей территориального планирования является установление и изменение в установленном законом порядке границы населенного пункта.

Необходимость учета множества факторов развития территории требует анализа ее комплексного развития, а также выявления ограничений по ее использованию.

По градостроительному Кодексу Российской Федерации оценка комплексного развития территории тесно связана с задачами размещения объекта капитального строительства регионального и местного значения и определением территорий, благоприятных для капитального строительства. Целью комплексного развития является взаимоувязыванное развитие отраслей специализации и объектов капитального строительства регионального, федерального и местного значения. Оценка комплексного развития отражает уровень увязки региональных интересов с федеральными задачами и иными интересами по использованию территории и определяет предпосылки для решения частных задач территориального планирования.

Целями и задачами комплексного развития территории населенного пункта являются:

| - | развитие производительных сил на основе сбалансированного учета социальных, экологических и экономических факторов; |
| --- | --- |
| - | формирование единого хозяйственного комплекса на основе взаимоувязанного развития ведущих и вспомогательных отраслей федеральной специализации, отраслей регионального значения, транспортной, инженерной и социальной инфраструктур; |
| - | взаимная увязка интересов промышленного освоения, сельскохозяйственной и природоохранной деятельности для обеспечения устойчивого развития территории. |

Главной целью территориального планирования села является обеспечение устойчивого развития территории через формирование правовых инструментов реализации полномочий органов государственной власти. Территориальное планирование села – планирование развития его территории, включая установление функциональных зон, определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства, зон с особыми условиями использования территорий. Конкретные задачи территориального планирования вытекают из определения его назначения в Градостроительном Кодексе РФ (статья 9, п.1): «Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Проектные предложения по территориальному планированию направлены на достижение устойчивого социально-экономического развития путем последующей реализации планируемых мероприятий органами управления города через градостроительную, земельную, инвестиционную, экономическую политики.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает взаимную увязку мероприятий по территориальному планированию и землепользованию. В частности, определение зон размещения объектов капитального строительства должно учитывать категории земель, на которых предполагается их размещение.

Обоснованные в Генеральном плане села предложения по переводу земель или земельных участков из одной категории в другую или изменению их границ, имеют правовой характер и должны учитываться в конкретной правоприменительной практике при решении вопросов установления вида целевого использования земель, предоставлении земельных участков.

В проекте Генерального плана села в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ обосновываются предложения по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, а также даются основные направления возможного изменения границ и предложения по преобразованию сельской территории.

Принципы устойчивого развития территорий тесно связаны с задачами обеспечения экологического равновесия природно-ландшафтных комплексов. Для этого в настоящей работе анализируется техногенное воздействие на окружающую среду.

Глава  I

АНАЛИЗ  СОВРЕМЕННОГО  СОСТОЯНИЯ

I.1. Особенности  размещения  населенного  пункта

в  групповой  системе  расселения

Село Мурзицы Кулебакского района расположено севернее административного центра Кулебакского района – города Кулебаки, в 1 км от него.

Населенный пункт ограничивают:

| - | с севера, северо-запада – земли сельскохозяйственного назначения сельского поселения «Мурзицкий сельсовет»; |
| --- | --- |
| - | с востока, запада – земли лесного фонда; |
| - | с юга – производственная зона; |
| - | с юго-запада – земли сельскохозяйственного назначения сельского поселения «Мурзицкий сельсовет». |

1.2. Требования   по  обеспечению  сохранности  объектов  археологического  наследия

В пределах границ территорий памятников археологии пользователь (собственник) земельного участка:

| - | заключить с специально уполномоченным региональным госорганом охраны объектов культурного наследия (далее региональный госорган) Охранное обязательство по земельному участку, в пределах которого располагается памятник археологии; |
| --- | --- |
| - | при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ до начала их проведения согласовывать с региональным госорганом проекты хозяйственного освоения земельных участков, проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ; |
| - | разработать в составе проекта строительства хозяйственной и иной деятельности раздел об обеспечении сохранности памятника археологии и согласовать данный раздел в региональном госоргане; |
| - | обеспечить организацию проведения и финансирование археологических работ в соответствии с разделом об обеспечении сохранности памятника археологии; материалы археологических работ представить в региональный госорган. |

Вне границ территорий памятников археологии пользователь (собственник) земельного участка или заказчик работ до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязан:

| - | согласовать акт выбора земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению с региональным госорганом; |
| --- | --- |
| - | обеспечить проведение и финансирование историко-культурной (археологиче- ской) экспертизы земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению; |
| - | представить в региональный госорган Заключение специализированной научно-исследовательской организации археологического профиля по результатам историко-культурной (археологической) экспертизы о наличии либо отсутствии неизвестных ранее объектов археологического наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению; |
| - | в случае выявления в границе земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, неизвестного ранее объекта археологического наследия, в составе проекта на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разработать раздел об обеспечении его и согласовать данный раздел в региональном госоргане; |
| - | обеспечить организацию проведения и финансирование археологических работ в соответствии с разделом об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия, материалы археологических работ представить в региональный госорган. |

1.3. Природно-климатические  условия

Климат

Раздел составлен на основе данных СНиП 23-01-89* Строительная климатология (Москва, 2003г.).

Климат территории умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым коротким летом. Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период в нижеследующей таблице.

Средняя  месячная  и  годовая  температура  воздуха, °С

Таблица

| месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t ˚C | -11,8 | -11,1 | -5,0 | 4,2 | 12,0 | 16,4 | 18,4 | 16,9 | 11,0 | 3,6 | -2,8 | -8,9 | 3,6 |

Абсолютная минимальная tянв.=-40° абсолютная максимальная tиюля=+37°.

Переход среднесуточной tвозд. через 0° к положительной – в начале апреля, к отрицательной – в конце октября.

Снежный покров

Дата выпадения первого снега обычно близки к осенней дате перехода средней суточной tвозд. через 0°. Сход снежного покрова приходится на середину апреля.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября, хотя колебания сроков из года в год довольно велики. Количество дней со снежным покровом – около 154.

Осадки

Территория находится в зоне достаточного увлажнения. Среднее годовое

количество  осадков 498 мм. Количество осадков за  апрель – октябрь 410 мм.

Суточный максимум осадков 72 мм. Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне-зимний период они чаще и продолжительнее.

Влажность воздуха

Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной влажности дан в  нижеследующей таблице:

Среднее  месячное  и  годовое  парциальное  давление  водяного  пара  (ГПА)

Таблица

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Упругость водяного пара(ГПА) | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 6,0 | 8,7 | 12,0 | 14,8 | 13,7 | 10,1 | 6,4 | 4,5 | 3,2 | 7,3 |
| Относит. влажность воздуха (%) | 85 | 81 | 78 | 70 | 62 | 63 | 70 | 73 | 76 | 82 | 86 | 86 |  |

Максимальная упругость водяного пара – в июле, минимальная – в январе, феврале. Годовой ход относительной влажности воздуха обратен годовому ходу упругости водяного пара.

Ветер

В течение года наиболее часты ветра южного (18%), юго-западного (27%), западного (14%) направлений.

Повторяемость  направлений  ветра,  средняя  скорость  ветра  по  направлениям

Таблица

| Румбы Показатели | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяе- мость на- правлений ветра (%) | Год июль январь | 6 13 9 | 6 10 7 | 8 16 10 | 12 8 11 | 18 8 13 | 27 14 23 | 14 17 15 | 9 14 12 | 11 17 13 |
| Средняя скорость ветра (м/с) | 4 | 3,4 | 4 | 3,9 | 4,2 | 5,1 | 4 | 3,9 |  |

Годовой ход скорости ветра выражен ясно. Наибольшие скорости – с октября по март, наименьшие – летом.

Среднемесячные  вероятностные  скорости  ветра  (%)

Таблица

| в (м/с) Месяц | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 18,9 | 24,4 | 28,1 | 14,7 | 6,9 | 3,2 | 1,4 | 0,6 | 1,7 | 0,1 |
| II | 20,4 | 27,0 | 25,4 | 14,6 | 5,7 | 2,8 | 1,8 | 0,3 | 1,9 | 0,1 |
| III | 21,8 | 27,5 | 24,3 | 14,0 | 5,2 | 2,2 | 3,0 | 0,6 | 1,4 |  |
| IV | 27,0 | 28,8 | 24,8 | 11,8 | 3,8 | 1,6 | 1,3 | 0,2 | 0,6 | 0,1 |
| V | 25,5 | 29,0 | 23,0 | 13,5 | 4,6 | 1,9 | 1,8 | 0,1 | 0,6 |  |
| VI | 26,5 | 34,0 | 23,1 | 10,7 | 3,6 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,3 |  |
| VII | 31,7 | 32,4 | 23,4 | 8,6 | 2,2 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| VIII | 31,7 | 30,5 | 24,1 | 8,5 | 3,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0 |  |
| X | 18,7 | 29,1 | 28,9 | 14,0 | 4,5 | 2,6 | 1,0 | 0,1 | 0,1 |  |
| XI | 20,3 | 29,3 | 26,1 | 15,6 | 3,7 | 2,6 | 1,2 | 0,2 | 1,0 |  |
| XII | 19,2 | 27,7 | 25,3 | 14,6 | 5,9 | 2,9 | 2,1 | 0,4 | 1,7 | 0,2 |
| Год | 24,1 | 29,2 | 25,0 | 12,6 | 4,4 | 2,0 | 1,4 | 0,3 | 1,0 | 0,05 |

Наиболее часты штилевые ситуации, как фактор загрязнения атмосферного воздуха, с апреля по сентябрь. В течение года наиболее вероятны Vв=0-1 м/с (24,1%),

Vв=2-3 м/с (29,2%), Vв=4-5 м/с (25%).

Максимальная скорость ветра (21 м/с) возможна один раз в году. Один раз в 20 лет – до 28 м/с. Среднегодовое количество дней со штилем – 40.

Помимо штилей повышению загрязненности атмосферного воздуха способствуют туманы, особенно в сочетании с температурными инверсиями. Среднегодовое число дней с туманами – 30-40.

В течение года максимальная повторяемость инверсий и их продолжительность отмечается зимой. В суточном ходе приземных инверсий отличается следующая закономерность:

| - | зимой – нарастание инверсии продолжительнее и мощность слоя в 15 часов больше, чем в 03 часа; |
| --- | --- |
| - | летом – нарастание инверсии менее продолжительнее, к 15 часам мощность приземной инверсии уступает ночной. |

I.4. Современное  использование  территории

Село Мурзицы имеет компактную планировочную структуру, которую представляют, в основном, кварталы малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-2 эт.) с приусадебными участками и кварталы малоэтажной многоквартирной жилой застройки (2-3 эт.), расположенные в центральной и восточной частях села (по улицам: Новая Стройка, Советская).

Населенный пункт размещен на сложном рельефе, территория изрезана небольшими оврагами. По центру села проходит главная улица населенного пункта – улица Советская, которую замыкает участок школы, расположенный в северной части села. В центральной части населенного пункта на ул.Новая Стройка, проходящей параллельно ул.Советской, размещается общественный центр села, который формируют следующие здания и сооружения: администрация, магазин, церковь, клуб, ФАП.

Имеется небольшой подцентр в восточной части села, где расположены: почта, узел связи, библиотека, магазин.

В южной части села расположена производственная зона, которую формируют следующие предприятия: склады, гаражи, автотехника, деревообрабатывающие цеха нескольких ЧП.

В восточной части села размещены частные гаражи. В южной части населенного пункта находится сельское кладбище.

Рекреационная зона находится в западной и юго-западной частях села.

Глава  II

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ

II.1. Демографический  прогноз  численности  населения.

Население с.Мурзицы по данным администрации сельсовета на 01.01.2012г. составило 1766 человек, из них 16 человек не зарегистрированы, но постоянно проживающие (см. таблицу № 1).

Таблица № 1

| № п/п | Наименование населенных пунктов, входящих в сельсовет | Всего (чел.) | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зарегистрированных по месту жительства | Проживающие 1 год и более, но не зарегистрированы |
| 1. | с. Мурзицы | 1766 | 1750 | 16 |

В таблице № 2 приведена динамика численности населения, а также прогнозы на I очередь строительства и расчетный срок.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование населенных пунктов входящих в сельсовет | 1.01 2006 | 1.01 2007 | 1.01 2008 | 1.01 2009 | 1.01 2010 | 1.01 2011 | 1.01 2012 | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Мурзицы | 1835 | 1831 | 1842 | 1865 | 1842 | 1800 | 1766 | 1770 | 1780 |

За годы анализируемого периода с 2007 по 2009 г.г. численность повысилась на 4,8% относительно 2009 г.

Изменение численности населения происходило под влиянием, как естественного, так и механического движения.

Распределение по возрастным группам следующее:

| - | население младше трудоспособного возраста – 17,5%; |
| --- | --- |
| - | население в трудоспособном возрасте – 60,0%; |
| - | население старше трудоспособного возраста – 22,5%. |

Данные показатели характеризуют высокий уровень населения в трудоспособном возрасте, что может послужить хорошим фактором в дальнейшем положительном изменении возрастной структуру населения.

Из общей численности населения 48,4% составляют мужчины и 51,6% женщины.

В следующей таблице приведены половозрастная структура населения.

| Наименование | Население младше трудоспособного возраста | Население в трудоспособном возрасте | Население старше трудоспособного возраста |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мужчины | женщины | мужчины | женщины | мужчины | женщины |
| с. Мурзицы | 19,2 | 15,9 | 66,2 | 54,2 | 14,6 | 29,9 |

В результате анализа сложившейся демографической ситуации и динамики численности населения были выполнены прогнозы численности населения.

Проектом прогнозируется на расчетный срок численность может составить 1770 человек, в том числе на I очередь строительства – 1780 человек.

При освоении жилых зон рынка недвижимости жилья в границах проектирования будет дополнительно проживать 612 человек, в том числе на I очередь реализации 300 человек. В жилых зонах рынка недвижимости планируется строительство индивидуальных жилых домов, которые несут в себе функции, как первого, так и второго жилья. Население, которое будет здесь проживать, может быть как временное, так и постоянно проживающее. Население в жилой зоне рынка недвижимости должно быть обеспечено инженерным оборудованием и учреждениями культурно-бытового обслуживания периодического и повседневного пользования.

Всего на территории с. Мурзицы население может составить 2392 человека на расчетный срок, в том числе на I очередь реализации – 2070 человек:

| - | сельское население – 1780 человек на расчетный срок, в том числе на I очередь 1770 человек; |
| --- | --- |
| - | население в жилых зонах рынка недвижимости на расчетный срок – 612 человек, в том числе на I очередь – 300 человек. |

II.2. Обоснование  территориального  развития  населенного  пункта

Генеральным планом с.Мурзицы внесены предложения по изменению существующей поселковой черты и упорядочению границ села. Одной из причин разработки проекта генерального плана является включение в границы населенного пункта новых территорий для развития жилых зон (малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-2 эт.) с приусадебными участками).

Потребности в дополнительных территориях вызваны увеличением строительства индивидуального жилого фонда.

Генеральным планом с.Мурзицы внесены предложения по изменению существующей поселковой черты и упорядочению границ села. Одной из причин разработки проекта генерального плана является включение в границы населенного пункта новых территорий для развития жилых зон (малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-3 эт.) с приусадебными участками).

Потребности в дополнительных территориях вызваны увеличением строительства индивидуального жилого фонда.

В существующих границах с.Мурзицы находится 219 га, на расчетный срок (2035г.) проектирования предлагается включение в границы села 37 га (в том числе на I очередь строительства 37 га). Итого в границах населенного пункта на расчетный срок строительства – 256 га.

Генеральный план предусматривает рациональное использование территории с учетом существующей застройки.

В пределах существующих границ села и на расчетный срок территория населенного пункта используется под развитие территориальных зон: жилой, общественно-деловой, инженерно-транспортной инфраструктуры, рекреационной, производственной и других.

Дополнительно включаемые территории в границы села:

| - | в северо-западной, северной части населенного пункта включается часть участка 21,2 га с кадастровым номером 52:39:0030001:571 для размещения жилой зоны, за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения; |
| --- | --- |
| - | в южной части села включается территория существующих предприятий земель промышленности – 12,8 га (с переводом в производственную зону) часть кадастрового квартала 52:39:0030001; |
| - | в юго-восточной части села включается участок 3,0 га под размещение жилой зоны (часть кадастрового квартала 52:39:0030001). |

II.3. Архитектурно-планировочная  организация  территории.

Зонирование территории

Основными задачами архитектурно-планировочной организации территории являются:

| - | обеспечение планировочными средствами оптимальных условий для выявления потенциальных возможностей и рационального использования земель и других имеющихся ресурсов на основе сохранения экологического баланса и улучшения окружающей среды; |
| --- | --- |
| - | формирование целостного социально-производственного градостроительного пространства в гармоничном сочетании с природным ландшафтом; |
| - | определение роли, места, функции населенного пункта в системе поселения с учетом производственных отношений, потребления социальных благ, реализации других сфер жизнедеятельности населения. |

Проектные предложения разработаны на основе анализа современного состояния территории и в связи с поставленными задачами включают следующие вопросы: уточнение границ территории населенного пункта: совершенствование системы расселения в увязке с динамикой демографических процессов и предполагаемыми изменениями численности населения, характере землепользования, многоукладностью хозяйствования; выбор структуры производства и размещение производственных объектов, проектного жилья, учреждений отдыха, развитие социальной и инженерной инфраструктуры, мероприятия по улучшению ландшафта, внешнему благоустройству; архитектурно-планировочная организация территории населенного пункта, жилых и производственных зон, общественных центров, зон и учреждений отдыха.

Функциональное зонирование территории делит населенный пункт на четкие функциональные зоны: жилую, общественно-деловую, рекреационную, производственную. инженерно-транспортной инфраструктуры, сельскохозяйственного использования, специального назначения.

Жилая зона занимает в селе большую часть территории и представлена:

| - | малоэтажной индивидуальной жилой застройкой (1-2 эт.) с приусадебными участками, существующую и проектируемую в северной, юго-восточной частях населенного пункта; |
| --- | --- |
| - | многоквартирной малоэтажной жилой застройкой, расположенной в центральной и восточной частях населенного пункта. |

Размещение нового строительства на территории села запроектировано из условий выявления на расчетный период основных элементов поселковой структуры, обеспечения равномерного расселения населения по территории села, формирования законченного архитектурно-пространственного облика населенного пункта.

Элементы сельского плана должны получить архитектурные трактовки, проработаны с учетом сложившейся застройки и содержать в себе индивидуальный художественный образ старинного русского поселения.

Общественно-деловая зона представлена:

| - | общественным центром села, расположенным в центральной части населенного пункта (ул.Новая Стройка) и подцентрами, которые находятся в восточной и северной частях села. |
| --- | --- |

Рекреационная зона включает в себя территории озелененных оврагов, берега небольших прудов, расположенных на территории села.

Зона транспортной инфраструктуры (внутрипоселковых улиц и проездов) включает в себя территории проезжей части, зеленые насаждения, тротуары.

Производственная зона сосредоточена на одной площадке, где размещены предприятия деревообработки и складские помещения. Она расположена к югу от села.

Зоны сельскохозяйственного использования занимают незначительные территории и находятся в западной части села (на данной территории проектируются резервы жилой зоны).

II.4. Жилищный  фонд

Жилой фонд с.Мурзицы на 01.01.2012г. составил 30,4 т.м2 общей площади. Население, проживающее на данной территории составляет 1766 человек. Средняя обеспеченность жилым фондом на 1 человека составила – 17,2 м2/чел.

Жилой фонд состоит из индивидуальных жилых домов общей площадью 17,2 т.м2 общей площади в количестве 329 домов и 2-4-х этажных жилых домов площадью 13,2 т.м2 общей площади.

В таблице представлена характеристика существующего жилого фонда.

Таблица № 1

| № п/п | Наимено- вание населенного пункта | Всего жилого фонда (т.м2 общ.пл.) | в том числе: | Дачи | Насе- ление (чел.) | Обеспечен- ность жилым фондом м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | индивидуальный | мало- этажный (2-4 эт.) | кол-во домов | т.м2 общ.пл. |  |  |
|  |  |  | кол-во домов | т.м2 общ.пл. |  |  |  |  |  |
| 1. | с.Мурзицы | 30,4 | 329 | 17,2 | 13,2 | 2 | 0,1 | 1766 | 17,2 |

На расчетный срок получат развитие зоны рынка недвижимости жилья.

Здесь будет вестись индивидуальная, малоэтажная застройка. В среднем на 1 дом предлагается 180,0 м2 общей площади с земельным участком 1500 м2. Всего предусмотрено к строительству 204 дома общей площадью 36,7 т.м2.

Из общего объема нового жилищного строительства предусмотренного на расчетный срок, на I очередь реализации предлагается новое строительство индивидуальной, малоэтажной жилой застройки в количестве 100 домов общей площадью 18,0 т.м2. Обеспеченность в новом жилом фонде может составить 60,0 м2/чел.

Население может составить 2392 человека на расчетный срок, в том числе на I очередь реализации – 2070 человек:

| - | сельское население – 1780 человек на расчетный срок, в том числе на I очередь 1770 человек; |
| --- | --- |
| - | население в жилых зонах рынка недвижимости на расчетный срок – 612 человек, в том числе на I очередь – 300 человек. |

Более подробно см. Таблицу № 2 «Динамика жилого фонда».

Динамика  жилого  фонда  (на  расчетный  срок / в  том  числе  на  I очередь  строительства)

Таблица № 2

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Существующий жилой фонд (т.м² общей площади) | Существующий сохраняемый жилой фонд | Новое строительство жилого фонда (зона рынка недвижимости) | Всего по проекту | Дачное строительство | Население (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего жилого фонда (т.м² общей площади) | В том числе | Индивидуальный малоэтажный | Всего жилого фонда (т.м² общей площади) | В том числе | Существующее положение | Всего | В том числе |
|  |  |  |  | Индивидуальный малоэтажный | 2-4 этаж (т.м²) |  |  | индивидуальный малоэтажный существующий сохраняемый (т.м²) | индивидуальный малоэтажный зона рынка недвижимости (т.м²) | 2-4 этаж (т.м²) | колич домов | общ площ (т.м²) |  | сельское | в зоне рынка недвижимости |
|  |  |  |  | колич домов | общая площ (т.м²) |  | колич домов | общ площ (т.м²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | c. Мурзицы | 30,4/30,4 | 30,4/ 30,4 | 329/ 329 | 17,2/ 17,2 | 13,2/ 13,2 | 204/ 100 | 36,7/ 18,0 | 67,1/ 48,4 | 17,2/17,2 | 36,7/18,0 | 13,2/13,2 | 2/2 | 0,1/0,1 | 2392/2070 | 1780/1770 | 612/ 300 |

II.5. Общественно-деловые  зоны

(учреждения  и  предприятия  социального

и  культурно-бытового  обслуживания)

Важным показателем качества жизни населения является наличие и разнообразие объектов культурно-бытового обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

В настоящее время из учреждений культурно-бытового обслуживания в с. Мурзицы размещаются дошкольное учреждение с нормативной вместимостью 140 человек при фактической посещаемости 104 ребенка, общеобразовательное учреждение с нормативной вместимостью 300 человек при фактической посещаемости 103 учащихся, продовольственные и непродовольственные магазины, досуговый центр, библиотека и т.д. Из учреждений здравоохранения в селе представлен фельдшерско-акушерский пункт. Обеспеченность учреждениями культурно-бытового обслуживания села нормативная и даже превышает. Исключения составляют предприятия торговли. Полностью отсутствуют предприятия бытового обслуживания, пожарное депо, баня. Более подробно о размещении объектов соцкульбыта и их обеспеченности в с. Мурзицы см. таблицы № 1 и № 2.

Территориальная организация системы культурно-бытового обслуживания населения села предполагает обеспечение жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности или доступности на транспорте не более 30 минут. Расчет необходимых учреждений обслуживания определен согласно СП 42.13330.2011.

Для полного обеспечения объектами культурно-бытового обслуживания жителей села и дополнительного населения, которое будет проживать в жилых зонах рынка недвижимости, проектом предлагается строительство дошкольного учреждения на 30 мест, объектов торговли, объектов общественного питания, бытового обслуживания, пожарного депо и др.

Более подробно с наименованиями учреждений, вместимостью и сроками строительства  см. таблицу № 3 «Новое строительство учреждений культурно-бытового обслуживания для постоянного проживания».

Перечень существующих объектов культурно-бытового обслуживания

Таблица № 1

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. изм. | Вместимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольное учреждение | мест (норма) | 140 |
|  |  | мест (факт) | 104 |
| 2 | Общеобразовательное учреждение | мест (норма) | 300 |
|  |  | мест (факт) | 103 |
| 3 | ФАП | объект | 1 |
| 4 | Дом культуры | мест | 200 |
| 5 | Библиотека | тыс. томов | 10,2 |
| 6 | Магазины | м2 торг. площ. | 171,1 |
| 7 | Отделение связи | объект | 1 |
| 8 | Спортивная территория | га | 0,3 |
| 9 | Предприятие общественного питания | мест | 60 |

| Обеспеченность учреждениями культурно-бытового обслуживания Таблица № 2 |
| --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Всего |
|  |  |  | Необходи-мо по норме | Существ. положение | % обеспе-ченности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест (норма) | - | 140 | 134,6 |
|  |  | мест (факт) |  | 104 |  |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | мест (норма) | - | 300 | 291,3 |
|  |  | мест (факт) |  | 103 |  |
| 3 | Аптека | объект | 1 | - | - |
| 4 | ФАП | объект | 1 | 1 | 100,0 |
| 5 | Торговые центры, продовольст- венные и непродовольственные магазины | м2 торг. площади | 529,8 | 171,1 | 32,3 |
| 6 | Предприятия общественного питания | посад. мест | 71 | 60 | 84,9 |
| 7 | Предприятия бытового обслуживания | раб мест | 7 | - | - |
| 8 | Спортивные территории | га | 0,4 | 0,3 | 84,9 |
| 9 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 100,0 |
| 10 | Отделение сбербанка | объект | 1 | - | - |
| 11 | Пожарное депо | машины | 3 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Библиотека | тыс. томов | 13,2 | 10,2 | 77,3 |
| 13 | Досуговые центры и культурно-развлекательные учреждения | мест | 55 | 200 | 365,3 |
| 14 | Бани, сауны | мест | 12 | - | - |

Новое строительство учреждений культурно-бытового обслуживания

для постоянного проживания

Таблица № 3

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. изм. | Расчетный срок | В том числе первая очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вместимость | кубатура (т.м3) | вместимость | кубатура (т.м3) |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест | 30 | 1,5 | 30 | 1,5 |
| 2 | Аптека | объект | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 3 | Торговые центры, продовольственные и непродовольствен-ные магазины | м2 торг. площади | 450,0 | 1,9 | 450,0 | 1,9 |
|  |  |  | 150,0 | 0,4 |  |  |
| 4 | Предприятия общественного питания | посад. места | 40 | 1,0 | 40 | 1,0 |
| 5 | Спортивные территории | га | 0,2 | - | 0,2 | - |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 5 | 0,3 | 5 | 0,3 |
|  |  |  | 5 | 0,3 |  |  |
| 7 | Отделение сбербанка | объект | 1 | 1,2 | 1 | 1,2 |
| 8 | Пожарное депо | машины | 3 | 2,7 | 3 | 2,7 |
| 9 | Баня,сауна | мест | 20 | 1,6 | 20 | 1,6 |

Учреждения  культурно-бытового  обслуживания

Таблица № 4

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. изм. | Необходимо по норме | Существующее сохраняемое | Новое строительство | Всего по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчетный срок | в том числе I очередь реализации | расчетный срок | в том числе I очередь реализации |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест | 167 | 140 | 30 | 30 | 170 | 170 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 294 | 300 | - | - | 300 | 300 |
| 3 | Аптека | объект | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Торговые центры, продо- вольственные и непродо- вольственные магазины | м2 торг. площади | 717,6 | 171,1 | 550,0 | 450,0 | 721,1 | 471,1 |
| 5 | Предприятия общественного питания | посад. мест | 96 | 60 | 40 | 40 | 100 | 100 |
| 6 | Спортивные территории | га | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
| 7 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 8 | Отделение сбербанка | объект | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Пожарное депо | машины | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | Библиотека | тыс. томов | 10,0 | 10,2 | - |  | 10,2 | 10,2 |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 10 | - | 10 | 5 | 10 | 5 |
| 12 | Досуговые центры и культурно-развлекательные учреждения | мест | 74 | 200 | - | - | 200 | 200 |
| 13 | ФАП | объект | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |

Ритуальное  обслуживание

В настоящее время севернее от с.Мурзицы размещается кладбище размером   2,0 га. Данное кладбище заполнено на 70,0% от общей территории. Данное кладбище полностью удовлетворяет необходимую потребность на расчетный срок, в том числе на I очередь строительства.

Глава  III

ТРАНСПОРТНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

(УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ  СЕТЬ  И  ТРАНСПОРТ)

III.1. Внешний транспорт  и  дороги

Село Мурзицы граничит юго-восточной стороной с районным центром муниципальным образованием городом Кулебаки и располагается в 160 км юго-западнее от областного центра г. Нижний Новгород.

Село обслуживается автомобильным транспортом. Воздушные перевозки осуществляются аэропортом международного класса города Нижний Новгород, расположенным в 160 км от населенного пункта.

К югу от села проходит автомобильная дорога регионального значения «Владимир-Муром-Арзамас».

Автомобильный транспорт

Существующее  положение

Село Мурзицы распложено в 3 км от автомобильной дороги регионального значения «Владимир-Муром-Арзамас». Дорога проходит по территориям Владимирской, Муромской и Нижегородской областей.

Пассажирские перевозки муниципального образования осуществляется автобусами Кулебакского пассажирского автотранспортного предприятия.

Автобусное обслуживание организовано по маршруту: Мурзицы – Кулебаки (13 рейсов в сутки).

III.2. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

Существующее  положение

Основное транспортное движение осуществляется по ул. Совхозной, ул. Новая стройка.

Главная улица населенного пункта (Совхозная) служит для связи основных частей села между собой, обеспечивает выход автотранспорта на поселковые дороги, а так же предназначена для пропуска массового пассажирского транспорта. Ширина улиц в красных линиях составляет около 15-35 м. Ширина проезжей части 6 м.

Улица Совхозная имеет к юго-востоку вылетное направление через г. Кулебаки на автодорогу регионального значения «Владимир-Муром-Арзамас».

Улица Новая стройка является основной улицей населенного пункта и обеспечивает связь жилых территорий, территории общественного центра и второстепенных улиц с главной улицей населенного пункта.

Общее состояние улично-дорожной сети (УДС) села оценивается как удовлетворительное. Хорошая плотность улиц обеспечивает быстрый доступ в любую часть населённого пункта. Серьезным недостатком  УДС является отсутствие твердого покрытия почти на всех улицах, что крайне отрицательно сказывается на ее эффективности, особенно в весенне-осенний период.

Характеристика улично-дорожной сети представлена в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 - Характеристика улично-дорожной сети*

| Категория улиц | Протяженность, км | Плотность, км/км2 |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение | I очередь стр-ва | Расчетн. срок | Сущ положение | I очередь стр-ва | Расчетный срок |
| Главные улицы н.п. | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 0,639 | 0,822 | 0,822 |
| Основные улицы н.п. | 0 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0,320 | 0,320 |
| Второстепенные улицы села | 0,2 | 6,6 | 7,6 | 0,091 | 3,014 | 3,470 |
| Проезды | 0 | 6 | 7,2 | 0 | 2,740 | 3,288 |
| Итого: | 1,6 | 15,1 | 17,3 | 0,731 | 6,895 | 7,0 |

* - расчет ведется только для улиц с твердым покрытием удовлетворительного состояния

I очередь строительства:

В связи с нарастающей автомобилизацией и развитием населенного пункта на первую очередь строительства предлагается развитие улично-дорожной сети села.

Для этого необходимо строительство новых автомобильных дорог (в основном в северной и юго-восточной частях села), ремонт и модернизация уже существующих. Проектом предлагается продлить главную улицу на 0,4 км, организовать и благоустроить основную улицу (ул. Новостройка) протяженностью 0,7 км, организовать твердое покрытие и благоустройство на 6,4 км второстепенных улиц и 6 км проездов.

Проектом предлагаются следующие значения ширины проезжей части улиц:

- главные улицы – 7 м;

- основные улицы – 6 м;

- второстепенные – 5,5 м;

- проезды – 3 м.

Некачественное твердое дорожное покрытие, либо его отсутствие  на многих улицах делает улично-дорожную сеть малоэффективной. Необходимо провести ремонтно-восстановительные работы асфальтобетонного дорожного покрытия, а там где оно отсутствует – уложить. Все сложные и опасные дорожные участки должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками и быть хорошо освещенными. Для безопасности пешеходов в районе их массового появления на дорогах (учебно-воспитательные учреждения, крупные магазины и т.п.),  необходимо устанавливать искусственные неровности (лежачие полицейские, высотой не более 10 см) обозначенные как разметкой, так и соответствующими дорожными знаками. Так же искусственные неровности необходимо устанавливать во дворах со сквозными проездами, которые могут использоваться (особенно в часы пик), как альтернативные пути более высоким по значению автодорогам.

Расчетный срок:

В связи с развитием населенного пункта проектом предлагается развитие улично-дорожной сети северной части села.

Предлагается устраивать дорожки для велосипедистов (и других видов легкого транспорта). Если нет возможности их устройства на обособленной территории, необходимо выделять дополнительные полосы на главных и основных улицах. При правильном подходе к решению проблемы велосипедного транспорта можно значительно сократить нагрузки на улично-дорожную сеть и улучшить экологическую обстановку в селе.

Рекомендуется увеличение ширины проезжей части автодорог до значений, указанных в предыдущем разделе «Первая очередь строительства».

Проектируемая улично-дорожная сеть поддерживает уже сложившуюся систему транспортных и пешеходных связей и представляет собой четкую систему улиц, связывающую в единое целое все части населенного пункта, благодаря которым по кратчайшим расстояниям осуществляется связь жилых зон с общественным центром, зоной отдыха и производственной зоной.

Индивидуальный транспорт

В настоящее время уровень автомобилизации в селе составляет около 150 автомобилей на тысячу жителей. В населенном пункте насчитывается 254 легковых автомобиля и 30 мотоциклов. Информация по парку легковых автотранспортных средств представлена в таблице 3.2.3

Таблица 3.2.3  – индивидуальный транспорт

| Транспортные | Сущ. | I очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| средства | полож. | Норма на 1000 жит. | Всего | В т.ч.: кол-во гараж. для секц. з-ки | Норма на 1000 жит. | Всего | В том числе кол-во гар. для секц. з-ки |
| Легковые автомобили | 254 | 240 | 497 | 195 | 335 | 801 | 278 |
| Мотоциклы | 30 | 60 | 124 |  | 100 | 239 |  |

III.3. Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

Сооружения для хранения автотранспортных средств

Существующее положение

В настоящее время в селе насчитывается около 115 гаражей для хранения индивидуального автотранспорта. Количество машино-мест в гаражах (таблица 3.2.3) рассчитано только для населения многоэтажной застройки, которое составляет на  I очередь строительства 0,8 тыс. жит, на расчетный срок – 0,8 тыс. жит. Личные автомобили и мотоциклы населения индивидуальной застройки будут храниться в гаражах на приусадебных участках. Подробная информация о существующих крупных гаражных массивах представлена в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1  – существующие крупные гаражные массивы

| Адрес | Количество м/м |
| --- | --- |
| ул. Строителей | 55 |
| ул. Совхозная | 30 |
| ул. Новая стройка | 30 |
| Итого: | 115 |

Для объектов связанных с массовым посещением или пребыванием значительного количества людей, проектом предусмотрены открытые автостоянки.

Результаты расчета вместимости открытых автостоянок у общественных зданий и сооружений приведены в таблице 3.3.2

Таблица 3.3.2 - открытые  автостоянки  для  временного  размещения  автомобилей (проектные)

| Наименование зданий и сооружений | Расчетн. единица | Кол-во расчетных единиц | Норма на расчетн. ед. I оч./ расч.срок | Кол-во м/м I оч./ расч.срок | Площадь стоянок (га) I оч./ расч.срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Торговые центры, продо- вольственные и непродо- вольственные магазины | 100 м2 торг.пл. | 4,5/6 | 5/7 | 23/42 | 0,07/0,13 |
| Предприятия общественного питания | 100 мест | 0,4/0,4 | 10/15 | 4/6 | 0,01/0,02 |
| Итого: |  |  |  | 27/48 | 0,08/0,15 |

Проектные предложения

I очередь строительства:

В связи с увеличением численности легковых автомобилей, а так же выносом с территории жилой застройки гаражного массива (ул.Новая Стройка) проектом предлагается строительство одноэтажного гаражного массива на 110 м/м на ул.Строителей.

Необходимо организовать открытые автомобильные стоянки для временного хранения легковых автомобилей в местах скопления людей общей вместимостью 27 м/м.

Расчетный срок:

В связи с увеличением уровня автомобилизации в селе Мурзицы проектом предлагается расширить, запроектированные на первую очередь гаражные массивы на ул. Строителей на 83 м/м.

Необходимо организовать открытые автомобильные стоянки для временного хранения легковых автомобилей в местах скопления людей общей вместимостью 48 м/м.

Станции  технического  обслуживания  легковых  автомобилей

Существующее положение

В настоящие время в селе располагается одна станция технического обслуживания на 2 поста на ул. Совхозной.

Расчет требуемого количества постов СТО выполнен в соответствии с п.11.26 СП 42.13330.2011 и приведен в таблице 3.3.3.

Таблица 3.3.3 - станции технического обслуживания

| Расчетный период | Расчетное количество автомобилей | Количество автомобилей на пост СТО | Требуемое количество постов СТО |
| --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства | 560 | 200 | 3 |
| Расчетный срок | 921 | 200 | 5 |

Проектные предложения

I очередь строительства:

Проектом предлагается строительство станции технического обслуживания автомобилей на один пост на ул. Совхозной.

Расчетный срок:

Предлагается увеличить численность постов  в запроектированной на первую очередь строительства станции технического обслуживания на 2 поста.

Автозаправочные  станции

На территории села Мурзицы автозаправочные станции отсутствуют.

Расчет требуемого количества колонок АЗС выполнен в соответствии с п.11.27 СП 42.13330.2011 и приведен в таблице 3.3.5:

Таблица 3.3.5 – расчет автозаправочных станций

| Расчетный период | Расчетное количество автомобилей | Количество автомобилей на 1 колонку | Требуемое количество колонок (АЗС) |
| --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства | 560 | 1200 | 1 (1) |
| Расчетный срок | 921 | 1200 | 1 (1) |

По расчету требуется одна АЗС для обслуживания индивидуального автотранспорта. Проектом предлагается разместить автозаправочную станцию на ул.Совхозной на расчетный срок.

III.4. Технико-экономические показатели, основные объемы работ, стоимость I очереди строительства

Таблица 3.4.1 - технико-экономические показатели

| Наименование | Един. | В том числе: |
| --- | --- | --- |
| объектов | измер. | Существ. положение | I оч. стр-ва новое стр-во реконстр. | Расчетный срок |
| Улично-дорожная сеть: |
| Главные улицы села | км | 1,4 | 1,4 | 1,8 |
| Основные улицы н.п. | км | - | 0,7 | 0,7 |
| Второстепенные улицы н.п. | км | 0,2 | 6,6 | 7,6 |
| Проезды | км | 0 | 6 | 7,2 |
| Сооружения для обслуживания и хранения транспортных средств: |
| Гаражи для автомобилей, принадлежащих гражданам | м/мест | 115 | 195 | 278 |
| Стоянки для временного хранения автотранспорта | машино-мест | н.д. | 27 | 83 |
| Станции технического обслуживания | пост | 2 | 3 | 5 |

Таблица 3.4.2 – основные объемы работ

| Наименование объектов | Ед. измер. | I очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Главные улицы села | км | - | 0,4 |
| Второстепенные улицы села | км | 0,7 | - |
| Проезды | км | 6 | 1,2 |
| Гаражи для автомобилей, принадлежащих гражданам | м/мест | 110 | 83 |
| Стоянки для временного хранения автотранспорта | машино-мест | 27 | 21 |
| Станции технического обслуживания | пост | 1 | 2 |
| Автозаправочная станция | объект | - | 1 |

Подсчет стоимости основных объемов работ по улично-дорожной сети и сооружениям обслуживания транспортных средств на I очередь строительства приведен в  таблице 3.4.3.

Подсчет выполнен по сборнику укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов в ценах II кв. 2013 г.

Таблица 3.4.3 – стоимость I очереди строительства

| Наименование объектов | Расчетн. единицы | Кол-во расчетных единиц | Стоимость расчетной единицы (тыс.руб.) | Стоимость (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Второстепенные улицы села | км | 0,7 | 43620 | 30534 |
| Проезды | км | 6 | 5000 | 30000 |
| Гаражи для автомобилей, принадлежащих гражданам | м/мест | 110 | 237 | 26070 |
| Стоянки для временного хранения автотранспорта | м/мест | 27 | 60 | 1620 |
| Станции технического обслуживания | пост | 1 | 5500 | 5500 |
|  |  | Итого: |  | 93724 |

Ориентировочная стоимость I очереди строительства в ценах II квартала 2013 года составит 93 млн. 724 тыс. рублей.

Глава  IV

ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

(Инженерное  оборудование)

IV.1. Водоснабжение

Существующее  положение

Источником централизованного водоснабжения с.Мурзицы являются подземные воды. На территории села имеются 2 рабочие артскважины, находящиеся на балансе Администрации Мурзицкого сельсовета. Качество питьевой воды из скважин по результатам государственного лабораторного контроля соответствует гигиеническим требованиям санитарного законодательства. Имеется гидрогеологическое заключение на эти скважины.  Также имеется артскважина на производственной территории СПК «Кулебакский».

Общее водопотребление по селу составляет ориентировочно 260 м3/сут., общая протяженность сетей около 11 км. Часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки (ул.Совхозная, ул.Прудовая, ул.Молодежная,        ул.8 Марта, ул.Гагарина, ул.Новая Стройка, ул.Строителей). Обеспеченность жилого фонда водопроводом составляет 100%.

Общественных шахтных колодцев и родников на территории с.Мурзицы нет.  Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов и пожарных  водоемов.

Проектные предложения

Источником централизованного водоснабжения с.Мурзицы  остаются подземные воды. Для обеспечения населения водой питьевого качества проектом предусматривается строительство нового водозабора  севернее существующего по ул.Гагарина. Артскважину на территории СПК «Кулебакский» предлагается использовать только на технические нужды в связи с отсутствием возможности организации зон санитарной охраны (ЗСО) источника  водоснабжения. Артскважины по ул.Водная и ул.Гагарина, у которых соблюдается I пояс ЗСО, законсервировать и сохранить на особый период. Организация нового водозабора  требует проведения поисково-разведочных работ на прилегающей к нему  территории  на последующей стадии проектирования.

Для села принята единая хозяйственно-питьевая производственно-противопожарная система водоснабжения. Водопроводные сети предусматриваются кольцевыми. Ориентировочные объемы работ по водоснабжению  приведены в таблице  IV.1.1.

Нормы водопотребления для населения приняты согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составят для населения, проживающего:

| - | в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией без ванн – 140 л/сут. на 1 чел.; |
| --- | --- |
| - | в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями – 200 л/сут. на 1 чел.; |
| - | в зданиях индивидуальной застройки с водопользованием из водоразборных колонок на I очередь строительства удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя составит – 40 л/сут. |

Проектом предусматривается ежедневный полив  зеленых насаждений, тротуаров и проездов.  Суточная норма на полив – 50 л /чел.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается согласно СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» и составит  15 л/сек. (Дом культуры). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2.5 л/сек. согласно СП 10.13130.2009 «Внутренний  противопожарный водопровод».

Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, пожарных резервуаров и водоемов.  Расстояние между гидрантами определяется расчетом согласно СНиП 2.04.02-84*  на последующей стадии проектирования.  Расчетные расходы воды приведены в таблице  IV.1.2.

Для обеспечения населения проектируемой территории качественной питьевой водой  и улучшения на этой основе состояния здоровья населения необходимо выполнение следующих мероприятий:

| - | строительство нового подземного водозабора в с.Мурзицы на I очередь; |
| --- | --- |
| - | дальнейшее развитие сети водопровода и закольцовка тупиковых участков; |
| - | реконструкция существующих водопроводных сетей с учетом их санитарно-технического состояния и перспективного жилищного строительства; |
| - | разработка и реализация проекта зон санитарной охраны проектируемого источника водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; |
| - | организация постоянного лабораторного контроля за качеством воды источников хоз-питьевого водоснабжения. |

Трассы водопроводных линий приведены на «Карте развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (водоснабжение и канализация)».

Ориентировочные  объемы  работ  по  водоснабжению

Таблица IV.1.1

| Наименование | Един. изме-рения | Количество | Стоимость I очереди тыс.руб. (в ценах 2001г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iочередь 2020 г. | Расч. срок -2035 г. (в т.ч. I очередь) |  |
| 1. Строительство подземного водозабора | шт. | 1 | 1 | 611 |
| 2. Строительство водопроводных сетей | км | 2.46 | 3.76 | 1643 |
| 3. Перекладка водопроводных сетей | км | 3.32 | 4.81 | 2218 |
| Итого: |  |  |  | 4472 |
| Ориентировочная стоимость в ценах II кв. 2013 г. | млн.руб. |  |  | 26 |

Примечание: Ориентировочная  стоимость первой очереди строительства определена

по укрупненным показателям и аналогам, при конкретном проектировании

может уточняться и изменяться.

Расчетные  расходы  воды

Таблица IV.1.2

| Наименование | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Насе-ление чел. | Норма водопот-ребления л/сут. на 1 чел. | Максимально- суточный расход м3/сут. | Насе- ление чел. | Норма водо- потребления л/сут. на 1 чел. | Максималь-но-суточный расход м3/сут. |
| с.Мурзицы - сущ. жилой фонд - новое строительство | 500 500 770 300 | 40 140 200 200 | 24 84 185 72 | 202 808 770 612 | 40 140 200 200 | 10 136 185 147 |
| Всего: |  |  | 365 |  |  | 478 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  | 19 |  |  | 24 |
| Противопожарный расход |  |  | 216 |  |  | 216 |
| Итого: |  |  | 600 |  |  | 718 |
| Полив территории |  |  | 104 |  |  | 120 |

IV.2. Канализация

Существующее  положение

В с.Мурзицы имеется централизованная система бытовой канализации.  Отвод бытовых сточных вод в количестве 150 м3/сут. осуществляется системой самотечно-напорной канализации  на очистные сооружения полной биологической очистки в г.Кулебаки проектной мощностью 25 тыс.м3/сут. Очистные сооружения расположены к юго-востоку от села на расстоянии около 1 км на левом берегу р.Теши. Выпуск очищенных сточных вод  осуществляется   в р.Теша. Обеспеченность жилого фонда канализацией составляет около 30%,  общая протяженность канализационных сетей по селу - ориентировочно 1.32 км.  Жидкие отходы от неканализованных объектов поступают в отстойники и выгребные ямы и затем вывозятся спецавтотранспортом на канализационную насосную станцию.

Проектные  предложения

Для с.Мурзицы сохраняется существующая централизованная система бытовой канализации с отводом сточных вод на очистные сооружения полной биологической очистки в г.Кулебаки, расположенные за границами проектирования.  Сеть бытовой канализации запроектирована с учетом существующей сети, а также прокладки новых коллекторов. Выпуск очищенных сточных вод  сохраняется   в р.Теша . Качество сточных вод после очистных сооружений проектом предусматривается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Загрязненные производственные сточные воды подаются в сеть бытовой канализации после их очистки на локальных очистных сооружениях. Ориентировочные объемы работ по канализации приведены в таблице  IV.2.1.

Нормы водоотведения соответствуют нормам водопотребления согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (за исключением индивидуального сектора). Расчетные расходы сточных вод приведены в таблице IV.2.2.

Трассировка сети канализации выполнена с учетом рельефа местности, возможности максимального охвата территории самотечными коллекторами при наименьших глубинах заложения.

Трассы канализационных линий приведены на «Карте развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (водоснабжение и канализация)».

Ориентировочные  объемы  работ  по  канализации

Таблица IV.2.1.

| Наименование | Един. измерен. | Количество | Стоимость I очереди тыс.руб. (в ценах 2001г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iочередь 2020г. | Расч.срок – 2035 г. (в т.ч. I очередь) |  |
| 1. Строительство сетей бытовой канализации | км | 2.70 | 5.81 | 1831 |
| 2. Строительство канализационной насосной станции. | шт. | 1 | 3 | 163 |
| Итого: |  |  |  | 1994 |
| Ориентировочная стоимость в ценах II кв. 2013 г. | млн.руб. |  |  | 12 |

Примечание: Ориентировочная  стоимость первой очереди строительства определена

по укрупненным показателям и аналогам, при конкретном проектировании

может уточняться и изменяться.

Расчетные  расходы сточных вод

Таблица IV.2.2

| Наименование | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Населе-ние тыс.чел. | Норма водопо-требления л/сут. на 1 чел. | Максимально-суточный расход м3/сут. | Насе- ление тыс. чел. | Норма водо- потребления л/сут. на 1 чел. | Максималь-но-суточный расход м3/сут. |
| с.Мурзицы - сущ. жилой фонд - новое строительство | 500 500 770 300 | 25 140 200 200 | 15 84 185 72 | 202 808 770 612 | 25 140 200 200 | 6 136 185 147 |
| Всего: |  |  | 356 |  |  | 474 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  | 18 |  |  | 24 |
| Итого: |  |  | 374 |  |  | 498 |

IV.3. Дождевая канализация

Существующее положение

В настоящее время сети дождевой канализации на проектируемой территории нет.  Поверхностный сток сбрасывается  в пониженные места рельефа  без очистки.

Проектные предложения

Отвод дождевых и талых вод  с   территорий производственных объектов предлагается  системой лотков в емкости для грязных дождевых вод  с дальнейшей их подачей на локальные очистные сооружения. После очистки дождевые воды  предлагается  направлять  в емкость очищенных дождевых стоков  и использовать   на полив территорий  предприятий.

С территории малоэтажной селитебной зоны  проектом предлагается   отводить поверхностный сток открытым способом – по лоткам проезжей части улиц через водопропускные сооружения на рельеф.

С целью снижения  загрязненности поверхностного стока проектом предлагается ряд организационно-технических мероприятий:

-  организация регулярной уборки территории;

-  проведение своевременного ремонта дорожных покрытий;

- ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время

ливневых дождей на дорожные покрытия.

IV.4. Теплоснабжение

Существующее положение

I. Жилой фонд и учреждения культурно-бытового назначения

Основными потребителями тепла в с. Мурзицы являются жилищно-коммунальный сектор и культурно-бытовые учреждения.

Согласно анкете от МУП «Теплоэнергосервис», теплоснабжение в с. Мурзицы осуществляется от 3-х отдельно стоящих котельных:

| - | котельная по ул.Строителей 19а/1 с 2 котлами КВа-0,5 общей мощностью 1,0 МВт, топливо – природный газ; |
| --- | --- |
| - | котельная по ул.Новая Стройка 7 с 2 котлами Братск-11 общей мощностью 2,0 МВт, топливо – природный газ; |
| - | котельная по ул.Гагарина с 2 котлами общей мощностью 0,44 МВт, топливо – уголь. |

Общая мощностью по с. Мурзицы 3,44 МВт.

Погонаж тепловых сетей 3,74 км.

Обеспечение теплом малоэтажного жилого фонда осуществляется децентрализовано – от индивидуальных источников тепла.

II. Промышленные предприятия

Промышленных предприятий анкеты не предоставили. СПК «Кулебакский» источника тепла не имеют.

Проектные предложения

Источники теплоснабжения

Теплоснабжение с. Мурзицы предусматривается:

| 1. | Для проектируемого строительства малоэтажных индивидуальных домов с приусадебными участками - от индивидуальных источников тепла на газовом топливе; |
| --- | --- |
| 2. | Для объектов культурно-бытового назначения - от локальных источников тепла на газовом топливе. |

I Жилой фонд и учреждения культурно-бытового назначения

Проектируемый индивидуальный жилой фонд оборудуется - котлами фирмы «Beretta» Mynute DGT на газовом топливе.

Для объектов культурно-бытового назначения – от локальных котельных на газовом топливе, в том числе:

| а) | для дошкольного учреждения на I очередь – котельная с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-99 мощностью 0,14 МВт; |
| --- | --- |
| б) | для аптеки на I очередь – котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F) мощностью 0,043 МВт; |
| в) | для магазина на I очередь – котельная с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-99 мощностью 0,078 МВт; |
| г) | для магазина на расчетный срок - котельная мощностью 0,07 МВт; |
| д) | для предприятия общественного питания на I очередь – котельная с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-244 мощностью 0,31 МВт; |
| е) | для 2-х предприятий бытового обслуживания – 2 котельные с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F) мощностью 0,037 МВт каждая, в том числе на I очередь 1 котельная; |
| ж) | для отделения сбербанка на I очередь – котельная с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-99 мощностью 0,08 МВт; |
| з) | для пожарного депо на I очередь – котельная с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-99 мощностью 0,15 МВт; |
| и) | для бани на I очередь – котельная Рационал-1000 с котлами «Viessmann» мощностью 0,9 МВт; |
| к) | для существующей школы по ул. Гагарина предлагается блочная котельная на газовом топливе на I очередь; |
| л) | ликвидация котельной по ул. Гагарина на расчетный срок. |

Типы котельных и место их размещения к 2035 году будут определяться в последующих стадиях проектирования, т.к. к этому сроку могут быть другие марки котлов.

II. Промышленные предприятия

В проекте предусматриваются новые производственные территории, теплоснабжение которых будет решаться в последующих стадиях проектирования, так как неизвестно их функциональное назначение.

Для СТО, расположенного по ул. Совхозная южная часть населенного пункта, на 1 пост на первую очередь, с расширением до 3 постов на расчетный срок предлагается котельная Рационал-750 на первую очередь мощностью 0,7 МВт.

Нормативные и расчетные расходы тепла

Потребности тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены по укрупненным показателям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» для жилых зданий. Для культурно-бытовых учреждений – по расчету, на горячее водоснабжение для всех видов потребления по расчету раздела ВК.

Для определения расходов тепла приняты следующие климатологические данные в соответствии СНиП-23-01-99* «Строительная климатология и геофизика»:

- расчетная зимняя температура наружного воздуха (-310С)$

- продолжительность отопительного периода (208 суток).

Теплопотребление в границах проектирования определено из условия обеспечения теплом 13,3 тыс. м2 жилья, в том числе на первую очередь 4,5 тыс.м2 жилья.

Тепловая мощность на новое строительство составляет на расчетный срок – 10,42 МВт, в том числе на первую очередь – 7,68 МВт.

Общий баланс нагрузок дан в нижеследующей таблице IV.2.1.

Баланс тепловых нагрузок

Таблица IV.2.1

| № п/п | Наименование потребителей и источников покрытия тепла | Едини-цы изме-рения | Максимальные часовые тепловые нагрузки и мощности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существ. положение | I-ая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г., в том числе I очередь |
| 1 | Тепловые нагрузки: | МВт Гкал/ч | 3,44 2,96 | 7,68 6,6 | 10,42 8,98 |
| 2 | жилищно-коммунальное потребление | МВт Гкал/ч | 3,44 2,96 | 7,44 6,39 | 9,72 8,38 |
| 3 | - станции технического осмотра | МВт Гкал/ч | - | 0,24 0,21 | 0,7 0,6 |

Проектное решение по тепловым сетям

Тепловые сети предусматриваются от проектируемой отдельно стоящей котельной, расположенной в зеленой зоне, к дошкольному учреждению. Протяженность тепловых сетей 0,5 км.

В результате предложенной схемы теплоснабжения объем работ на расчетный срок и I очередь строительства и стоимость ее составит:

Ориентировочный объем по срокам строительства и стоимость I очереди

Таблица IV.2.2

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Количество | Стоимость I-ой очереди в ценах 2001 г., тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок 2035 г., в том числе I-ая очередь | I-ая оче-редь 2020 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Оборудование индивидуальных жилых домов котлами фирмы «Beretta» Mynute DGT или другими марками котлов | Ед. | 204 | 100 | 550,0 |
| 2. | Строительство для дошкольного учреждения котельной мощностью 0,14 МВт | Ед. | 1 | 1 | 406,2 |
| 3. | Строительство для аптеки котельной мощностью 0,043 МВт | Ед. | 1 | 1 | 53,4 |
| 4. | Строительство для магазина котельной мощностью 0,078 МВт | Ед. | 1 | 1 | 327,0 |
| 5. | Строительство для магазина котельной мощностью 0,07 МВт | Ед. | 1 | - | - |
| 6. | Строительство для предприятия общественного питания котельной мощностью 0,31 МВт | Ед. | 1 | 1 | 492,3 |
| 7. | Строительство для 2-х предприятий бытового обслуживания 2 котельные мощностью 0,037 МВт | Ед. | 2 | 1 | 53,4 |
| 8. | Строительство для сбербанка котельной мощностью 0,08 МВт | Ед. | 1 | 1 | 327,0 |
| 9. | Строительство для пожарного депо котельной мощностью 0,15 МВт | Ед. | 1 | 1 | 327,0 |
| 10. | Строительство для бани котельной мощностью 0,9 МВт | Ед. | 1 | 1 | 1115,1 |
| 11. | Строительство котельной для существующей школы мощностью 0,44 МВт | Ед. | 1 | 1 | 492,3 |
| 12. | Ликвидация существующей котель- ной для школы мощностью 0,44 МВт | Ед. | 1 | - | - |
| 13. | Строительство тепловых сетей | км | 0,2 | 0,2 | 1651,2 |
| 14. | Строительство котельной для СТО мощностью 0,7 МВт | Ед. | 1 | 1 | 991,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего: | тыс. руб | - | - | 6786,0 |
|  | Ориентировочная стоимость в действующих ценах (II кв. 2013 г.) | тыс. руб | - | - | 39358,8 |

IV.5 Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение с.Мурзицы осуществляется природным газом от газораспределительной станции (ГРС) «Кулебаки», расположенная за границами проектирования, по газопроводам высокого давления Р=0,6 МПа.

Распределение газа осуществляется по двухступенчатой системе газопроводами высокого давления Р=0,6 МПа до ШРП и газопроводами низкого давления Р=300 да Па до потребителей. В с. Мурзицы построено 1 ШРП и 1 ГРП.

Расход природного газа, согласно данным ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», по с. Мурзицы составляет 2581,364 тыс. м3/год.

Протяженность газопроводов высокого давления Р=0,6 МПа в границах проектирования составляет около 1,5 км.

II. Промышленные предприятия

Промышленных предприятий анкеты не предоставили

Проектные  предложения

Источники  газоснабжения

На расчетный срок источник газоснабжения остается ГРС «Кулебаки» и газопровод высокого давления Р=0,6 МПа.

Нормативные данные и расчетное потребление газа

Расчет потребления газа произведен по нормам СНиП 42-01-2002 г и пособия «Основы проектирования, строительства и реконструкции распределительных систем», том I, часть I, стр.119-124.

На основании этих норм определена годовая норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3.

Коэффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице №4 тех же норм.

Общий расход газа на расчетный срок составит 1473,79 тыс. м3/год,  в том числе на I очередь – 984,28 тыс. м3/год.

Ориентировочный баланс газопотребления дан в нижеследующей таблице IV.2.3.

Ориентировочный баланс газопотребления

Таблица IV.2.3

| №№ п/п | Наименование поселков | Едини-цы изме-рения | Годовой расход газа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существ. положение | I-ая очередь 2020 г. | Расчет-ный срок 2035 г., в том числе I очередь |
| 1. | Расход газа всего: | тыс.м3/год | 2581,364 | 4016,444 | 4993,164 |
| 2. | В том числе на - СТО | тыс.м3/год | - | 77,1 | 220,2 |
| 3. | - жилищно-коммунальный сектор и культурно-бытовые учреждения | тыс.м3/год | 2581,364 | 3939,344 | 4772,964 |

Примечание: Расходы газа на последующих стадиях проектирования должны быть

уточнены.

Проектные предложения по газовым сетям высокого давления

Для газоснабжения новой застройки проектируется 3 ПГБ на расчетный срок, в том числе на первую очередь 2 ПГБ.

Газ используется на пищеприготовление, приготовление горячей воды, на отопление.

Погонаж проектируемых газопроводов высокого давления Р=0,6 МПа на расчетный срок  составит 2,5 км, в том числе на первую очередь – 1,5 км.

Ориентировочный объем строительства и стоимость первой очереди дан в нижеследующей таблице V.4.2.

Таблица V.4.2

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. из. | Количество | Строительство I-ой очереди в ценах 2001 г., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок 2035 г., в том числе I очередь | I-ая очередь 2020 г. |  |
| 1. | Строительство газопроводов высокого давления Р=0,6 МПа | км | 2,5 | 1,5 | 63,15 |
| 2. | Строительство ПГБ | ед. | 3 | 2 | 65,4 |
| Всего: | тыс. руб. | - | - | 128,55 |
| Ориентировочная стоимость в действующих ценах (II квартал 2013 г.) | млн. руб. | - | - | 0,75 |

IV.6. Электроснабжение

Существующее  положение

Электроснабжение села Мурзицы в настоящее время осуществляется централизованно от энергетической системы ОАО МРСК Центра и Приволжья, филиал «Нижновэнерго».

Территория села оборудована однотрансформаторными подстанциями напряжением 6/0,4 кВ в количестве 8 штук.

Единичная мощность трансформаторов - от 100 до 400 кВА.

ТП-6/0,4 кВ села запитаны по воздушной линии 6 кВ от понизительной подстанции Кулебаки 110/35/6 кВ, расположенной в г.Кулебаки. ВЛ-6 кВ выполнена на ж/б опорах.

В границах территории села транзитом проходит воздушная линия напряжением 35 кВ (ПС Новодмитриевка – ПС Тёша).

Направление трасс ВЛ-35 кВ, ВЛ-6 кВ, а также местоположение ТП-6/0,4 кВ показаны на чертеже «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжение и связь)».

Проектные  предложения

Проектные предложения по электроснабжению в составе проекта генплана выполнены на основании экономического раздела проекта, основного чертежа генплана и с учётом проекта «Актуализация «Схемы перспективного развития электрических сетей 35-500 кВ Нижегородской области на 2007-2015 г.г.» с перспективой до 2020 г.», выполненного ООО «Энерго Инжиниринг», г.Н.Новгород, 2010г.

Потребителями электроэнергии на перспективу являются жилой фонд индивидуального малоэтажного строительства, объекты соцкультбыта, коммунального хозяйства.

Расчет нагрузок по новому жилому фонду выполнен в соответствии с нормативными данными удельных электрических нагрузок - кВт/дом:

| - | СП 31-110-2003, Тяжпромэлектропроект № 1, 2004 г.; |
| --- | --- |
| - | «Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94»». |

По объектам соцкультбыта и общественным зданиям нагрузки подсчитаны по удельным нагрузкам на единицу показателя (кВт/место, кВт/м2 торговой площади и т.д.), по объектам коммунального хозяйства – по данным действующих объектов и применяемым типовым проектам.

Общая вновь подключаемая электрическая максимальная нагрузка на расчётный срок составляет 440 кВт, в том числе на первую очередь строительства – 342 кВт. Расчётом учтены все виды потребителей электроэнергии.

Электроснабжение территории с.Мурзицы будет по-прежнему осуществляться от существующей понизительной подстанции ПС-110/35/6 кВ Кулебаки, с максимальным использованием существующих сетей и объектов электроснабжения напряжением 6 кВ.

Для покрытия возрастающих нагрузок и улучшения надёжности электроснабжения проектом предлагается:

| - | строительство новых ТП в зонах с большими объемами ввода нового жилого фонда. Применяемые ТП – в блочном, кирпичном исполнении, ориентировочной мощностью трансформаторов 250, 160, 100 кВА с подключением к существующей ВЛ-6 кВ воздушной линией с проводом СИП на ж/б опорах. |
| --- | --- |

Предложения раздела проекта по подключению планируемых объектов к центру питания должны быть решены после утверждения Инвестиционной программы филиала «Нижновэнерго» ОАО МРСК Центра и Приволжья» на соответствующий период.

Освещение магистральных улиц новой застройки предлагается выполнить воздушными линиями на ж/б опорах светильниками ЖКУ03-25-01 с натриевыми лампами.

Результирующие данные расчётных нагрузок и объёмы работ приведены в таблицах ниже по тексту.

Расположение объектов электроснабжения, обеспеченность территорий новых застроек трансформаторными подстанциями и направление трасс магистральных сетей приведены на чертеже «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжение и связь)».

После утверждения проекта генплана с.Мурзицы на последующих стадиях проектирования необходимо специализированной организации разработать схему развития сети 6 кВ, в которой уточняются сечения питающих фидеров, количество и места расположения объектов электроснабжения и трасс прохождения линий электропередачи.

Таблица  результирующих  вновь подключаемых  электрических  нагрузок

Таблица IV.6.1

| Наименование групп потребителей | Электроснабжение (кВт) |
| --- | --- |
|  | I оч. (2020г.) | Расч. срок (2035 г), в т.ч. I оч. |
| 1. Жилой фонд 2. Объекты СКБ 3. Объекты коммунального хозяйства 4. Неучтённые потребители и резерв Итого: | 85 213 65 10 428 | 174 260 96 40 550 |
| Всего с Кс.м.=0,8: | 342 | 440 |

Объемы  работ  по  электроснабжению по очередям строительства

с ориентировочной стоимостью I очереди

(в  ценах  2001 г., тыс. руб.)

Таблица IV.6.2

| №№ п/п | Наименование сооружения с краткой характеристикой | Ед. изм. | Количество | Общая ст-сть I оч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I оч. (2020 г.) | Расч. срок (2035 г), в т.ч. I оч. |  |
| 1 | Сооружение новой однотранс- форматорной ТП-6/0,4 кВ мощностью 250 кВА | шт. | 2 | 2 | 500 |
| 2 | Сооружение новой однотранс- форматорнойТП-6/0,4 кВ мощностью 160 кВА | шт. | 1 | 2 | 230 |
| 3 | Сооружение новой однотранс- форматорнойТП-6/0,4 кВ мощностью 100 кВА | шт. | - | 1 | - |
| 4 | Строительство ВЛ-6 кВ на ж/б опорах с проводом СИП | км. | 1,2 | 1,9 | 260 |
| 5 | Освещение магистральных улиц новой застройки | км. | 3,0 | 4,6 | 690 |
| Итого: | тыс. руб | - | - | 1680 |
| Ориентировочная стоимость в действующих ценах (II кв. 2013г.) | млн. руб | - | - | 9744 |

IV.7. Связь

Существующее  положение

В настоящее время телефонизация с.Мурзицы осуществляется от сельской АТС, которая принадлежит и обслуживается Нижегородским филиалом Макрорегионального филиала «Волга» ОАО «Ростелеком».

Монтированная ёмкость станции – 400 номеров, задействованная – 400 номеров. АТС расположена в отдельном приспособленном помещении, оснащена современным цифровым оборудованием и имеет возможность расширения. АТС связана с опорной станцией г.Кулебаки по оптоволоконной линии связи.

Существующая телефонизация села выполнена кабелем по опорам и в кабельной канализации.

Проводное радиовещание на территории с.Мурзицы отсутствует, полностью выполнен переход на эфирное радиовещание с применением малогабаритных многопрограммных электроприемников с питанием от электросети.

Проектные  предложения

Предложения по связи выполнены на основании экономического раздела генплана, основного чертежа генплана.

Расчетное вновь подключаемое количество телефонов на расчетный срок составляет 220 шт., в т. ч. 115 шт. – на I очередь.

Расчетное вновь подключаемое количество радиоточек на расчетный срок составляет 210 шт., в т. ч. 100 шт. - на I очередь.

Расчет выполнен из условия 100% обеспеченности телефонами нового индивидуального жилья и необходимой потребности в телефонных номерах объектов соцкультбыта, расчетные данные представлены в таблице ниже по тексту.

Проектом предлагается расширение существующей АТС с применением электронного оборудования.

Развитие сети проводного радиовещания на проектируемой территории не предусматривается. Рекомендуется использовать эфирное радиовещание с питанием от электросети.

Объемы работ по связи по очередям строительства и ориентировочная стоимость первой очереди по укрупнённым показателям приведены в таблице ниже.

Местоположение телефонной станции и направление трассы кабеля связи показано на чертеже «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжение и связь)».

Таблица  результирующего  вновь подключаемого

количества  телефонов и радиоточек

Таблица IV.7.1

| Наименование групп потребителей | Телефонизация (кол-во номеров) | Радиофикация (кол-во р/т) |
| --- | --- | --- |
|  | I оч. (2020г.) | Расч. срок (2035 г), в т.ч. I оч. | I оч. (2020г.) | Расч. срок (2035 г), в т.ч. I оч. |
| 1. Жилой фонд 2. Объекты СКБ 3. Объекты коммунального хозяйства 4. Неучтённые потребители и резерв Итого: | 100 6 4 5 115 | 204 7 4 5 220 | 100 - - - 100 | 204 - - 6 210 |

# Объемы работ по связи по очередям строительства и ориентировочная стоимость I очереди

# (в  ценах  2001 г., тыс. руб.)

Таблица IV.7.2

| Наименование сооружения | Ед. изм. | Количество | Общая стоимость I оч. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I оч. (2020 г.) | Расч. срок (2035 г), в т.ч. I оч. |  |
| Монтаж телефонной точки, вклю- чая оборудование и линейные сооружения | шт. | 115 | 220 | 630 |
| Монтаж трёхпрограммных прием- ников эфирного радиовещания | шт. | 100 | 210 | 10 |
| Итого: | тыс. руб. | - | - | 640 |
| Ориентировочная стоимость в действующих ценах (II кв. 2013г.) | тыс. руб. | - | - | 3712 |

Глава  V

ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  С  МАТЕРИАЛАМИ  ОЦЕНКИ  ВОЗДЕЙСТВИЯ  НАМЕЧАЕМОЙ  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  И  ИНОЙ  ДЕТЯЛЬНОСТИ

НА  ОКРУЖАЮЩУЮ  СРЕДУ

Введение

Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен на основании Инструкции о составе, порядке разработки и согласования раздела «Охрана окружающей среды» и градостроительной документации Нижегородской области (ТСН 30-302-97 НН) и в соответствии с:

| - | Градостроительным кодексом Российской Федерации (с комментарием) (с изменениями на 19 июля 2011 г.) (редакция, действующая с 1 сентября 2011 г.) от 29.12. 2004 г. №190-ФЗ; |
| --- | --- |
| - | Водным кодексом Российской Федерации (с комментарием) (с изменениями на 19 июля 2011 г.) от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ; |
| - | Лесным кодексом Российской Федерации (с комментарием) (с изменениями на 18 июля 2011 г.) (редакция, действующая с 1 августа 2011 г.) от 4 декабря 2006 г. № 200 – ФЗ; |
| - | СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция (с изменениями на 9 сентября 2010 года); |
| - | СанПин 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»; |
| - | СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; |
| - | СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; |
| - | СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (с изменениями на 28 июня 2010 г.); |
| - | СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; |
| - | СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» (с изменениями на 25 апреля 2007 г.); |
| - | СанПин 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»; |
| - | СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; |
| - | СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»; |
| - | ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов»; |
| - | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях, общественных зданий и на территории жилой застройки»; |
| - | СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»; |
| - | СанПиН 2.1.7.2527-09 «Изменения N 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений». |
| - | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; |
| - | СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»; |
| - | СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; |
| - | СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; |
| - | Правил устройства электроустановок (ПУЭ); |
| - | Системой стандартов безопасности труда «Электробезопасность». Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В. ГОСТ 12.1.051-90 (СТ СЭВ 6862-89); |
| - | Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (с изменениями на 16 августа 2007 года) (Приказ Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России от 04.12.1995 N 13-7-2/469); |
| - | Сборником санитарных и ветеринарных правил «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных», Москва, 1996г.; |
| - | Рекомендациями по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения, МДС 31-10.2004; |
| - | Инструкцией о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агромелиоративных и других земляных работ; |
| - | Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (Приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000г. №372). |

V.1. Анализ  экологических  проблем

и  природных особенностей территории

Стратегической целью градостроительного развития территории является обеспечение благоприятной экологической обстановки для здоровья населения и сохранение природно-экологического комплекса проектируемой территории как необходимое условие его устойчивого развития.

Разработка раздела базируется на системном анализе, который включает основные этапы:

| - | выявление основных целей и задач охраны окружающей среды в долгосрочной перспективе (до 2035г.); |
| --- | --- |
| - | оценка сложившегося состояния окружающей природной среды с выявлением различных видов антропогенного характера; |
| - | комплексная оценка состояния природной окружающей среды с выявлением приоритетных экологических проблем и их ранжированием; |
| - | прогноз состояния компонентов окружающей природной среды в соответствии с намечаемыми перспективами экономического и социального развития территории; |
| - | разработка природоохранных мероприятий. |

При анализе общеэкологической ситуации в селе Мурзицы можно выделить следующие наиболее серьезные проблемы окружающей среды:

| - | отсутствие стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в селе; |
| --- | --- |
| - | отсутствие проектов организации СЗЗ и благоустройства санитарно-защитных зон предприятий; |
| - | отсутствие системы дождевой канализации с комплексом очистки; |
| - | недостаточность централизованной системы хозбытовой канализации села; |
| - | расположение артезианских скважин в жилой застройке, несоблюдение поясов зон санитарной охраны артскважин; |
| - | наличие в прибрежных защитных полосах водоёмов на территории села Мурзицы потенциальных источников загрязнения (неканализованное жилье и приусадебные участки); |
| - | отсутствие работ по изучению состояния загрязнения почв, а также иловых придонных отложений водоёмов. |

|  | В составе раздела разрабатываются следующие вопросы: |
| --- | --- |
| - | даётся анализ экологических проблем и природных особенностей территории; |
| - | приводится оценка состояния атмосферного воздуха и даются мероприятия по улучшению воздушного бассейна села; |
| - | приводится оценка состояния водных объектов и разрабатываются мероприятия по охране водных объектов; |
| - | оценивается состояние почв и даются предложения по охране почвенно-растительного покрова; |
| - | оценивается влияние физических факторов на среду обитания и разрабатываются мероприятия по снижению негативного влияния этих факторов; |
| - | оценивается состояние природного комплекса и даются предложения по формированию системы зелёных насаждений; |
| - | даются предложения по санитарной очистке территории; |
| - | оценивается размещение и эксплуатация коммунальных объектов; |
| - | производится комплексная оценка существующего состояния окружающей среды и прогноз с учётом планируемого развития территории. |

V.2. Оценка  состояния  атмосферного  воздуха  и  мероприятия

по  улучшению  воздушного  бассейна  города

2.1. Анализ  состояния атмосферного  воздуха

Стационарные посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в с. Мурзицы отсутствуют.

Лабораторный контроль за состоянием атмосферного воздуха в с. Мурзицы не осуществляется, поэтому данные о состоянии атмосферного воздуха отсутствуют.

2.2.  Источники  загрязнения

На территории села Мурзицы источниками загрязнения атмосферного воздуха являются промпредприятия, котельные, гаражи, автомобильный транспорт.

Основными источниками загрязнения являются следующие предприятия и коммунальные объекты:

| - | Деревообрабатывающие цеха (4 объекта); |
| --- | --- |
| - | Автосервис; |
| - | Автотехника; |
| - | Жестяной цех; |
| - | Гараж Кулебакского СПК; |
| - | Котельные; |
| - | Гаражи. |

Промышленные предприятия

В селе находятся  промышленные предприятия – в основном это деревообрабатывающие цеха и объекты, связанные с обслуживанием грузовых и легковых автомобилей. Предприятия в основном сосредоточены в промзоне на южной

окраине села.

Котельные

В настоящее время в селе Мурзицы теплоснабжение жилого фонда осуществляется от 3-х котельных (подробнее см. раздел «Теплоснабжение»).

Котельные работают на природном газе и каменном угле.

Характеристика источников теплоснабжения

Таблица №1

| № п/п | Адрес котельной | Ведомственная принадлежность | Вид топлива | Наличие проекта ПДВ, год выпуска | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Мурзицы, ул.Строителей, 19а/1 | МУП «Теплоэнерго- сервис» | Природныйгаз | Экологическое обоснование по определению санитарно-защитной зоны разработанное ООО «Проектпром- вентиляция» 2008 год, Н.Новгород. Проект нормативов предельно допусти- мых выбросов (ПДВ) в атмосферу разработанный ООО «Проектпромвен- тиляция» 2007 год, Н. Новгород | 50 |
| 2 | с.Мурзицы, ул. Новая Стройка, Д.7 | МУП «Теплоэнерго- сервис» | Природный газ | Экологическое обоснование по опреде- лению санитарно-защитной зоны разработанное ООО «Проектпромвен- тиляция» 2008 год, Н.Новгород. Проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу, разрабо- танный ООО «Проектпромвентиляция» 2007 год, Н. Новгород | 50 |
| 3 | с.Мурзицы, ул. Гагарина | МУП «Теплоэнерго- сервис» | Каменный уголь | Проекта не имеется. Планируется ликвидация угольной котельной после строительство отдельно стоящей газовой котельной на I очередь | 50 |

Автомобильный транспорт

Одним из основных источников загрязнения атмосферы является автомобильный транспорт. Основная причина загрязнения воздуха автотранспортом - отработанные газы (ОГ), которые содержат более 200 вредных веществ и соединений (оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, диоксид серы, свинцовые соединения и др.). Особую группу среди токсичных веществ, содержащихся в ОГ, составляют канцерогенные полициклические углеводороды, в том числе бенз(а)пирен.

В настоящее время транспорт следует по автодороге Мурзицы-Кулебаки (IV категории).

Расстояние от бровки земляного полотна дорог IV категории до застройки необходимо принимать не менее: до жилой застройки 50 м, до садоводческих товариществ 25 м.

Автотранспортных предприятий в селе Мурзицы нет. Однако, предприятия поселка на своей территории имеют автотранспорт и другую технику, работающие на жидком топливе, что также влияет на загрязнение атмосферного воздуха.

В селе Мурзицы также есть станция технического обслуживания автотранспортных средств.

На территории села Мурзицы  имеются гаражные массивы:

| Адрес | Количество машино-мест |
| --- | --- |
| ул. Строителей д.16 | 16 |
| ул. Строителей, д.10 | 32 |
| ул. Новая Стройка, д.18 | 15 |
| ул. Новая Стройка, д.19 | 11 |

Также имеются индивидуальные гаражи на придомовых территориях.

2.3. Характеристика и размеры  санитарно-защитных  зон

Объекты и производства, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, представлены предприятиями IV-V класса санитарной классификации.

К IV классу с СЗЗ размером 100 м относятся:

| - | Гараж СПК «Кулебакский»; |
| --- | --- |
| - | Деревообрабатывающий цех; |
| - | Деревообрабатывающий цех (ЧП Сочков); |
| - | Деревообрабатывающий цех (ЧП Сорокин); |
| - | Деревообрабатывающий цех (ЧП Лукин); |
| - | Автотехника. |

К V классу с СЗЗ размером 50 м относятся:

| - | Склад; |
| --- | --- |
| - | Складские помещения; |
| - | Автосервис; |
| - | Действующее кладбище; |
| - | Котельная ул. Гагарина; |
| - | Гаражи. |

Анализ существующего положения показал, что на территории села Мурзицы довольно благоприятная обстановка в плане атмосферного воздуха. На территории села промышленные объекты – загрязнители атмосферного воздуха, сосредоточены в районе промзоны на южной окраине села. Санитарно-защитные зоны предприятий в основном соблюдаются.

Не соблюдается санитарно-защитная зона от жестяного цеха в центре села, также не соблюдается санитарно-защитная зона от гаражей, расположенных на улице Новая Стройка, данные гаражи предлагается вынести на I очередь реализации проекта.

Санитарно-защитные зоны от предприятий, коммунально-складских объектов на исходный год проектирования приняты согласно действующему санитарному законодательству, приведены в нижеследующей таблице и показаны на чертеже «Карта ограничений использования территории. Охрана окружающей среды».

Ориентировочные санитарно-защитные зоны основных предприятий и объектов  с. Мурзицы

Таблица №2

| №№ п/п | № по черт. | Наименование предприятия. объекта | Санитарная классификация по действ. СанПиН | Размер СЗЗ по действ. СанПиН, СП, СНиП | Характеристика санитарно-защитной зоны, проектные предложения по СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | XIII | Гараж СПК «Кулебакский» | СанПиН2.2.1/ 2.1.1.1200-03 7.1.5-IV.2 | 100 | СЗЗ соблюдается. Разработка проекта организации СЗЗ |
| 3 | II | Деревообрабатывающий цех | -«- р.7.1.12-IV.2 | 100 | СЗЗ соблюдается. Разработка проекта организации СЗЗ |
| 4 | III | Деревообрабатывающий цех (ЧП Сочков) | -«- р.7.1.5-IV.2 | 100 | СЗЗ соблюдается. Разработка проекта организации СЗЗ |
| 5 | IV | Деревообрабатывающий цех (ЧП Сорокин) | -«- р.7.1.5-IV.2 | 100 | СЗЗ соблюдается. Разработка проекта организации СЗЗ |
| 6 | V | Деревообрабатывающий цех (ЧП Лукин) | -«- р.7.1.5-IV.2 | 100 | СЗЗ соблюдается. Разработка проекта организации СЗЗ |
| 7 | VI | Жестяной цех | -«- р.7.1.2-V.3 | 50 | СЗЗ не соблюдается. Разработка проекта организации СЗЗ |
| 8 | VII | Складские помещения | -«- р.7.1.12-V.1 | 50 | СЗЗ соблюдается. Разработка проекта организации СЗЗ |
| 9 | VIII | Склад | -«- р.7.1.12-V.1 | 50 | СЗЗ соблюдается. Разработка проекта организации СЗЗ |
| 10 | - | Котельная ул.Новая Стройка, 7 | -«- р.7.1.10.– прим.1. По расчёту | 50 | Согласно проекту нормативов ПДВ – вклад котель- ной в загрязнение атмосферного воздуха не пре- вышает 0,1 ПДК для всех загрязняющих веществ |
| 11 | - | Котельная, ул. Строителей, 19а/1 | -«- р.7.1.10.– прим.1. По расчёту | 50 | Согласно проекту нормативов ПДВ – вклад котель- ной в загрязнение атмосферного воздуха не пре- вышает 0,1 ПДК для всех загрязняющих веществ |
| 12 | - | Котельная, ул. Гагарина | -«- р.7.1.10.– прим.1. По расчёту | 50 | СЗЗ соблюдается. Планируется ликвидация котель- ной и строительство отдельно стоящей газовой котельной на I очередь |
| 13 | XI | Автотехника | -«- р.7.1.5-IV.2 | 100 | СЗЗ соблюдается. Разработка проекта организации СЗЗ |
| 14 | XII | Автосервис | СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 р.7.1.12-V.5 | 50 | СЗЗ соблюдается. Разработка проекта организации СЗЗ |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | - | Действующее кладбище (площадью 2 га) | -«- р.7.1.12-V п.3 | 50 | СЗЗ соблюдается |
| 16 | XIV | Гаражи (ул.Строителей – 55 м/мест) | -«- р.7.1.12. табл.7.1.1 | 25 | СЗЗ соблюдается |
| 17 | XIV | Гаражи (ул. Новая стройка – 30 мест) | -«- р.7.1.12. табл.7.1.1 | 50 | СЗЗ не соблюдается. Выносятся на I очередь |
| 18 | XIV | Гаражи (Совхозная – 30 м/мест) | -«- р.7.1.12. табл.7.1.1 | 15 | СЗЗ соблюдается |
| 19 | XV | КНС | -«- р.7.1.13. табл.7.1.2 | 20 | СЗЗ соблюдается |

Для проектируемых объектов и производств, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека приняты ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция):

| - | Для отдельно-стоящей котельной размер санитарно-защитной зоны определяется согласно разделу 7.1.10 и устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух; |
| --- | --- |
| - | Для встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. Размещение указанных котельных осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений; |
| - | Станции технического обслуживания легковых автомобилей (на один пост на I очередь, на два поста- на расчётный срок) в районе ул. Совхозной, южная часть села Мурзицы - санитарно-защитная зона (СЗЗ) 50 м (раздел 7.1 подраздел 7.1.12 , класс V п. 2); |
| - | Для проектируемой АЗС на ул. Совхозной в южной части села – санитарно-защитная зона 100 м (раздел 7.1 подраздел 7.1.12, класс IV, п.5); |
| - | Разрыв от проектируемых гаражей в западной части села на ул. Строителей на 110 машино-мест на I очередь и на ул. Строителей на расчётный срок на 83 машино-места до зданий различного назначения следует принимать по таблице 7.1.1. раздела 7.1 подраздела 7.1.12: |
|  | - | до фасадов жилых домов и торцов с окнами -35 м; |
|  | - | до торцов жилых домов без окон – 25 м; |
|  | - | до территорий школ, детских учреждений, площадок для отдыха, игр и спорта, детских площадок – 50 м. |
| - | Разрыв от открытых автостоянок около общественных зданий до зданий различного назначения следует принимать по таблице 7.1.1. раздела 7.1 подраздела 7.1.12: |
|  | - | до фасадов жилых домов и торцов с окнами -15-50 м; |
|  | - | до торцов жилых домов без окон – 10-35 м; |
|  | - | до территорий школ, детских учреждений, площадок для отдыха, игр и спорта, детских площадок – 50 м. |
| - | Отдельно стоящие супермаркеты и предприятия общественного питания - санитарно-защитная зона 50 м (раздел 7.1 подраздел 7.1.12 , класс V , п.6) предлагается согласно п. 4.3 уменьшение СЗЗ до 25 м. |

Ориентировочные санитарно-защитные зоны проектируемых объектов приняты на основании, действующего санитарного законодательства, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) и представлены на чертеже «Карта ограничений использования территории. Охрана окружающей среды».

2.4. Проектные предложения  по  улучшению состояния

атмосферного воздуха

Проведенный анализ существующего состояния загрязнения атмосферного воздуха села показал, что для охраны воздушного бассейна требуется выполнить следующие мероприятия, которые можно разделить на две группы:

|  | а). Организационные мероприятия: |
| --- | --- |
| - | Проведение полной инвентаризации объектов, расположенных на территории села, являющихся возможными источниками загрязнения окружающей среды в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция; |
| - | Не допускать размещение жилых домов и иных объектов, в соответствии с требованиями п.5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция, в санитарно-защитной зоне и зоне санитарного разрыва объектов, являющихся источниками загрязнения окружающей среды; |
| - | Разработать проекты санитарно-защитных зон для всех объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека; |
| - | Разработка проекта организации единой СЗЗ для промышленных и промышленно-коммунальных зон села; |
| - | Организация санитарно-защитных зон предприятий и объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека с выполнением озеленения этих зон, согласно нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция; |
| - | Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по снижению вредного воздействия на окружающую среду всем предприятиям, являющимся источниками загрязнения окружающей среды; |
| - | Переход на нормирование выбросов (ПДВ) непосредственно на предприятиях; |
| - | Техперевооружение, внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов на предприятиях, уменьшающих или исключающих выделение в атмосферу вредных веществ; |
| - | Оснащение источников вредных выбросов газоочистными и пылеулавливающими установками; |
| - | Новые котельные запроектировать на газе с учетом внедрения малосточных и бессточных технологических схем водоподготовки; |
| - | Организация системы контроля за выбросами автотранспорта; |
| - | Организация хранения индивидуального автотранспорта с размещением в специализированных коммунальных гаражных зонах, с организацией проездов автотранспорта вне жилых территорий; |
| - | Ограничение грузового движения по жилым улицам; |
| - | Для проектируемых индивидуальных котлов необходимо обеспечить организацию выбросов согласно требованиям п. 10.5 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», то есть разместить их на высоте не менее 2 м над кровлей самой высокой части зданий. |
|  | б). Планировочные мероприятия: |
| - | Расширения площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений; |
| - | Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон; |
| - | Правильное взаимное размещение источников выбросов и селитебных зон с учетом направления ветра; |
| - | Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». |
|  | Наиболее важными из организационных мероприятий являются: |
| - | Обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение; |
| - | Распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений и школ. |
|  | Выводы: |
| - | Реализация проектных решений позволит снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, а также стабилизировать экологическую обстановку в селе; |
| - | Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную среду. |

Основными мероприятиями, решаемыми в проекте Генерального плана села Мурзицы являются планировочные мероприятия, позволяющие улучшить условия рассеивания выбросов загрязняющих веществ.

С этой целью в проекте предусматривается:

| - | выбор под застройку хорошо проветриваемых участков, свободных от явлений инверсии и кумуляции загрязнений в приземном слое воздуха; |
| --- | --- |
| - | правильное взаимное размещение источников выбросов и жилых образований. |

Проектом Генерального плана для улучшения условий проживания также предлагается:

| - | Разработать проект организации санитарно-защитной зоны для жестяного цеха; |
| --- | --- |
| - | Вынос гаражей (ул. Новая стройка); |
| - | Ликвидация угольной котельной на ул. Гагарина. |

V.3. Оценка  состояния  подземных  и  поверхностных  вод

3.1. Оценка  состояния  водных  объектов

Основными водными объектами на территории села Мурзицы являются небольшие пруды.

В связи с отсутствием в селе сети ливневой канализации, в водные объекты, расположенные в черте села происходит неорганизованный сток загрязненных ливневых вод с территории. Это приводит к загрязнению воды в водоемах и оказывает негативное влияние на  их состояние.

Для охраны водоемов от загрязнения необходимо:

| - | обеспечение эффективной очистки сточных вод; |
| --- | --- |
| - | организация локальной очистки на предприятиях поселка; |
| - | организация и ведение мониторинга загрязнения водных объектов села Мурзицы по химическому, бактериологическому фактору в рамках выполнения программ социально-гигиенического мониторинга. |

3.2. Водоохранные  зоны  водных  объектов

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль водотоков и водоемов.

Для небольших прудов, расположенных на территории села устанавливаются прибрежные защитные полосы.

Прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со статьями 6 и 65 «Водного кодекса Российской Федерации» №74-ФЗ от 3 июня 2006 г.

В границах  прибрежных защитных полос (ПЗП)  запрещаются:

| 1) | использование сточных вод для удобрения почв; |
| --- | --- |
| 2) | размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; |
| 3) | осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; |
| 4) | движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; |
| 5) | распашка земель; |
| 6) | размещение отвалов размываемых грунтов; |
| 7) | выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |

Ширина прибрежной защитной полосы прудов устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до 3-х градусов и 50 м для уклона 3 и более градуса.

Поддержание в надлежащем состоянии прибрежных полос возлагается на водопользователей.

Режим использования этих территорий должен быть направлен на сокращение экологического ущерба, наносимого водным объектам села.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м.

Особое внимание должно быть уделено недопущению попадания загрязненных промышленных и ливневых стоков в водоемы. С этой целью необходимо:

| - | не допускать потерь воды из водонесущих инженерных коммуникаций; |
| --- | --- |
| - | обеспечивать сохранение естественного гидрологического режима прилегающей территории. |

Проектом Генерального плана предлагается комплекс водоохранных мероприятий:

| - | Благоустройство и канализование территории промышленно-складской зоны на южной окраине села; |
| --- | --- |
| - | Ликвидация стихийных свалок мусора; |
| - | Дальнейшее канализование жилого сектора; |
| - | Обеспечение локальной очистки сточных вод на промпредприятиях; |
| - | Соблюдение правил использования на расположенных в пределах водоохранных зон прудов приусадебных, садово-огородных участках, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов; |
| - | Запрещение применения ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками, использования навозных стоков на удобрение; |
| - | Благоустройство и озеленение прибрежных полос, в т.ч. и от противопожарных водоемов; |
| - | Запрещение в пределах прибрежных защитных полос распашки земель, выпаса скота, строительства баз отдыха, палаточных городков, размещения дачных и садово-огородных участков и выделения участков под индивидуальное строительство; |
| - | Организация мониторинга за загрязнением водоемов; |
| - | Очистка и санация всех водоемов, расположенных в границах проектируемой территории; |
| - | Организация благоустроенной зоны отдыха для села Мурзицы; |
| - | Закрепление границ прибрежных защитных полос на местности специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством. |

3.3. Источники  водоснабжения

На территории села Мурзицы размещены две артезианский скважины, принадлежащие Администрации Мурзицкого сельского совета:

- скв. № 12 (ул. Гагарина);

- скв. № 13 (ул. Водная).

Качество питьевой воды из указанных скважин, по результатам государственного и производственного лабораторного контроля соответствует гигиеническим требованиям санитарного законодательства.

Размеры зон санитарной охраны установлены для скважин села Мурзицы:

| - | скв. № 12 – ЗСО I пояса – 30 м. Размеры II и III поясов зон санитарной охраны водоисточника определены расчётным путём. Размер II пояса – 105 м, III пояса – 662 м; |
| --- | --- |
| - | скв. № 13 – ЗСО I пояса – 30 м. Размеры II и III поясов зон санитарной охраны водоисточника определены расчётным путём. Размер II пояса – 91 м, размер III пояса – 662 м. |

На территории села  общественных шахтных колодцев и родников нет.

Предприятиями, сбрасывающими сточные воды в селе Мурзицы являются больница, школа, магазины, административные здания, детский сад, жилой фонд. В селе имеется централизованная система бытовой канализации, сточные воды отводятся на очистные сооружения г. Кулебаки.

Сточные воды от неканализованных объектов собираются в выгребные ямы и септики и вывозятся по договорам на КНС с. Мурзицы.

Проектом Генерального плана предлагается комплекс водоохранных мероприятий:

| - | Консервация скважины на ул. Гагарина и тампонирование скважины на ул. Водной на I очередь реализации проекта; |
| --- | --- |
| - | Использование артскважины в южной части села на производственные нужды; |
| - | Строительство нового подземного водозабора севернее села Мурзицы на I очередь; |
| - | Строгое соблюдение правил содержания I-III поясов ЗСО в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»; |
| - | Предусмотреть комплекс мероприятий по обеспечению населения питьевой водой гарантированного качества, как по химическим, так и по микробиологическим показателям в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; |
| - | Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю; |
| - | Оборудование нецентрализованных источников водоснабжения предусматривается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; |
| - | Дальнейшее канализование села; |
| - | Ликвидация всех стихийных свалок мусора в районе частного сектора и гаражных массивов. |

V.4. Оценка  состояния  и мероприятия по охране почв

4.1. Загрязнение почв

Состояние почв и грунтов – один из наиболее информационных показателей техногенного загрязнения земель села. При этом основная часть токсикантов, в первую очередь металлов и их солей поступает в почвы с атмосферными осадками, от вторичного загрязнения территории с мест хранения отходов.

Уровень загрязнения почв химическими элементами на различных участках села существенно меняется, это связано с интенсивностью промышленной и хозяйственной деятельности, а также естественными процессами миграции химических веществ в природных средах.

На территории села контрольные замеры состояния почв не ведутся, в то же время можно предположить, что наиболее загрязненные участки почв сосредоточены в СЗЗ и  на площадках промышленных объектов, вдоль автомобильных дорог, в местах несанкционированных свалок твердых бытовых отходов.

Загрязнение почв представляет особую опасность с точки  зрения условий произрастания растительности, накопления вредных веществ в плодах и овощах, а также загрязнения поверхностного стока водных объектов.

4.2. Нарушенные территории

Разрушение почвы происходит вследствие естественных и антропогенных причин:

| - | отчуждения сельскохозяйственных земель; |
| --- | --- |
| - | эрозии и дефляции почв; |
| - | загрязнения почв пестицидами и минеральными удобрениями; |
| - | загрязнения почв промышленными и бытовыми отходами; |
| - | чрезмерной рекреационной нагрузки на ландшафт. |

Процессы эрозии и дефляции помимо концентрированной физической антропогенной нагрузки осложнены сильно измененными в условиях урбанизации электромагнитным, гидродинамическим, геохимическим и гравитационным режимами.

«Психологическое загрязнение» ландшафта, т.е. прогрессирующее снижение эстетических качеств пригородных и урбанизированных территорий вследствие их безликой стандартной или несоответствующей данному ландшафту застройки, «засорение» ландшафта в результате безответственного использования железобетонных конструкций, товарного бетона, асфальта и других, не разлагающихся в природе предметов и материалов; увеличение доли в ландшафте так называемых бросовых земель.

Массированные разрушения почвенного покрова происходят в результате устройства различного рода выемок, насыпей, отсыпки террикоников и т.д.

Страдают участки ландшафта вдоль разного рода коммуникаций – автодорог, линий электропередач, газопроводов.

Огромный урон ландшафту и особенно ценнейшим его участкам наносит засорение его вследствие рекреационной деятельности.

4.3. Проектные  предложения

Для охраны почв проектом Генплана предусмотрены следующие основные мероприятия:

| - | организация системы утилизации бытовых и промышленных отходов; |
| --- | --- |
| - | благоустройство территорий промпредприятий; |
| - | рациональное использование территорий, отчуждаемых под застройку, уплотнение застройки до высоких нормативов, ускоренное освоение неудобных и бросовых земель, уплотнение промышленной и складской застройки; |
| - | инженерная подготовка территории; |
| - | посадка вдоль дорог деревьев, обладающих повышенной аккумулятивной способностью по отношению к свинцу; |
| - | ликвидация несанкционированных стихийных свалок мусора; |
| - | дальнейшее канализование села; |
| - | проведение детального обследования почв в зонах повышенного риска на (на территориях детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок, жилой застройки, площадок отдыха; зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон) согласно СанПиН 2.1.7.1287-03; |
| - | организация работы по улучшению состояния загрязнения почв села и иловых придонных отложений водоемов с учетом санитарно-эпидемиологической оценки качества почвы на основании исследования на наличие загрязнений почвы химическими, бактериологическими факторами в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03; |
| - | восстановление нарушенных земель (техническая, биологическая и комбинированная рекультивация). |

V. 5. Оценка  влияния  физических  факторов на окружающую среду

5.1. Шум

К одному из факторов загрязнения окружающей среды относится шум на селитебной территории, создаваемый различными источниками. Исследование шумовой нагрузки на население с.Мурзицы  не проводилось. Шумовая карта села не разработана.

Основными источниками шума в поселке и в непосредственной близости от него  являются автомобильный транспорт и промышленные предприятия.

В селе находятся  промышленные предприятия – в основном это деревообрабатывающие цеха и объекты, связанные с обслуживанием грузовых и легковых автомобилей. Предприятия в основном сосредоточены в промзоне на южной окраине села. Шум от их работы не превышает уровни ПДУ и не оказывает существенного влияния на шумовую нагрузку.

Основными источниками транспортного шума в селе Мурзицы является   автодорога Мурзицы – Кулебаки (IV категории).

Автомобильный  транспорт

Источником шума является  автодорога Мурзицы – Кулебаки (IV категории).

Зоны шумового воздействия от автотранспорта определены в соответствии с классом улиц и дорог, интенсивностью движения транспорта.

Количество автотранспорта особенно увеличивается в весеннее-летний период.

Эквивалентный уровень шума от автодороги составляет 61-65 дБА. Зона акустического дискомфорта составляет 14-25 м.

В настоящее время уровень шумового воздействия на границах жилой застройки достигает в основном нормативных значений.

Для достижения на линии жилой застройки автодорог и улиц предельно-допустимого уровня звука (ПДУ) проектом предлагается:

| - | улучшение покрытия проезжих частей автодорог; |
| --- | --- |
| - | посадка вдоль дорог зеленых насаждений. |

Проектные решения по улично-дорожной сети и транспортному обслуживанию см. соответствующую главу.

Электроподстанции

На территории села Мурзицы электроподстанций нет.

ГРС

ГРС находится за чертой проектирования. Санитарно-защитная зона 300 м соблюдается.

Проектные  предложения

Для снижения шумового воздействия на окружающую среду и достижения допустимого уровня шума на территории жилой застройки проектом Генерального плана предлагается:

| - | упорядочение улично-дорожной сети с учетом шумовой нагрузки; |
| --- | --- |
| - | регулирование скорости движения автотранспорта; |
| - | улучшение покрытия проезжих частей автодорог; |
| - | посадка вдоль дорог зеленых насаждений; |
| - | совершенствование организации уличного движения; |
| - | проведение конструктивных и планировочных мероприятий на улицах села при строительстве жилых образований и отдельных жилых домов; |
| - | благоустройство и озеленение санитарных разрывов насаждениями с плотной кроной в соответствии с СП 42.13330.2011. |

Мероприятия необходимо предусмотреть в зависимости от очередности строительства объектов.

5.2. Электромагнитные излучения

Согласно информации  Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области  от 03.12.2012г. № 09-20228, в настоящее время в границах территории села Мурзицы находится один источник электромагнитных излучений.

Характеристика источника согласно приведена в нижеследующей таблице:

| № п/п | Владелец, адрес размещения ПРТО | Частота (МГц) | Количество, мощность передатчиков | Высота центра излучения | Зона ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нижегородский Центр ОВД, Кулебакский район, с. Мурзицы, Аэропорт | 3,865; 134,5 | 1х800 Вт; 1х200 Вт; 1х5 Вт; 1х12 Вт | 17,0;18,0; 30,0 | 200 м на высотах 2-48 м |

На территории рассматриваемого муниципального образования нет высоковольтных линий (35 кВ и выше) имеющих планировочное значение.

5.3. Радиация, ионизирующее излучение

Данных об измерении уровней гамма-фона на территории села Мурзицы в институт предоставлено не было.

V.6. Оценка  размещения  и  эксплуатации  коммунальных  объектов

V.6.1.  Кладбище

Действующее кладбище села Мурзицы находится в 0,6 км на север от села. Площадь кладбища 2 га. Санитарно-защитная зона 50 м соблюдается.

Также на юге села Мурзицы находится захоронение немецких военнопленных.

V.6.2. Ветстанция

На территории с. Мурзицы отсутствует ветеринарная станция.

Станция по борьбе с болезнями животных расположена в городе Кулебаки,     ул. Кошевого, 51.

V.6.3. Скотомогильники

В муниципальной собственности Администрации Мурзицкого сельсовета официально зарегистрированных скотомогильников не имеется.

V.7. Санитарная  очистка  территории

7.1.  Бытовые  отходы

Анализ существующей  системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов

Санитарная очистка от многоквартирного жилого фонда в с. Мурзицы организована централизованно по договору с ООО «Жилищная сфера». Удаление бытовых отходов от частного сектора осуществляется бестарным способом 4 раза в неделю  специализированным транспортом ООО «Жилищная сфера».

Сбор твердых бытовых отходов от организаций и учреждений, а также из жилого многоквартирного фонда производится в металлические контейнеры емкостью 0,75 м3  и 1,1 м3 , установленные на контейнерных площадках.

В настоящее время вывоз мусора с контейнерных площадок жилого фонда осуществляется три раза в неделю. Вывоз ТБО от  организаций  и учреждений осуществляется по графику  вывоза ТБО.

Вывоз ТБО производится на городскую свалку, которая находится в 4 км западнее г. Кулебаки. В соответствие с положениями областной целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы» городскую свалку г. Кулебаки планируется закрыть.

Вывоз жидких бытовых отходов от неканализованных объектов (частная жилая застройка) осуществляется по разовым заявкам от жителей частной жилой застройки с организацией, имеющей специализированный транспорт.

Снег в селе Мурзицы вывозится в песчаный карьер на северо-востоке села. Карьер не оборудован под хранение снега, находится за границами проектирования.

Выводы:

| - | Существующая на сегодняшний день система обращения с ТБО не обеспечивает сбор, переработку и обезвреживание отходов в соответствии с требованиями природоохранного законодательства и принципами рационального использования природных ресурсов; |
| --- | --- |
| - | Ресурсный потенциал отходов не используется: отсутствуют системы раздельного сбора и сортировки отходов, не развита сеть пунктов приема вторичного сырья; |
| - | Санитарная очистка территории муниципального образования не отвечает требованиям ст. 12; 13 п.1, п.3 Федерального закона № 89-ФЗ; п.2.2.4; 2.2.11; ч.1 СанПиН 42-128-4690-88, что приводит к образованию несанкционированных свалок в районах частной жилой застройки, гаражных блоков, загрязнению почвы дворовых территорий; |
| - | Организацию санитарной очистки территории необходимо производить согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство, Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». |

Внедряемая система сбора и вывоза бытовых отходов

В соответствии с Областной целевой программой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы» основной целью переработки отходов является максимальное использование ресурсного потенциала отходов, т.е. ориентированность на извлечение вторичного сырья.

В связи с увеличением объема пластиковой тары, необходимо вести пропаганду среди населения по отдельному складированию таковой, обеспечивая необходимые контейнеры и отправку на переработку. Но наиболее эффективно эту задачу решили бы школы, организуя сбор не только макулатуры, но и пластика, что принесло бы им дополнительный доход.

Расчет количества твердых бытовых отходов

Расчет количества ТБО от жилого фонда выполнен на основании распоряжения Правительства Нижегородской области № 877-р от 14.12.2005 г. «О нормах накопления твердых бытовых отходов» (с изменениями на 8 февраля 2011г.) и приведен  ниже:

Общее количество твердых бытовых отходов жилой застройки составит:         существующее положение: 0,36т (1,8 м3) х  1766 чел. = 635,8т (3178,8 м3).

расчётный срок: 0,36 т (1,8 м3) х 2392 = 861,12 т (4305,6 м3).

Расчет количества ТБО от учреждений культурно-бытового обслуживания выполнен на основании распоряжения Правительства Нижегородской области № 877-р от 14.12.2005 г. «О нормах накопления твердых бытовых отходов» (с изменениями на 8 февраля 2011г.) и приведен в нижеследующей таблице:

Расчет количества твердых бытовых отходов от учреждений культурно-бытового обслуживания:

| Объекты образования ТБО | Единица измерения | Среднего-довая норма накопления ТБО, т(м3) | Всего расчетный срок/ I очередь |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | т/год | м3/год |
| 1. Дошкольные учреждения | 1 место | 0,102 (0,51) | 17,34/ 17,34 | 86,7/86,7 |
| 2. Общеобразовательные учреждения | 1 учащийся | 0,031 (0,15) | 9,3/9,3 | 45/45 |
| 3. Библиотека | 1 место | 0,034(0,23) | 0,068/ 0,068 | 0,46/0,46 |
| 4. Досуговые и культурно- развлекательные центры | 1 место | 0,034 (0,23) | 6,8/6,8 | 46/46 |
| 5. Аптека | 1 м2 общ.пл. | 0,061 (0,560) | 2,44/2,44 | 22,4/22,4 |
| 6. ФАП | объект | 0,015 (0,090) | 0,015/ 0,015 | 0,09/0,09 |
| 7. Спортивные территории | 1 место | 0,055(0,33) | 16,5/16,5 | 99/99 |
| 8. Торговые центры, продо- вольственные и непродо- вольственные магазины | 1 м2 торг.пл. | 0,322 (1,790) | 232,19/ 151,69 | 1290,77/ 843,27 |
| 9. Предприятия общественного питания | 1 место | 0,392 (0,930) | 39,2/ 39,2 | 93/93 |
| 10. Предприятия бытового обслуживания | 1 м2 общ.пл. | 0,029 (0,170) | 1,45/ 0,725 | 8,5/4,25 |
| 11. Отделение связи | 1 сотрудник | 0,133(0,210) | 0,266/ 0,266 | 0,42/0,42 |
| 12. Отделение сбербанка | 1 сотрудник | 0,096 (0,790) | 0,29/0,29 | 2,37/2,37 |
| 13. Пожарное депо | 1 машино-место | 0,059 (0,28) | 0,177/ 0,177 | 0,84/0,84 |
| 18. Автостоянки и гаражи | 1 машино-место | 0,028 (0,2) | 7,784/ 5,46 | 55,6/39 |
| 19. СТО | 1 машино-место | 0,059 (0,28) | 0,295/ 0,177 | 1,4/0,84 |
| 20. АЗС | 1 машино- место | 0,029(0,14) | 0,058/- | 0,28/- |
| Итого: |  |  | 334,173/ 250,506 | 1752,83/ 1283,64 |

Общее количество ТБО от учреждений культурно-бытового обслуживания на расчетный срок составит 334,173 т/год или 1752,83м3/год.

Общее количество ТБО на расчетный срок составит 1195,293 т/год или  6058,43  м3/год.

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, проектом предлагается внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов. Количество отходов, образующихся на рассматриваемой территории по фракциям и количество утильной фракции, которая может быть отсортирована и использована как вторичное сырье, представлено в нижеследующей таблице:

Морфологический состав ТБО

| Фракционный состав ТБО | Вес. % | Масса фракций, тонн/год | Доля вторичного сырья | Масса вторичного сырья, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 23,56 | 281,611 | 0,300 | 84,483 |
| Бумага, картон | 30,24 | 361,457 | 0,535 | 193,379 |
| Дерево | 2,27 | 27,133 | 0,696 | 18,885 |
| Металл черный | 1,36 | 16,256 | 0,615 | 9,997 |
| Металл цветной | 0,91 | 10,877 | 0,443 | 4,819 |
| Текстиль | 1,14 | 13,626 | 0,520 | 7,086 |
| Кости | 0,57 | 6,813 | 0,384 | 2,616 |
| Стекло | 9,68 | 115,704 | 0,431 | 49,868 |
| Кожа, резина | 0,54 | 6,455 | 0,473 | 3,053 |
| Пластмасса | 12,79 | 152,878 | 0,570 | 87,140 |
| Прочее | 10,55 | 126,103 | 0,000 | - |
| Отсев | 6,39 | 76,38 | 0,000 | - |
| Всего: | 100,00 | 1195,293 | - | 461,326 |

Общая масса утильных фракций ТБО, которая может быть отсортирована и использована в качестве вторичного сырья, составляет   461,326 т/год, остальная масса ТБО, в количестве  733,967 т/год, подлежит захоронению на полигоне.

Для организации селективного сбора ТБО и унификации системы сбора отходов, удобства отбора вторичного сырья оптимально использование на проектируемой территории евроконтейнеров объемом 1,1 м3 со специальными крышками для сбора макулатуры и пластика и контейнеров с нижней разгрузкой 1,5 м3 для сбора стекла.

Количество евроконтейнеров рассчитывается при рабочем проектировании.

Согласно СН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, необходимо согласовать с главным  архитектором муниципального образования и ТО Роспотребнадзора.

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с ТО Роспотребнадзором.

Расчет количества сухого смета с  твердого покрытия улиц и тротуаров

Среднегодовая норма накопления сухого смета с 1 м2 твердого покрытия улиц и тротуаров составляет 15 кг.

Площадь твердого покрытия  улиц, дорог, площадей и тротуаров:

- существующее положение – 11000 м2

- первая очередь строительства – 122100 м2

- расчётный срок – 139100 м2

Количество сухого смета с прилегающей территории составит:

- существующее положение  11000 х 0,5 х 15/1000 = 82,5 т/год;

- первый очередь строительства 122100 х 0,5 х 15/1000 = 915,75 т/год;

- расчетный срок 139100 х0,5х15/1000= 1043,25 т/год.

0,5 - коэффициент при условии, что территория подметается 6 месяцев.

Сбор отходов с контейнерных площадок осуществляется собирающими мусоровозами. Выбор маршрутов движения собирающего мусоровоза является задачей подрядчика по вывозу и должен быть направлен на минимизацию  эксплуатационных затрат.

Количество мусоровозов при условии ежедневного вывоза отходов находим по формуле: М=Пгод/(365 хПсут х кисп);

где: Пгод= 6058,43 м3- количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года;

кисп=0,8-коэффициент использования парка;

Псут=Р х Е= 2х18=36 м3-суточная производительность;

Р=2 –число рейсов в сутки;

Е=18 м3- количество бытовых отходов, перевозимых за один рейс.

Количество мусоровозов составит:

М = 6058,43 /(365х36х0,8)= 1ед.

Проектом предлагается принять на расчетный срок реализации Генплана  (2035 год) парк машин специального назначения согласно расчету по нормам СП 42.13330.2011 «Градостроительство, Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Справочника «Санитарная очистка и уборка населенных мест»:

| - | Мусоровозы -1 ед.; |
| --- | --- |
| - | Поливомоечные- 2 ед.; |
| - | Подметально-уборочные- 2 ед.; |
| - | Плужно-щеточные снегоочистители (оборудование)- 2 ед.; |
| - | Роторные снегоочистители- 1 ед.; |
| - | Снегопогрузчики-1 ед.; |
| - | Ассенизационные-1 ед. |

Вывоз ТБО должен осуществляться на межмуниципальный полигон в МО ГО г.Выкса, в соответствии с постановлением правительства Нижегородской  области от 30 августа 2012 г. № 584 «Об утверждении Общей схемы расположения межмуниципальных объектов размещения отходов на территории Нижегородской  области».

Ртутьсодержащие отходы

В настоящее время ртутьсодержащие отходы населения и инфраструктуры часто собираются совместно с ТБО и подвергаются захоронению на свалке или несанкционированно размещаются в окружающей среде, что совершенно недопустимо.

Основной проблемой создания системы обращения с ртутьсодержащими отходами является организация сбора подобных отходов от населения.

Расчет количества отработанных ртутных ламп

Металлическая ртуть, ее соединения, приборы с ртутным наполнением и другие ртутные материалы при неправильном обращении являются источником повышенной опасности в связи с возможностью острых и хронических отравлений парами ртути, а также ртутного загрязнения помещений, территорий, воздуха, почвы, воды.

К ртутьсодержащим отходам (РСО) относятся:

| - | люминесцентные лампы всех видов; |
| --- | --- |
| - | приборы с ртутным наполнением (термометры и т.п.); |
| - | загрязненные ртутью строительные материалы, почвы. |

Отходы производства и потребления, содержащие в своем составе металлическую ртуть и соли ртути, относятся к первому классу опасности и должны быть обезврежены в установленном порядке на специализированных предприятиях.

В настоящее время учет количества отработанных люминесцентных ламп и других ртутьсодержащих отходов ведется только по форме статистической отчетности 2 ТП-отходы. На сегодняшний день нет утвержденных нормативов образования отработанных ламп для населения и инфраструктуры.

Ориентировочная оценка количества отработанных ртутных ламп может быть сделана на основе установленного Я.П.Яниным удельного показателя образования, равного 0,7 лампы на человека. Этот показатель позволяет рассчитать количество ртутных ламп, образующееся от населения, инфраструктуры и хозяйствующих субъектов по данным о численности жителей.

Количество жителей с. Мурзицы 1766 чел.  Следовательно, количество отработанных ртутных ламп составит: 0,7х1766=1236 штук в год.  Считая вес лампы в среднем 450 г, количество ртутьсодержащих отходов составит:

1236х450/106=0,56 т/год.

Проектом  генплана предлагается:

| - | Соблюдение СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» и «Типовых правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории Нижегородской области»; |
| --- | --- |
| - | Благоустройство и озеленение СЗЗ предприятий согласно действующему санитарному законодательству; |
| - | Ликвидация на I очередь строительства всех стихийных свалок в районах частной жилой застройки, гаражных массивов, на берегах водоёмов и др.; |
| - | Сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников, как с территории предприятий, организаций и учреждений, так и в жилищном фонде, с последующим вывозом, согласно графику вывоза ТБО на межмуниципальный полигон ТБО в городском округе г. Выкса, в соответствии с постановлением правительства Нижегородской области от 30 августа 2012 г. № 584 «Об утверждении Общей схемы расположения межмуниципальных объектов размещения отходов на территории Нижегородской области»; |
| - | Сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов должны соответствовать требованиям «Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. N 681; |
| - | Для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема. Сравнение основных характеристик контейнеров показало, что наиболее экологичным и экономичным является использование евроконтейнеров объемом 1,1 м3; |
| - | Для удобства эксплуатации, контейнеры размещать на специальных контейнерных площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие размерами 1,5 x 1,5 м с бордюром и уклоном в сторону проезжей части, возможно ограждение; |
| - | Сбор отходов с контейнерных площадок осуществлять собирающими мусоровозами; |
| - | Не допускать накопления на территории села мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения; |
| - | Вывоз снега осуществлять на специально оборудованную площадку под снегохранилище, оборудованную в соответствии с санитарными нормами, на I очередь реализации проекта. |

7.2. Промышленные  отходы

Информация о количестве и местах размещения промышленных отходов, образующихся в процессе деятельности предприятий муниципального образования, в институт не была представлена. Поэтому дать  полную характеристику промышленных отходов не представляется возможным.

Перечень промышленных отходов включает отходы I-V классов опасности:

- Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и

брак;

- Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%);

- Отработанные автошины;

- Лом и отходы черных металлов;

- Отработанные нефтепродукты;

- Отработанный электролит;

- Абразивная пыль;

- Отходы шлиф. шкурки;

- Отработанные абразивные круги;

- Опил и древесные отходы;

- Отходы с/х (навоз);

- Медицинские отходы.

Рекомендуется не допускать накопления на территории коммунальных объектов и  объектов транспорта  ТБО и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения, своевременно передавать отходы на переработку в соответствующие организации.

# Биологические отходы

В соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утверждёнными Минсельхозпродом Российской Федерации от 4 декабря 1995г. №  13-7-2/469, под биологическим отходами понимаются: трупы животных и птиц, в том числе лабораторных; ветеринарные конфискаты (мясо, рыбы, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других объектах. В соответствии с законодательством, биологические отходы подлежат утилизации путём переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, захоронения в специально отведённых местах.

Уничтожение биологических отходов путём захоронения в землю категорически запрещается.

# Медицинские отходы

Под медицинскими отходами (далее – отходы ЛПУ) понимаются все виды отходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях медицинской помощи, ветеринарных лечебницах, аптеках, санитарно-профилактических учреждениях, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, медицинских лабораториях.

В результате деятельности Мурзицкого ФАП образуются следующие виды отходов по классам действующего СанПиН 2.1.7.728-99:

Отходы класса А (класс токсичности – V):

-  Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая

крупногабаритный);

-	Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и  делопроизводства.
         Отходы класса Г (класс токсичности I):

- Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и

брак;

Отходы класса Б (класс токсичности – IV):

- Медицинские отходы (шприцы и системы полипропиленовые);

- Медицинские отходы (одноразовые резиновые перчатки);

- Медицинские отходы (отработанные иглы от шприцов);

- Медицинские отходы (материал, загрязненный выделениями пациентов).

Для уменьшения количества отходов, временно хранящихся на территории Мурзицкого ФАП и уменьшения степени их воздействия на окружающую природную среду, планируется проведение следующих мероприятий:

| - | передача для захоронения: мусор от бытовых помещений организаций, несортированный, исключая крупногабаритный; |
| --- | --- |
| - | передача на обеззараживание: медицинские отходы (материал, загрязненный выделениями пациентов, одноразовые медицинские перчатки; иглы от одноразовых шприцов); |
| - | передача на демеркуризацию: ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки, отработанные и брак; |
| - | передача на переработку: медицинские отходы (шприцы и системы полипропиленовые); отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства. |

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по переработке и утилизации промышленных отходов:

| - | передача на демеркуризацию отработанных ртутьсодержащих люминесцентных ламп ООО «Компания «Экосервис», ЗАО «НижегородБизнес-Экология»; |
| --- | --- |
| - | передача опасных отходов на утилизацию и переработку должна осуществляться только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 128-ФЗ от 08.08.01 г.; |
| - | вывоз отработанных автомобильных покрышек, шин, автомобильных камер на переработку ООО «Компания «Экосервис», ЗАО «НижегородБизнес-Экология»; |
| - | вывоз лома черных ЗАО «Металлолом» г. Н. Новгород; |
| - | вывоз лома цветных металлов ООО «РегионВтормет»; |
| - | передача вторичного текстиля ООО «Компания «Экосервис», ЗАО «НижегородБизнес-Экология»; |
| - | сдача отработанных аккумуляторов ООО «Компания «Экосервис», ЗАО «НижегородБизнес-Экология»; |
| - | сдача нефтешлама на переработку ООО «Компания «Экосервис», ЗАО «НижегородБизнес-Экология»; |
| - | сдача отработанных масел и нефтепродуктов ООО «Компания «Экосервис», ЗАО «НижегородБизнес-Экология»; |
| - | сдача макулатуры ООО «Компания «Экосервис»; |
| - | использование шлака для благоустройства автодорог (после согласования с РЦСЭН); |
| - | нейтрализация отработанного электролита перед сливом в канализацию; |
| - | использование опила и древесных отходов в качестве топлива, передача населению; |
| - | использование строительного мусора при планировке территорий строительных объектов; |
| - | сдача медицинских отходов (после обеззараживания) на переработку специализированным фирмам. |

V.8. Оценка  состояния  природного  комплекса

и  предложения  по  улучшению  ландшафта

8.1. Характеристика  зеленого  фонда

Система озелененных территорий с.Мурзицы на настоящий момент представлена озелененными территориями общего пользования, ограниченного пользования и специального назначения.

Озелененные территории общего пользования представлены лесами вокруг села Мурзицы, а также зелёными насаждениями в самом селе.

В селе Мурзицы выполняется норматив площади озелененных территорий общего пользования на 1 жителя, установленный п. 1 статьи 10 Закона Нижегородской области «Об охране озелененных территорий Нижегородской области» от 7 сентября 2007 года № 110-З (с изменениями на 2 ноября 2010 года). На одного жителя приходится 15,9 м2 при норме 12 м2/чел.

Озелененные территории ограниченного пользования представлены  древесно-кустарниковой растительностью на приусадебных участках, садоводческих товариществ («Ручей», «Росинка», «Луч», «Подсолнух», «Эдельвейс»), на территории  школы, детского сада, ФАП, административных, культурных учреждений, промышленных предприятий, жилых кварталов.

Породный состав существующих зеленых насаждений ограниченного пользования на приусадебных участках представлен плодовыми садовыми культурами – яблонями, вишнями, сливами и кустарниками, а также декоративными растениями. На территориях школы, детского сада и в существующей жилой застройке состав существующих зеленых насаждений представлен районированными насаждениями древесно-кустарниковой растительности с самосевной порослью. Данных о состоянии насаждений не предоставлено.

Озелененные территории специального назначения представлены зелеными насаждениями вдоль автомобильных дорог, озелененными территориями санитарно-защитных зон предприятий, водоохранных зон прудов.

Озеленение санитарно-защитных зон промпредприятий направлено на снижение негативного влияния выбросов и улучшение состояния атмосферного воздуха на территориях, прилегающих к промпредприятиям.

Проектом намечается дальнейшее озеленение улиц и дорог, особенно вновь прокладываемых, озеленение санитарно-защитных зон.

Защитные полосы вдоль дорог осуществляют  очистку атмосферного воздуха от загрязнения выхлопными газами, а также имеют шумозащитный эффект.

Вышеперечисленные озелененные территории являются составной частью зеленого фонда села Мурзицы.

Формирование  системы  зеленых  насаждений

Зеленые насаждения занимают важное место в формировании и функционировании среды обитания. Каждый элемент системы озеленения участвует в организации территории и формировании архитектурно-художественного облика населённого пункта; обеспечивает рекреационные потребности населения; защищает от транспортного и другого шума, от выхлопных газов, пыли и вредных выбросов предприятий; регулирует температурно-влажностный, радиационный и ветровой режимы, а также создает условия, способствующие нормальной жизнедеятельности всей экосистемы.

Озелененные территории не являются устойчивыми, самостоятельно развивающимися сообществами, они нуждаются в постоянном уходе и искусственном восстановлении утраченных элементов.

С наступлением зрелости зеленые насаждения стареют, распадаются, разрушаются и гибнут. В результате озеленение перестает выполнять свои жизненно необходимые функции, что может привести к существенным отрицательным изменениям всей  экосистемы.

Наиболее пагубное влияние на растительность в пределах населённой территории оказывают три основных фактора:

| - | комплексное воздействие урбанизированной среды (преимущественно в пределах жилой застройки); |
| --- | --- |
| - | загрязненность воздушного бассейна и почв; |
| - | рекреационные нагрузки (вытаптывание, создание пожароопасной ситуации, физическое уничтожение). |

Растительность в урбанизированной среде, особенно ее небольшие массивы и рядовые посадки вдоль проезжей части улиц, сильно угнетена комплексом отрицательных факторов – уплотнением почв с нарушением водно-воздушного бассейна и температурного режима, вызванного физическими нагрузками и воздействием электромагнитного излучения; обеднением питательными веществами; загрязнением свинцом и другими ядовитыми веществами.

Серьезной современной проблемой  озеленения является отсутствие системы мониторингового слежения за стадиями развития основных поколений древесных насаждений.

Наибольшей улавливающей способностью обладают древесные породы с шершавыми листьями: вяз, рябина, бузина, городовина и др. А, в местах защиты от шума, вдоль автодорог и других источников шума необходимо создавать насаждения с хорошо развитой вертикальной и горизонтальной сомкнутостью по возможности ближе к источнику шума и расположением полос зеленых насаждений средней высоты.

Необходимо обратить особое внимание восстановлению газонов, так как именно газонные травы несут на себе основную нагрузку на поглощение вредных веществ из воздуха.

Рекомендации по улучшению состояния зеленых насаждений:

| - | замена естественного малоплодородного грунта на почвенный субстрат с более значительной водоудерживающей и поглощающей способностью (с более значительным содержанием глинистых частиц и гумуса); |
| --- | --- |
| - | омоложение перестойных насаждений; |
| - | санитарная уборка перестойных насаждений для больных древостоев – очагов опасной инфекции; |
| - | предъявление особых требований к подбору устойчивого ассортимента посадочного материала с первоначальной загущенной посадкой для создания защитного микроклимата и условий защищенного грунта; |
| - | обеспечение максимальной проживаемости и выживаемости растений путем правильного подбора ассортимента растительности, тщательного ухода за посадками, надежной их охраны; |
| - | применение новых методов озеленения, основанных на учете местной специфики; |
| - | подбор ассортимента пылеустойчивых и газоустойчивых деревьев, кустарников; |
| - | проведение необходимых планировочных мероприятий в пределах санитарно-защитных зон. |

Проектом Генерального плана предусматривается:

| - | Создание единой взаимосвязанной системы озелененных территорий общего пользования; |
| --- | --- |
| - | Проектирование зеленых насаждений спецназначения - санитарно-защитных зон (санитарных разрывов) сохраняемых и проектируемых предприятий и объектов в соответствии с нормативными требованиями, предусмотреть озеленение вдоль проектируемых и существующих автомобильных дорог; |
| - | Озеленение территорий жилой застройки с учетом требований по инсоляции жилых и общественных зданий, территорий с проведением мероприятий по своевременной санитарной вырубке деревьев и скашиванию сорных трав согласно СП 3.5.3.1129-02 прил.3, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.2.28, СанПиН 2.1.2.1002-00 п.2.4; |
| - | Предусмотреть озеленение и благоустройство в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Уровень озелененности территории застройки должен быть не менее 40% и не менее 25% в границах территории жилого района; |
| - | Организация зон рекреации с учетом степени загрязнения водоемов и оборудования пляжных зон в селе Мурзицы в соответствии с требованиями ГОСТ 1.7.1.5.02-80 и СанПиН 2.1.5.980-00. |

Проектом генерального плана также предусматривается  капитальное строительство и строительство линейных объектов, которое возможно затронет участки земель лесного фонда, находящиеся в федеральной собственности, поэтому рекомендуется  предусмотреть процедуру оформления заинтересованными лицами прав пользования на такие участки в Департаменте лесного хозяйства Нижегородской области (аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование) или перевода земель лесного фонда в земли иных категорий в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

V.8.2. Особо охраняемые  природные  территории

В 3-х км на северо-востоке от с. Мурзицы  находится памятник природы  «Участки пойменных лесов у села Мурзицы».

Памятник природы сохраняет остров старовозрастных дубрав и черноольховых болот в пойме реки Теши. Дубравы занимают около трети площади памятника природы. В понижениях распространены дубравы папоротниковые, в которых вместе с дубом растут липа, ель и берёза. Возраст деревьев – 150-200 лет, стволы отдельных деревьев-гигантов больше метра толщиной. Подрост, кустарники и стволы деревьев увиты хмелем, а на земле до пояса поднимаются, почти смыкаясь с друг другом, ажурные воронки папоротника страусника. Участки повыше заняты дубравами снытевыми. Здесь с дубом соседствуют липа, берёза, осина, вяз шершавый, в подросте много клёна, а в травостое преобладает сныть.

Половину территории памятника природы занимают осинники с примесью берёзы и липы, березняки, в которых присутствуют ольха чёрная и осина, липняки с елью в подросте. Всё это – разные стадии восстановления коренных пойменных лесов на месте былых вырубок. Возраст деревьев здесь – 70-90 лет. Десятая часть площади памятника природы приходится на участки берёзово-черноольховых низинные болот с древостоем в возрасте около 70 лет. Около 7% охраняемой территории занимают заливные луга. Встречаются пойменные озёра – старицы реки Теши с зарослями ивняков по берегам.

Характеристика особо охраняемых природных территорий

| № пп | Наименование объекта | Местоположение | Назначение | Документ о принятии на охрану | Площадь | Природоохранный режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участки пойменных лесов у с. Мурзицы | От районного центра г. Кулебаки 4,5 км на север, от с.Мурзицы 3 км на северо-восток, от д.Молочная 4 км на северо-запад | Охрана ценофонда; научное (ботаническое); водоохранное (для реки Теша) | Постановлением Законодательного собрания Нижегородской области от 29.11.1994г. № 126. Паспорт на памятник природы утверждён тем же постановлением. | 421,0 га | Запрещается: -передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования земель; - приватизация земель; - продажа земель; - размещение новых населённых пунктов и промышленных предприятий; - размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов; - размещение дачных посёлков и коттеджей; - предоставление земельных участков для садоводства и огородничества; - мелиоративные работы – все виды; - распашка земель; - строительство любое; - прокладывание любых коммуникаций без специального разрешения; - добыча любых полезных ископаемых; - складирование и захоронение любых видов отходов; - засорение и захламление территории; - применение любых ядохимикатов; - рубки леса – все виды; - прогон и выпас скота; - охота весенняя; - проезд и стоянка авто-мототранспорта вне дорог; - любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов охраны. Разрешается: - сенокошение; - сбор грибов и ягод; - охота в весеннее-зимний период; - лов рыбы любительский удочкой и спиннингом. |

8.3. Животный  мир,  в  том  числе  рыбные запасы

Животный мир занимает особое место стимулятора и ускорителя биосферных процессов обмена вещества и энергии. Животный мир необходим человеку так же с утилитарной и эстетической точек зрения.

Сохранение генетического разнообразия необходимо для повышения продуктивности сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также как мощное средство защиты окружающей среды от прогрессирующего антропогенного давления.

Урбанизированная среда мало приспособлена для сохранения естественных экосистем и способствует даже не столько гибели отдельных особей, как разрушению их популяций, лишая их привычных мест обитания и оттесняя в мало нарушенную человеком природу.

На фауну птиц действуют два главных фактора: отравление мест их обитания пестицидами и урбанизация. При совместном действии двух факторов, т.е. когда на урбанизированных территориях еще применяются и ядохимикаты для защиты зеленых насаждений от вредителей, создаются условия, близкие к стерильным.

Тем не менее, некоторые виды животных и птиц живут в населённых пунктах. Несмотря на чужую живой природе среду, имеются и факторы, способствующие расселению некоторых животных и птиц на  урбанизированных территориях. Факторы эти порождены соседством человека (возможность найти пищу в любое время года, получить защиту от хищников и др.). Большинство животных и птиц тяготеет к человеку, к соседству с ним.

Животные могут жить в культурных ландшафтах, на урбанизированных территориях, в селе. Все зависит от человека.

Необходимо изменение образа мышления в общественной и частной жизни.

Животные будут доверчивы к человеку, если и со стороны человека не будет агрессивных действий, не говоря уже об актах вандализма.

V.9. Санитарно-эпидемиологическая обстановка

Санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории села спокойная, природно-очаговые заболевания не регистрировались.

В комплекс мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических и эпидемиологических условий проживания входят специальные мероприятия:

| - | выбор наиболее здоровых участков местности для размещения жилой застройки и объектов соцкультбыта; |
| --- | --- |
| - | оздоровление территории (борьба с кровососущими насекомыми, уничтожение мест скопления мышевидных грызунов); |
| - | предупреждение отдыхающих и местных жителей о наиболее опасных зонах заражения природно-очаговыми инфекциями; |
| - | устранение недостатков в работе систем водоснабжения и обеспечение населения водой питьевого качества. |

V.10. Мероприятия  по  улучшению  состояния  окружающей  среды

Для снижения степени загрязнения окружающей среды в с.Мурзицы необходимо выполнить следующие мероприятия:

| - | Проведение полной инвентаризации объектов, расположенных на территории села, являющихся возможными источниками загрязнения окружающей среды в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция; |
| --- | --- |
| - | Не допускать размещение жилых домов и иных объектов, в соответствии с требованиями п.5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция, в санитарно-защитной зоне и зоне санитарного разрыва объектов, являющихся источниками загрязнения окружающей среды; |
| - | Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по снижению вредного воздействия на окружающую среду всем предприятиям, являющимся источниками загрязнения окружающей среды; |
| - | Разработать проекты санитарно-защитных зон для всех объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в первую очередь для жестяного цеха; |
| - | Организация санитарно-защитных зон предприятий и объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека с выполнением озеленения этих зон, согласно нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция; |
| - | Организация единой санитарно-защитной зоны от промышленно-складской зоны на юге села, проведение мероприятий для её озеленения и благоустройства согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СП 42.13330.2011; |
| - | Озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон от котельных и гаражного массива на ул. Строителей согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СП 42.13330.2011; |
| - | Строительство газовой котельной на I очередь и последующая ликвидация угольной котельной на ул. Гагарина; |
| - | Вынос гаражного массива по ул. Новая Стройка на I очередь реализации проекта; |
| - | Организация нового подземного водозабора на севере села Мурзицы; |
| - | Оборудование нецентрализованных источников водоснабжения предусматривается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; |
| - | Разработка и утверждение в соответствующем порядке проектов зон санитарной охраны проектируемых источников водоснабжения; |
| - | Строгое соблюдение правил содержания I-III поясов ЗСО в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»; |
| - | Предусмотреть комплекс мероприятий по обеспечению населения питьевой водой гарантированного качества, как по химическим, так и по микробиологическим показателям в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; |
| - | Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю; |
| - | Дальнейшее канализование села; |
| - | Ликвидация всех стихийных свалок мусора в районе частного сектора и гаражных массивов; |
| - | Благоустройство существующего кладбища в соответствии с инструкцией о порядке похорон и содержания кладбищ в Российской Федерации, МДС 13-2.2000; |
| - | Вывоз снега осуществлять на специально оборудованную площадку под снегохранилище, на I очередь строительства; |
| - | Организацию санитарной очистки территории необходимо производить согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; |
| - | Внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов на расчетный срок; |
| - | Сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников, как с территории предприятий, организаций и учреждений, так и в жилищном фонде, с последующим вывозом, согласно графику вывоза ТБО на межмуниципальный полигон ТБО в городском округе г. Выкса, в соответствии с постановлением правительства Нижегородской области от 30 августа 2012 г. № 584 «Об утверждении Общей схемы расположения межмуниципальных объектов размещения отходов на территории Нижегородской области»; |
| - | Сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов должны соответствовать требованиям «Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. N 681; |
| - | При строительстве конкретных зданий и сооружений необходимо проведение радиационных изысканий с определением концентрации газа радона и гамма-фона; |
| - | Посадка вдоль дорог зеленых насаждений; |
| - | Сохранение существующих озелененных территорий, вынужденный снос зеленых насаждений, попадающих под застройку, оформить в установленном законом порядке с обязательным компенсационным озеленением прилегающей территории ценными породами деревьев и кустарников; |
| - | Организация благоустроенной рекреационной зоны для отдыха жителей села Мурзицы. |

Глава  VI

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ  ПРИРОДНОГО  И  ТЕХНОГЕННОГО  ХАРАКТЕРА

Территория села Мурзицы Кулебакского района Нижегородской области  расположена в северо-западной части Кулебакского района на границе городского поселения Кулебаки.

Раздел разработан в соответствии с положениями Градостроительного Кодекса РФ, Закона Нижегородской области «О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями на 25 мая 2007г.) от 04.01.96г. № 17-З, «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008г. N 123-ФЗ), нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, входящие в компетенцию МЧС России, с учетом:

| - | ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий»; |
| --- | --- |
| - | ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»; |
| - | ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»; |
| - | ГОСТ Р 22.0.04-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»; |
| - | ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»; |
| - | ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»; |
| - | ГОСТ Р 22.1.11-2002 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг химически опасных объектов»; |
| - | ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг состояния водоподпорных гидротехнических сооружений (плотин) и прогнозирование возможных последствий гидродинамических аварий на них»; |
| - | ГОСТ Р 22.1.02-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация чрезвычайных ситуаций»; |
| - | ГОСТ Р 22.3.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения»; |
| - | ГОСТ Р 22.8.01-96 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях»; |
| - | ГОСТ Р 22.1.09-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование лесных пожаров»; |
| - | ГОСТ Р 22.1.10-96 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Правила нанесения на карты обстановки о чрезвычайных ситуациях»; |
| - | СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»; |
| - | СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы»; |
| - | СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; |
| - | Областная целевая программа "Охрана, защита, воспроизводство лесов в Нижегородской области на период до 2012 года". |

В принятом Законе Нижегородской области «О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями на 25 мая 2007г.) от 04.01.96г. № 17-З предусматривается:

| - | проведение единой политики по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты жизни и здоровья людей, материальных и культурных ценностей, окружающей природной среды при их возникновении; |
| --- | --- |
| - | разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; |
| - | осуществление целевых и научно-технических программ области, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости функционирования организаций, а также объектов социального назначения в чрезвычайных ситуациях; |
| - | обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; |
| - | сбор, обработка, обмен и выдача информации по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; |
| - | организация своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания людей; |
| - | Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; |
| - | прогнозирование и оценка социально-зкономических последствий чрезвычайных ситуаций; |
| - | мониторинг, прогнозирование чрезвычайных ситуаций и оценка их социально-экономических последствий; |
| - | осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; |
| - | ликвидация чрезвычайных ситуаций; |
| - | осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций; |
| - | реализация прав и обязанностей населения по защите от чрезвычайных ситуаций, а также лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации; |
| - | международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. |

Координирующими органами территориальной подсистемы являются соответствующие комиссии по чрезвычайным ситуациям территориального, местного и объектового уровней.

Основными задачами разработки раздела являются:

| - | анализ источников природных и техногенных чрезвычайных ситуаций на территории села «Мурзицы»; |
| --- | --- |
| - | мониторинг, прогнозирование чрезвычайных ситуаций и оценка их социально-экономических последствий; |
| - | мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты жизни и здоровья людей, материальных и культурных ценностей, окружающей природной среды при их возникновении; |
| - | организация своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания людей. |

Геоморфология,  рельеф,  гидрология

В геоморфологическом  отношении рассматриваемая территория приурочена к левобережному склону долины р.Теши. Абсолютные отметки колеблются от 113,0 мБС до 94,0 мБС. Склон прорезан оврагами глубиной до 5 м. В оврагах организованы пруды.

Река Теша протекает в 4 км северо-восточнее с.Мурзицы. Река Теша – правый

приток р.Оки. Длина р Теши 263 км. Ширина реки 25,0-35,0 м, глубина  от 0,5 м до 3,0 м. Пойма р.Теши в весенний паводок заливается до отметок 94,5 мБС.

При проектировании зданий и сооружений  в пойме р.Теши, необходимо уточнить отметку затопления паводком 1% обеспеченности.

Перечень водоемов, расположенных в рассматриваемых границах, приведен в нижеследующей таблице.

Таблица

| № | Место | Наименование | Пло- | Состояние | ГТС | При- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | расположения | (озеро, пруд, пожарный водоем) | щадь, га | водоема | Наимено-вание | Технич. состояние | ме- чание |
| 1 | ул. Прудовая | пруд | 0.3 | удовлетв. | пирс | удовлетв. |  |
| 2 | Совхоз «Кулебакский» напротив д. №16 | пруд | 0.46 | удовлетв. | - | - |  |
| 3 | Ул. Совхозная д. №1 | пруд | 0.3 | удовлетв. | пирс | удовлетв. |  |
| 4 | ул.Гагарина | пруд | 0.6 | удовлетв. | - | - |  |
| 5 | ул. 2 Лесная | пруд | 0.3 | удовлетв. | - | - |  |
| 6 | ул. 1 Садовая рядом с д. 21 | пруд | 0.30 | удовлетв. | - | - |  |

  - Геологическое  строение  и  гидрогеологические  условия

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие четвертичные образования и коренные верхнеюрские и верхнепермские отложения. Четвертичная система представлена современным, верхним и средним отделами.

К современному отделу относятся техногенные, болотные и аллювиальные отложения ручьев.

Средний отдел представлен аллювиально–флювиогляциальными отложениями днепровского горизонта. Представлены они с поверхности преимущественно мелкими песками, местами отмечаются пески средней крупности. Подстилают пески суглинки.

На рассматриваемой территории развито несколько водоносных горизонтов.

Первый от поверхности водоносный горизонт имеет повсеместное распространение, приурочен к пескам аллювиального и аллювиально-флювиагляциального генезиса, в пониженных участках рельефа к болотным отложениям. Водоносный горизонт имеет свободную поверхность, залегает на глубине от 1.0 до 3.5 м. Питание грунтовых вод происходит в основном за счет атмосферных осадков и частично подземными водами нижележащих горизонтов.

Второй водоносный горизонт приурочен к верхнеюрским пескам или песчаным линзам  и прослоям, заключенным в глинах.

# Современные  физико-геологические  процессы

На рассматриваемой территории происходят следующие современные физико-геологические  процессы: затопление территории паводковыми водами, подтопление территории грунтовыми водами,  эрозионные процессы.

В соответствии с «Рекомендациями по проведению инженерных изысканий, проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений на закарстованных территориях Нижегородской области», утвержденными 9.04.2012г. на рассматриваемой территории  выделены участки 6-2 и 5–1 класса карстовопровальной опасности.

Перечень  возможных источников чрезвычайных ситуаций

природного характера

На территории  выявлены участки, подверженные риску возникновения источников чрезвычайных ситуаций природного характера. К источникам природных ЧС относятся:

|  | - опасные метеорологические явления и процессы; |
| --- | --- |
|  | - опасные геологические и гидрологические процессы; - природные пожары. |

Характеристика  источников природных ЧС:

Опасные  метеорологические  явления  и  процессы

Наиболее опасными метеорологическими явлениями погоды, характерными для Нижегородской области, являются:

| - | грозы; |
| --- | --- |
| - | сильные морозы; |
| - | ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; |
| - | снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; |
| - | град с диаметром частиц более 20 мм; |
| - | гололед с толщиной отложений более 20 мм; |
| - | сильные ветры со скоростью 30 м/сек и более. |

Опасные  геологические  и  гидрологические  процессы

На рассматриваемой территории к опасным геологическим и гидрологическим процессам относят следующее: затопление территории паводковыми водами р.Теши 1% обеспеченности, подтопление территории грунтовыми водами, карст (6-2 и 5-1 класс).

В проекте предусматриваются мероприятия инженерной подготовки территории по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного  характера.

## Защита  от  затопления  паводковыми  водами

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостоительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»  территории поселений, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами подсыпкой территории или ее обвалованием.

В случае возникновения необходимости строительства на затопляемой территории, необходимо предусматривать подсыпку территории. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее, чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет для территорий, подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями, один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

В данном проекте предусматривается подсыпка в объеме 107.8 тыс м3 на расчетный срок, в том числе 24.0 тыс м3 на 1 очередь (при К = 1.3).

На следующих стадиях проектирования необходимо уточнить отметку затопления паводком 1% обеспеченности р.Теши на основании гидрологических изысканий, также необходимо откорректировать топосъемку.

Защита от подтопления

На рассматриваемой территории, на участках с высоким уровнем грунтовых вод, при проектировании и строительстве зданий с заглубленными помещениями необходимо предусматривать дренаж. Конструкция дренажа должна быть принята на основании инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

Сброс дренажных вод необходимо предусматривать в дождевую канализацию или понижения рельефа самотеком или через дренажные насосные станции.

Противокарстовые  мероприятия

В границах данного проекта, на последующих этапах проектирования, инженерные изыскания, проектирование и строительство вести в соответствии с СП 116.13330.2012.

Строительство и эксплуатацию зданий производить в соответствии с классом карстовопровальной опасности участка.

На участках  6-2 класса карстовопровальной опасности строительство особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, сооружений повышенного и нормального уровня ответственности возможно при обязательном проведении специальных изысканий и конструктивной противокарстовой защиты.

На этих участках необходимо проведение мониторинга для сооружений повышенного уровня ответственности. Выполнение комплекса противокарстовых мероприятий эксплуатационного характера.

На участках 5-1 класса карстовопровальной опасности строительство большинства сооружений без ограничений. Строительство особо опасных, технически сложных, экологически опасных  объектов при условии проведения специальных изысканий.

Необходимо выполнение противокарстовых мероприятий планировочного и эксплуатационного характера.

Ориентировочные  объемы  работ  по  инженерной  подготовке  территории по очередям строительства с ориентировочной  стоимостью  I очереди

Таблица

| №№ |  | Един. | Исх. | I очередь 2020 г. | Расчетный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Показатели | измерен. | год | Объем | Стоимость в ценах 2001г. тыс.руб. | срок (2035г.), в т.ч. I очередь |
| 1. | Защита от затопления: подсыпка | тыс.м3 | - | 24,0 | 1310,3 | 107,8 |
| Итого: |  |  |  | 1310.3 |  |
| Ориентировочная стоимость в текущих ценах |  |  |  | 7600.0 |  |

Природные  пожары

Природный пожар – это неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде (ГОСТ 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).

На территории села Мурзицы  и Мурзицкого сельсовета к  природным пожарам относятся лесные пожары.

Лесные пожары – это стихийное (т.е. неуправляемое) горение, распространившееся на лесную площадь, окруженную негорящей территорией (ГОСТ 17.6.1.01. Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения»).

Лесные пожары разделяют на верховые и низовые пожары. Верховым пожаром считается лесной пожар, распространяющийся по пологу леса (древостоя). Низовой пожар – это лесной пожар, распространяющийся по лесной подстилке древостоя, подлеску и подросту.

Лесные пожары представляют опасность не только с точки зрения причинения экономического ущерба, но и для населения.

Недостаточное внимание к охране лесов от пожаров может привести к гибели лесных насаждений, уменьшению биологической продуктивности лесов из-за разрушения коренных мест произрастания и замещения коренных типов леса вторичными лесами, усилению вспышек массового размножения насекомых - вредителей леса, возникновению негативных экологических последствий.

Охрана лесов от пожаров включает в себя обеспечение оперативного обнаружения и тушение пожара силами наземной и авиационной охраны лесов, материально-техническое оснащение лесопожарной охраны, проведение предупредительных (профилактических) противопожарных мероприятий, создание системы предупреждения лесных пожаров.

Как правило, охрана лесов от пожаров осуществляется одним из трех основных способов:

| - | наземная охрана (обнаружение и тушение пожаров наземными силами и средствами); |
| --- | --- |
| - | наземная охрана в сочетании с авиапатрулированием (обнаружение пожара силами авиации, тушение – наземными силами и средствами); |
| - | авиационная охрана (обнаружение пожара силами авиации, доставка сил и средств с помощью авиации). |

Основным мероприятием по предупреждению лесных пожаров является ведение мониторинга и прогнозирования лесных пожаров и ЧЛС.

Исходными данными для прогнозирования появления источника поражающих факторов - возникновения лесного пожара служат:

| - | класс пожарной опасности в лесу по условиям погоды; |
| --- | --- |
| - | местоположение и площадь участков лесного фонда I-III классов пожарной опасности и/или участков разных классов пожарной опасности, где в рассматриваемое время ЛГМ могут гореть при появлении источника огня; |
| - | данные о рельефе местности; |
| - | наличие потенциальных источников огня в перечисленных участках лесного фонда, где в рассматриваемое время ЛГМ могут гореть при появлении источника огня, данные о грозовой деятельности; |
| - | результаты ретроспективного анализа распределения пожаров во времени (число пожаров по годам, месяцам, декадам, дням, часам суток) и по территории (лесным кварталам, лесничествам) рассматриваемого района, за последние 10 лет. |

Мониторинг лесных пожаров, лесопожарный мониторинг - это система наблюдений и контроля за пожарной опасностью в лесу по условиям погоды, состоянием лесных горючих материалов, источниками огня и лесными пожарами с целью своевременной разработки и проведения мероприятий по предупреждению лесных пожаров и (или) снижению ущерба от них.

Предпосылками чрезвычайной лесопожарной ситуации (ЧЛС) являются:

| - | малоснежная зима, длительный бездождевой период (15-20 дней) с высокой (выше средней многолетней) среднесуточной температурой воздуха и малой относительной влажностью в начале пожароопасного сезона, когда степень пожарной опасности в лесу по условиям погоды характеризуется IV, V классами пожарной опасности; |
| --- | --- |
| - | длительный период с IV, V классами пожарной опасности, атмосферная засуха в любое время пожароопасного сезона; |
| - | наличие в лесном фонде бесконтрольных антропогенных источников огня и/или частые грозовые разряды при высокой степени пожарной опасности в лесу по условиям погоды. |

В пожароопасный сезон, то есть в период с момента схода снегового покрова в лесу до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снегового покрова, в лесах на территории сельсовета запрещается:

| - | разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса (ветровал, бурелом), торфяниках, лесосеках с оставленными порубочными остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В остальных местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. По истечении надобности костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления; |
| --- | --- |
| - | бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок; |
| - | употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов; |
| - | оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для этого местах; |
| - | заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим. |

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

| - | противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов; |
| --- | --- |
| - | создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности; |
| - | мониторинг пожарной опасности в лесах; |
| - | разработка планов тушения лесных пожаров; |
| - | тушение лесных пожаров; |
| - | Иные меры пожарной безопасности в лесах. |

Засорение леса бытовыми отходами и отбросами, свалка мусора и строительных остатков в лесу запрещаются.

Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что:

| - | места для сжигания мусора (котлованы или площадки) будут отводиться на расстоянии не менее 100 метров от стен хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и не менее 50 метров от стен лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев; |
| --- | --- |
| - | территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) будет очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков и других легковоспламеняющихся материалов, окаймлена двумя минерализованными полосами шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя минерализованными полосами шириной не менее 2,6 метра каждая с расстоянием между ними 5 метров. |

Предприятия и организации, имеющие в своем ведении линии электропередачи, связи и радиофикации, обязаны в течение пожароопасного сезона содержать просеки, по которым проходят эти линии, в безопасном в пожарном отношении состоянии и окапывать в сухих местах деревянные мачты и столбы таких линий.

Предприятия и организации, имеющие в своем ведении трубопроводы, обязаны:

| - | содержать в течение пожароопасного сезона полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через лесные массивы, в безопасном в пожарном отношении состоянии; |
| --- | --- |
| - | устраивать через каждые 5-7 километров трубопроводов переезды для противопожарной техники; |
| - | прокладывать минерализованные полосы шириной 2-2,5 метра вокруг колодцев на трубопроводах. |

Реализация комплекса мероприятий по противопожарному обустройству лесов включает:

| - | прокладку просек и противопожарных разрывов, служащих для остановки продвижения кромки низовых пожаров, а также опорными линиями при тушении пожаров и транспортными путями, облегчающими наземную охрану лесов от пожаров; |
| --- | --- |
| - | устройство минерализованных полос шириной не менее 1,4 метра; |
| - | строительство дорог противопожарного назначения. |

Наиболее эффективным противопожарным мероприятием является устройство минерализованных полос в насаждениях I-II классов пожарной опасности вдоль трасс дорог, по границам сельхозугодий, где допускаются сельхозпалы.

Работы по строительству дорог противопожарного назначения заключаются в корчевке пней, расчистке и выравнивании проезжей части, строительстве гатей, переездов через канавы, ручьи и т.п. Все местные дороги должны строиться таким образом, чтобы они одновременно служили преградами распространения возможных низовых пожаров и опорными линиями при локализации действующих очагов.

Необходимо проводить подготовку естественных водных источников, которая заключается в устройстве к ним подъездов, оборудовании специальных площадок для забора воды пожарными помпами и автоцистернами, а в необходимых случаях также в углублении водоемов и создании запруд. Запас воды в водоеме для эффективного тушения лесных пожаров должен быть не менее 100м3.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций

техногенного характера

Техногенные чрезвычайные ситуации – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

В результате техногенной чрезвычайной ситуации образуется зона заражения – территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические и биологические вещества в количествах, создающих опасность для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени. Размеры зоны возможного заражения зависят от наименования и объема потенциально опасных веществ.

Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» на территории  выявлены участки, подверженные риску возникновения источников чрезвычайных ситуаций техногенного  характера. В качестве источника техногенных ЧС целесообразно рассматривать возможные аварии на следующих потенциально опасных объектах и объектах транспорта:

|  | - химически опасные объекты – аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ); |
| --- | --- |
|  | - пожаровзрывоопасные объекты - пожары и взрывы; |

Характеристика  источников техногенных ЧС:

Химически опасные объекты

Химически опасный объект – это объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Аварийно-химически опасное вещество (АХОВ) - химическое вещество, прямое или опосредствованное воздействие которого на человека может вызвать острые хронические заболевания людей или их гибель.

В соответствии с паспортом безопасности населенного пункта  на территории района не зарегистрированы объекты, использующие в производстве и содержащие на хранении аварийно-химические опасные вещества (АХОВ).

Пожаровзрывоопасные  объекты

Это объекты, на которых производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легко-воспламеняющие и пожаро-взрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

К пожаровзрывоопасным объектам на территории села Мурзицы относятся предприятия, в производстве которых используются имеющие высокую степень возгораемости вещества. К ним относятся котельные, работающие на природном газе.

Возможные источники ЧС техногенного характера – загорания, взрывы и разрушения технических устройств или их элементов, а также сооружений, в которых смонтированы котельные: относят к локальным ЧС.

Наибольшую угрозу по взрывопожароопасности представляют объекты, на которых обращаются в значительных объемах легковоспламеняющиеся жидкости, газы и пыли во взрывопожароопасных концентрациях. К такому объекту относят проектную АЗС (проектом предлагается строительство на I очередь).

Основными причинами аварийных и чрезвычайных ситуаций на пожаро-взрывоопасных объектах являются:

| - | нарушение и невыполнение правил обращения с легковоспламеняющимися веществами, неосторожное обращение с огнем; |
| --- | --- |
| - | отсутствие (недостаточность) автоматических систем пожаротушения, грубейшие нарушения техники безопасности, нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования; |
| - | неисправность производственного оборудования и нарушение технологического процесса производства; |
| - | нарушение правил проведения огневых работ; |
| - | снижение уровня поднадзорности некоторых объектов и производств, нарушение технологической дисциплины. |

При авариях на пожаровзрывоопасных объектах наблюдаются следующие явления:

| - | неконтролируемое высвобождение энергии за короткий промежуток времени и в ограниченном пространстве (взрывные процессы); |
| --- | --- |
| - | образование облаков топливно-воздушных смесей, их быстрые взрывные превращения и, как следствие, возникновение массовых пожаров; |
| - | взрывы трубопроводов, сосудов с перегретой жидкостью (прежде всего, резервуаров со сжиженным газом) и образование осколочного поля; |
| - | образование облаков токсичных веществ, участвующих в технологических процессах и возникающих в ходе неконтролируемых реакций. |

Инженерно-технические мероприятия по предупреждению аварий на пожаро-взрывоопасных объектах включают:

| - | оснащение пожаровзрывоопасных объектов средствами взрывопожаро-предупреждения; |
| --- | --- |
| - | замена основных производственных фондов с высоким уровнем износа на более современные; |
| - | проведение своевременного и качественного ремонта оборудования; |
| - | разработку системы контроля, управления, автоматической противоаварийной защиты технологических процессов и дежурно-диспетчерской службы предприятий. |

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций

биолого-социального характера

Биологически опасные объекты, т.е. объекты, при аварии на которых возможны массовые поражения флоры и фауны, а также загрязнения обширных территорий биологически опасными веществами (ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).

Опасное биологическое вещество – это вещество природного или искусственного происхождения, неблагоприятно воздействующее на людей, сельскохозяйственных животных и растения в случае соприкосновения с ними, а также на окружающую природную среду.

На территории села Мурзицы  биологически опасных объектов не обнаружено.

Глава  VII

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны с учетом «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

В настоящее время на территории села Мурзицы отсутствует пожарное депо.

Проектом предлагается строительство на I очередь 1-ого пожарного депо, которое проектируется вместимостью на 3 машины.

Согласно главе 17 статьи 76 «Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах» предусматривается пожарное депо до 3 машин в селе Мурзицы с учетом прибытия подразделения к месту вызова в населенном пункте не более 20 минут.

Для проверки правильности расположения пожарного депо на территории села Мурзицы определяется максимально допустимое расстояние, т.е. наибольшее расстояние по уличной сети дорог населенного пункта или производственного объекта от пожарного депо до объекта предполагаемого пожара, при котором гарантируется достижение соответствующей цели выезда оперативного подразделения пожарной охраны на пожар. Определение максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до пожарного депо выполнено согласно СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» по формуле:

l1 = Vсл х (Т2 –Т1)

60

где l1 - максимально допустимое расстояние по дорогам населенного пункта от   объекта предполагаемого пожара до пожарного депо в км;

Vсл – скорость следования подразделений пожарной охраны на место пожара (оценивается для наиболее неблагоприятных влияющих на нее факторов – состояние дорог, особенности ландшафта, климатические особенности периода года и др.);

Т2 –Т1 – время от момента возникновения пожара до момента прибытия пожарной охраны с учетом предела огнестойкости проектируемых зданий.

Для наиболее худших погодных условий, учитывая плохое состояние дорог села, максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до пожарного депо составит ориентировочно 6,0 км.

Проверка правильности расположения пожарного депо выполнялась графическим методом определения областей пересечения пространственных зон согласно СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения». Область пересечения пространственных зон размещения пожарных депо это часть территории населенного пункта или производственного объекта, на которой целесообразно разместить подразделение пожарной охраны (пожарное депо) для защиты двух и более объектов предполагаемого пожара.

Объекты возможного пожара расположены от существующих и проектируемых пождепо на расстоянии, не превышающем 6,5 км.

Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории «Мурзицы» предусматривается с соблюдением расстояния от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1-Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха не менее 50 метров.

Проектом предусматривается соблюдение противопожарных расстояний от жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке, до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках не менее 15 м. При условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов, указанное расстояние допускается уменьшать до 6 метров.

Проектом предусматривается соблюдение минимальных противопожарных расстояний от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять не менее 9 метров (до зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, С3 - 15 метров), III степени огнестойкости - 12 метров, IV и V степеней огнестойкости - 15 метров. Расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять 18 метров. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны составлять не менее 12 метров.

В соответствии со статьей 32 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»  все запроектированные здания села «Мурзицы» по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, строении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на:

| - | Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе: а) Ф1.1 - здания детских дошкольных образовательных учреждений, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа; б) Ф1.2 - гостиницы; г) Ф1.4 - одноквартирные жилые дома; |
| --- | --- |
| - | Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе: а) Ф2.1 - библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях; |
| - | 3) Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения, в том числе: а) Ф3.1 - здания организаций торговли; б) Ф3.2 - здания организаций общественного питания; г) Ф3.4 - поликлиники и амбулатории; |
| - | 4) Ф4 – здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных организаций, органов управления учреждений, в том числе: а) Ф4.1 - здания общеобразовательных учреждений; г) Ф4.4 - здания пожарных депо; |
| - | 5) Ф5 - здания производственного или складского назначения, в том числе: а) Ф5.1 – производственные здания. |

Соблюдение противопожарных требований при размещении автозаправочных станций рядом с лесным массивом или вблизи посадок сельскохозяйственных культур, по которым возможно распространение пламени, предусматривает выполнение наземного покрытия, выполненного из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханную полосу земли шириной не менее 5 метров.

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается согласно СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» и составит  15 л/сек. (Дом культуры). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2.5 л/сек. согласно СП 10.13130.2009 «Внутренний  противопожарный водопровод».

На рассматриваемой территории села «Мурзицы» имеются существующие противопожарные водоемы, расположенные:

- 3 пожарных водоема:

| 1. | На главной улице населенного пункта ул. Совхозная (при въезде в город, после промышленной территории); |
| --- | --- |
| 2. 3. | На главной улице населенного пункта ул. Совхозная (рядом с остановкой); Пересечение ул. Первая садовая и ул. Кутузова. |
| - | Соблюдение противопожарных требований к размещению зданий производственного назначения и АЗС; |
| - | создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения; |
| - | обеспечение подъезда пожарных автомобилей с двух сторон к жилым домам, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, общеобразовательных учреждений; |
| - | обеспечение ширины проездов для пожарной техники размером не менее 6м; |
| - | организация площадок для разворота пожарной техники на тупиковых проездах размером не менее чем 15x15 метров с соблюдением максимальной протяженности тупиковых проездов не более 150 метров; |
| - | обеспечение противопожарных расстояний между проектируемыми зданиями в соответствии со ст. 69 №123-ФЗ; |
| - | соблюдение противопожарного расстояния от границ застройки до лесных массивов - не менее 15 метров (50 метров); |
| - | планировочное решение жилой застройки обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров; |
| - | соблюдение жителями сельского поселения «Сатисский сельсовет» требований пожарной безопасности (иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления); |
| - | создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах. |

Обеспечение  безопасности  населения

Мероприятия разработаны с учетом требований ГОСТ Р 22.3.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения» и ГОСТ Р 22.8.01-96 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях».

Оповещение и информирование населения села «Мурзицы» об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций возлагается на органы местного самоуправления, использующих систему централизованного оповещения области, каналы связи Министерства связи Российской Федерации, радиотрансляционную сеть и телевизионное вещание, включая и коммерческие телерадиокомпании, ведомственные сети связи, локальные системы оповещения потенциально опасных объектов (Положение о системах оповещения населения – приказ МЧС РФ, Мининформсвязи РФ и Минкультуры РФ от 25.07.06 №422/90/376).

При возникновении чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах ответственность за организацию оповещения рабочих и служащих этих объектов и населения возлагается на руководителей, в ведении которых находятся потенциально опасные объекты.

Для оповещения населения предусматривается установка  сирен С-40. Зоны действия локальных систем оповещения определяются нормативными актами Российской Федерации и обеспечивают оповещение на расстоянии 500 м. Установка сирен предусматривается во населенном пункте.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения предусматривается строительство резервуаров в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. Размещение резервуаров предусматривается из расчета радиуса обслуживания 500 м.

Проведение необходимых расчетов, порядок и методика определения, определяющие конкретный перечень мероприятий обеспечивающие выполнение поставленной цели:

| - | анализ представленной технической и проектной документации с целью идентификации составляющих объектов предполагаемого пожара, расположенных на территории населенных пунктов или производственных; |
| --- | --- |
| - | проверку соответствия систем обеспечения пожарной безопасности объектов предполагаемого пожара в населенных пунктах или на производственных объектах установленным требованиям; |
| - | обоснование и согласование с органами исполнительной власти населенного пункта или собственником(ми) производственного объекта целей выезда дежурного караула пожарной охраны на пожар; |
| - | определение параметров систем противопожарной защиты объектов предполагаемого пожара; |
| - | выбор наиболее пожароопасных объектов предполагаемого пожара в населенных пунктах или на производственных объектах; |
| - | выбор вида горючего вещества или материала в помещении наиболее пожароопасных объектов предполагаемого пожара и т.д. должен проводиться на следующей стадии проектирования, при разработке проектов планировки территории. |

Глава  VIII

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ.

СТОИМОСТЬ  I  ОЧЕРЕДИ  СТРОИТЕЛЬСТВА.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ЗЕМЕЛЬ  ПО  ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ  ЗОНАМ

| № п/п | Наименование | Единица изме-рения | Существ. положение | I очередь реализации | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь земель в границах проектирования | га | 219,0 | - | 256,0 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения, в том числе: | чел. | 1766 | 2070 | 2392 |
|  | - в сельском поселении | чел. | 1766 | 1770 | 1780 |
|  | - в зонах рынка недвижимости | чел. | - | 300 | 612 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Общий объем жилого фонда, в том числе: | тыс.м2 общ. площ. | 30,4 | 48,4 | 67,1 |
|  |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - | существующий сохраняемый | тыс.м2 общ. площ. | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
|  |  | % | 100,0 | 62,9 | 45,3 |
| - | новое строительство | тыс.м2 общ. площ. | - | 18,0 | 36,7 |
|  |  | % | - | 37,1 | 54,7 |
| 3.2 | Общий объем нового жилищного строительства всего, в том числе по типу застройки: | тыс.м2 общ. площ. | - | 18,0 | 36,7 |
|  |  | % | - | 100,0 | 100,0 |
| - | индивидуальный малоэтажный | тыс.м2 общ. площ. | - | 18,0 | 36,7 |
|  |  | % | - | 100,0 | 100,0 |
| 3.3 | Средняя обеспеченность жилым фондом: |  |  |  |  |
|  | в сельском поселении | м2/чел | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
|  | в зонах рынка недвижимости | м2/чел | - | 60,0 | 60,0 |
| 3.4 | Среднеежегодный ввод жилого фонда | тыс.м2 общ. площ. | - | 2,2 | 1,6 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 4.1 | Объекты дошкольного учреждения | мест | 140 | 170 | 170 |
|  | Обеспеченность на 1000 чел. | факт | 79 | 82 | 71 |
|  |  | норма | 65 | 67 | 70 |
| 4.2 | Объекты учебно- общеобразовательного учреждения | мест | 300 | 300 | 300 |
|  | Обеспеченность на 1000 чел. | факт | 170 | 145 | 125 |
|  |  | норма | 119 | 121 | 123 |
| 4.3 | Объекты торгового назначения | м2 торг. площ. | 171,1 | 621,1 | 721,1 |
|  | Обеспеченность на 1000 чел. | факт | 96,9 | 300,0 | 301,5 |
|  |  | норма | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 4.4 | Объекты общественного питания | посад. мест | 60 | 100 | 100 |
|  | Обеспеченность на 1000 чел. | факт | 34 | 48 | 42 |
|  |  | норма | 40 | 40 | 40 |
| 4.5 | Объекты бытового обслуживания | раб. мест | - | 5 | 10 |
|  | Обеспеченность на 1000 чел. | факт | - | 2 | 4 |
|  |  | норма | 4 | 4 | 4 |
| 4.6 | Объекты культурно- досугового назначения | мест | 200 | 200 | 200 |
| 4.7 | Учреждения жилищно- коммунального хозяйствования: |  |  |  |  |
|  | - Бани | мест | - | 20 | 20 |
|  | - Пожарное депо | машины | - | 3 | 3 |
| 5. | Ритуальное обслуживание |  |  |  |  |
|  | - Кладбище в границе проектирования | га | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 6. | Зона мест общего пользования | га | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
|  |  | м2 на 1 тыс.чел. | 15,9 | 13,5 | 12,0 |
| 7. | Инженерное оборудование |  |  |  |  |
| 7.1 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | - Общий расход тепла | Мвт/Гкал в час | 3,44/2,96 | 7,68/6,6 | 10,42/8,98 |
|  | - Протяженность тепловых сетей | км | 3,74 | 3,94 | 3,94 |
| 7.2 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | - Расход природного газа | тыс.м3/год | 2581,364 | 4016,444 | 4993,164 |
|  | - Протяженность газопро- водов высокого давления Р=0,6 МПа | км | 1,5 | 3,0 | 4,0 |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | - количество вновь соору- жаемых трансоформа- торных подстанций ТП-6/0,4кВ | шт | - | 3 | 5 |
|  | - вновь подключаемая электрическая нагрузка | кВт | - | 342 | 440 |
| 7.4 | Связь |  |  |  |  |
|  | - вновь подключаемое количество телефонов | шт. | - | 115 | 220 |
|  | - вновь подключаемое количество радиоприемников | шт. | - | 100 | 210 |
|  | - количество АТС | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 7.5 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | - водопотребление | тыс. м3/сут | 0,260 | 0,600 | 0,718 |
|  | - протяженность сетей | км | 11,00 | 13,46 | 14,76 |
| 7.6 | Канализация |  |  |  |  |
|  | - общее поступление сточных вод | Тыс. м3/сут | 0,150 | 0,374 | 0,498 |
|  | - протяженность сетей | км | 1,32 | 4,02 | 7,13 |
| 8. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 8.1 | Защита от затопления |  |  |  |  |
|  | - подсыпка | тыс.м3 | - | 24,0 | 107,8 |
| 9. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 9.1 | Улично-дорожная сеть: |  |  |  |  |
|  | - Главные улицы села | км | 1,4 | 1,4 | 1,8 |
|  | - Основные улицы н.п. | км | - | 0,7 | 0,7 |
|  | - Второстепенные улицы н.п. | км | 0,2 | 6,6 | 7,6 |
|  | - Проезды | км | 0 | 6 | 7,2 |
| 9.2 | Сооружения для обслуживания и хранения транспортных средств: |  |  |  |  |
|  | - Гаражи для автомобилей принадлежащих гражданам | м/мест | 115 | 195 | 278 |
|  | - Стоянки для временного хранения автотранспорта | машино-мест | н.д. | 27 | 83 |
|  | - Станции технического обслуживания | пост | 2 | 3 | 5 |

| Ориентировочная стоимость I очереди реализации |
| --- |
| № п/п | Наименование показателей | Стоимость (млн. руб.) | % к итогу |
|  |  | в ценах 2001 г. | в действующих ценах II кВ. 2013 г. |  |
| 1. | Жилищное строительство | 71,6 | 421,9 | 57,2 |
| 2. | Социальная инфраструктура | 20,7 | 122,2 | 16,6 |
| 3. | Инженерное оборудование и благоустройство | 15,6 | 91,6 | 12,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - электроснабжение | 1,6 | 9,7 | 1,3 |
|  | - связь | 0,6 | 3,7 | 0,5 |
|  | - теплоснабжение | 6,7 | 39,4 | 5,3 |
|  | - газоснабжение | 0,1 | 0,8 | 0,1 |
|  | - водоснабжение | 4,4 | 26,0 | 3,5 |
|  | - канализация | 2,0 | 12,0 | 1,6 |
| 4. | Транспортная инфраструктура | 15,9 | 93,7 | 12,7 |
| 5 | Инженерная подготовка территории | 1,3 | 7,8 | 1,1 |
|  | Итого: | 125,1 | 737,1 | 100,0 |
| Примечание: Ориентировочная стоимость первой очереди строительства выполнена по укрупненным показателям и аналогам. При конкретном проектировании может уточняться и изменяться. |

Распределение земель по функциональным зонам  (параметры функциональных зон)

| № п/п | Наименование показателей | Существующее положение (га) | Проектное предложение (га) | Параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки | Плотность населения (чел/га) |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | 77,6 | 105,6 | - | - | - |
| - | зона жилой застройки малой этажности (2-4 этаж.) | 2,3 | 2,3 | 0,4 | 0,8 | 150 |
| - | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | 75,3 | 103,3 | 0,2 | 0,4 | 15 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 5,7 | 7,0 | 1 | 3 | - |
| 3 | Зона транспортной инфраструктуры | 2,0 | 26,0 | - | - | - |
| 4 | Производственная зона | 1,0 | 10,8 | 0,6 | 1,8 | - |
| 5 | Рекреационные зоны | 50,7 | 53,0 | - | - | - |
| - | зона мест общего пользования | 2,8 | 2,8 | - | - | - |
| - | зона сельских природных территорий | 47,9 | 50,2 | - | - | - |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | 47,2 | 16,0 | - | - | - |
| 7 | Зона акваторий | 1,2 | 1,2 | - | - | - |
| 8 | Зона специального назначения | 0,4 | 0,4 | - | - | - |
| - | зона ритуального назначения | 0,4 | 0,4 | - | - | - |
| 9 | Зона фонда перераспределения городских земель |  | 16,0 | - | - | - |
| - | зона резервных территорий |  | 16,0 | - | - | - |
| 10 | Иные территориальные зоны | 33,2 | 20,0 | - | - | - |
|  | Итого: | 219,0 | 256,0 | - | - | - |