Администрация  города  Нижнего  Новгорода

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

«НИЖЕГОРОДГРАЖДАННИИПРОЕКТ»

П Р О Е К Т

Генеральный  план с. Саваслейка

Саваслейского  сельсовета  Кулебакского  района  Нижегородской  области

Положение  о  территориальном  планировании

Том  I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

г. Нижний  Новгород

2013 г.

Экз. № _______

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

“ Н И Ж Е Г О Р О Д Г Р А Ж Д А Н Н И И П Р О Е К Т “

П Р О Е К Т

Генеральный  план с. Саваслейка

Саваслейского  сельсовета  Кулебакского  района  Нижегородской  области

Положение  о  территориальном  планировании

Том  I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Заказчик: администрация Кулебакского района Нижегородской области

Стадия:      ГП

Заказ №  1154

Инв. №  _____

| Генеральный директор института |  | Е.В. Усанов |
| --- | --- | --- |
| Технический директор |  | С.Н. Истомин |
| Главный архитектор института |  | Ю.Н. Карцев |
| Начальник Отдела Генплана |  | В.М. Парфенов |
| Начальник отделения Генплана области |  | Н.А. Валуйская |

г. Нижний  Новгород

2013 г.

ПРОЕКТ  разработан  творческим  коллективом  в  составе :

| Архитектурно-планировочная часть: |
| --- |
| Начальник Отдела Генплана | - Парфенов В.М. |
| Начальник отделения Генплана области | - Валуйская Н.А. |
| Ведущий архитектор | - Подставочкина М.В. |
| Архитектор | - Литаров Ю.Л. |
| Экономическая часть проекта: |
| Руководитель группы | - Шорина Н.А. |
| Инженер I категории | - Корнилова А.Н. |
| Улично-дорожная сеть и транспорт: |
| Руководитель группы транспорта - Корнилов А.Е. |
| Инженерное оборудование: |
| Ведущий инженер ВК | - Зверева Л.А. |
| Ведущий инженер ЭЛ | - Ермолаев В.А. |
| Ведущий инженер ЭЛ | - Макарова Е.А. |
| Ведущий инженер ТГ | - Кисель Н.В. |
| Инженер I категории ТГ | - Малышева М.А. |
| Инженерно-технические мероприятия по предупреждению риска возникновения ЧС: |
| Начальник отделения Генплана области | - Валуйская Н.А. |
| Архитектор | - Литаров Ю.Л. |
| Охрана окружающей среды: |
| Начальник инженерного отделения | - Рахманова Н.П. |
| Инженер-эколог I категории | - Рудакова Е.В. |
| Инженер-эколог | - Лякуева К.Г. |
| Правила землепользования и застройки, схема градостроительного зонирования территории: |
| Начальник отделения Генплана области | - Валуйская Н.А. |
| Архитектор | - Литаров Ю.Л. |
| В оформлении принимали участие: |
| Руководитель группы транспорта | - Корнилов А.Е. |
| Архитектор | - Литаров Ю.Л. |
| Ведущий инженер ВК | - Зверева Л.А. |
| Ведущий инженер ЭЛ | - Макарова Е.А. |
| Инженер I категории ТГ | - Малышева М.А. |
| Инженер-эколог | - Пьянзина Е.В. |
| Руководитель группы (компьютерный набор, форматирование) | - Зарубина Н.В. |

СОСТАВ  проекта :

| № п/п | Наименование | Материал использования | Кол-во экз. | Секрет- ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка. Генеральный план. Положение о территориальном планирова- нии. Том I | Переплет | 4 | н/с | экз. № 2 в архиве института |
| 2. | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию проекта. Том II | Переплет | 4 | н/с | -«- |
| 3. | Графические материалы. Демонстрационные чертежи. Том III | Бумага, компьютерная графика | 3 | н/с | -«- |

ПЕРЕЧЕНЬ   графических  материалов :

| № п/п | Наименование | Секрет- ность | Масштаб | Материал использования | Инв. № | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Карта положения населенного пункта в системе расселения | н/с | 1:25000 | Бумага, компьютерная графика, компьютерная иллюстрация |  | Материал по обосно- ванию |
| 2. | Карта современного использования территории (опорный план) | н/с | 1:2000 | -«- |  | Материал по обосно- ванию |
| 3. | Проектный план. Сводная карта (основной чертеж). Зонирование территории | н/с | 1:2000 | -«- |  | Утверж- даемая часть |
| 4. | Карта ограничений использо- вания территорий (охрана окружающей среды) | н/с | 1:2000 | -«- |  | Материал по обосно- ванию |
| 5. | Карта развития объектов культурно-бытовой и социальной инфраструктуры | н/с | 1:2000 | -«- |  | Материал по обосно- ванию |
| 6. | Карта развития объектов транспортной инфраструктуры | н/с | 1:2000 | -«- |  | Материал по обосно- ванию |
| 7. | Карта развития объектов и сетей инженерно-техниче- ского обеспечения (водо- снабжение и канализация) | н/с | 1:2000 | -«- |  | Утверж- даемая часть |
| 8. | Карта развития объектов и сетей инженерно-техниче- ского обеспечения (теплогазоснабжение) | н/с | 1:2000 | -«- |  | Утверж- даемая часть |
| 9. | Карта развития объектов и сетей инженерно-техниче- ского обеспечения (электроснабжение и связь) | н/с | 1:2000 | -«- |  | Утверж- даемая часть |
| 10. | Карта границ территорий, под- верженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природ- ого и техногенного характера | н/с | 1:2000 | -«- |  | Материал по обосно- ванию |

ТОМ  I

Положение  о  территориальном  планировании

Пояснительная  записка

Оглавление :

| Главы | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 8 |
| Глава 1. | 1.1. Цели и задачи территориального планирования 1.2. Общие сведения об объекте проектирования 1.3. Требования по обеспечению сохранности объектов археологического наследия | 9 11 12 |
| Глава 2. | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения | 14 |
|  | 2-1. Предложения по изменению границ населенного пункта | 14 |
|  | 2-2. Предложения по функциональному зонированию территории населенного пункта | 15 |
|  | 2-3. Размещение планируемых объектов капитального строительства местного значения | 16 |
|  | 2-3.1. Размещения планируемых объектов капитального строительства транспорта | 16 |
|  | 2-3.2. Размещения планируемых объектов капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства | 17 |
|  | 2-3.3. Размещения планируемых объектов энергетических систем местного значения | 17 |
|  | 2-3.4. Размещения планируемых линейных объектов местного значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий (в области газоснабжения) | 18 |
|  | 2-3.5. Размещения планируемых объектов капитального строительства социальной инфраструктуры | 18 |
|  | 2-4. Мероприятия по охране окружающей среды для развития территорий планировочных объектов капитального строительства | 19 |
|  | 2-5. Основные технико-экономические показатели. Параметры функциональных зон | 22 |

ТОМ  II

Материалы  по  обоснованию  проекта  Генерального  плана

Пояснительная  записка

Оглавление:

| Главы раздела | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Введение |  |
| Глава I | Анализ современного состояния |  |
| I.1. | Особенности размещения населенного пункта групповой системе расселения |  |
| I.2. | Требования по обеспечению сохранности объектов археологического наследия |  |
| I.3. | Природно-климатические условия |  |
| I.4. | Современное использование территории |  |
| Глава II | Основные направления градостроительного развития |  |
| II.1. | Демографический прогноз численности населения. |  |
| II.2. | Обоснование территориального развития населенного пункта |  |
| II.3. | Архитектурно-планировочная организация территории. Зонирование территории |  |
| II.4. | Жилой фонд |  |
| II.5. | Общественно-деловые зоны (учреждения и предприятия социального и культурно-бытового обслуживания) |  |
| Глава III | Транспортная инфраструктура (улично-дорожная сеть и транспорт) |  |
| III.1. | Внешний транспорт и дороги |  |
| III.2. | Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание |  |
| III.3. | Гаражи, стоянки, предприятия по обслуживанию транспорта, АЗС |  |
| III.4. | Основные объемы работ по УДС и транспорту. Стоимость I очереди строительства |  |
| Глава IV | Инженерная инфраструктура. (Инженерное оборудование) |  |
| IV.1. | Водоснабжение |  |
| IV.2. | Канализация |  |
| IV.3. | Дождевая канализация |  |
| IV.4. | Теплоснабжение |  |
| IV.5. | Газоснабжение |  |
| IV.6. | Электроснабжение |  |
| IV.7. | Связь |  |
| Глава V | Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду |  |
| V.1. | Анализ экологических проблем и природных особенностей территории |  |
| 1 | 2 | 3 |
| V.2. | Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна города |  |
|  | 2.1. Анализ состояния атмосферного воздуха |  |
|  | 2.2. Источники загрязнения 2.3. Характеристика и размеры санитарно-защитных зон 2.4. Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха |  |
| V.3. | Оценка состояния подземных и поверхностных вод |  |
|  | 3.1. Оценка состояния водных объектов 3.2. Водоохранные зоны водных объектов 3.3. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения 3.4. Источники водоснабжения 3.5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения |  |
| V.4. | Оценка состояния и мероприятия по охране почв |  |
|  | 4.1. Загрязнение почв 4.2. Нарушенные территории 4.3. Проектные предложения |  |
| V.5. | Оценка влияния физических факторов на окружающую среду |  |
|  | 5.1. Шум 5.2. Электромагнитные излучения 5.3. Радиация, ионизирующее излучение |  |
| V.6. | Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов |  |
|  | 6.1. Кладбища 6.2. Ветстанция 6.3. Скотомогильники |  |
| V.7. | Санитарная очистка территории |  |
|  | 7.1. Бытовые отходы 7.2. Промышленные отходы |  |
| V.8. | Оценка состояния природного комплекса и предложения по улучшению ландшафта 8.1. Характеристика зеленого фонда 8.2. Особо охраняемые природные территории 8.3. Животный мир, в том числе рыбные запасы |  |
| V.9. | Санитарно-эпидемиологическая обстановка |  |
| V.10. | Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды |  |
| Глава VI | Инженерно-технические мероприятия по предупрежде- нию риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
| Глава VII | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| Глава VIII | Основные технико-экономические показатели. Распределение земель по функциональным зонам |  |
|  | Приложения: |  |
| - | Иллюминированные материалы; |  |
| - | Задание на разработку проекта |  |
| - | Технические возможности инженерного оборудования; |  |
| - | Протоколы совещаний и рассмотрений проекта |  |

Введение

Проект «Генерального плана с.Саваслейка Кулебакского муниципального района Нижегородской области» выполнен по заказу администрации Кулебакского района в соответствии с заданием на разработку проекта от 2012 г.

Генеральный план является документом территориального планирования, устанавливающим функциональное зонирование ее градостроительного развития в целом разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности.

При разработке проекта использованы материалы: сельской администрации, служб администрации Кулебакского района.

Проект выполнен в соответствии с требованиями:

| - | Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ; |
| --- | --- |
| - | СНиП 11-04-2003 (Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации); |
| - | (Санитарные эпидемиологические правила и нормативы) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, 2007г.; |
| - | Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2011г. № 136-ФЗ; |
| - | «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденных приказом Министерства РФ от 26.05.2011г. № 244; |
| - | Закона «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области; |
| - | Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ; |
| - | «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; |
| - | в соответствии с требованиями, изложенными в письме Заместителя Министра регионального развития РФ от 05.08.2011г. № 21139-АВ/02; |
| - | «СП 53.13330.2011. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*; |
| - | Закона Нижегородской области «Об основах регулирования градостроительной деятельности территории Нижегородской области» от 08.04.2008г. № 37-З. |

Проект разработан на следующие этапы:

I очередь строительства  – 2020 год.

Расчетный срок – 2035 год.

Глава  1

1.1. Цели  и  задачи  территориального  планирования

Генеральный план территории с.Саваслейка разрабатывается с целью эффективного функционального использования территории, решения экологических, социальных, хозяйственных, земельных и эстетических проблем организации среды жизнедеятельности населения.

В соответствии с Градостроительным Кодексом целью разработки Генерального плана является определение направления развития планировочного каркаса населенного пункта и функционального назначения территории.

Основные  задачи  генерального плана:

| - | выявление проблем градостроительного развития территории села и разработка мероприятий, обеспечивающих создание комфортной среды проживания; |
| --- | --- |
| - | определение функционального назначения отдельных элементов и установление градостроительных регламентов, используемых при организации строительства и оформлении градостроительной документации; |
| - | разработка перечня мероприятия по организации положений Генерального плана; программы инвестиционного освоения территории; |
| - | определение границ населенных пунктов, установление параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием Федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройство территории; |
| - | анализ экологического состояния территории, выявление всех ограничений, определяющих возможности её использования в жизнедеятельности городского населения; |
| - | разработка предложений по перспективному развитию и территориальной организации производственной сферы деятельности населения; |
| - | совершенствование сложившегося расселения с учетом перспектив дальнейшего развития населенного пункта; |
| - | развитие территорий и архитектурно-планировочных структур, отдельных жилых, производственных образований, определение их границ; |
| - | развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. |

Важной задачей территориального планирования является установление и изменение в установленном законом порядке границы населенного пункта.

Необходимость учета множества факторов развития территории требует анализа ее комплексного развития, а также выявления ограничений по ее использованию.

По градостроительному Кодексу Российской Федерации оценка комплексного развития территории тесно связана с задачами размещения объекта капитального строительства регионального и местного значения и определением территорий, благоприятных для капитального строительства. Целью комплексного развития является взаимоувязыванное развитие отраслей специализации и объектов капитального строительства регионального, федерального и местного значения. Оценка комплексного развития отражает уровень увязки региональных интересов с федеральными задачами и иными интересами по использованию территории и определяет предпосылки для решения частных задач территориального планирования.

Целями и задачами комплексного развития территории населенного пункта являются:

| - | развитие производительных сил на основе сбалансированного учета социальных, экологических и экономических факторов; |
| --- | --- |
| - | формирование единого хозяйственного комплекса на основе взаимоувязанного развития ведущих и вспомогательных отраслей федеральной специализации, отраслей регионального значения, транспортной, инженерной и социальной инфраструктур; |
| - | взаимная увязка интересов промышленного освоения, сельскохозяйственной и природоохранной деятельности для обеспечения устойчивого развития территории. |

Главной целью территориального планирования села является обеспечение устойчивого развития территории через формирование правовых инструментов реализации полномочий органов государственной власти. Территориальное планирование села – планирование развития его территории, включая установление функциональных зон, определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства, зон с особыми условиями использования территорий. Конкретные задачи территориального планирования вытекают из определения его назначения в Градостроительном Кодексе РФ (статья 9, п.1): «Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Проектные предложения по территориальному планированию направлены на достижение устойчивого социально-экономического развития путем последующей реализации планируемых мероприятий органами управления города через градостроительную, земельную, инвестиционную, экономическую политики.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает взаимную увязку мероприятий по территориальному планированию и землепользованию. В частности, определение зон размещения объектов капитального строительства должно учитывать категории земель, на которых предполагается их размещение.

Обоснованные в Генеральном плане села предложения по переводу земель или земельных участков из одной категории в другую или изменению их границ, имеют правовой характер и должны учитываться в конкретной правоприменительной практике при решении вопросов установления вида целевого использования земель, предоставлении земельных участков.

В проекте Генерального плана села в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ обосновываются предложения по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, а также даются основные направления возможного изменения границ и предложения по преобразованию сельской территории.

Принципы устойчивого развития территорий тесно связаны с задачами обеспечения экологического равновесия природно-ландшафтных комплексов. Для этого в настоящей работе анализируется техногенное воздействие на окружающую среду.

1.2. Общие  сведения  об  объекте  проектирования

Село Саваслейка Кулебакского района расположено в       км от города Кулебаки – административного центра Кулебакского района, к западу от города, южнее автомобильной дороги регионального значения.

Населенный пункт ограничен:

| - | с востока – поймой реки Велетьма; |
| --- | --- |
| - | с юга – производственной зоной; |
| - | с запада – землями лесного фонда. |

Село Саваслейка имеет компактную планировочную структуру, представленную, в основном, кварталами малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-2 эт.) с приусадебными участками (от 10 до 20 соток). Дома расположены близко друг к другу (5-10 м), поэтому приусадебные участки вытянуты на 100-120 метров в длину.

Село размещено на спокойном рельефе.

Имеется около 12ти жилых улиц, большинство из которых имеют ширину (20-30 метров). Выездная, главная улица населенного пункта проходит с севера (от автомобильной дороги на Кулебаки) через село на юг и далее на юго-запад.

В центральной части села имеется небольшой подцентр, который формируют следующие здания и сооружения: администрация, почта, библиотека. культовое сооружение (церковь), магазин товаров повседневного спроса, рядом детская игровая (спортивная) площадка, западнее  находится ФАП. В западной части села расположен участок общеобразовательной школы. Севернее общественного центра, в жилой застройке находится детский сад. К востоку села протекает река Велетьма, на берегах которой располагается зона отдыха жителей. В северо-восточной части находится сельское кладбище. В южной части населенного пункта расположена существующая производственная зона, которую представляют учреждения сельскохозяйственного профиля: коровник, контора, склад комбикорма, склад сена.

1.3. Требования   по  обеспечению  сохранности  объектов  археологического  наследия

В пределах границ территорий памятников археологии пользователь (собственник) земельного участка:

| - | заключить с специально уполномоченным региональным госорганом охраны объектов культурного наследия (далее региональный госорган) Охранное обязательство по земельному участку, в пределах которого располагается памятник археологии; |
| --- | --- |
| - | при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ до начала их проведения согласовывать с региональным госорганом проекты хозяйственного освоения земельных участков, проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ; |
| - | разработать в составе проекта строительства хозяйственной и иной деятельности раздел об обеспечении сохранности памятника археологии и согласовать данный раздел в региональном госоргане; |
| - | обеспечить организацию проведения и финансирование археологических работ в соответствии с разделом об обеспечении сохранности памятника археологии; материалы археологических работ представить в региональный госорган. |

Вне границ территорий памятников археологии пользователь (собственник) земельного участка или заказчик работ до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязан:

| - | согласовать акт выбора земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению с региональным госорганом; |
| --- | --- |
| - | обеспечить проведение и финансирование историко-культурной (археологиче- ской) экспертизы земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению; |
| - | представить в региональный госорган Заключение специализированной научно-исследовательской организации археологического профиля по результатам историко-культурной (археологической) экспертизы о наличии либо отсутствии неизвестных ранее объектов археологического наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению; |
| - | в случае выявления в границе земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, неизвестного ранее объекта археологического наследия, в составе проекта на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разработать раздел об обеспечении его и согласовать данный раздел в региональном госоргане; |
| - | обеспечить организацию проведения и финансирование археологических работ в соответствии с разделом об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия, материалы археологических работ представить в региональный госорган. |

Глава  2

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ  ПЛАНИРОВАНИЮ

И  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  ИХ  ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Предложения  по  изменению  границ  населенного  пункта

Генеральным планом с.Саваслейка внесены предложения по изменению существующей поселковой черты и упорядочению границ села. Одной из причин разработки проекта генерального плана является включение в границы населенного пункта новых территорий для развития жилых зон (малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-2 эт.) с приусадебными участками).

Потребности в дополнительных территориях вызваны увеличением строительства индивидуального жилого фонда.

В существующих границах с.Саваслейка находится 196,0 га, на расчетный срок (2035г.) проектирования предлагается включение в границы села 80,0га, в том числе на I очередь строительства 80,0 га.

Генеральный план предусматривает рациональное использование территории с учетом существующей застройки.

В пределах существующих границ села и на расчетный срок территория населенного пункта используется под развитие территориальных зон: жилой, общественно-деловой, инженерно-транспортной инфраструктуры, рекреационной, производственной и других.

Дополнительно включаемые территории (для размещения жилых зон) в настоящее время свободны от застройки (земли сельскохозяйственного назначения – луга, пашни) и расположены в западной и северо-западной частях села.

Территория под жилую застройку (в присоединяемых землях) будет составлять                   42,4 га, общий объем жилищного строительства (на новых площадках) составит 43,2 тыс.м2 (это 240 домов).

Проектом предлагается изменение границ населенного пункта с.Саваслейка за счет категории земель сельскохозяйственного назначения. К включению в категории земель населенных пунктов предлагается часть кадастрового квартала 52:39:0020003, расположенная на северо-западе села, часть земельного участка 52:39:0020003:594, земельные участки с номерами 52:39:0020003:588, 52:39:0020003:589; 52:39:0020003:590, 52:39:0020003:591, часть земельного участка 52:39:0020003:593 и 52:39:0020003:592 с размещением на них индивидуальной жилой зоны, зоны общественного-делового назначения и зоны рекреации. На северо-востоке села предлагается включить в границы населенного пункта кадастровые кварталы с номерами 52:39:0010012 и 52:39:0020009 с размещением на них зоны рекреации и ритуального назначения. Общая территория земель, переводимая из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов составляет 80,0 га.

2.2. Предложения  по  функциональному  зонированию территории  населенного  пункта

Основными задачами архитектурно-планировочной организации территории являются:

| - | обеспечение планировочными средствами оптимальных условий для выявления потенциальных возможностей и рационального использования земель и других имеющихся ресурсов на основе сохранения экологического баланса и улучшения окружающей среды; |
| --- | --- |
| - | формирование целостного социально-производственного градостроительного пространства в гармоничном сочетании с природным ландшафтом; |
| - | определение роли, места, функции населенного пункта в системе поселения с учетом производственных отношений, потребления социальных благ, реализации других сфер жизнедеятельности населения. |

Проектные предложения разработаны на основе анализа современного состояния территории и в связи с поставленными задачами включают следующие вопросы: уточнение границ территории населенного пункта: совершенствование системы расселения в увязке с динамикой демографических процессов и предполагаемыми изменениями численности населения, характере землепользования, многоукладностью хозяйствования; выбор структуры производства и размещение производственных объектов, проектного жилья, учреждений отдыха, развитие социальной и инженерной инфраструктуры, мероприятия по улучшению ландшафта, внешнему благоустройству; архитектурно-планировочная организация территории населенного пункта, жилых и производственных зон, общественных центров, зон и учреждений отдыха.

Функциональное зонирование территории делит населенный пункт на четкие функциональные зоны: жилую, общественно-деловую, рекреационную, производственную. инженерно-транспортной инфраструктуры, сельскохозяйственного использования, специального назначения.

Жилая зона занимает в селе большую часть территории и представлена малоэтажной индивидуальной жилой застройкой (1-2 эт.) с приусадебными участками, существующую и проектируемую в западной части населенного пункта.

Размещение нового строительства на территории села запроектировано из условий выявления на расчетный период основных элементов поселковой структуры, обеспечения равномерного расселения населения по территории села, формирования законченного архитектурно-пространственного облика населенного пункта.

Элементы сельского плана должны получить архитектурные трактовки, проработаны с учетом сложившейся застройки и содержать в себе индивидуальный художественный образ старинного русского поселения.

Общественно-деловая зона представлена небольшим общественным центром (в центральной части села) и подцентрами существующим – размещаемым в западной части населенного пункта и проектируемым – в северной части села, на въезде в населенный пункт.

Рекреационная зона включает в себя пойменные территории реки Велетьмы, расположенные в восточной части населенного пункта, с размещением на живописном берегу реки, (протекающей с юга на север) зон отдыха жителей села.

Зона транспортной инфраструктуры (внутрипоселковых улиц и проездов) включает в себя территории проезжей части, зеленые насаждения, тротуары.

Производственная зона состоит из одной площадки предприятий сельскохозяйственного профиля и расположена к югу от села.

В северо-восточной части населенного пункта предлагается размещение нового кладбища (к северо-западу от существующего кладбища).

Зоны сельскохозяйственного использования занимают незначительные территории и находятся в восточной части села (вдоль существующего ручья).

2-3. Размещение  планируемых  объектов  капитального  строительства

местного  значения

2-3.1. Размещение  планируемых  объектов  капитального  строительства  транспорта

Для стабильной и эффективной работы транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети села Саваслейка, проектом предлагаются следующие мероприятия:

| - | увеличение протяженности основных улиц населенного пункта на 1,2 км (в том числе на 1 км на I очередь); |
| --- | --- |
| - | устройство твердого покрытия и благоустройство второстепенных улиц населенного пункта протяженностью 12,5 км; |
| - | строительство автодороги местного значения протяженностью 0,3 км; |
| - | организация стоянок для временного хранения автотранспорта общей вместимостью 27 м/м (в том числе 14 м/м на I очередь); |
| - | строительство станции технического обслуживания на три поста (в том числе на два поста на I очередь); |
| - | строительство автозаправочной станции на расчетный срок. |

2-3.2. Размещение  планируемых  объектов  капитального  строительства

жилищно-коммунального хозяйства

Водоснабжение

Развитие системы  водоснабжения  с.Саваслейка:

| - | строительство нового подземного водозабора на I очередь; |
| --- | --- |
| - | строительство водопроводных сетей– 4.13 км (в т.ч.на I очередь – 2.29 км); |
| - | организация постоянного лабораторного контроля за качеством воды источников хоз-питьевого водоснабжения. |

Канализация

Развитие системы  бытовой  канализации  с.Саваслейка:

| - | строительство канализационных очистных сооружений на I очередь; |
| --- | --- |
| - | строительство канализационных сетей – 9.37 км (в т.ч. 3.77 км на I очередь) ; |
| - | строительство канализационных насосных станций - 3 шт. (в т.ч. 1 шт.- на I очередь); |
| - | строительство сливной станции на I очередь. |

2-3.3. Размещения  планируемых  объектов  энергетических  систем

местного  значения

Теплоснабжение

Проектом генерального плана с. Саваслейка предусматривается:

| - | оборудование индивидуальных жилых домов котлами на газовом топливе на расчетный срок строительства - 240 единиц, в том числе на I очередь - 160 единиц; |
| --- | --- |
| - | строительство для дошкольного учреждения на I очередь котельной мощностью 0,29 МВт; |
| - | строительство тепловых сетей 0,1 км на I очередь; |
| - | строительство для аптеки на I очередь котельной мощностью 0,043 МВт; |
| - | строительство для 2-х магазинов на I очередь 2 котельные мощностью 0,034 МВт каждая; |
| - | строительство для предприятия общественного питания на расчетный срок котельной мощностью 0,088 МВт; |
| - | строительство для 2-х предприятий бытового обслуживания на I очередь 2 котельные мощностью 0,022 МВт каждая; |
| - | строительство для пожарного депо на I очередь котельной мощностью 0,15 МВт; |
| - | строительство для СТО на I очередь котельной мощностью 0,7 МВт. |

2-3.4. Размещения планируемых линейных объектов местного значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий

(в области газоснабжения)

Развитие системы газоснабжения в с. Саваслейка:

| - | строительство газопроводов среднего давления Р=0,3 МПа– 1,0 км, в том числе на I очередь 0,1 км; |
| --- | --- |
| - | строительство на расчетный срок 2 ПГБ, в том числе на I очередь 1 ПГБ. |

Электроснабжение

| - | Cооружение 4 шт. новых однотрансформаторных ТП-6/0,4 кВ, в т.ч. 3 шт. – на I очередь; |
| --- | --- |
| - | строительство 1,2 км. ВЛ-6 кВ на ж/б опорах с подвеской провода СИП, в т.ч. 0,9 км. – на I очередь; |
| - | строительство 3,6 км. линий наружного освещения 0,4 кВ магистральных улиц новой застройки, в том числе 2,7 км. – на I очередь. |

Связь

| - | Монтаж 250 шт. телефонных точек, включая оборудование и линейные сооружения, в том числе 170 шт. - на I очередь; |
| --- | --- |
| - | монтаж 240 шт. трёхпрограммных приёмников эфирного радиовещания, в том числе 160 шт. - на I очередь. |

2-3.5. Размещение  планируемых  объектов  капитального  строительства

социальной инфраструктуры

На территории c. Саваслейка на расчетный срок  получат развитие площадки нового жилищного строительства,  здесь будет вестись индивидуальная малоэтажная застройка  общей площадью 43,2 тыс.м2 в количестве 240 домов. В том числе на I очередь реализации планируется построить 160 домов общей площадью 28,8  тыс.м2.

Для полного обеспечения объектами  культурно-бытового обслуживания  населения проектом предлагается новое строительство:

Дошкольных учреждений: дошкольное учреждение на расчетный срок, в том числе на I очередь реализации на 85 мест.

Предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и коммунального хозяйства: на расчетный срок, в том числе на I очередь реализации  два магазина по 130,0 м2 торг.площ., на расчетный срок, в том числе на I очередь реализации одна аптека;  предприятие общественного питания на расчетный срок на 20 посад.мест; два объекта предприятия бытового обслуживания на расчетный срок, в том числе на I очередь реализации по 3 раб.места; на расчетный срок, в том числе на I очередь реализации пожарное депо на 3 машины.

2-4. Мероприятия  по  охране  окружающей  среды  для  развития  территорий планировочных  объектов  капитального  строительства

Проектом Генплана предусматривается:

| - | Проведение полной инвентаризации объектов, расположенных на территории села, являющихся возможными источниками загрязнения окружающей среды в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция; |
| --- | --- |
| - | Не допускать размещение жилых домов и иных объектов, в соответствии с требованиями п.5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция, в санитарно-защитной зоне и зоне санитарного разрыва объектов, являющихся источниками загрязнения окружающей среды; |
| - | Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по снижению вредного воздействия на окружающую среду всем объектам, являющимся источниками загрязнения окружающей среды; |
| - | Разработать проекты санитарно-защитных зон для всех объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в первую очередь для жестяного цеха; |
| - | Организация санитарно-защитных зон предприятий и объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека с выполнением озеленения этих зон, согласно нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция; |
| - | Строительство нового подземного водозабора для с.Саваслейка, к западу от села, на I очередь; |
| - | Разработка и утверждение в установленном порядке проекта зон санитарной охраны проектируемого источника водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; |
| - | Строгое соблюдение правил содержания I-III поясов ЗСО в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»; |
| - | Предусмотреть комплекс мероприятий по обеспечению населения питьевой водой гарантированного качества, как по химическим, так и по микробиологическим показателям в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; |
| - | Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю; |
| - | Строительство централизованной системы бытовой канализации с комплексом биологических очистных сооружений; |
| - | Очистные сооружения предлагается разместить к северо- востоку от села за границами проектирования с соблюдением 200- метровой санитарно-защитной зоны; |
| - | Выпуск очищенных стоков осуществлять за границей села в р.Велетьма. Качество сточных вод после очистных сооружений предусматривается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод; |
| - | Соблюдение правил использования на расположенных в пределах водоохранных зон реки Велетьма и ручья приусадебных, садово-огородных участках, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов; |
| - | Организация мониторинга за загрязнением водных объектов (р.Велетьма) по химическому, бактериологическому фактору в рамках выполнения программ социально-гигиенического мониторинга; |
| - | Очистка и санация всех водоемов, расположенных в границах проектируемой территории; |
| - | Организация благоустроенной зоны отдыха на реке Велетьма; |
| - | Ликвидация всех стихийных свалок мусора в районе частного сектора и гаражных массивов; |
| - | Строительство нового кладбища на I очередь площадью 3,5 га; |
| - | Благоустройство существующего захоронения военнопленных и проектируемого кладбища в соответствии с инструкцией о порядке похорон и содержания кладбищ в Российской Федерации, МДС 13-2.2000; |
| - | Вывоз снега осуществлять на специально оборудованную площадку под снегохранилище, на I очередь строительства; |
| - | Организацию санитарной очистки территории необходимо производить согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; |
| - | Внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов на расчетный срок; |
| - | Сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников, как с территории предприятий, организаций и учреждений, так и в жилищном фонде, с последующим вывозом, согласно графику вывоза ТБО на межмуниципальный полигон ТБО в городском округе г. Выкса, в соответствии с постановлением правительства Нижегородской области от 30 августа 2012 г. № 584 «Об утверждении Общей схемы расположения межмуниципальных объектов размещения отходов на территории Нижегородской области»; |
| - | Сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов должны соответствовать требованиям «Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. N 681; |
| - | При строительстве конкретных зданий и сооружений необходимо проведение радиационных изысканий с определением концентрации газа радона и гамма-фона; |
| - | Установка шумозащитных окон на фасадах существующих зданий села, расположенных в зоне акустического дискомфорта в случае необходимости, после выполнения замеров по шуму; |
| - | Посадка вдоль дорог зеленых насаждений; |
| - | Сохранение существующих озелененных территорий, вынужденный снос зеленых насаждений, попадающих под застройку, оформить в установленном законом порядке с обязательным компенсационным озеленением прилегающей территории ценными породами деревьев и кустарников. |

2.5. Основные  технико-экономические  показатели. Параметры функциональных зон.

| №№ п/п | Наименование | Единица измере- ния | Существую-щее положение | I очередь реализа-ции | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Общая площадь земель в границах проектирования, | га | 196,0 | - | 276,0 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения, в том числе: | чел. | 791 | 1275 | 1520 |
| - | в сельском поселении | -«- | 791 | 795 | 800 |
| - | в зонах рынка недвижимости | -«- | - | 480 | 720 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Общий объем жилого фонда, в том числе: | т.м2 общ.пл. % | 16,2/100,0 | 45,0/ 100,0 | 59,4/100,0 |
| - | существующий сохраняемый | т.м2 общ.пл. % | 16,2/100,0 | 16,2/36,0 | 16,2/27,3 |
| - | новое строительство | -«- | - | 28,8/64,0 | 43,2/72,7 |
| 3.2. | Общий объем нового жилищно- го строительства всего, в том числе по типу застройки: | т.м2 общ.пл. % | - | 28,8/ 100,0 | 43,2/100,0 |
| - | индивидуальный малоэтажный | -«- | - | 28,8/ 100,0 | 43,2/ 100,0 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность жилым фондом: | м2/чел. |  |  |  |
| - | в сельском поселении | -«- | 20,5 | 20,4 | 20,3 |
| - | в зонах рынка недвижимости | -«- |  | 60,0 | 60,0 |
| 3.7. | Среднеежегодный ввод жилого фонда | тыс.м2 общ.пл. | - | 3,6 | 1,9 |
| 4. | Объекты социального и культурно- -бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 4.1 | Объекты дошкольных учреждений | мест | 22 | 107 | 107 |
| - | обеспеченность на 1000 чел. | факт норма | 28 65 | 84 67 | 70 70 |
| 4.2 | Объекты учебно-образователь- ных учреждений | мест |  |  |  |
| - | обеспеченность на 1000 чел. | факт норма | 670 119 | 416 121 | 349 123 |
| 4.3. | Объекты здравоохранения (поликлиника) | посещ.в смену | 30 | 30 | 30 |
| - | обеспеченность на 1000 чел. | факт норма | 38 25 | 24 25 | 20 25 |
| 4.4. | Объекты торгового назначения | м2 торг.пл. | 196,6 | 456,6 | 456,6 |
| - | обеспеченность на 1000 чел. | факт норма | 248,5 300,0 | 358,1 300,0 | 300,4 300,0 |
| 4.5. | Объекты общественного питания | посад. мест | 50 | 50 | 70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | обеспеченность на 1000 чел. | факт норма | 63 40 | 39 40 | 46 40 |
| 4.6. | Объекты бытового обслуживания | раб. мест | - | 6 | 6 |
| - | обеспеченность на 1000 чел. | факт норма | - 4 | 5 4 | 4 4 |
| 4.7. | Объекты жилищно-коммуналь- ного хозяйства |  |  |  |  |
| 5. | Ритуальное обслуживание |  |  |  |  |
| 5.1. | Кладбища | га | 1,5 | 5,0 | 5,0 |
| 6. | Зона мест общего пользования | ___га___ м2 на 1 чел. | - | 3,2 25,1 | 3,2 21,1 |

Параметры функциональных зон

| № п/п | Наименование показателей | Площадь зоны (га) | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки | Плотность населения (чел/га) |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | 136,8 | - | - | - |
| - | зона жилой застройки малой этажности (2-4 этаж.) | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 150 |
| - | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | 136,7 | 0,2 | 0,4 | 15 |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | 8,0 | 1 | 3 | - |
| 3 | Зона транспортной инфраструктуры | 38,0 | - | - | - |
| 4 | Рекреационные зоны | 13,2 | - | - | - |
| - | зона мест общего пользования | 3,2 | - | - | - |
| - | зона сельских природных территорий | 10,0 | - | - | - |
| 5 | Зона сельскохозяйственного использования | 33,0 | - | - | - |
| 6 | Зона акваторий | 3,6 | - | - | - |
| 7 | Зона специального назначения | 5,0 | - | - | - |
| - | зона ритуального назначения | 5,0 | - | - | - |
| 8 | Зона фонда перераспределения городских земель | 10,4 | - | - | - |
| - | зона резервных территорий | 10,4 | - | - | - |
| 9 | Иные территориальные зоны | 28,0 | - | - | - |
|  | Итого: | 276,0 | - | - | - |