РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация  города  Нижнего  Новгорода

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

«НИЖЕГОРОДГРАЖДАННИИПРОЕКТ»

П Р О Е К Т

Генеральный  план  с. Саваслейка

Саваслейского  сельсовета  Кулебакского  района

Нижегородской  области

Материалы  по  обоснованию  проекта

Том  II

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

г. Нижний  Новгород

2013 г.

Экз. № _______

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

“ Н И Ж Е Г О Р О Д Г Р А Ж Д А Н Н И И П Р О Е К Т “

П Р О Е К Т

Генеральный  план  с. Саваслейка

Саваслейского  сельсовета  Кулебакского  района

Нижегородской  области

Материалы  по  обоснованию  проекта

Том  II

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Заказчик: Администрация Кулебакского района Нижегородской области

Стадия:      ГП

Заказ №  1154

Инв. №  _____

| Генеральный директор института |  | Е.В. Усанов |
| --- | --- | --- |
| Технический директор |  | С.Н. Истомин |
| Главный архитектор института |  | Ю.Н. Карцев |
| Начальник Отдела Генплана |  | В.М. Парфенов |
| Начальник отделения Генплана области |  | Н.А. Валуйская |

г. Нижний  Новгород

2013 г.

ПРОЕКТ  разработан  творческим  коллективом  в  составе :

| Архитектурно-планировочная часть: |
| --- |
| Начальник Отдела Генплана | - Парфенов В.М. |
| Начальник отделения Генплана области | - Валуйская Н.А. |
| Ведущий архитектор | - Подставочкина М.В. |
| Архитектор | - Литаров Ю.Л. |
| Экономическая часть проекта: |
| Руководитель группы | - Шорина Н.А. |
| Инженер I категории | - Корнилова А.Н. |
| Улично-дорожная сеть и транспорт: |
| Руководитель группы транспорта - Корнилов А.Е. |
| Инженерное оборудование: |
| Ведущий инженер ВК | - Зверева Л.А. |
| Ведущий инженер ЭЛ | - Ермолаев В.А. |
| Ведущий инженер ЭЛ | - Макарова Е.А. |
| Ведущий инженер ТГ | - Кисель Н.В. |
| Инженер I категории ТГ | - Малышева М.А. |
| Инженерно-технические мероприятия по предупреждению риска возникновения ЧС: |
| Начальник отделения Генплана области | - Валуйская Н.А. |
| Архитектор | - Литаров Ю.Л. |
| Охрана окружающей среды: |
| Начальник инженерного отделения | - Рахманова Н.П. |
| Инженер-эколог I категории | - Рудакова Е.В. |
| Инженер-эколог | - Пьянзина Е.В. |
| Правила землепользования и застройки, схема градостроительного зонирования территории: |
| Начальник отделения Генплана области | - Валуйская Н.А. |
| Архитектор | - Литаров Ю.Л. |
| В оформлении принимали участие: |
| Руководитель группы транспорта | - Корнилов А.Е. |
| Архитектор | - Литаров Ю.Л. |
| Ведущий инженер ВК | - Зверева Л.А. |
| Ведущий инженер ЭЛ | - Макарова Е.А. |
| Инженер I категории ТГ | - Малышева М.А. |
| Инженер-эколог | - Пьянзина Е.В. |
| Руководитель группы (компьютерный набор, форматирование) | - Зарубина Н.В. |

СОСТАВ  проекта :

| № п/п | Наименование | Материал использования | Кол-во экз. | Секрет- ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка. Генеральный план. Положение о территориальном планирова- нии. Том I | Переплет | 4 | н/с | экз. № 2 в архиве института |
| 2. | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию проекта. Том II | Переплет | 4 | н/с | -«- |
| 3. | Графические материалы. Демонстрационные чертежи. Том III | Бумага компьютерная графика | 3 | н/с | -«- |

ПЕРЕЧЕНЬ   графических  материалов :

| № п/п | Наименование | Секрет- ность | Масштаб | Материал использования | Инв. № | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Карта положения населенного пункта в системе расселения | н/с | 1:25000 | Бумага, компьютерная графика, компьютерная иллюстрация |  | Материал по обосно- ванию |
| 2. | Карта современного использования территории (опорный план) | н/с | 1:2000 | -«- |  | Материал по обосно- ванию |
| 3. | Проектный план. Сводная карта (основной чертеж). Зонирование территории | н/с | 1:2000 | -«- |  | Утверж- даемая часть |
| 4. | Карта ограничений использо- вания территорий (охрана окружающей среды) | н/с | 1:2000 | -«- |  | Материал по обосно- ванию |
| 5. | Карта развития объектов культурно-бытовой и социальной инфраструктуры | н/с | 1:2000 | -«- |  | Материал по обосно- ванию |
| 6. | Карта развития объектов транспортной инфраструктуры | н/с | 1:2000 | -«- |  | Материал по обосно- ванию |
| 7. | Карта развития объектов и сетей инженерно-техниче- ского обеспечения (водо- снабжение и канализация) | н/с | 1:2000 | -«- |  | Утверж- даемая часть |
| 8. | Карта развития объектов и сетей инженерно-техниче- ского обеспечения (теплогазоснабжение) | н/с | 1:2000 | -«- |  | Утверж- даемая часть |
| 9. | Карта развития объектов и сетей инженерно-техниче- ского обеспечения (электроснабжение и связь) | н/с | 1:2000 | -«- |  | Утверж- даемая часть |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. | Карта границ территорий, подверженных риску возник- новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | н/с | 1:2000 | Бумага, компьютерная графика, компьютерная иллюстрация |  | Материал по обосно- ванию |

ТОМ  I

Положение  о  территориальном  планировании

Пояснительная  записка

Оглавление :

| Главы | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
|  | Введение |  |
| Глава 1. | 1.1. Цели и задачи территориального планирования 1.2. Общие сведения об объекте проектирования 1.3. Требования по обеспечению сохранности объектов археологического наследия |  |
| Глава 2. | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения |  |
|  | 2-1. Предложения по изменению границ населенного пункта |  |
|  | 2-2. Предложения по функциональному зонированию территории населенного пункта |  |
|  | 2-3. Размещение планируемых объектов капитального строительства местного значения |  |
|  | 2-3.1. Размещения планируемых объектов капитального строительства транспорта |  |
|  | 2-3.2. Размещения планируемых объектов капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  | 2-3.3. Размещения планируемых объектов энергетических систем местного значения |  |
|  | 2-3.4. Размещения планируемых линейных объектов местного значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий (в области газоснабжения) |  |
|  | 2-3.5. Размещения планируемых объектов капитального строительства социальной инфраструктуры |  |
|  | 2-4. Мероприятия по охране окружающей среды для развития территорий планировочных объектов капитального строительства |  |
|  | 2-5. Основные технико-экономические показатели. Параметры функциональных зон |  |

ТОМ  II

Материалы  по  обоснованию  проекта  Генерального  плана

Пояснительная  записка

Оглавление:

| Главы раздела | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Введение | 8 |
| Глава I | Анализ современного состояния | 12 |
| I.1. | Особенности размещения населенного пункта групповой системе расселения | 12 |
| I.2. | Требования по обеспечению сохранности объектов археологического наследия | 12 |
| I.3. | Природно-климатические условия | 13 |
| I.4. | Современное использование территории | 16 |
| Глава II | Основные направления градостроительного развития | 17 |
| II.1. | Демографический прогноз численности населения. | 17 |
| II.2. | Обоснование территориального развития населенного пункта | 18 |
| II.3. | Архитектурно-планировочная организация территории. Зонирование территории | 19 |
| II.4. | Жилой фонд | 20 |
| II.5. | Общественно-деловые зоны (учреждения и предприятия социального и культурно-бытового обслуживания) | 23 |
| Глава III | Транспортная инфраструктура (улично-дорожная сеть и транспорт) | 28 |
| III.1. | Внешний транспорт и дороги | 28 |
| III.2. | Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание | 28 |
| III.3. | Гаражи, стоянки, предприятия по обслуживанию транспорта, АЗС | 31 |
| III.4. | Основные объемы работ по УДС и транспорту. Стоимость I очереди строительства | 33 |
| Глава IV | Инженерная инфраструктура. (Инженерное оборудование) | 35 |
| IV.1. | Водоснабжение | 35 |
| IV.2. | Канализация | 37 |
| IV.3. | Дождевая канализация | 39 |
| IV.4. | Теплоснабжение | 40 |
| IV.5. | Газоснабжение | 43 |
| IV.6. | Электроснабжение | 45 |
| IV.7. | Связь | 47 |
| Глава V | Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | 50 |
| V.1. | Анализ экологических проблем и природных особенностей территории | 51 |
| 1 | 2 | 3 |
| V.2. | Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна города | 52 |
|  | 2.1. Анализ состояния атмосферного воздуха | 52 |
|  | 2.2. Источники загрязнения 2.3. Характеристика и размеры санитарно-защитных зон 2.4. Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха | 52 53 55 |
| V.3. | Оценка состояния подземных и поверхностных вод | 56 |
|  | 3.1. Оценка состояния водных объектов 3.2. Водоохранные зоны водных объектов 3.3. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения 3.4. Источники водоснабжения 3.5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения | 56 57 58 59 59 |
| V.4. | Оценка состояния и мероприятия по охране почв | 60 |
|  | 4.1. Загрязнение почв 4.2. Нарушенные территории 4.3. Проектные предложения | 60 60 61 |
| V.5. | Оценка влияния физических факторов на окружающую среду | 61 |
|  | 5.1. Шум 5.2. Электромагнитные излучения 5.3. Радиация, ионизирующее излучение | 61 62 63 |
| V.6. | Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов | 63 |
|  | 6.1. Кладбища 6.2. Ветстанция 6.3. Скотомогильники | 63 63 63 |
| V.7. | Санитарная очистка территории | 64 |
|  | 7.1. Бытовые отходы 7.2. Промышленные отходы | 64 69 |
| V.8. | Оценка состояния природного комплекса и предложения по улучшению ландшафта 8.1. Характеристика зеленого фонда 8.2. Особо охраняемые природные территории 8.3. Животный мир, в том числе рыбные запасы | 71 71 73 73 |
| V.9. | Санитарно-эпидемиологическая обстановка | 74 |
| V.10. | Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды | 74 |
| Глава VI | Инженерно-технические мероприятия по предупрежде- нию риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 77 |
| Глава VII | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 92 |
| Глава VIII | Основные технико-экономические показатели. Распределение земель по функциональным зонам | 98 |
|  | Приложения: |  |
| - | Иллюминированные материалы; |  |
| - | Задание на разработку проекта |  |
| - | Технические возможности инженерного оборудования; |  |
| - | Протоколы совещаний и рассмотрений проекта |  |

Введение

Проект «Генерального плана с.Саваслейка Кулебакского муниципального района Нижегородской области» выполнен по заказу администрации Кулебакского района в соответствии с заданием на разработку проекта от 2012 г.

Генеральный план является документом территориального планирования, устанавливающим функциональное зонирование ее градостроительного развития в целом разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности.

При разработке проекта использованы материалы: сельской администрации, служб администрации Кулебакского района.

Проект выполнен в соответствии с требованиями:

| - | Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ; |
| --- | --- |
| - | СНиП 11-04-2003 (Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации); |
| - | (Санитарные эпидемиологические правила и нормативы) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, 2007г.; |
| - | Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2011г. № 136-ФЗ; |
| - | «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденных приказом Министерства РФ от 26.05.2011г. № 244; |
| - | Закона «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области; |
| - | Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ; |
| - | «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; |
| - | в соответствии с требованиями, изложенными в письме Заместителя Министра регионального развития РФ от 05.08.2011г. № 21139-АВ/02; |
| - | «СП 53.13330.2011. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*; |
| - | Закона Нижегородской области «Об основах регулирования градостроительной деятельности территории Нижегородской области» от 08.04.2008г. № 37-З. |

Проект разработан на следующие этапы:

I очередь строительства  – 2020 год.

Расчетный срок – 2035 год.

Цели  и  задачи  территориального  планирования

Генеральный план территории с.Саваслейка разрабатывается с целью эффективного функционального использования территории, решения экологических, социальных, хозяйственных, земельных и эстетических проблем организации среды жизнедеятельности населения.

В соответствии с Градостроительным Кодексом целью разработки Генерального плана является определение направления развития планировочного каркаса населенного пункта и функционального назначения территории.

Основные  задачи  генерального плана:

| - | выявление проблем градостроительного развития территории села и разработка мероприятий, обеспечивающих создание комфортной среды проживания; |
| --- | --- |
| - | определение функционального назначения отдельных элементов и установление градостроительных регламентов, используемых при организации строительства и оформлении градостроительной документации; |
| - | разработка перечня мероприятия по организации положений Генерального плана; программы инвестиционного освоения территории; |
| - | определение границ населенных пунктов, установление параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием Федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройство территории; |
| - | анализ экологического состояния территории, выявление всех ограничений, определяющих возможности её использования в жизнедеятельности городского населения; |
| - | разработка предложений по перспективному развитию и территориальной организации производственной сферы деятельности населения; |
| - | совершенствование сложившегося расселения с учетом перспектив дальнейшего развития населенного пункта; |
| - | развитие территорий и архитектурно-планировочных структур, отдельных жилых, производственных образований, определение их границ; |
| - | развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. |

Важной задачей территориального планирования является установление и изменение в установленном законом порядке границы населенного пункта.

Необходимость учета множества факторов развития территории требует анализа ее комплексного развития, а также выявления ограничений по ее использованию.

По градостроительному Кодексу Российской Федерации оценка комплексного развития территории тесно связана с задачами размещения объекта капитального строительства регионального и местного значения и определением территорий, благоприятных для капитального строительства. Целью комплексного развития является взаимоувязыванное развитие отраслей специализации и объектов капитального строительства регионального, федерального и местного значения. Оценка комплексного развития отражает уровень увязки региональных интересов с федеральными задачами и иными интересами по использованию территории и определяет предпосылки для решения частных задач территориального планирования.

Целями и задачами комплексного развития территории населенного пункта являются:

| - | развитие производительных сил на основе сбалансированного учета социальных, экологических и экономических факторов; |
| --- | --- |
| - | формирование единого хозяйственного комплекса на основе взаимоувязанного развития ведущих и вспомогательных отраслей федеральной специализации, отраслей регионального значения, транспортной, инженерной и социальной инфраструктур; |
| - | взаимная увязка интересов промышленного освоения, сельскохозяйственной и природоохранной деятельности для обеспечения устойчивого развития территории. |

Главной целью территориального планирования села является обеспечение устойчивого развития территории через формирование правовых инструментов реализации полномочий органов государственной власти. Территориальное планирование села – планирование развития его территории, включая установление функциональных зон, определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства, зон с особыми условиями использования территорий. Конкретные задачи территориального планирования вытекают из определения его назначения в Градостроительном Кодексе РФ (статья 9, п.1): «Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Проектные предложения по территориальному планированию направлены на достижение устойчивого социально-экономического развития путем последующей реализации планируемых мероприятий органами управления города через градостроительную, земельную, инвестиционную, экономическую политики.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает взаимную увязку мероприятий по территориальному планированию и землепользованию. В частности, определение зон размещения объектов капитального строительства должно учитывать категории земель, на которых предполагается их размещение.

Обоснованные в Генеральном плане села предложения по переводу земель или земельных участков из одной категории в другую или изменению их границ, имеют правовой характер и должны учитываться в конкретной правоприменительной практике при решении вопросов установления вида целевого использования земель, предоставлении земельных участков.

В проекте Генерального плана села в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ обосновываются предложения по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, а также даются основные направления возможного изменения границ и предложения по преобразованию сельской территории.

Принципы устойчивого развития территорий тесно связаны с задачами обеспечения экологического равновесия природно-ландшафтных комплексов. Для этого в настоящей работе анализируется техногенное воздействие на окружающую среду.

Глава  I

АНАЛИЗ  СОВРЕМЕННОГО  СОСТОЯНИЯ

I.1. Особенности  размещения  населенного  пункта

в  групповой  системе  расселения

Село Саваслейка Кулебакского района расположено в       км от города Кулебаки – административного центра Кулебакского района, к западу от города, южнее автомобильной дороги регионального значения.

Населенный пункт ограничен:

| - | с востока – поймой реки Велетьма; |
| --- | --- |
| - | с юга – производственной зоной; |
| - | с запада – землями лесного фонда. |

I.2. Требования   по  обеспечению  сохранности  объектов  археологического  наследия

В пределах границ территорий памятников археологии пользователь (собственник) земельного участка:

| - | заключить с специально уполномоченным региональным госорганом охраны объектов культурного наследия (далее региональный госорган) Охранное обязательство по земельному участку, в пределах которого располагается памятник археологии; |
| --- | --- |
| - | при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ до начала их проведения согласовывать с региональным госорганом проекты хозяйственного освоения земельных участков, проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ; |
| - | разработать в составе проекта строительства хозяйственной и иной деятельности раздел об обеспечении сохранности памятника археологии и согласовать данный раздел в региональном госоргане; |
| - | обеспечить организацию проведения и финансирование археологических работ в соответствии с разделом об обеспечении сохранности памятника археологии; материалы археологических работ представить в региональный госорган. |

Вне границ территорий памятников археологии пользователь (собственник) земельного участка или заказчик работ до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязан:

| - | согласовать акт выбора земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению с региональным госорганом; |
| --- | --- |
| - | обеспечить проведение и финансирование историко-культурной (археологиче- ской) экспертизы земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению; |
| - | представить в региональный госорган Заключение специализированной научно-исследовательской организации археологического профиля по результатам историко-культурной (археологической) экспертизы о наличии либо отсутствии неизвестных ранее объектов археологического наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению; |
| - | в случае выявления в границе земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, неизвестного ранее объекта археологического наследия, в составе проекта на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разработать раздел об обеспечении его и согласовать данный раздел в региональном госоргане; |
| - | обеспечить организацию проведения и финансирование археологических работ в соответствии с разделом об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия, материалы археологических работ представить в региональный госорган. |

I.3. Природно-климатические  условия

Климат

Раздел составлен на основе данных СНиП 23-01-89* Строительная климатология (Москва, 2003г.).

Климат территории умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым коротким летом. Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период в нижеследующей таблице.

Средняя  месячная  и  годовая  температура  воздуха, °С

Таблица

| месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t˚C | -11,8 | -11,1 | -5,0 | 4,2 | 12,0 | 16,4 | 18,4 | 16,9 | 11,0 | 3,6 | -2,8 | -8,9 | 3,6 |

Абсолютная минимальная tянв.=-40° абсолютная максимальная tиюля=+37°.

Переход среднесуточной tвозд. через 0° к положительной – в начале апреля, к отрицательной – в конце октября.

Снежный покров

Дата выпадения первого снега обычно близки к осенней дате перехода средней суточной tвозд. через 0°. Сход снежного покрова приходится на середину апреля.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября, хотя колебания сроков из года в год довольно велики. Количество дней со снежным покровом – около 154.

Осадки

Территория находится в зоне достаточного увлажнения. Среднее годовое

количество  осадков 498 мм. Количество осадков за  апрель – октябрь 410 мм.

Суточный максимум осадков 72 мм. Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне-зимний период они чаще и продолжительнее.

Влажность воздуха

Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной влажности дан в  нижеследующей таблице:

Среднее  месячное  и  годовое  парциальное  давление  водяного  пара  (ГПА)

Таблица

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Упругость водяного пара(ГПА) | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 6,0 | 8,7 | 12,0 | 14,8 | 13,7 | 10,1 | 6,4 | 4,5 | 3,2 | 7,3 |
| Относит. влажность воздуха (%) | 85 | 81 | 78 | 70 | 62 | 63 | 70 | 73 | 76 | 82 | 86 | 86 |  |

Максимальная упругость водяного пара – в июле, минимальная – в январе, феврале. Годовой ход относительной влажности воздуха обратен годовому ходу упругости водяного пара.

Ветер

В течение года наиболее часты ветра южного (18%), юго-западного (27%), западного (14%) направлений.

Повторяемость  направлений  ветра,  средняя  скорость  ветра  по  направлениям

Таблица

| Румбы Показатели | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяе- мость на- правлений ветра (%) | Год июль январь | 6 13 9 | 6 10 7 | 8 16 10 | 12 8 11 | 18 8 13 | 27 14 23 | 14 17 15 | 9 14 12 | 11 17 13 |
| Средняя скорость ветра (м/с) | 4 | 3,4 | 4 | 3,9 | 4,2 | 5,1 | 4 | 3,9 |  |

Годовой ход скорости ветра выражен ясно. Наибольшие скорости – с октября по март, наименьшие – летом.

Среднемесячные  вероятностные  скорости  ветра  (%)

Таблица

| в (м/с) Месяц | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 18,9 | 24,4 | 28,1 | 14,7 | 6,9 | 3,2 | 1,4 | 0,6 | 1,7 | 0,1 |
| II | 20,4 | 27,0 | 25,4 | 14,6 | 5,7 | 2,8 | 1,8 | 0,3 | 1,9 | 0,1 |
| III | 21,8 | 27,5 | 24,3 | 14,0 | 5,2 | 2,2 | 3,0 | 0,6 | 1,4 |  |
| IV | 27,0 | 28,8 | 24,8 | 11,8 | 3,8 | 1,6 | 1,3 | 0,2 | 0,6 | 0,1 |
| V | 25,5 | 29,0 | 23,0 | 13,5 | 4,6 | 1,9 | 1,8 | 0,1 | 0,6 |  |
| VI | 26,5 | 34,0 | 23,1 | 10,7 | 3,6 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,3 |  |
| VII | 31,7 | 32,4 | 23,4 | 8,6 | 2,2 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| VIII | 31,7 | 30,5 | 24,1 | 8,5 | 3,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0 |  |
| X | 18,7 | 29,1 | 28,9 | 14,0 | 4,5 | 2,6 | 1,0 | 0,1 | 0,1 |  |
| XI | 20,3 | 29,3 | 26,1 | 15,6 | 3,7 | 2,6 | 1,2 | 0,2 | 1,0 |  |
| XII | 19,2 | 27,7 | 25,3 | 14,6 | 5,9 | 2,9 | 2,1 | 0,4 | 1,7 | 0,2 |
| Год | 24,1 | 29,2 | 25,0 | 12,6 | 4,4 | 2,0 | 1,4 | 0,3 | 1,0 | 0,05 |

Наиболее часты штилевые ситуации, как фактор загрязнения атмосферного воздуха, с апреля по сентябрь. В течение года наиболее вероятны Vв=0-1 м/с (24,1%),

Vв=2-3 м/с (29,2%), Vв=4-5 м/с (25%).

Максимальная скорость ветра (21 м/с) возможна один раз в году. Один раз в 20 лет – до 28 м/с. Среднегодовое количество дней со штилем – 40.

Помимо штилей повышению загрязненности атмосферного воздуха способствуют туманы, особенно в сочетании с температурными инверсиями. Среднегодовое число дней с туманами – 30-40.

В течение года максимальная повторяемость инверсий и их продолжительность отмечается зимой. В суточном ходе приземных инверсий отличается следующая закономерность:

| - | зимой – нарастание инверсии продолжительнее и мощность слоя в 15 часов больше, чем в 03 часа; |
| --- | --- |
| - | летом – нарастание инверсии менее продолжительнее, к 15 часам мощность приземной инверсии уступает ночной. |

I.4. Современное  использование  территории

Село Саваслейка имеет компактную планировочную структуру, представленную, в основном, кварталами малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-2 эт.) с приусадебными участками (от 10 до 20 соток). Дома расположены близко друг к другу (5-10 м), поэтому приусадебные участки вытянуты на 100-120 метров в длину.

Село размещено на спокойном рельефе.

Имеется около 12ти жилых улиц, большинство из которых имеют ширину (20-30 метров). Выездная, главная улица населенного пункта проходит с севера (от автомобильной дороги на Кулебаки) через село на юг и далее на юго-запад.

В центральной части села имеется небольшой подцентр, который формируют следующие здания и сооружения: администрация, почта, библиотека. культовое сооружение (церковь), магазин товаров повседневного спроса, рядом детская игровая (спортивная) площадка, западнее  находится ФАП. В западной части села расположен участок общеобразовательной школы. Севернее общественного центра, в жилой застройке находится детский сад. К востоку села протекает река Велетьма, на берегах которой располагается зона отдыха жителей. В северо-восточной части находится сельское кладбище. В южной части населенного пункта расположена существующая производственная зона, которую представляют учреждения сельскохозяйственного профиля: коровник, контора, склад комбикорма, склад сена.

Глава  II

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ

II.1. Демографический  прогноз  численности  населения.

Население с.Саваслейка по данным Саваслейского сельсовета на 01.01.2012г. составило 791 человек, из них 76 человек не зарегистрированы, но постоянно проживающие (см. таблицу № 1).

Таблица № 1

| № п/п | Наименование населенных пунктов, входящих в сельсовет | Всего (чел.) | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зарегистрированных по месту жительства | Проживающие 1 год и более, но не зарегистрированы |
| 1. | с. Саваслейка | 791 | 715 | 76 |

В таблице № 2 приведена динамика численности населения, а также прогнозы на I очередь строительства и расчетный срок.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование населенных пунктов входящих в сельсовет | 1.01 2006 | 1.01 2007 | 1.01 2008 | 1.01 2009 | 1.01 2010 | 1.01 2011 | 1.01 2012 | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Саваслейка | 799 | 836 | 804 | 821 | 788 | 804 | 791 | 795 | 800 |

На протяжении анализируемого периода наблюдается скачкообразное изменение численности населения, то с уменьшением, то с увеличением данных показателей. В результате численность на 01.01.2012г. осталась на уровне 2006г.

Изменение численности населения происходило под влиянием, как естественного, так и механического движения.

Распределение по возрастным группам следующее:

| - | население младше трудоспособного возраста – 14,8%; |
| --- | --- |
| - | население в трудоспособном возрасте – 53,0%; |
| - | население старше трудоспособного возраста – 32,2%. |

Данные показатели характеризуют высокий уровень группы населения старше трудоспособного возраста.

Из общей численности населения 46,4% составляют мужчины и 53,6% женщины.

В следующей таблице приведены половозрастная структура населения.

| Наименование | Население младше трудоспособного возраста | Население в трудоспособном возрасте | Население старше трудоспособного возраста |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мужчины | женщины | мужчины | женщины | мужчины | женщины |
| с.Саваслейка | 21,5 | 9,0 | 61,9 | 45,3 | 16.6 | 45,7 |

В результате анализа сложившейся демографической ситуации и динамики численности населения были выполнены прогнозы численности населения.

Проектом прогнозируется на расчетный срок численность может составить 795 человек, в том числе на I очередь строительства – 800 человек.

При освоении жилых зон рынка недвижимости жилья в границах проектирования будет дополнительно проживать 720 человек, в том числе на I очередь реализации 4800 человек. В жилых зонах рынка недвижимости планируется строительство индивидуальных жилых домов, которые несут в себе функции, как первого, так и второго жилья. Население, которое будет здесь проживать, может быть как временное, так и постоянно проживающее. Население в жилой зоне рынка недвижимости должно быть обеспечено инженерным оборудованием и учреждениями культурно-бытового обслуживания периодического и повседневного пользования.

Всего на территории с. Саваслейка население может составить 1520 человек на расчетный срок, в том числе на I очередь реализации – 1275 человек:

| - | сельское население – 800 человек на расчетный срок, в том числе на I очередь 795 человек; |
| --- | --- |
| - | население в жилых зонах рынка недвижимости на расчетный срок – 720 человек, в том числе на I очередь – 480 человек. |

II.2. Обоснование  территориального  развития  населенного  пункта

Генеральным планом с.Саваслейка внесены предложения по изменению существующей поселковой черты и упорядочению границ села. Одной из причин разработки проекта генерального плана является включение в границы населенного пункта новых территорий для развития жилых зон (малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-2 эт.) с приусадебными участками).

Потребности в дополнительных территориях вызваны увеличением строительства индивидуального жилого фонда.

В существующих границах с.Саваслейка находится 196,0 га, на расчетный срок (2035г.) проектирования предлагается включение в границы села 80,0га, в том числе на I очередь строительства 80,0 га.

Генеральный план предусматривает рациональное использование территории с учетом существующей застройки.

В пределах существующих границ села и на расчетный срок территория населенного пункта используется под развитие территориальных зон: жилой, общественно-деловой, инженерно-транспортной инфраструктуры, рекреационной, производственной и других.

Дополнительно включаемые территории (для размещения жилых зон) в настоящее время свободны от застройки (земли сельскохозяйственного назначения – луга, пашни) и расположены в западной и северо-западной частях села.

Территория под жилую застройку (в присоединяемых землях) будет составлять                   42,4 га, общий объем жилищного строительства (на новых площадках) составит 43,2 тыс.м2 (это 240 домов).

Проектом предлагается изменение границ населенного пункта  с. Саваслейка за счет категории земель сельскохозяйственного назначения. К включению в категории земель населенных пунктов предлагается  часть кадастрового квартала 52:39:0020003, расположенная на северо-западе села, часть земельного участка 52:39:0020003:594, земельные участки с номерами 52:39:0020003:588, 52:39:0020003:589, 52:39:0020003:590, 52:39:0020003:591, часть земельного участка 52:39:0020003:593  и 52:39:0020003:592  с размещением на них индивидуальной жилой зоны, зоны общественно-делового назначения и зоны рекреации. На северо-востоке села предлагается включить в границы населенного пункта  кадастровые квартала с номерами 52:39:0010012 и 52:39:0020009 с размещение на них зоны рекреации и ритуального назначения.  Общая территория земель, переводимая из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов составляет 80,0 га.

II.3. Архитектурно-планировочная  организация  территории.

Зонирование территории

Основными задачами архитектурно-планировочной организации территории являются:

| - | обеспечение планировочными средствами оптимальных условий для выявления потенциальных возможностей и рационального использования земель и других имеющихся ресурсов на основе сохранения экологического баланса и улучшения окружающей среды; |
| --- | --- |
| - | формирование целостного социально-производственного градостроительного пространства в гармоничном сочетании с природным ландшафтом; |
| - | определение роли, места, функции населенного пункта в системе поселения с учетом производственных отношений, потребления социальных благ, реализации других сфер жизнедеятельности населения. |

Проектные предложения разработаны на основе анализа современного состояния территории и в связи с поставленными задачами включают следующие вопросы: уточнение границ территории населенного пункта: совершенствование системы расселения в увязке с динамикой демографических процессов и предполагаемыми изменениями численности населения, характере землепользования, многоукладностью хозяйствования; выбор структуры производства и размещение производственных объектов, проектного жилья, учреждений отдыха, развитие социальной и инженерной инфраструктуры, мероприятия по улучшению ландшафта, внешнему благоустройству; архитектурно-планировочная организация территории населенного пункта, жилых и производственных зон, общественных центров, зон и учреждений отдыха.

Функциональное зонирование территории делит населенный пункт на четкие функциональные зоны: жилую, общественно-деловую, рекреационную, производственную. инженерно-транспортной инфраструктуры, сельскохозяйственного использования, специального назначения.

Жилая зона занимает в селе большую часть территории и представлена малоэтажной индивидуальной жилой застройкой (1-2 эт.) с приусадебными участками, существующую и проектируемую в западной части населенного пункта.

Размещение нового строительства на территории села запроектировано из условий выявления на расчетный период основных элементов поселковой структуры, обеспечения равномерного расселения населения по территории села, формирования законченного архитектурно-пространственного облика населенного пункта.

Элементы сельского плана должны получить архитектурные трактовки, проработаны с учетом сложившейся застройки и содержать в себе индивидуальный художественный образ старинного русского поселения.

Общественно-деловая зона представлена небольшим общественным центром (в центральной части села) и подцентрами существующим – размещаемым в западной части населенного пункта и проектируемым – в северной части села, на въезде в населенный пункт.

Рекреационная зона включает в себя пойменные территории реки Велетьмы, расположенные в восточной части населенного пункта, с размещением на живописном берегу реки, (протекающей с юга на север) зон отдыха жителей села.

Зона транспортной инфраструктуры (внутрипоселковых улиц и проездов) включает в себя территории проезжей части, зеленые насаждения, тротуары.

Производственная зона состоит из одной площадки предприятий сельскохозяйственного профиля и расположена к югу от села.

В северо-восточной части населенного пункта предлагается размещение нового кладбища (к северо-западу от существующего кладбища).

Зоны сельскохозяйственного использования занимают незначительные территории и находятся в восточной части села (вдоль существующего ручья).

II.4. Жилищный  фонд

Жилой фонд с.Саваслейка на 01.01.2012г. составил 16,2 т.м2 общей площади. Население, проживающее на данной территории составляет 791 человек. Средняя обеспеченность жилым фондом на 1 человека составила – 20,5 м2/чел.

Жилой фонд состоит из индивидуальных жилых домов общей площадью 15,9 т.м2 общей площади в количестве 365 домов и 2-4-х этажного дома площадью 0,3 т.м2 общей площади.

В таблице представлена характеристика существующего жилого фонда.

Таблица № 1

| № п/п | Наимено- вание населенного пункта | Всего жилого фонда (т.м2 общ.пл.) | в том числе: | Дачи | Насе- ление (чел.) | Обеспечен- ность жилым фондом м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | индивидуальный | мало- этажный (2-4 эт.) | кол-во домов | т.м2 общ.пл. |  |  |
|  |  |  | кол-во домов | т.м2 общ.пл. |  |  |  |  |  |
| 1. | с.Саваслейка | 16,2 | 365 | 15,9 | 0,3 | 178 | 7,0 | 791 | 20,5 |

На расчетный срок получат развитие зоны рынка недвижимости жилья.

Здесь будет вестись индивидуальная, малоэтажная застройка. В среднем на 1 дом предлагается 180,0 м2 общей площади с земельным участком 1500 м2. Всего предусмотрено к строительству 240 домов общей площадью 43,2 т.м2.

Из общего объема нового жилищного строительства предусмотренного на расчетный срок, на I очередь реализации предлагается новое строительство индивидуальной, малоэтажной жилой застройки в количестве 160 домов общей площадью 28,8 т.м2. Обеспеченность в новом жилом фонде может составить 60,0 м2/чел.

Население может составить 1520 человек на расчетный срок, в том числе на I очередь реализации – 1275 человек:

| - | сельское население – 800 человек на расчетный срок, в том числе на I очередь 795 человек; |
| --- | --- |
| - | население в жилых зонах рынка недвижимости на расчетный срок – 720 человек, в том числе на I очередь – 480 человек. |

Более подробно см. Таблицу № 2 «Динамика жилого фонда».

Динамика жилого фонда

(на расчетный срок /в том числе на первую очередь  реализации)

| Наименование населенных пунктов | Существующий жилой фонд (т.м² общей площади) | Существующий сохраняемый жилой фонд | Новое строительство жилого фонда (зона рынка недвижимости) | Всего по проекту | Дачное строительство | Население (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего жилого фонда (т.м² общей площади) | В том числе | Индивидуальный малоэтажный | Всего жилого фонда (т.м² общей площади) | В том числе | Существующее положение | Всего | В том числе |
|  |  |  | Индивидуальный малоэтажный | 2-4 этаж (т.м²) |  |  | индивидуальный малоэтажный существующий сохраняемый (т.м²) | индивидуальный малоэтажный зона рынка недвижимости (т.м²) | 2-4 этаж (т.м²) | колич домов | общ площ (т.м²) |  | сельское | в зоне рынка недвижимости |
|  |  |  | колич домов | общая площ (т.м²) |  | клич домов | общ площ (т.м²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c.Саваслейка | 16,2/ 16,2 | 16,2/ 16,2 | 365/ 365 | 15,9/ 15,9 | 0,3/0,3 | 240/ 160 | 43,2/ 28,8 | 59,4/ 45,0 | 15,9/ 15,9 | 43,2/ 28,8 | 0,3/0,3 | 178/ 178 | 7,0/ 7,0 | 1520/ 1275 | 800/ 795 | 720/ 480 |

II.5. Общественно-деловые  зоны

(учреждения  и  предприятия  социального

и  культурно-бытового  обслуживания)

Важным показателем качества жизни населения является наличие и разнообразие объектов культурно-бытового обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

В настоящее время из учреждений культурно-бытового обслуживания в с.Саваслейка размещаются дошкольное учреждение с нормативной вместимостью 22 человека при фактической посещаемости 18 детей, общеобразовательное учреждение с нормативной вместимостью 530 человек при фактической посещаемости 250 учащихся, продовольственные и непродовольственные магазины, предприятие общественного питания, библиотека и т.д.. Из учреждений здравоохранения в селе представлена поликлиника. Обеспеченность учреждениями культурно-бытового обслуживания села нормативная и даже превышает. Исключения составляют предприятия торговли. Полностью отсутствуют предприятия бытового обслуживания и пожарное депо. Более подробно о размещении объектов соцкультбыта и их обеспеченности в с. Саваслейка см. таблицы № 1 и № 2.

Территориальная организация системы культурно-бытового обслуживания населения села предполагает обеспечение жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности. Расчет необходимых учреждений обслуживания определен согласно СП 42.13330.2011.

Для полного обеспечения объектами культурно-бытового обслуживания жителей села и дополнительного населения, которое будет проживать в жилых зонах рынка недвижимости, проектом предлагается строительство дошкольного учреждения на 85 мест, объектов торговли, объекта общественного питания, бытового обслуживания и других учреждений.

Более подробно с наименованиями учреждений, вместимостью и сроками строительства  см. таблицу № 3 «Новое строительство учреждений культурно-бытового обслуживания для постоянного проживания».

Перечень существующих объектов культурно-бытового обслуживания

Таблица №1

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. изм. | Вместимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольное учреждение | мест (норма) | 22 |
|  |  | мест (факт) | 18 |
| 2 | Общеобразовательное учреждение | мест (норма) | 530 |
|  |  | мест (факт) | 250 |
| 3 | Врачебная амбулатория | посещ.в смену | 30 |
| 4 | Библиотека | тыс. томов | 8,8 |
| 5 | Магазины | м торг. площ. | 196,6 |
| 6 | Предприятие общественного питания | посад. мест | 50 |
| 7 | Отделение связи | объект | 1 |
| 8 | Отделение сбербанка | объект | 1 |
| 9 | Спортивная территория | га | 0,3 |
| Обеспеченность учреждениями культурно-бытового обслуживания Таблица №2 |
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Всего |
|  |  |  | Необходимо по норме | Существ. положение | % обеспечен-ности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест (норма) | - | 22 | 122,2 |
|  |  | мест (факт) |  | 18 |  |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | мест (норма) | - | 530 | 212,0 |
|  |  | мест (факт) |  | 250 |  |
| 3 | Поликлиника, амбулатория | посещ. в смену | 20 | 30 | 151,7 |
| 4 | Аптека | объект | 1 | - | - |
| 5 | Торговые центры, продо- вольственные и ненпродо- вольственные магазины | м2 торг. площади | 237,3 | 196,6 | 82,8 |
| 6 | Предприятия общественного питания | посад. мест | 32 | 50 | 158,0 |
| 7 | Предприятия бытового обслуживания | раб мест | 3 | - | - |
| 8 | Спортивные территории | га | 0,2 | 0,3 | 189,6 |
| 9 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 100,0 |
| 10 | Отделение сбербанка | объект | 1 | 1 | 100,0 |
| 11 | Пожарное депо | машины | 3 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Библиотека | тыс. томов | 4,7 | 8,8 | 187,2 |
| 13 | Досуговые центры и культурно-развлекательные учреждения | мест | 25 | - | - |
| 14 | Бани, сауны | мест | 6 | - | - |

Новое строительство учреждений культурно-бытового обслуживания для постоянного проживания

Таблица № 3

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. изм. | Расчетный срок | В том числе первая очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вмести-мость | кубатура (т.м3) | вместимость | кубатура (т.м3) |
| 1 | Дошкольное учреждение | мест | 85 | 4,2 | 85 | 4,2 |
| 2 | Аптека | объект | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 3 | Торговые центры, продовольственные и непродовольственные магазины | м2 торг. площади | 130,0 | 0,5 | 130,0 | 0,5 |
|  |  |  | 130,0 | 0,5 | 130,0 | 0,5 |
| 4 | Предприятия общественного питания | посад. мест | 20 | 0,5 | - | - |
| 5 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 3 | 0,2 | 3 | 0,2 |
|  |  |  | 3 | 0,2 | 3 | 0,2 |
| 6 | Пожарное депо | машин | 3 | 2,7 | 3 | 2,7 |

Учреждения  культурно-бытового  обслуживания

Таблица № 4

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. изм. | Необходимо по норме | Существующее сохраняемое | Новое строительство | Всего по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчетный срок | в том числе первая очередь реализации | расчетный срок | в том числе первая очередь реализации |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест | 106 | 22 | 85 | 85 | 107 | 107 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 187 | 530 | - | - | 530 | 530 |
| 3 | Поликлиника | посещ. в смену | - | 30 | - | - | 30 | 30 |
| 4 | Аптека | объект | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Торговые центры, продо- вольственные и непродо- вольственные магазины | м2 торг. площади | 456,0 | 196,6 | 260,0 | 260,0 | 456,6 | 456,6 |
| 6 | Предприятия общественного питания | посад. мест | 61 | 50 | 20 | - | 70 | 50 |
| 7 | Спортивные территории | га | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,3 | 0,3 |
| 8 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 9 | Отделение сбербанка | объект | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 10 | Пожарное депо | машины | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | Библиотека | тыс. томов | 8,0 | 8,8 | - | - | 8,8 | 8,8 |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 |

Ритуальное  обслуживание

В настоящее время на территории Саваслейского сельсовета размещается кладбище в п. Мыза размером 1,5 га. Данное кладбище заполнено на 69,5% от общей территории.

По расчету на население с. Саваслейка необходимо 0,5 га свободных территорий для захоронения.

В северо-восточной части села предлагается размещение новой территории под кладбища размером 3,5 га на расчетный срок, в том числе на первую очередь реализации. Данное кладбище полностью удовлетворит потребность села и частично  всего Саваслейковского сельсовета.

Глава  III

ТРАНСПОРТНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

(улично-дорожная  сеть  и  транспорт)

III.1. Внешний транспорт  и  дороги

Село Саваслейка располагается в 13 км западнее районного центра муниципального образования город Кулебаки и в 160 км юго-западнее от областного центра г. Нижний Новгород.

Село обслуживается автомобильным транспортом. Воздушные перевозки осуществляются аэропортом международного класса города Нижний Новгород, расположенным в 160 км от населенного пункта.

Село граничит северной стороной с автомобильной дорогой регионального значения «Владимир-Муром-Арзамас».

Автомобильный транспорт

Существующее положение

Село Саваслейка распложено на автомобильной дороге регионального значения «Владимир-Муром-Арзамас». Дорога проходит по территориям Владимирской, Муромской и Нижегородской областей.

Пассажирские перевозки муниципального образования осуществляется автобусами Кулебакского пассажирского автотранспортного предприятия.

Автобусное обслуживание организовано по маршруту: Навашино – Кулебаки (с заездом в с. Саваслейка) (11 рейсов в сутки).

III.2. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

Существующее положение

Основное транспортное движение осуществляется по ул. Советской, ул.Школьной, ул. Революции.

Главная улица населенного пункта (Советская - Революции) служит для связи основных частей села между собой, обеспечивает выход автотранспорта на поселковые дороги. Ширина улиц в красных линиях составляет около 15-25 м. Ширина проезжей части 6 м.

Улицы Советская и Революции имеют к северу и северо-востоку вылетные направления на автодорогу регионального значения «Владимир-Муром-Арзамас».

Улица Школьная является основной улицей населенного пункта и обеспечивает связь жилых территорий, территории общественного центра и второстепенных улиц с главной улицей населенного пункта.

Общее состояние улично-дорожной сети (УДС) села оценивается как удовлетворительное. Хорошая плотность улиц обеспечивает быстрый доступ в любую часть населённого пункта. Серьезным недостатком  УДС является отсутствие твердого покрытия почти на всех улицах, что крайне отрицательно сказывается на ее эффективности, особенно в весенне-осенний период.

Характеристика улично-дорожной сети представлена в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 - Характеристика улично-дорожной сети*

| Категория улиц | Протяженность, км | Плотность, км/км2 |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение | I очередь стр-ва | Расчетн. срок | Сущ положение | I очередь стр-ва | Расчетный срок |
| Главные улицы н.п. | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 1,38 | 0,98 | 0,98 |
| Основные улицы н.п. | 0,9 | 1,9 | 2,1 | 0,46 | 0,69 | 0,76 |
| Второстепенные улицы р.п. | 0 | 0 | 12,5 | 0,00 | 0,00 | 4,53 |
| Автодороги местного значения | 0 | 0 | 0,3 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| Итого: | 3,6 | 4,6 | 17,6 | 1,84 | 1,67 | 6,38 |

* - расчет ведется только для улиц с твердым покрытием удовлетворительного состояния

и выше

I очередь строительства:

В связи с нарастающей автомобилизацией и развитием населенного пункта на первую очередь строительства предлагается развитие улично-дорожной сети села.

Для этого необходимо строительство новых автомобильных дорог (в основном в западной части села), ремонт и модернизация уже существующих. Проектом предлагается организовать и благоустроить основную улицу (ул. Градостроителей (усл.), ул. Парковая (усл.) ул. Западная (усл.)) протяженностью 1 км, организовать твердое покрытие и благоустройство на 6,4 км второстепенных улиц и 6 км проездов.

Проектом предлагаются следующие значения ширины проезжей части улиц:

- главные улицы – 7 м;

- основные улицы – 6 м;

- второстепенные – 5,5 м;

- проезды – 3 м.

Некачественное твердое дорожное покрытие, либо его отсутствие  на многих улицах делает улично-дорожную сеть малоэффективной. Необходимо провести ремонтно-восстановительные работы асфальтобетонного дорожного покрытия, а там где оно отсутствует – уложить. Все сложные и опасные дорожные участки должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками и быть хорошо освещенными. Для безопасности пешеходов в районе их массового появления на дорогах (учебно-воспитательные учреждения, крупные магазины и т.п.),  необходимо устанавливать искусственные неровности (лежачие полицейские, высотой не более 10 см) обозначенные как разметкой, так и соответствующими дорожными знаками. Так же искусственные неровности необходимо устанавливать во дворах со сквозными проездами, которые могут использоваться (особенно в часы пик), как альтернативные пути более высоким по значению автодорогам.

Расчетный срок:

В связи с развитием населенного пункта проектом предлагается развитие улично-дорожной сети по всей территории села.

Проектом предлагается организовать и благоустроить основную улицу (ул.Южная (усл.)) протяженностью 0,2 км, организовать твердое покрытие и благоустройство на 12,5 км второстепенных улиц.

Для обеспечения подъезда автотранспорта к южной промзоне проектом предлагается строительство автомобильной дороги местного значения протяженностью 0,3 км с шириной проезжей части 6 м.

Предлагается устраивать дорожки для велосипедистов (и других видов легкого транспорта). Если нет возможности их устройства на обособленной территории, необходимо выделять дополнительные полосы на главных и основных улицах. При правильном подходе к решению проблемы велосипедного транспорта можно значительно сократить нагрузки на улично-дорожную сеть и улучшить экологическую обстановку в селе.

Рекомендуется увеличение ширины проезжей части автодорог до значений, указанных в предыдущем разделе «Первая очередь строительства».

Проектируемая улично-дорожная сеть поддерживает уже сложившуюся систему транспортных и пешеходных связей и представляет собой четкую систему улиц, связывающую в единое целое все части населенного пункта, благодаря которым по кратчайшим расстояниям осуществляется связь жилых зон с общественным центром, зоной отдыха и производственной зоной.

Индивидуальный транспорт

В настоящее время уровень автомобилизации в селе составляет около 160 автомобилей на тысячу жителей. В населенном пункте насчитывается 127 легковых автомобиля и 30 мотоциклов. Информация по парку легковых автотранспортных средств представлена в таблице 3.2.3

Таблица 3.2.3 – индивидуальный транспорт

| Транспортные | Сущ. | I очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| средства | полож/ | Норма на 1000 жит. | Всего | В т.ч.: кол-во гараж. для секц. з-ки | Норма на 1000 жит. | Всего | В том числе кол-во гар. для секц.з-ки |
| Легковые автомобили | 127 | 240 | 306 | - | 335 | 510 | - |
| Мотоциклы | 30 | 60 | 77 |  | 100 | 152 |  |

III.3. Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

Сооружения  для  хранения  автотранспортных  средств

Существующее  положение

Личные автомобили и мотоциклы населения индивидуальной застройки будут храниться в гаражах на приусадебных участках. Население секционной застройки крайне малочисленно. Гаражное строительство для них не предусматривается. Предполагается, что хранить свои транспортные средства жители секционной застройки будут на придомовой территории.

Для объектов связанных с массовым посещением или пребыванием значительного количества людей, проектом предусмотрены открытые автостоянки.

Результаты расчета вместимости открытых автостоянок у общественных зданий и сооружений приведены в таблице 3.3.2

Таблица 3.3.2  - открытые  автостоянки  для  временного  размещения  автомобилей (проектные)

| Наименование зданий и сооружений | Расчетная единица | Количество расчетных единиц | Норма на расчетн.ед. I оч./расч.срок | Кол-во м/м I оч./ расч.срок | Площадь стоянок, (га) I оч./ расч.срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Торговые центры, продовольствен-ные и непродо- вольственные магазины | 100 м2 торг.пл. | 2/3 | 5/7 | 10/21 | 0,03/0,05 |
| Предприятия общественного питания | 100 мест | 0,2/0,2 | 2/3 | 4/6 | 0,01/0,02 |
| Итого: |  |  |  | 14/27 | 0,04/0,07 |

Проектные предложения

I очередь строительства:

На первую очередь строительства проектом предлагается организовать карманы на придомовой территории для постоянного и временного хранения автотранспорта, которые так же могут быть использованы в качестве гостевых парковок.

Необходимо организовать открытые автомобильные стоянки для временного хранения легковых автомобилей в местах скопления людей общей вместимостью 14 м/мест.

Расчетный срок:

Необходимо организовать открытые автомобильные стоянки для временного хранения легковых автомобилей в местах скопления людей общей вместимостью 27 м/мест.

Станции  технического  обслуживания  легковых  автомобилей

Существующее положение

В настоящие время в селе отсутствуют  станции технического обслуживания автомобилей (СТО).

Расчет требуемого количества постов СТО выполнен в соответствии с п.11.26 СП 42.13330.2011 и приведен в таблице 3.3.3.

Таблица 3.3.3 - станции технического обслуживания

| Расчетный период | Расчетное количество автомобилей | Количество автомобилей на пост СТО | Требуемое количество постов СТО |
| --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства | 344 | 200 | 2 |
| Расчетный срок | 586 | 200 | 3 |

Проектные предложения

I очередь строительства:

Проектом предлагается строительство станции технического обслуживания автомобилей на два поста на автодороге регионального значения «Владимир-Муром-Арзамас».

Расчетный срок:

Предлагается увеличить численность постов  в запроектированной на первую очередь строительства станции технического обслуживания на 1 пост.

Автозаправочные  станции

На территории села Саваслейка автозаправочные станции отсутствуют.

Расчет требуемого количества колонок АЗС выполнен в соответствии с п.11.27 СП 42.13330.2011 и приведен в таблице 3.3.5:

Таблица 3.3.5 – расчет автозаправочных станций

| Расчетный период | Расчетное количество автомобилей | Количество автомобилей на 1 колонку | Требуемое количество колонок (АЗС) |
| --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства | 344 | 1200 | 1 (1) |
| Расчетный срок | 586 | 1200 | 1 (1) |

По расчету требуется одна АЗС для обслуживания индивидуального автотранспорта. Проектом предлагается разместить автозаправочную станцию на автодороге регионального значения «Владимир-Муром-Арзамас» на расчетный срок.

Территории автозаправочной станции и СТО, при необходимости, позволяют разместить и другие виды придорожно сервиса: предприятия общепита, мотели, туалеты и пр.

III.4. Технико-экономические показатели, основные объемы работ, стоимость I очереди строительства

Таблица 3.4.1 - технико-экономические показатели

| Наименование | Един. | В том числе: |
| --- | --- | --- |
| объектов | измер. | Существ. положение | I оч. стр-ва новое стр-во реконстр. | Расчетный срок |
| Улично-дорожная сеть: |
| Главные улицы села | км | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Основные улицы н.п. | км | 0,9 | 1,9 | 2,1 |
| Второстепенные улицы н.п. | км | 0 | 0 | 12,5 |
| Автодороги местного значения | км | 0 | 0 | 0,3 |
| Сооружения для обслуживания и хранения транспортных средств: |
| Мосты | объект | 3 | 3 | 3 |
| Стоянки для временного хранения автотранспорта | машино-мест | н.д. | 14 | 27 |
| Станции технического обслуживания | пост | 0 | 2 | 3 |
| Автозаправочные станции | объект | 0 | 0 | 1 |

Таблица 3.4.2 – основные объемы работ

| Наименование объектов | Един. измер. | I первая очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные улицы н.п. | км | 1 | 0,2 |
| Второстепенные улицы н.п. | км | - | 12,5 |
| Автодороги местного значения | км | - | 0,3 |
| Стоянки для временного хранения автотранспорта | машино-мест | 14 | 13 |
| Станции технического обслуживания | пост | 2 | 1 |
| Автозаправочная станция | объект | - | 1 |

Подсчет стоимости основных объемов работ по улично-дорожной сети и сооружениям обслуживания транспортных средств на I очередь строительства приведен в  таблице 3.4.3.

Подсчет выполнен по сборнику укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов в ценах II квартала 2013 года.

Таблица 3.4.3 – стоимость I очереди строительства

| Наименование объектов | Расчетн. единицы | Кол-во расчетных единиц | Стоимость расчетной единицы (тыс.руб.) | Стоимость (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные улицы р.п. | км | 1 | 43620 | 43620 |
| Стоянки для временного хранения автотранспорта | м/мест | 14 | 60 | 840 |
| Станции технического обслуживания | пост | 2 | 5500 | 11000 |
|  |  | Итого: |  | 55460 |

Ориентировочная стоимость I очереди строительства в ценах II квартала 2013 года составит 55 млн. 460 тыс. рублей.

Глава  IV

ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

(Инженерное  оборудование)

IV.1. Водоснабжение

Существующее  положение

Источником централизованного водоснабжения с.Саваслейка являются подземные воды. На территории села имеются 3 скважины: 1 скважина по ул.Солнечная находится на балансе Администрации Саваслейского сельсовета; 1 скважина по ул.Совхозная принадлежит СПК «Кулебакский»; 1 скважина принадлежит Саваслейской СОШ. Качество питьевой воды из скважин по результатам государственного лабораторного контроля соответствует гигиеническим требованиям санитарного законодательства. Гидрогеологическое заключение имеется на артскважину Администрации Саваслейского сельсовета. Для хозяйственно-бытовых нужд населением с.Саваслейка  используются также шахтные колодцы.

Общее водопотребление по селу составляет ориентировочно 151 м3/сут., общая протяженность сетей около 7,30 км.

Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, резервуаров и водоемов.

Проектные предложения

Источником централизованного водоснабжения с.Саваслейка остаются подземные воды. Для обеспечения населения водой питьевого качества проектом предусматривается строительство нового водозабора  к западу от села.  Артскважину на территории СПК «Кулебакский» предлагается использовать только на технические нужды в связи с отсутствием возможности организации зон санитарной охраны (ЗСО) источников  водоснабжения. Артскважины по ул.Солнечная и Саваслейской СОШ предлагается затампонировать. Организация нового водозабора  требует проведения поисково-разведочных работ на прилегающей к нему  территории  на последующей стадии проектирования.

Для села принята единая хозяйственно-питьевая производственно-противопожарная система водоснабжения. Водопроводные сети предусматриваются кольцевыми. Ориентировочные объемы работ по водоснабжению  приведены в таблице  IV.1.1.

Нормы водопотребления для населения приняты согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составят для населения, проживающего:

| - | в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией без ванн – 140 л/сут. на 1 чел.; |
| --- | --- |
| - | в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями – 200 л/сут. на 1 чел.; |
| - | в зданиях индивидуальной застройки с водопользованием из водоразборных колонок на I очередь строительства удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя составит – 40 л/сут. |

Проектом предусматривается ежедневный полив  зеленых насаждений, тротуаров и проездов.  Суточная норма на полив – 50л /чел. Полив предусматривается из поверхностных водоемов.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается согласно СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» и составит  10 л/сек.

Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, пожарных резервуаров и водоемов. Расстояние между гидрантами определяется расчетом согласно СНиП 2.04.02-84* на последующей стадии проектирования.  Расчетные расходы воды приведены в таблице  IV.1.2.

Для обеспечения населения проектируемой территории качественной питьевой водой  и улучшения на этой основе состояния здоровья населения необходимо выполнение следующих мероприятий:

| - | строительство нового подземного водозабора в с.Саваслейка на I очередь; |
| --- | --- |
| - | дальнейшее развитие сети водопровода и закольцовка тупиковых участков; |
| - | разработка и реализация проекта зон санитарной охраны проектируемого источника водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; |
| - | организация постоянного лабораторного контроля за качеством воды источников хоз-питьевого водоснабжения. |

Трассы водопроводных линий приведены на «Карте развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (водоснабжение и канализация)».

Ориентировочные  объемы  работ  по  водоснабжению

Таблица IV.1.1

| Наименование | Един. изме-рения | Количество | Стоимость I очереди тыс.руб. (в ценах 2001г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iочередь 2020 г. | Расч. срок -2035 г. (в т.ч. I очередь) |  |
| 1. Строительство подземного водозабора | шт. | 1 | 1 | 349 |
| 2. Строительство водопроводных сетей | км | 2.29 | 4.13 | 1528 |
| Итого: |  |  |  | 1877 |
| Ориентировочная стоимость в ценах II кв. 2013 г. | млн.руб. |  |  | 11 |

Примечание: Ориентировочная  стоимость первой очереди строительства определена  по

укрупненным показателям и аналогам, при конкретном проектировании

может уточняться и изменяться.

Расчетные  расходы  воды

Таблица IV.1.2

| Наименование | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Насе-ление чел. | Норма водопотреб-ления л/сут. на 1 чел. | Максимально- суточный расход м3/сут. | Насе- ление чел. | Норма водо- потребления л/сут. на 1 чел. | Максимально- суточный расход м3/сут. |
| с.Саваслейка - сущ.жилой фонд - дачи - новое строительство | 390 390 15 356 480 | 40 140 200 40 200 | 19 66 4 17 115 | 157 628 15 356 720 | 40 140 200 40 200 | 8 106 4 17 173 |
| Всего: |  |  | 221 |  |  | 308 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  | 11 |  |  | 15 |
| Противопожарный расход |  |  | 108 |  |  | 108 |
| Итого: |  |  | 340 |  |  | 431 |
| Полив территории |  |  | 64 |  |  | 76 |

IV.2. Канализация

Существующее положение

Централизованной  системы бытовой канализации в проектируемых границах нет. Сброс сточных вод осуществляется  в выгребные ямы.

Проектные предложения

Проектом предлагается на проектируемой территории строительство централизованной системы бытовой канализации с комплексом биологических очистных сооружений. Нормы водоотведения приняты в соответствии со  СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Сточные воды от жилой застройки предусматривается отводить на проектируемые очистные сооружения. Площадку под очистные сооружения предлагается разместить к  северо- востоку от села за границами проектирования  с соблюдением санитарно-защитной зоны. Выпуск очищенных стоков будет осуществляться  за границей населенного пункта в р.Велетьма. Качество сточных вод после очистных сооружений предусматривается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране  поверхностных вод». Ориентировочные объемы работ по канализации приведены в таблице IV.2.1.

Расчетные расходы сточных вод приведены  в таблице IV.2.2.

Сточные воды от неканализованной  жилой застройки предлагается  вывозить   на проектируемую сливную  станцию  в районе проектируемых очистных сооружений.                 Трассировка сети канализации выполнена с учетом рельефа местности, возможности максимального охвата территории самотечными коллекторами при наименьших глубинах заложения.  Трассы канализационных  линий приведены на «Карте развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (водоснабжение и канализация)».

Загрязненные производственные сточные воды подаются в сеть бытовой канализации после их очистки на локальных очистных сооружениях. Ориентировочные объемы работ по канализации приведены в таблице  IV.2.1.

Ориентировочные  объемы  работ  по  канализации

Таблица IV.2.1

| Наименование | Един. измерен. | Количество | Стоимость I очереди тыс.руб. (в ценах 2001г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь 2020г. | Расч.срок – 2035 г. (в т.ч. I очередь) |  |
| 1. Строительство сетей бытовой канализации | км | 3.77 | 9.37 | 2555 |
| 2. Строительство канализационной насосной станции | шт. | 1 | 3 | 163 |
| 3. Строительство канализационных очистных сооружений | комп. | 1 | 1 | 2124 |
| 4. Строительство сливной станции | шт. | 1 | 1 | 163 |
| Итого: |  |  |  | 5005 |
| Ориентировочная стоимость в ценах II кв. 2013 г. | млн.руб. |  |  | 29 |

Примечание: Ориентировочная  стоимость первой очереди строительства определена по

укрупненным показателям и аналогам, при конкретном проектировании может

уточняться и изменяться.

Расчетные  расходы сточных вод

Таблица IV.2.2

| Наименование | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Насе-ление чел. | Норма водопотреб-ления л/сут. на 1 чел. | Максимально- суточный расход м3/сут. | Насе- ление чел. | Норма водо- потребления л/сут. на 1 чел. | Максимально- суточный расход м3/сут. |
| с.Саваслейка - сущ.жилой фонд - дачи - новое строительство | 390 390 15 356 480 | 25 140 200 25 200 | 12 66 4 11 115 | 157 628 15 356 720 | 25 140 200 25 200 | 5 106 4 11 173 |
| Всего: |  |  | 208 |  |  | 299 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  | 10 |  |  | 15 |
| Итого: |  |  | 218 |  |  | 314 |

IV.3. Дождевая канализация

Существующее положение

В настоящее время сети дождевой канализации на проектируемой территории нет. Поверхностный сток сбрасывается  в пониженные места рельефа  без очистки.

Проектные предложения

Отвод дождевых и талых вод  с   территорий производственных объектов предлагается  системой лотков в емкости для грязных дождевых вод  с дальнейшей их подачей на локальные очистные сооружения. После очистки дождевые воды  предлагается  направлять  в емкость очищенных дождевых стоков  и использовать   на полив территорий  предприятий.

С территории малоэтажной селитебной зоны  проектом предлагается   отводить поверхностный сток открытым способом – по лоткам проезжей части улиц через водопропускные сооружения на рельеф.

С целью снижения  загрязненности поверхностного стока проектом предлагается ряд организационно-технических мероприятий:

| - | организация регулярной уборки территории; |
| --- | --- |
| - | проведение своевременного ремонта дорожных покрытий; |
| - | ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия. |

IV.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение

Существующее   положение

I. Жилой фонд и учреждения культурно-бытового назначения

Основными потребителями тепла в с.Саваслейка являются жилищно-коммунальный сектор и культурно-бытовые учреждения.

Согласно письму от администрации Саваслейского сельсовета, в с. Саваслейка имеется отдельно стоящая котельная, которая отапливает здание Саваслейской СОШ, с 2 котлами «Фероли С-153» общей мощностью 0,3 МВт, топливо – природный газ. Погонаж тепловых сетей 0,2 км.

Обеспечение теплом малоэтажного жилого фонда осуществляется децентрализовано – от индивидуальных источников тепла.

II. Промышленные предприятия

Промышленных предприятий анкеты не предоставили.

Проектные предложения

Источники теплоснабжения

Согласно рекомендациям от администрации Саваслейского сельсовета Кулебакского района от 30.05.2013г. за № 442, теплоснабжение с.Саваслейка предусматривается:

| 1. | Для проектируемого строительства малоэтажных индивидуальных домов с приусадебными участками - от индивидуальных источников тепла на газовом топливе; |
| --- | --- |
| 2. | Для объектов культурно-бытового назначения - от локальных источников тепла на газовом топливе. |

I.  Жилой фонд и учреждения культурно-бытового назначения

Проектируемый индивидуальный жилой фонд оборудуется - котлами фирмы «Beretta» Mynute DGT на газовом топливе.

Для объектов культурно-бытового назначения – от локальных котельных на газовом топливе, в том числе:

| а) | для дошкольного учреждения на I очередь – котельная с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-144 мощностью 0,29 МВт; |
| --- | --- |
| б) | для аптеки на I очередь – котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F) мощностью 0,043 МВт; |
| в) | для 2-х магазинов на I очередь – 2 котельные с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F) мощностью 0,034 МВт каждая; |
| г) | для предприятия общественного питания на расчетный срок – котельная мощностью 0,088 МВт; |
| д) | для 2-х предприятий бытового обслуживания на I очередь – 2 котельные с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F) мощностью 0,022 МВт каждая; |
| е) | для пожарного депо на I очередь – котельная с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-99 мощностью 0,15 МВт. |

Типы котельных и место их размещения к 2035 году будут определяться в последующих стадиях проектирования, т.к. к этому сроку могут быть другие марки котлов.

II. Промышленные предприятия

В проекте предусматриваются новые производственные территории, теплоснабжение которых будет решаться в последующих стадиях проектирования, так как неизвестно их функциональное назначение.

Для СТО, расположенного на автодороге «Владимир-Муром-Арзамас» на выходе из населенного пункта, на 2 поста на первую очередь, с расширением до 3 постов на расчетный срок предлагается котельная Рационал-750 на первую очередь мощностью 0,7 МВт.

Нормативные и расчетные расходы тепла

Потребности тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены по укрупненным показателям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» для жилых зданий. Для культурно-бытовых учреждений – по расчету, на горячее водоснабжение для всех видов потребления по расчету раздела ВК.

Для определения расходов тепла приняты следующие климатологические данные в соответствии СНиП-23-01-99* «Строительная климатология и геофизика»:

- расчетная зимняя температура наружного воздуха (-310С);

- продолжительность отопительного периода (208 суток).

Теплопотребление в границах проектирования определено из условия обеспечения теплом 43,2 тыс.м2 жилья, в том числе на первую очередь 28,8 тыс.м2 жилья.

Тепловая мощность на новое строительство составляет на расчетный срок – 6,94 МВт, в том числе на первую очередь – 4,88 МВт.

Общий баланс нагрузок дан в нижеследующей таблице IV.2.1.

Баланс тепловых нагрузок

Таблица IV.2.1

| №№ п/п | Наименование потребителей и источников покрытия тепла | Едини-цы изме-рения | Максимальные часовые тепловые нагрузки и мощности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существ. положение | I-ая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г., в том числе I очередь |
| 1 | Тепловые нагрузки: | МВт Гкал/ч | 0,3 0,26 | 4,88 4,19 | 6,94 5,98 |
|  | - жилищно-коммунальное потребление | МВт Гкал/ч | 0,3 0,26 | 4,4 3,77 | 6,22 5,35 |
|  | - станции технического осмотра | МВт Гкал/ч | - | 0,48 0,42 | 0,72 0,63 |

Примечание: Расходы тепла на последующих стадиях проектирования должны быть уточнены.

Проектное решение по тепловым сетям

Тепловые сети предусматриваются от отдельно стоящей котельной, расположенной в зеленой зоне, к дошкольному учреждению. Протяженность тепловых сетей 0,1 км на первую очередь.

В результате предложенной схемы теплоснабжения объем работ на расчетный срок и первую очередь строительства и стоимость ее составит:

Ориентировочный объем по срокам строительства и стоимость I очереди

Таблица IV.2.2

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость I-ой очереди в ценах 2001 г., тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок 2035г., в том числе I-ая очередь | I-ая очередь 2020 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Оборудование индивидуальных жилых домов котлами фирмы «Beretta» Mynute DGT или другими марками котлов | Ед. | 240 | 160 | 880,0 |
| 2. | Строительство для дошкольного учреждения котельной мощностью 0,29 МВт | Ед. | 1 | 1 | 406,2 |
| 3. | Строительство для аптеки котель- ной мощностью 0,043 МВт | Ед. | 1 | 1 | 57,5 |
| 4. | Строительство для 2-х магази- нов 2 котельные мощностью 0,034 МВт каждая | Ед. | 2 | 2 | 98,2 |
| 5. | Строительство для предприятия общественного питания котель- ной мощностью 0,088 МВт | Ед. | 1 | - | - |
| 6. | Строительство для 2-х предприятий бытового обслуживания 2 котель- ные мощностью 0,022 МВт | Ед. | 2 | 2 | 98,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. | Строительство для пожарного депо котельной мощностью 0,15 МВт | Ед. | 1 | 1 | 327,0 |
| 8. | Строительство тепловых сетей | км | 0,1 | 0,1 | 825,6 |
| 9. | Строительство котельной для СТО мощностью 0,7 МВт | Ед. | 1 | 1 | 991,1 |
|  | Всего: | тыс. руб | - | - | 3683,8 |
|  | Ориентировочная стоимость в действующих ценах (II кв. 2013г.) | тыс. руб | - | - | 21366,04 |

IV.5. Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение с. Саваслейка осуществляется природным газом от газораспределительной станции (ГРС) «Саваслейка», расположенная за границами проектирования, по газопроводам среднего давления Р=0,3 МПа.

Распределение газа осуществляется по двухступенчатой системе газопроводами среднего давления Р=0,3 МПа до ШРП и газопроводами низкого давления Р=300 да Па до потребителей. В с. Саваслейка построено 3 ПГБ.

Расход природного газа, согласно данным ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», по с. Саваслейка составляет 1521,727 тыс. м3/год.

Протяженность газопроводов среднего давления Р=0,3 МПа в границах проектирования составляет около 3,0 км.

Согласно данным ООО «Газэнергосеть-Нижний Новгород», население с. Саваслейка потребляет сжиженный газ в количестве 7,161 т/год.

II. Промышленные предприятия

Промышленных предприятий анкеты не предоставили

Проектные предложения

Источники газоснабжения

Источник газоснабжения остается ГРС «Саваслейка» и газопровод среднего давления Р=0,3 МПа.

Нормативные данные и расчетное потребление газа

Расчет потребления газа произведен по нормам СНиП 42-01-2002 г и пособия «Основы проектирования, строительства и реконструкции распределительных систем», том I, часть I, стр.119-124.

На основании этих норм определена годовая норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3.

Коэффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице №4 тех же норм.

Общий расход газа на расчетный срок составит 3847,077 тыс. м3/год,  в том числе на первую очередь – 3122,727 тыс. м3/год.

Ориентировочный баланс газопотребления дан в нижеследующей таблице IV.2.3.

Ориентировочный баланс газопотребления

Таблица IV.2.3

| №№ п/п | Наименование поселков | Единица изме-рения | Годовой расход газа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существ. положение | I-ая очередь 2020 г. | Расчет-ный срок 2035 г., в том числе I очередь |
| 1. | Расход газа всего: | тыс.м3/год | 1521,727 | 3122,727 | 3847,077 |
|  | в том числе на: - СТО | тыс.м3/год | - | 154,2 | 220,2 |
|  | - жилищно-коммунальный сектор и культурно- бытовые учреждения | тыс.м3/год | 1521,727 | 2968,527 | 3626,877 |

Примечание: Расходы газа на последующих стадиях проектирования должны быть уточнены.

Проектные предложения по газовым сетям высокого давления

Для газоснабжения новой застройки проектируется 2 ПГБ на расчетный срок, в том числе на I очередь 1 ПГБ.

Газ используется на пищеприготовление, приготовление горячей воды, на отопление.

Погонаж проектируемых газопроводов среднего давления Р=0,3 МПа на расчетный срок  составит 1,0 км, в том числе на I очередь – 0,1 км. Ориентировочный объем строительства и стоимость I очереди дан в нижеследующей таблице V.4.2.

Таблица V.4.2

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. из. | Количество | Стоимость I-ой очереди в ценах 2001 г., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок 2035г., в том числе I очередь | I-ая очередь 2020 г. |  |
| 1. | Строительство газопроводов среднего давления Р=0,3 МПа | км | 1,0 | 0,1 | 2,8 |
| 2. | Строительство ПГБ | ед. | 2 | 1 | 32,7 |
| Всего: | тыс. руб. | - | - | 35,5 |
| Ориентировочная стоимость в действующих ценах (II кв. 2013 г.) | млн. руб. | - | - | 0,206 |

IV.6. Электроснабжение

Существующее  положение

Электроснабжение села Саваслейка в настоящее время осуществляется централизованно от энергетической системы ОАО МРСК Центра и Приволжья, филиал «Нижновэнерго».

Территория села оборудована однотрансформаторными подстанциями напряжением 6/0,4 кВ в количестве 5 штук.

Единичная мощность трансформаторов - от 100 до 400 кВА.

ТП-6/0,4 кВ села запитаны по воздушным линиям 6 кВ на ж/б опорах от понизительной подстанции Саваслейка 35/6 кВ мощностью 2х4 МВА, расположенной за границами села.

Трассы ВЛ-6 кВ, а также местоположение ТП-6/0,4 кВ показаны на чертеже «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжение и связь)».

Проектные  предложения

Проектные предложения по электроснабжению в составе проекта генплана выполнены на основании экономического раздела проекта, основного чертежа генплана и с учётом проекта «Актуализация «Схемы перспективного развития электрических сетей 35-500 кВ Нижегородской области на 2007-2015 г.г.» с перспективой до 2020 г.», выполненного ООО «Энерго Инжиниринг», г.Н.Новгород, 2010г.

Потребителями электроэнергии на перспективу являются жилой фонд индивидуального малоэтажного строительства, объекты соцкультбыта, коммунального хозяйства.

Расчет нагрузок по новому жилому фонду выполнен в соответствии с нормативными данными удельных электрических нагрузок - кВт/дом:

| - | СП 31-110-2003, Тяжпромэлектропроект №1, 2004 г.; |
| --- | --- |
| - | «Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94»». |

По объектам соцкультбыта и общественным зданиям нагрузки подсчитаны по удельным нагрузкам на единицу показателя (кВт/место, кВт/м2 торговой площади и т.д.), по объектам коммунального хозяйства – по данным действующих объектов и применяемым типовым проектам.

Общая вновь подключаемая электрическая максимальная нагрузка на расчётный срок составляет 532 кВт, в том числе на I очередь строительства – 348 кВт. Расчётом учтены все виды потребителей электроэнергии.

Электроснабжение территории с.Саваслейка будет по-прежнему осуществляться от понизительной подстанции ПС-35/6 кВ Саваслейка, с максимальным использованием существующих сетей и объектов электроснабжения напряжением       6 кВ.

Для покрытия возрастающих нагрузок и улучшения надёжности электроснабжения проектом предлагается:

| - | строительство новых ТП в зонах с большими объемами ввода нового жилого фонда и СКБ. Применяемые ТП – в блочном, кирпичном исполнении, ориентировочной мощностью трансформаторов 250, 160 кВА с подключением к существующим сетям напряжением 6 кВ воздушными линиями с проводом СИП на ж/б опорах. |
| --- | --- |

Предложения раздела проекта по подключению планируемых объектов к центру питания должны быть решены после утверждения Инвестиционной программы филиала «Нижновэнерго» ОАО МРСК Центра и Приволжья» на соответствующий период.

Освещение магистральных улиц новой застройки предлагается выполнить воздушными линиями на ж/б опорах светильниками ЖКУ03-25-01 с натриевыми лампами.

Результирующие данные расчётных нагрузок и объёмы работ приведены в таблицах ниже по тексту.

Расположение объектов электроснабжения, обеспеченность территорий новых застроек трансформаторными подстанциями и направление трасс магистральных сетей приведены на чертеже «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжение и связь)».

После утверждения проекта генплана с.Саваслейка на последующих стадиях проектирования необходимо специализированной организации разработать схему развития сети 6 кВ, в которой уточняются сечения питающих фидеров, количество и места расположения объектов электроснабжения и трасс прохождения линий электропередачи.

Таблица  результирующих  вновь подключаемых  электрических  нагрузок

Таблица IV.6.1

| Наименование групп потребителей | Электроснабжение (кВт) |
| --- | --- |
|  | I оч. (2020г.) | Расч. срок (2035 г), в т.ч. I оч. |
| 1. Жилой фонд 2. Объекты СКБ, ЖКХ 3. Объекты транспорта 4. Освещение магистральных улиц 5. Неучтённые потребители и резерв Итого: | 123 227 20 15 40 435 | 149 412 30 24 50 665 |
| Всего с Кс.м.=0,8: | 348 | 532 |

Объемы  работ  по  электроснабжению по очередям строительства

с ориентировочной стоимостью I очереди

(в  ценах  2001 г., тыс. руб.)

Таблица IV.6.2

| №№ п/п | Наименование сооружения с краткой характеристикой | Ед. изм. | Количество | Общая ст-сть I оч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I оч. (2020 г.) | Расч. срок (2035 г), в т.ч. I оч. |  |
| 1 | Сооружение новой однотранс- форматорной ТП-6/0,4 кВ мощностью 250 кВА | шт. | 2 | 3 | 500 |
| 2 | Сооружение новой однотранс- форматорной ТП-6/0,4 кВ мощностью 160 кВА | шт. | 1 | 1 | 230 |
| 3 | Строительство ВЛ-6 кВ на ж/б опорах с проводом СИП | км. | 0,9 | 1,2 | 195 |
| 4 | Освещение магистральных улиц новой застройки | км. | 2,7 | 3,6 | 620 |
| Итого: | тыс. руб | - | - | 1545 |
| Ориентировочная стоимость в действующих ценах (II кв. 2013г.) | млн. руб | - | - | 8961 |

IV.7. Связь

Существующее  положение

В настоящее время телефонизация с.Саваслейка осуществляется от сельской АТС, которая принадлежит и обслуживается Нижегородским филиалом Макрорегионального филиала «Волга» ОАО «Ростелеком».

Монтированная ёмкость станции – 128 номеров, задействованная – 90 номеров. АТС – контейнерного исполнения, оснащена современным цифровым оборудованием и имеет возможность расширения. АТС связана с опорной станцией г.Кулебаки по линии связи кабелем КСПП в грунте.

Существующая телефонизация села выполнена кабелем по опорам.

Проводное радиовещание на территории с.Саваслейка отсутствует, полностью выполнен переход на эфирное радиовещание с применением малогабаритных многопрограммных электроприемников с питанием от электросети.

Проектные  предложения

Предложения по связи выполнены на основании экономического раздела генплана, основного чертежа генплана.

Расчетное вновь подключаемое количество телефонов на расчетный срок составляет 250 шт., в т. ч. 170 шт. – на I очередь.

Расчетное вновь подключаемое количество радиоточек на расчетный срок составляет 240 шт., в т. ч. 160 шт. - на I очередь.

Расчет выполнен из условия 100% обеспеченности телефонами нового индивидуального жилья и необходимой потребности в телефонных номерах объектов соцкультбыта, расчетные данные представлены в таблице ниже по тексту.

Проектом предлагается расширение существующей АТС с применением электронного оборудования.

Развитие сети проводного радиовещания на проектируемой территории не предусматривается. Рекомендуется использовать эфирное радиовещание с питанием от электросети.

Объемы работ по связи по очередям строительства и ориентировочная стоимость первой очереди по укрупнённым показателям приведены в таблице ниже.

Местоположение телефонной станции и направление трассы магистрального кабеля связи показано на чертеже «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжение и связь)».

Таблица  результирующего  вновь подключаемого

количества  телефонов и радиоточек

Таблица IV.6.1

| Наименование групп потребителей | Телефонизация (кол-во номеров) | Радиофикация (кол-во р/т) |
| --- | --- | --- |
|  | I оч. (2020г.) | Расч. срок (2035 г), в т.ч. I оч. | I оч. (2020г.) | Расч. срок (2035 г), в т.ч. I оч. |
| 1. Жилой фонд 2. Объекты СКБ, ЖКХ 3. Неучтённые потребители и резерв Итого: | 160 8 2 170 | 240 8 2 250 | 160 - - 160 | 240 - - 240 |

# Объемы работ по связи по очередям строительства и ориентировочная   стоимость I очереди (в  ценах  2001 г., тыс. руб.)

Таблица IV.6.2

| Наименование сооружения | Ед. изм. | Количество | Общая стоимость I оч. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I оч. (2020 г.) | Расч. срок (2035 г), в т.ч. I оч. |  |
| 1. Монтаж телефонной точки, включая оборудование и линейные сооружения | шт. | 170 | 250 | 935 |
| 2. Монтаж трёхпрограммных приёмников эфирного радиовещания | шт. | 160 | 240 | 16 |
| Итого: | тыс. руб. | - | - | 951 |
| Ориентировочная стоимость в действующих ценах (II кв. 2013г.) | тыс. руб. | - | - | 5516 |

Глава  V

ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  С  МАТЕРИАЛАМИ  ОЦЕНКИ  ВОЗДЕЙСТВИЯ  НАМЕЧАЕМОЙ  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  И  ИНОЙ  ДЕТЯЛЬНОСТИ

НА  ОКРУЖАЮЩУЮ  СРЕДУ

Введение

Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен на основании Инструкции о составе, порядке разработки и согласования раздела «Охрана окружающей среды» и градостроительной документации Нижегородской области (ТСН 30-302-97 НН) и в соответствии с:

| - | Градостроительным кодексом Российской Федерации (с комментарием) (с изменениями на 19 июля 2011 г.) (редакция, действующая с 1 сентября 2011 г.) от 29.12. 2004 г. №190-ФЗ; |
| --- | --- |
| - | Водным кодексом Российской Федерации (с комментарием) (с изменениями на 19 июля 2011 г.) от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ; |
| - | Лесным кодексом Российской Федерации (с комментарием) (с изменениями на 18 июля 2011 г.) (редакция, действующая с 1 августа 2011 г.) от 4 декабря 2006 г. № 200 – ФЗ; |
| - | СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция (с изменениями на 9 сентября 2010 года); |
| - | СанПин 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»; |
| - | СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; |
| - | СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; |
| - | СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (с изменениями на 28 июня 2010 г.); |
| - | СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; |
| - | СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» (с изменениями на 25 апреля 2007 г.); |
| - | СанПин 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»; |
| - | СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; |
| - | СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»; |
| - | ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов»; |
| - | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях, общественных зданий и на территории жилой застройки»; |
| - | СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»; |
| - | СанПиН 2.1.7.2527-09 «Изменения N 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений». |
| - | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; |
| - | СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»; |
| - | СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; |
| - | СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; |
| - | Правил устройства электроустановок (ПУЭ); |
| - | Системой стандартов безопасности труда «Электробезопасность». Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В. ГОСТ 12.1.051-90 (СТ СЭВ 6862-89); |
| - | Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (с изменениями на 16 августа 2007 года) (Приказ Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России от 04.12.1995 N 13-7-2/469); |
| - | Сборником санитарных и ветеринарных правил «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных», Москва, 1996г.; |
| - | Рекомендациями по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения, МДС 31-10.2004; |
| - | Инструкцией о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агромелиоративных и других земляных работ; |
| - | Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (Приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000г. №372). |

V.1. Анализ  экологических  проблем

и  природных особенностей территории

Стратегической целью градостроительного развития территории является обеспечение благоприятной экологической обстановки для здоровья населения и сохранение природно-экологического комплекса проектируемой территории как необходимое условие его устойчивого развития.

Разработка раздела базируется на системном анализе, который включает основные этапы:

| - | выявление основных целей и задач охраны окружающей среды в долгосрочной перспективе (до 2035г.); |
| --- | --- |
| - | оценка сложившегося состояния окружающей природной среды с выявлением различных видов антропогенного характера; |
| - | комплексная оценка состояния природной окружающей среды с выявлением приоритетных экологических проблем и их ранжированием; |
| - | прогноз состояния компонентов окружающей природной среды в соответствии с намечаемыми перспективами экономического и социального развития территории; |
| - | разработка природоохранных мероприятий. |

При анализе общеэкологической ситуации в селе Саваслейка можно выделить следующие наиболее серьезные проблемы окружающей среды:

| - | отсутствие централизованной системы хозбытовой канализации села; |
| --- | --- |
| - | недостаточность централизованной системы водоснабжения села; |
| - | несоблюдение режима ЗСО источников водоснабжения (скважина по ул.Солнечная); |
| - | наличие в прибрежных защитных полосах прудов и в водоохранных зонах р. Велетьма и ручья потенциальных источников загрязнения (неканализованное жилье и приусадебные участки); |
| - | отсутствие проектов организации СЗЗ предприятий; |
| - | несоблюдение санитарного разрыва от автодороги Владимир-Муром -Арзамас; |
| - | отсутствие работ по изучению состояния загрязнения почв, а также иловых придонных отложений водотоков и водоёмов. |

В составе раздела разрабатываются следующие вопросы:

| - | даётся анализ экологических проблем и природных особенностей территории; |
| --- | --- |
| - | приводится оценка состояния атмосферного воздуха и даются мероприятия по улучшению воздушного бассейна села; |
| - | приводится оценка состояния водных объектов и разрабатываются мероприятия по охране водных объектов; |
| - | оценивается состояние почв и даются предложения по охране почвенно-растительного покрова; |
| - | оценивается влияние физических факторов на среду обитания и разрабатываются мероприятия по снижению негативного влияния этих факторов; |
| - | оценивается состояние природного комплекса и даются предложения по формированию системы зелёных насаждений; |
| - | даются предложения по санитарной очистке территории; |
| - | оценивается размещение и эксплуатация коммунальных объектов; |
| - | производится комплексная оценка существующего состояния окружающей среды и прогноз с учётом планируемого развития территории. |

V.2. Оценка  состояния  атмосферного  воздуха  и  мероприятия

по  улучшению  воздушного  бассейна

2.1. Анализ  состояния атмосферного  воздуха

Стационарные посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в с. Саваслейка отсутствуют. Лабораторный контроль за состоянием атмосферного воздуха в селе не осуществляется.

2.2.  Источники  загрязнения

На территории с.Саваслейка нет крупных  источников загрязнения атмосферного воздуха.  Локальными  источниками загрязнения являются котельная, гаражи и  автомобильный транспорт.

В непосредственной близости от села расположено сельскохозяйственное предприятие  СПК «Саваслейский»  и  скотомогильник (яма Беккари).

Котельные

В настоящее время в с.Саваслейка находится одна котельная Саваслейской СОШ (подробнее см. раздел «Теплоснабжение»).

Котельная работает на природном газе.

Автомобильный транспорт

Одним из основных источников загрязнения атмосферы является автомобильный транспорт. Основная причина загрязнения воздуха автотранспортом - отработанные газы (ОГ), которые содержат более 200 вредных веществ и соединений (оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, диоксид серы, свинцовые соединения и др.). Особую группу среди токсичных веществ, содержащихся в ОГ, составляют канцерогенные полициклические углеводороды, в том числе бенз(а)пирен.

В настоящее время транспорт следует по автодороге Навашино-Кулебаки и с.Саваслейка – ж/д станция Саваслейка (IV категории).

Расстояние от бровки земляного полотна дорог IV категории до застройки необходимо принимать не менее: до жилой застройки 50 м, до садоводческих товариществ 25 м.

Автотранспортных предприятий  и станций технического обслуживания автотранспортных средств в с. Саваслейка нет.

На территории села Саваслейка нет гаражных массивов, машины хранятся в индивидуальных гаражах на придомовых территориях.

2.3.   Характеристика и размеры  санитарно-защитных  зон

Объекты и производства, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, представлены предприятиями II-V класса санитарной классификации.

К II классу с СЗЗ размером 500 м относится:

| - | Скотомогильник (биотермическая яма); |
| --- | --- |

К III классу с СЗЗ размером 300 м относятся:

| - | Ферма КРС СПК «Кулебакский»; |
| --- | --- |
| - | Биологические очистные сооружения (производительностью более 0,2 менее 5 тыс.м3/сутки). Размер СЗЗ составляет 200 м. |

К V классу с СЗЗ размером 50 м относятся:

| - | Складское хозяйство СПК «Кулебакский». |
| --- | --- |

Проекты санитарно-защитных зон на вышеперечисленные  объекты не разрабатывались.

Ориентировочные санитарно-защитные зоны от предприятий, коммунально-складских объектов на исходный год проектирования приняты согласно действующему санитарному законодательству, приведены в таблице и показаны на чертеже «Карта ограничений использования территории. Охрана окружающей среды».

Ориентировочные санитарно-защитные зоны основных предприятий с. Саваслейка

Таблица № 1

| №№ п/п | № по черт. | Наименование предприятия. объекта | Санитарная классификация по действ. СанПиН | Размер СЗЗ по действ. СанПиН | Характеристика санитарно-защитной зоны, проектные предложения по СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ХVI | СПК «Кулебакский» | СанПиН2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |  | СЗЗ соблюдается. Разработка проекта организации СЗЗ |
|  | V | Молочная ферма на 120 голов КРС | р.7.1.11, кл. III п.2 | 300 м |  |
|  | II, III | Складское хозяйство | р.7.1.11, кл. V - п.2 | 50 м |  |
| 2 | VI | Скотомогильник (биотермическая яма) | р.7.1.12, кл.II п.3 | 500 | СЗЗ не соблюдается, в СЗЗ расположены приусадебные участки. Проведение санитарных и природоохранных мероприятий |
| 3 | - | Биологические очистные сооружения канализации (производительностью менее 5 тыс.м3/сутки) | р.7.1.13 таблица 7.1.2 | 200 м | СЗЗ соблюдается |
| 4 | - | Котельная Саваслейской СОШ | р.7.1.10. прим.1. | По расчету | Выполнение расчета, разработка проекта организации СЗЗ, организация СЗЗ по расчету |

Для проектируемых объектов и производств, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека приняты ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с классификацией

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция):

| - | Для отдельно-стоящей котельной размер санитарно-защитной зоны определяется согласно разделу 7.1.10 и устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух; |
| --- | --- |
| - | Для встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. Размещение указанных котельных осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений; |
| - | Для станций технического обслуживания легковых автомобилей на 2 поста (на 1 очередь) и СТО на 1 пост (на расчетный срок) на автодороге «Владимир – Муром – Арзамас» - санитарно-защитная зона (СЗЗ) 50 м (раздел 7.1 подраздел 7.1.12, класс V, п. 2); |
| - | Для проектируемой АЗС на 2 колонки (на расчетный срок) на автодороге «Владимир – Муром – Арзамас» – санитарно-защитная зона 50 м (раздел 7.1 подраздел 7.1.12, класс V, п.8); |
| - | Для проектируемого сельского кладбища – размер СЗЗ 50 м (раздел 7.1 подраздел 7.1.12 , класс V п. 3); |
| - | Разрыв от открытых автостоянок около общественных зданий до зданий различного назначения следует принимать по таблице 7.1.1. раздела 7.1 подраздела 7.1.12: |
|  | - | до фасадов жилых домов и торцов с окнами -15-50 м; |
|  | - | до торцов жилых домов без окон – 10-35 м; |
|  | - | до территорий школ, детских учреждений, площадок для отдыха, игр и спорта, детских площадок – 50 м. |

2.4.   Проектные предложения  по  улучшению состояния атмосферного воздуха

Проведенный анализ существующего состояния загрязнения атмосферного воздуха села показал, что для охраны воздушного бассейна требуется выполнить следующие мероприятия, которые можно разделить на две группы:

|  | а). Организационные мероприятия: |
| --- | --- |
| - | Для получения полной характеристики выбросов загрязняющих веществ предприятиям поселка, необходимо разработать проекты санитарно-защитных зон для всех объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека; |
| - | Не допускать размещение жилых домов и иных объектов, в соответствии с требованиями п.5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция, в санитарно-защитной зоне и зоне санитарного разрыва объектов, являющихся источниками загрязнения окружающей среды; |
| - | Разработать проекты санитарно-защитных зон для всех объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека; |
| - | Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по снижению вредного воздействия на окружающую среду всем предприятиям, являющимся источниками загрязнения окружающей среды; |
| - | Переход на нормирование выбросов (ПДВ) непосредственно на предприятиях; |
| - | Техперевооружение, внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов на предприятиях, уменьшающих или исключающих выделение в атмосферу вредных веществ; |
| - | Оснащение источников вредных выбросов газоочистными и пылеулавливающими установками; |
| - | Новые котельные запроектировать на газе с учетом внедрения малосточных и бессточных технологических схем водоподготовки; |
| - | Ограничение грузового движения по жилым улицам; |
| - | Для проектируемых индивидуальных котлов необходимо обеспечить организацию выбросов согласно требованиям п. 10.5 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», то есть разместить их на высоте не менее 2 м над кровлей самой высокой части зданий. |
|  | б). Планировочные мероприятия: |
| - | Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон; |
| - | Правильное взаимное размещение источников выбросов и селитебных зон с учетом направления ветра; |
| - | Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». |
|  | Наиболее важными из организационных мероприятий являются: |
| - | Обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение; |
| - | Распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений и школ. |
|  | Выводы: |
| - | Реализация проектных решений позволит снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, а также стабилизировать экологическую обстановку в посёлке; |
| - | Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную среду. |

Основными мероприятиями, решаемыми в проекте Генерального плана с.Саваслейка являются планировочные мероприятия, позволяющие улучшить условия рассеивания выбросов загрязняющих веществ.

V.3. Оценка  состояния  подземных  и  поверхностных  вод

3.1. Оценка  состояния  водных  объектов

Основными водными объектами на территории с.Саваслейка являются:

- река Велетьма;

- ручей;

- пруды (пожарные водоемы).

Река Велетьма протекает в Нижегородской области. Устье реки находится в 206 км по правому берегу реки Ока. Длина реки составляет 99 км, площадь водосборного бассейна — 685 км².

Река Велетьма не является официальным местом отдыха населения, не является также и водным объектом, используемым для хозяйственно-питьевых нужд. Лабораторный контроль качества воды из р.Велетьма не осуществлялся, поэтому данные о химическом и бактериологическом загрязнении р.Велетьма отсутствуют.

Основным  источником  загрязнения реки являются  биологические очистные сооружения (БОС), принадлежащие военному гарнизону.  Достоверные сведения о месте расположения выпуска сточных вод в р. Велетьму от БОС в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора отсутствуют.

Сведения о предприятиях, допускающих сброс неочищенных сточных вод в р. Велетьма в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора отсутствуют.

3.2. Водоохранные  зоны  водных  объектов

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль водотоков и водоемов.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со статьями 6 и 65 «Водного кодекса Российской Федерации» №74-ФЗ от 3 июня 2006 г.

В границах водоохранных зон запрещаются:

| 1) | использование сточных вод для удобрения почв; |
| --- | --- |
| 2) | размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; |
| 3) | осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; |
| 4) | движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. |

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

| 1) | распашка земель; |
| --- | --- |
| 2) | размещение отвалов размываемых грунтов; |
| 3) | выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |

Ширина водоохраной зоны реки Велетьма устанавливается 200 м. Ширина водоохраной зоны ручьев устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы рек, ручьев, озер и прудов устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до 3-х градусов и 50 м для уклона 3 и более градуса.

Прибрежные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены. Поддержание в надлежащем состоянии прибрежных полос возлагается на водопользователей.

Режим использования этих территорий, кроме ограничений, изложенных для водоохранных зон, должен быть направлен на сокращение экологического ущерба, наносимого водным объектам села.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м.

3.3. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения

В настоящее время сети дождевой канализации на проектируемой территории нет.  Поверхностный сток сбрасывается  в пониженные места рельефа  без очистки.

Особое внимание должно быть уделено недопущению попадания загрязненных промышленных и ливневых стоков в водные объекты.

Отвод дождевых и талых вод с территорий производственных объектов предлагается  системой лотков в емкости для грязных дождевых вод  с дальнейшей их подачей на локальные очистные сооружения. После очистки дождевые воды  предлагается  направлять  в емкость очищенных дождевых стоков  и использовать   на полив территорий  предприятий.

С территории малоэтажной селитебной зоны  проектом предлагается   отводить поверхностный сток открытым способом – по лоткам проезжей части улиц через водопропускные сооружения на рельеф.

С целью снижения  загрязненности поверхностного стока проектом предлагается ряд организационно-технических мероприятий:

| - | не допускать потерь воды из водонесущих инженерных коммуникаций; |
| --- | --- |
| - | обеспечивать сохранение естественного гидрологического режима прилегающей территории; |
| - | организация регулярной уборки территории; |
| - | проведение своевременного ремонта дорожных покрытий; |
| - | ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия. |

Проектом Генерального плана предлагается комплекс водоохранных мероприятий:

| - | Строительство централизованной системы бытовой канализации с комплексом биологических очистных сооружений; |
| --- | --- |
| - | Очистные сооружения предлагается разместить к северо- востоку от села за границами проектирования с соблюдением 200- метровой санитарно-защитной зоны; |
| - | Соблюдение правил использования на расположенных в пределах водоохранных зон реки Велетьма и ручья приусадебных, садово-огородных участках, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов; |
| - | Выпуск очищенных стоков осуществлять за границей села в р.Велетьма. Качество сточных вод после очистных сооружений предусматривается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод; |
| - | Запрещение применения ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками, использования навозных стоков на удобрение; |
| - | Благоустройство и озеленение прибрежных полос, в т.ч. и от противопожарных водоемов; |
| - | Запрещение в пределах прибрежных защитных полос распашки земель, выпаса скота, строительства баз отдыха, палаточных городков, размещения дачных и садово-огородных участков и выделения участков под индивидуальное строительство; |
| - | Организация мониторинга за загрязнением водных объектов (р.Велетьма) по химическому, бактериологическому фактору в рамках выполнения программ социально-гигиенического мониторинга; |
| - | Очистка и санация всех водоемов, расположенных в границах проектируемой территории; |
| - | Не допускать образование стихийных свалок мусора; |
| - | Организация благоустроенной зоны отдыха на реке Велетьма; |
| - | Закрепление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на местности специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством. |

3.4. Источники  водоснабжения

Важным фактором, влияющим на здоровье населения, является обеспечение населения качественной питьевой водой.

Источником централизованного  водоснабжения с. Саваслейка  являются подземные воды. На территории с. Саваслейка расположены три артезианские скважины:

| - | 1 скважина по ул.Солнечная находится на балансе Администрации Саваслейского сельсовета; |
| --- | --- |
| - | 1 скважина по ул.Совхозная принадлежит СПК «Кулебакский»; |
| - | 1 скважина принадлежит Саваслейской СОШ. |

Качество питьевой воды из указанных скважин, по результатам государственного лабораторного контроля соответствует гигиеническим требованиям санитарного законодательства.

Для хозяйственно-бытовых нужд населением с.Саваслейка  используются также шахтные колодцы. На территории с. Саваслейка размещены общественные шахтные колодцы в количестве – 21 шт.

Контроль качества воды выборочно из 5-ти колодцев проводился в 2010 году при осуществлении плановой проверки в отношении Администрации Саваслейского сельского совета. По результатам лабораторного контроля установлено, что качество исследуемой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям не соответствовало гигиеническим требованиям санитарного законодательства. За период 2011 по настоящий момент 2012 года лабораторный контроль качества воды из колодцев не проводился.

3.5. Зоны  санитарной  охраны  источников  водоснабжения

На артскважину Администрации Саваслейского сельсовета имеется Гидрогеологическое заключение. Размеры I пояса ЗСО – 30м; размер II пояса ЗСО – 190 м; размер III пояса ЗСО– 1300м.    Зоны санитарной охраны (ЗСО)  источников водоснабжения не соблюдаются.

Для артскважин СПК «Кулебакский» и артскважины Саваслейской СОШ размеры зон санитарной охраны I, II, III поясов не установлены.

Для обеспечения населения проектируемой территории качественной питьевой водой  и улучшения на этой основе состояния здоровья населения проектом предлагается  выполнение следующих мероприятий:

| - | Артскважину на территории СПК «Кулебакский» предлагается использовать только на технические нужды в связи с отсутствием возможности организации зон санитарной охраны источников водоснабжения; |
| --- | --- |
| - | Артскважины по ул.Солнечная и Саваслейской СОШ предлагается затампонировать; |
| - | Строительство нового подземного водозабора для с.Саваслейка, к западу от села, на I очередь; |
| - | Разработка и утверждение в установленном порядке проекта зон санитарной охраны проектируемого источника водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; |
| - | Организация I, II, III поясов ЗСО источника водоснабжения, согласно согласованному проекту; |
| - | Дальнейшее развитие сети водопровода и закольцовка тупиковых участков; |
| - | Организация постоянного лабораторного контроля за качеством воды источников хоз-питьевого водоснабжения. |

V.4. Оценка  состояния  и мероприятия по охране почв

4.1. Загрязнение почв

Состояние почв и грунтов – один из наиболее информационных показателей техногенного загрязнения земель населенного пункта. При этом основная часть токсикантов, в первую очередь металлов и их солей поступает в почвы с атмосферными осадками, от вторичного загрязнения территории с мест хранения отходов.

Уровень загрязнения почв химическими элементами на различных участках села существенно меняется, это связано с интенсивностью промышленной и хозяйственной деятельности, а также естественными процессами миграции химических веществ в природных средах.

На территории с. Саваслейка контрольные замеры состояния почв не ведутся, в то же время можно предположить, что наиболее загрязненные участки почв сосредоточены в СЗЗ и на площадках промышленных и сельскохозяйственных предприятий, вдоль автомобильных дорог, в местах несанкционированных свалок мусора.

Загрязнение почв представляет особую опасность с точки  зрения условий произрастания растительности, накопления вредных веществ в плодах и овощах, а также загрязнения поверхностного стока водных объектов.

4.2. Нарушенные территории

Разрушение почвы происходит вследствие естественных и антропогенных причин:

| - | отчуждения сельскохозяйственных земель; |
| --- | --- |
| - | эрозии и дефляции почв; |
| - | загрязнения почв пестицидами и минеральными удобрениями; |
| - | загрязнения почв промышленными и бытовыми отходами; |
| - | чрезмерной рекреационной нагрузки на ландшафт. |

Процессы эрозии и дефляции помимо концентрированной физической антропогенной нагрузки осложнены сильно измененными в условиях урбанизации электромагнитным, гидродинамическим, геохимическим и гравитационным режимами.

«Психологическое загрязнение» ландшафта, т.е. прогрессирующее снижение эстетических качеств пригородных и урбанизированных территорий вследствие их безликой стандартной или несоответствующей данному ландшафту застройки, «засорение» ландшафта в результате безответственного использования железобетонных конструкций, товарного бетона, асфальта и других не разлагающихся в природе предметов и материалов; увеличение доли в ландшафте так называемых бросовых земель.

Массированные разрушения почвенного покрова происходят в результате устройства различного рода выемок, насыпей, отсыпки террикоников и т.д.

Страдают участки ландшафта вдоль разного рода коммуникаций – автодорог, линий электропередач, газопроводов.

Огромный урон ландшафту и особенно ценнейшим его участкам наносит засорение его вследствие рекреационной деятельности.

4.3. Проектные  предложения

Для охраны почв проектом Генплана предусмотрены следующие основные мероприятия:

| - | организация системы утилизации бытовых и промышленных отходов; |
| --- | --- |
| - | благоустройство территорий промпредприятий, сельхозпредприятий; |
| - | рациональное использование территорий, отчуждаемых под застройку, уплотнение застройки до высоких нормативов, ускоренное освоение неудобных и бросовых земель; |
| - | инженерная подготовка территории; |
| - | посадка вдоль дорог деревьев, обладающих повышенной аккумулятивной способностью по отношению к свинцу; |
| - | не допускать образование несанкционированных стихийных свалок мусора; |
| - | канализование села; |
| - | проведение детального обследования почв в зонах повышенного риска на (на территориях детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок, жилой застройки, площадок отдыха; зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон) согласно СанПиН 2.1.7.1287-03; |
| - | организация работы по улучшению состояния загрязнения почв села и иловых придонных отложений водоемов с учетом санитарно-эпидемиологической оценки качества почвы на основании исследования на наличие загрязнений почвы химическими, бактериологическими факторами в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03; |
| - | восстановление нарушенных земель (техническая, биологическая и комбинированная рекультивация). |

V.5. Оценка  влияния  физических  факторов на окружающую среду

5.1. Шум

К одному из факторов загрязнения окружающей среды относится шум на селитебной территории, создаваемый различными источниками. Исследование шумовой нагрузки на население села Саваслейка  не проводилось. Шумовая карта села не разработана.

Основными источниками шума в селе и в непосредственной близости от него  являются автомобильный транспорт и промышленные предприятия.

Шум от работы  предприятий не превышает уровни ПДУ и не оказывает существенного влияния на шумовую нагрузку.

Основными источниками транспортного шума в селе  являются  автодороги Владимир-Муром-Арзамас (III категории) и Саваслейка – ж/д станция Саваслейка (IV категории)/

Размер санитарного разрыва от дорог III категории и IV категории принят по п. 8.21. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»  и составляет, соответственно 100м и 50м до селитебной зоны и,  50  и  25м до садоводческих товариществ.

Автомобильный  транспорт

Зоны шумового воздействия от автотранспорта определены в соответствии с классом улиц и дорог, интенсивностью движения транспорта.

Количество автотранспорта особенно увеличивается в весеннее-летний период.

Уровни эквивалентного шума от автотранспорта определены в соответствии с классом дорог, интенсивностью движения транспорта и ориентировочно составляют:

| - | от дороги Саваслейка – ж/д станция Саваслейка 65 – 67 дБА. Зона шумового дискомфорта составит 45-60м. В зоне шумового дискомфорта располагается частично жилая застройка села; |
| --- | --- |
| - | от дороги Владимир-Муром-Арзамас 71 – 75 дБА. Зона шумового дискомфорта составит 100-200м. В зоне шумового дискомфорта располагается жилая застройка села. |

Проектные решения по улично-дорожной сети и транспортному обслуживанию см. соответствующую главу.

Электроподстанции

Электроподстанции на территории села Саваслейка нет.

ГРС

ГРС «Саваслейка» находится за чертой проектирования. Санитарно-защитная зона 300 м соблюдается.

Проектные  предложения

Для достижения на линии жилой застройки автодорог и улиц предельно-допустимого уровня звука (ПДУ) проектом Генерального плана предлагается:

| - | уменьшение интенсивности движения автотранспорта, запрещение грузового движения по жилым улицам села; |
| --- | --- |
| - | улучшение покрытия проезжих частей автодорог; |
| - | соблюдение санитарно-защитных зон (по фактору шума) промышленных предприятий, учреждений культурно-бытового обслуживания, автомобильных дорог и предприятий по обслуживанию транспорта; |
| - | размещение проектируемой жилой застройки на достаточном удалении от источников шума; |
| - | применение рациональных приемов планировки и застройки проектируемых жилых кварталов; |
| - | установка шумозащитных окон на фасадах существующих зданий села, расположенных в зоне акустического дискомфорта в случае необходимости, после выполнения замеров по шуму; |
| - | посадка шумозащитных полос зеленых насаждений. |
| - | регулирование скорости движения автотранспорта; |
| - | проведение конструктивных и планировочных мероприятий на улицах села при строительстве жилых образований и отдельных жилых домов; |
| - | благоустройство и озеленение санитарных разрывов насаждениями с плотной кроной. |

5.2. Электромагнитные излучения

В настоящее время на территории села Саваслейка находятся четыре источника электромагнитных излучений. Характеристика источников приведена в нижеследующей таблице:

| № п/п | Владелец, адрес размещения ПРТО | Частота (МГц) | Количество, мощность передатчиков | Высота центра излучения | Зона ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Вымпелком», с. Саваслейка | 900,18000 | 3х9 Вт; 1х0,07 Вт | 24,0 | На высотах 15-30 м |
| 2 | ЗАО «НСС», с. Саваслейка | 900, 15000 | 9х10,2 Вт; 1х0,2 Вт | 29,0 | На высотах до 25 м не образуется |
| 3 | ОАО «Мегафон», с.Саваслейка, ул. Солнечная | 900,1800, 2100, 18000 | 3х20 Вт 1х0,1 Вт | 26,0;28,0 | 35 м на высотах 24-29 м |
| 4 | ООО «ПССР», с. Саваслейка | 1800, 15000 | 6х20 Вт; 1х0,13 Вт | 26,0;28,0 | 210 м на высотах 14-30 м |

На территории села нет высоковольтных линий (35 кВ и выше) имеющих планировочное значение.

V.5.3. Радиация, ионизирующее излучение

Данных об измерении уровней гамма-фона на территории села Саваслейка в институт предоставлено не было.

V.6. Оценка  размещения  и  эксплуатации  коммунальных  объектов

6.1. Кладбища

На северо-востоке от с. Саваслейка находится  закрытое захоронение немецких военнопленных.

Генеральным планом предусматривается строительство нового кладбища на северо-востоке от с. Саваслейка. Санитарно-защитная зона 50 м соблюдается.

6.2. Ветстанция

На территории с. Саваслейка отсутствует ветеринарная станция.

Станция по борьбе с болезнями животных расположена в городе Кулебаки, ул.Кошевого,51.

6.3. Скотомогильники

По данным Государственного ветеринарного управления Кулебакского района на рассматриваемой территории расположен один скотомогильник (биотермическая яма). Скотомогильник Н-03-27/124 расположен на окраине лесного массива в 2000 метрах южнее с.Саваслейка, в 300 метрах от молочно-товарной фермы ООО «Молоко», в 3300 м от реки Велетьма, в 3000 метрах от асфальтированной дороги. Площадь скотомогильника 600 кв. метров, территория огорожена 2-х метровым деревянным забором, первое захоронение биологических отходов было в 1970 году. Санитарно-защитная зона, равная 500 м, соблюдается (СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03 раздел 7.1 подраздел 7.1.12, класс II, п.3).

| № п/п | Адрес, расположение скотомогильника, площадь, размеры | Тип / вид захоронения/ СЗЗ, м | Действующий или закрытый, наличие сибиреязвенных захоронений | Год последнего захоронения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кулебакский р-н, с. Саваслейка | Биотермическая яма /500 м | Действующий; сибиреязвенных захо- ронений не имеется | 2012 г. |

Данные о наличии сибиреязвенных  захоронений на рассматриваемой территории отсутствуют.

Проектом Генерального плана предлагается:

| - | Дальнейшее использование биологической ямы у с.Саваслейка в соответствии с «Санитарно-ветеринарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» № 13-7-2/469 от 04.12.95г. и «Инструкции о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агромелиоративных и др. земляных работ». |
| --- | --- |

V.7. Санитарная  очистка  территории

7.1. Бытовые  отходы

Анализ существующей  системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов

Твёрдые бытовые отходы в селе накапливаются на территории приусадебных участков, вывоз твёрдых бытовых отходов осуществляется по договору  № 14 от 15.04.2008г. с ООО «ЖЭК» 1 раз в 2 недели. По данным ТОУ Роспотребнадзора несанкционированные (стихийные) свалки на территории села отсутствуют.

Вывоз ТБО производится на городскую свалку, которая находится в 4 км западнее г. Кулебаки.

В соответствие с положениями областной целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы» городскую свалку г. Кулебаки планируется закрыть. Вывоз ТБО должен осуществляться на межмуниципальный полигон в МО ГО г.Выкса, в соответствии с постановлением правительства Нижегородской области от 30 августа 2012 г. № 584 «Об утверждении общей схемы расположения межмуниципальных объектов размещения отходов на территории Нижегородской области».

Вывоз жидких бытовых отходов от неканализованных объектов (частная жилая застройка) осуществляется по разовым заявкам от жителей частной жилой застройки с организацией, имеющей специализированный транспорт.

Снегохранилища в селе нет.

Выводы:

| - | Существующая на сегодняшний день система обращения с ТБО не обеспечивает сбор, переработку и обезвреживание отходов в соответствии с требованиями природоохранного законодательства и принципами рационального использования природных ресурсов; |
| --- | --- |
| - | Ресурсный потенциал отходов не используется: отсутствуют системы раздельного сбора и сортировки отходов, не развита сеть пунктов приема вторичного сырья; |
| - | Санитарная очистка территории села не отвечает требованиям ст. 12; 13 п.1, п.3 Федерального закона № 89-ФЗ; п.2.2.4; 2.2.11; ч.1 СанПиН 42-128-4690-88, что приводит к образованию несанкционированных свалок в районах частной жилой застройки, гаражных блоков, пойме ручьёв, загрязнению почвы дворовых территорий; |
| - | Организацию санитарной очистки территории необходимо производить согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство, Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». |

Внедряемая система сбора и вывоза бытовых отходов

В соответствии с Областной целевой программой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы» основной целью переработки отходов является максимальное использование ресурсного потенциала отходов, т.е. ориентированность на извлечение вторичного сырья.

В связи с увеличением объема пластиковой тары, необходимо вести пропаганду среди населения по отдельному складированию таковой, обеспечивая необходимые контейнеры и отправку на переработку. Но наиболее эффективно эту задачу решили бы школы, организуя сбор не только макулатуры, но и пластика, что принесло бы им дополнительный доход.

Расчет количества твердых бытовых отходов

Расчет количества ТБО от жилого фонда выполнен на основании распоряжения Правительства Нижегородской области № 877-р от 14.12.2005 г. (с изменениями на 8 февраля 2011 года) «О нормах накопления твердых бытовых отходов» и приведен в нижеследующей таблице:

Накопление ТБО от жилого фонда:

Общее количество твердых бытовых отходов жилой застройки составит:         существующее положение: 0,36т (1,8 м3) х  791 чел. = 284,76т (1423,8 м3).

расчётный срок: 0,36 т (1,8 м3) х 1520 = 547,2т (2736 м3).

Расчет количества ТБО от учреждений культурно-бытового обслуживания выполнен на основании распоряжения Правительства Нижегородской области № 877-р от 14.12.2005 г. «О нормах накопления твердых бытовых отходов» и приведен в нижеследующей таблице:

Расчет количества твердых бытовых отходов от учреждений культурно-бытового обслуживания:

| Объекты образования ТБО | Единица измерения | Среднего-довая норма накопления ТБО, т (м3) | Всего расчетный срок/ I очередь |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | т/год | м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. Дошкольные учреждения | 1 место | 0,102 (0,51) | 10,914/ 10,914 | 54,57/54,57 |
| 2. Учебно-образовательные учреждения | 1 учащийся | 0,031 (0,15) | 16,43/ 16,43 | 79,5/79,5 |
| 3. Библиотека | 1 место | 0,034(0,23) | 0,068/ 0,068 | 0,46/0,46 |
| 4. Поликлиника | 1 посещение | 0,015(0,090) | 0,45/0,45 | 2,7/2,7 |
| 5. Аптека | 1 м2 общ.пл. | 0,061 (0,560) | 0,061/ 0,061 | 0,56/0,56 |
| 6. Спортивные территории | 1 место | 0,055(0,33) | 16,5/16,5 | 99/99 |
| 7. Торговые центры, продо- вольственные и непродо- вольственные магазины | 1 м2 торг.пл. | 0,322 (1,790) | 147,025/ 147,025 | 817,314/ 817,314 |
| 8. Предприятия общественного питания | 1 место | 0,392 (0,930) | 27,44/ 19,6 | 65,1/46,5 |
| 9. 9. Предприятия бытового обслуживания | 1 м2 общ.пл. | 0,029 (0,170) | 0,435/ 0,435 | 2,55/2,55 |
| 10. Отделение связи | 1 сотрудник | 0,133 (1,210) | 0,266/ 0,266 | 2,42/2,42 |
| 11. Отделение сбербанка | 1 сотрудник | 0,096 (0,790) | 0,192/ 0,192 | 1,58/1,58 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 12. Пожарное депо | 1 машино-место | 0,059 (0,28) | 0,177/ 0,177 | 0,84/0,84 |
| 13. АЗС | 1 машино- место | 0,029(0,14) | 0,058/- | 0,28/- |
| 14. СТО | 1 машино-место | 0,059 (0,28) | 0,177 / 0,118 | 0,84/0,56 |
| Итого: |  |  | 220,2/212,4 | 1127,7/ 1108,55 |

Общее количество ТБО от учреждений культурно-бытового обслуживания на расчетный срок составит 220,2 т/год или 1127,7,7 м3/год.

Общее количество ТБО на расчетный срок составит 767,4 т/год или 3863,7 м3/год.

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, проектом предлагается внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов. Количество отходов, образующихся на рассматриваемой территории по фракциям и количество утильной фракции, которая может быть отсортирована и использована как вторичное сырье, представлено в нижеследующей таблице:

Морфологический состав ТБО

| Фракционный состав ТБО | Вес. % | Масса фракций, тонн/год | Доля вторичного сырья | Масса вторичного сырья, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 23,56 | 180,80 | 0,300 | 54,24 |
| Бумага, картон | 30,24 | 232,06 | 0,535 | 124,15 |
| Дерево | 2,27 | 17,42 | 0,696 | 12,12 |
| Металл черный | 1,36 | 10,44 | 0,615 | 6,42 |
| Металл цветной | 0,91 | 6,98 | 0,443 | 3,10 |
| Текстиль | 1,14 | 8,75 | 0,520 | 4,55 |
| Кости | 0,57 | 4,37 | 0,384 | 1,68 |
| Стекло | 9,68 | 74,29 | 0,431 | 32,02 |
| Кожа, резина | 0,54 | 4,14 | 0,473 | 1,97 |
| Пластмасса | 12,79 | 98,15 | 0,570 | 55,95 |
| Прочее | 10,55 | 80,96 | 0,000 | - |
| Отсев | 6,39 | 49,04 | 0,000 | - |
| Всего: | 100,00 | 767,40 | - | 296,20 |

Общая масса утильных фракций ТБО, которая может быть отсортирована и использована в качестве вторичного сырья, составляет 296,2  т/год, остальная масса ТБО, в количестве 471,2  т/год, подлежит захоронению на полигоне.

Для организации селективного сбора ТБО и унификации системы сбора отходов, удобства отбора вторичного сырья оптимально использование на проектируемой территории евроконтейнеров объемом 1,1 м3 со специальными крышками для сбора макулатуры и пластика и контейнеров с нижней разгрузкой 1,5 м3 для сбора стекла.

Количество евроконтейнеров рассчитывается при рабочем проектировании.

Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, необходимо согласовать с главным  архитектором города и санэпидстанцией.

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с санэпидстанцией.

Расчет количества сухого смета с  твердого покрытия улиц и тротуаров

Среднегодовая норма накопления сухого смета с 1 м2 твердого покрытия улиц и тротуаров составляет 15 кг.

Площадь твердого покрытия  улиц, дорог, площадей и тротуаров:

- существующее положение 2,79 га= 27900 м2

- I очередь строительства 4,41  га=44100  м2

- расчётный срок 14,77 га=147700 м2

Количество сухого смета с прилегающей территории составит:

- существующее положение  27900 х 0,5 х 15/1000 = 209,25 т/год;

- I очередь строительства 44100 х 0,5 х 15/1000 = 330,75 т/год;

- расчетный срок 147700 х0,5х15/1000= 1107,75 т/год.

0,5 - коэффициент при условии, что территория подметается 6 месяцев.

В настоящее время оптимальной является организация вывоза отходов на городской полигон ТБО.

Сбор отходов с контейнерных площадок осуществляется собирающими мусоровозами. Выбор маршрутов движения собирающего мусоровоза является задачей подрядчика по вывозу и должен быть направлен на минимизацию  эксплуатационных затрат.

Количество мусоровозов при условии ежедневного вывоза отходов находим по формуле: М=Пгод/(365 хПсут х кисп);

где:

Пгод= 3863,7 м3- количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года;

кисп=0,8-коэффициент использования парка;

Псут=Р х Е= 1х18=18 м3-суточная производительность;

Р=2 –число рейсов в сутки;

Е=18 м3- количество бытовых отходов, перевозимых за один рейс.

Количество мусоровозов составит:

М = 3863,7 /(365х36х0,8)= 0,4 ед.

Проектом предлагается принять на расчетный срок реализации Генплана  (2035 год) парк машин специального назначения согласно расчету по нормам СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Справочника «Санитарная очистка и уборка населенных мест»:

| - | Мусоровозы – 1 ед.; |
| --- | --- |
| - | Поливомоечные- 2 ед.; |
| - | Подметально-уборочные- 2 ед.; |
| - | Плужно-щеточные снегоочистители (оборудование)- 3 ед.; |
| - | Роторные снегоочистители- 1 ед.; |
| - | Снегопогрузчики-1 ед.; |
| - | Ассенизационные-1 ед. |

Ртутьсодержащие отходы

В настоящее время ртутьсодержащие отходы населения и инфраструктуры собираются совместно с ТБО и подвергаются захоронению на свалке или несанкционированно размещаются в окружающей среде, что совершенно недопустимо.

Основной проблемой создания системы обращения с ртутьсодержащими отходами является организация сбора подобных отходов от населения.

Расчет количества отработанных ртутных ламп

Металлическая ртуть, ее соединения, приборы с ртутным наполнением и другие ртутные материалы при неправильном обращении являются источником повышенной опасности в связи с возможностью острых и хронических отравлений парами ртути, а также ртутного загрязнения помещений, территорий, воздуха, почвы, воды.

К ртутьсодержащим отходам (РСО) относятся:

| - | люминесцентные лампы всех видов; |
| --- | --- |
| - | приборы с ртутным наполнением (термометры и т.п.); |
| - | загрязненные ртутью строительные материалы, почвы. |

Отходы производства и потребления, содержащие в своем составе металлическую ртуть и соли ртути, относятся к первому классу опасности и должны быть обезврежены в установленном порядке на специализированных предприятиях.

В настоящее время учет количества отработанных люминесцентных ламп и других ртутьсодержащих отходов ведется только по форме статистической отчетности 2ТП-отходы. На сегодняшний день нет утвержденных нормативов образования отработанных ламп для населения и инфраструктуры.

Ориентировочная оценка количества отработанных ртутных ламп может быть сделана на основе установленного Я.П.Яниным удельного показателя образования, равного 0,7 лампы на человека. Этот показатель позволяет рассчитать количество ртутных ламп, образующееся от населения, инфраструктуры и хозяйствующих субъектов по данным о численности жителей.

Количество жителей с.Саваслейка 791 чел.  Следовательно, количество отработанных ртутных ламп составит: 0,7х791=554 штук в год.  Считая вес лампы в среднем 450 г, количество ртутьсодержащих отходов составит: 554х450/106=0,25 т/год. Количество жителей  на расчетный срок  составит 1520 чел. Количество ртутьсодержащих отходов составит: 0,7х1520х450/106=0,48 т/год.

Проектом  генплана предлагается:

| - | Соблюдение СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» и «Типовых правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории Нижегородской области»; |
| --- | --- |
| - | Благоустройство и озеленение СЗЗ предприятий согласно действующему санитарному законодательству; |
| - | Ликвидация на I очередь строительства всех стихийных свалок в районах частной жилой застройки, гаражных массивов, в пойме реки и ручья; |
| - | Сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников, как с территории предприятий, организаций и учреждений, так и в жилищном фонде, с последующим вывозом, согласно графику вывоза ТБО на межмуниципальный полигон ТБО в городском округе г. Выкса, в соответствии с постановлением правительства Нижегородской области от 30 августа 2012 г. № 584 «Об утверждении Общей схемы расположения межмуниципальных объектов размещения отходов на территории Нижегородской области»; |
| - | Сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов должны соответствовать требованиям «Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. N 681; |
| - | Для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема. Сравнение основных характеристик контейнеров показало, что наиболее экологичным и экономичным является использование евроконтейнеров объемом 1,1 м3; |
| - | Для удобства эксплуатации, контейнеры размещать на специальных контейнерных площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие размерами 1,5 x 1,5 м с бордюром и уклоном в сторону проезжей части, возможно ограждение; |
| - | Сбор отходов с контейнерных площадок осуществлять собирающими мусоровозами; |
| - | Не допускать накопления на территории села мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения; |
| - | Вывоз снега осуществлять на специально оборудованную площадку под снегохранилище, оборудованную в соответствии с санитарными нормами, на I очередь реализации проекта. |

7.2. Промышленные  отходы

При производственной деятельности на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях образуются промышленные отходы различных классов вредности.

Информация о количестве и местах размещения промышленных отходов, образующихся в процессе деятельности предприятий села, в институт не была представлена. Поэтому дать  характеристику промышленных отходов не представляется возможным.

Перечень промышленных отходов включает отходы I-V классов опасности:

- Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак;

- Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%);

- Отработанные автошины;

- Лом и отходы черных металлов;

- Отработанные нефтепродукты;

- Отработанный электролит;

- Абразивная пыль;

- Отходы шлиф. шкурки;

- Отработанные абразивные круги;

- Опил и древесные отходы;

- Отходы с/х (навоз);

- Медицинские отходы.

# Рекомендуется не допускать накопления на территории коммунальных объектов и  объектов транспорта  ТБО и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения, своевременно передавать отходы на переработку в соответствующие организации

# Биологические отходы

В соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утверждёнными Минсельхозпродом Российской Федерации от 4 декабря 1995г. №  13-7-2/469, под биологическим отходами понимаются: трупы животных и птиц, в том числе лабораторных; ветеринарные конфискаты (мясо, рыбы, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других объектах. В соответствии с законодательством, биологические отходы подлежат утилизации путём переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, захоронения в специально отведённых местах.

Уничтожение биологических отходов путём захоронения в землю категорически запрещается.

# Медицинские отходы

Под медицинскими отходами (далее – отходы ЛПУ) понимаются все виды отходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях медицинской помощи, ветеринарных лечебницах, аптеках, санитарно-профилактических учреждениях, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, медицинских лабораториях.

В результате деятельности Мурзицкого ФАП образуются следующие виды отходов по классам действующего СанПиН 2.1.7.728-99:

Отходы класса А (класс токсичности – V):

| - | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); |
| --- | --- |
| - | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства. |

Отходы класса Г (класс токсичности I):

| - | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак. |
| --- | --- |

Отходы класса Б (класс токсичности – IV):

| - | Медицинские отходы (шприцы и системы полипропиленовые); |
| --- | --- |
| - | Медицинские отходы (одноразовые резиновые перчатки); |
| - | Медицинские отходы (отработанные иглы от шприцов); |
| - | Медицинские отходы (материал, загрязненный выделениями пациентов). |

Для уменьшения количества отходов, временно хранящихся на территории Мурзицкого ФАП и уменьшения степени их воздействия на окружающую природную среду, планируется проведение следующих мероприятий:

| - | передача для захоронения: мусор от бытовых помещений организаций, несортированный, исключая крупногабаритный; |
| --- | --- |
| - | передача на обеззараживание: медицинские отходы (материал, загрязненный выделениями пациентов, одноразовые медицинские перчатки; иглы от одноразовых шприцов); |
| - | передача на демеркуризацию: ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки, отработанные и брак; |
| - | передача на переработку: медицинские отходы (шприцы и системы полипропиленовые); отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства. |

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по переработке и утилизации промышленных отходов:

| - | передача на демеркуризацию отработанных ртутьсодержащих люминесцентных ламп ООО «Компания «Экосервис», ООО «Патрон», ЗАО «НижегородБизнес-Экология»; |
| --- | --- |
| - | передача опасных отходов на утилизацию и переработку должна осуществляться только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 128-ФЗ от 08.08.01 г.; |
| - | вывоз отработанных автомобильных покрышек, шин, автомобильных камер на переработку ООО «Компания «Экосервис», ЗАО «НижегородБизнес-Экология»; |
| - | вывоз лома черных ЗАО «Металлолом» г. Н. Новгород; |
| - | вывоз лома цветных металлов ООО «РегионВтормет»; |
| - | передача вторичного текстиля ООО «Компания «Экосервис», ЗАО «НижегородБизнес-Экология»; |
| - | сдача отработанных аккумуляторов ООО «Компания «Экосервис», ЗАО «НижегородБизнес-Экология»; |
| - | сдача нефтешлама на переработку ООО «Компания «Экосервис», ЗАО «НижегородБизнес-Экология»; |
| - | сдача отработанных масел и нефтепродуктов ООО «Компания «Экосервис», ЗАО «НижегородБизнес-Экология»; |
| - | сдача макулатуры ООО «Компания «Экосервис»; |
| - | использование шлака для благоустройства автодорог (после согласования с РЦСЭН); |
| - | нейтрализация отработанного электролита перед сливом в канализацию; |
| - | использование опила и древесных отходов в качестве топлива, передача населению; |
| - | использование строительного мусора при планировке территорий строительных объектов; |
| - | утилизация биологических отходов методом сжигания в крематоре с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм; |
| - | сдача медицинских отходов (после обеззараживания) на переработку специализированным фирмам. |

V.8. Оценка  состояния  природного  комплекса

и  предложения  по  улучшению  ландшафта

8.1. Характеристика  зеленого  фонда

Система озелененных территорий с.Саваслейка на настоящий момент представлена озелененными территориями общего пользования, ограниченного пользования и специального назначения.

Озелененные территории общего пользования представлены лесным массивом вокруг села Саваслейка, а также зелёными насаждениями в самом селе - сквер.

Учитывая участок леса, в с. Саваслейка выполняется норматив площади озелененных территорий общего пользования на 1 жителя, установленный п. 1 статьи 10 Закона Нижегородской области «Об охране озелененных территорий Нижегородской области» от 7 сентября 2007 года № 110-З (с изменениями на 2 ноября 2010 года). На одного жителя приходится  25,1 м2 при норме 12 м2/чел.

Озелененные территории ограниченного пользования представлены  древесно-кустарниковой растительностью на приусадебных участках, на территории  школы, детского сада, Саваслейской амбулатории, административных, культурных учреждений, промышленных предприятий.

Породный состав существующих зеленых насаждений ограниченного пользования на приусадебных участках представлен плодовыми садовыми культурами – яблонями, вишнями, сливами и кустарниками, а также декоративными растениями. На территориях школы, детского сада и в существующей жилой застройке состав существующих зеленых насаждений представлен районированными насаждениями древесно-кустарниковой растительности с самосевной порослью. Данных о состоянии насаждений не предоставлено.

Озелененные территории специального назначения представлены зелеными насаждениями вдоль автомобильных дорог, озелененными территориями санитарно-защитных зон предприятий, водоохранных зон р. Велетьма и ручья.

Озеленение санитарно-защитных зон промпредприятий направлено на снижение негативного влияния выбросов и улучшение состояния атмосферного воздуха на территориях, прилегающих к промпредприятиям.

Проектом намечается дальнейшее озеленение улиц и дорог, особенно вновь прокладываемых, озеленение санитарно-защитных зон.

Защитные полосы вдоль дорог осуществляют  очистку атмосферного воздуха от загрязнения выхлопными газами, а также имеют шумозащитный эффект.

Вышеперечисленные озелененные территории являются составной частью зеленого фонда с. Саваслейка.

Формирование  системы  зеленых  насаждений

Зеленые насаждения занимают важное место в формировании и функционировании среды обитания. Каждый элемент системы озеленения участвует в организации территории и формировании архитектурно-художественного облика населённого пункта; обеспечивает рекреационные потребности населения; защищает от транспортного и другого шума, от выхлопных газов, пыли и вредных выбросов предприятий; регулирует температурно-влажностный, радиационный и ветровой режимы, а также создает условия, способствующие нормальной жизнедеятельности всей экосистемы.

Озелененные территории не являются устойчивыми, самостоятельно развивающимися сообществами, они нуждаются в постоянном уходе и искусственном восстановлении утраченных элементов.

С наступлением зрелости зеленые насаждения стареют, распадаются, разрушаются и гибнут. В результате озеленение перестает выполнять свои жизненно необходимые функции, что может привести к существенным отрицательным изменениям всей  экосистемы.

Наиболее пагубное влияние на растительность в пределах населённой территории оказывают три основных фактора:

| - | комплексное воздействие урбанизированной среды (преимущественно в пределах жилой застройки); |
| --- | --- |
| - | загрязненность воздушного бассейна и почв; |
| - | рекреационные нагрузки (вытаптывание, создание пожароопасной ситуации, физическое уничтожение). |

Растительность в урбанизированной среде, особенно ее небольшие массивы и рядовые посадки вдоль проезжей части улиц, сильно угнетена комплексом отрицательных факторов – уплотнением почв с нарушением водно-воздушного бассейна и температурного режима, вызванного физическими нагрузками и воздействием электромагнитного излучения; обеднением питательными веществами; загрязнением свинцом и другими ядовитыми веществами.

Серьезной современной проблемой  озеленения является отсутствие системы мониторингового слежения за стадиями развития основных поколений древесных насаждений.

Наибольшей улавливающей способностью обладают древесные породы с шершавыми листьями: вяз, рябина, бузина, городовина и др. А, в местах защиты от шума, вдоль железной дороги, автодорог и других источников шума необходимо создавать насаждения с хорошо развитой вертикальной и горизонтальной сомкнутостью по возможности ближе к источнику шума и расположением полос зеленых насаждений средней высоты.

Необходимо обратить особое внимание восстановлению газонов, так как именно газонные травы несут на себе основную нагрузку на поглощение вредных веществ из воздуха.

Рекомендации по улучшению состояния зеленых насаждений:

| - | замена естественного малоплодородного грунта на почвенный субстрат с более значительной водоудерживающей и поглощающей способностью (с более значительным содержанием глинистых частиц и гумуса); |
| --- | --- |
| - | омоложение перестойных насаждений; |
| - | санитарная уборка перестойных насаждений для больных древостоев – очагов опасной инфекции; |
| - | предъявление особых требований к подбору устойчивого ассортимента посадочного материала с первоначальной загущенной посадкой для создания защитного микроклимата и условий защищенного грунта; |
| - | обеспечение максимальной проживаемости и выживаемости растений путем правильного подбора ассортимента растительности, тщательного ухода за посадками, надежной их охраны; |
| - | применение новых методов озеленения, основанных на учете местной специфики; |
| - | подбор ассортимента пылеустойчивых и газоустойчивых деревьев, кустарников; |
| - | проведение необходимых планировочных мероприятий в пределах санитарно-защитных зон. |

Проектом Генерального плана предусматривается:

| - | Проектирование зеленых насаждений спецназначения - санитарно-защитных зон (санитарных разрывов) сохраняемых и проектируемых предприятий и объектов в соответствии с нормативными требованиями, предусмотреть озеленение вдоль проектируемых и существующих автомобильных дорог; |
| --- | --- |
| - | Озеленение территорий жилой застройки с учетом требований по инсоляции жилых и общественных зданий, территорий с проведением мероприятий по своевременной санитарной вырубке деревьев и скашиванию сорных трав согласно СП 3.5.3.1129-02 прил.3, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.2.28, СанПиН 2.1.2.1002-00 п.2.4; |
| - | Предусмотреть озеленение и благоустройство в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Уровень озелененности территории застройки должен быть не менее 40% и не менее 25% в границах территории жилого района; |
| - | Организация зон рекреации с учетом степени загрязнения водоемов и оборудования пляжных зон на реке Велетьма в соответствии с требованиями ГОСТ 1.7.1.5.02-80 и СанПиН 2.1.5.980-00. |

Проектом генерального плана также предусматривается  капитальное строительство и строительство линейных объектов, которое возможно затронет участки земель лесного фонда, находящиеся в федеральной собственности, поэтому рекомендуется  предусмотреть процедуру оформления заинтересованными лицами прав пользования на такие участки в Департаменте лесного хозяйства Нижегородской области (аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование) или перевода земель лесного фонда в земли иных категорий в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

8.2. Особоохраняемые  природные  территории

На проектируемой территории существующих и проектируемых памятников природы нет.

8.3. Животный  мир,  в  том  числе  рыбные запасы

Животный мир занимает особое место стимулятора и ускорителя биосферных процессов обмена вещества и энергии. Животный мир необходим человеку так же с утилитарной и эстетической точек зрения.

Сохранение генетического разнообразия необходимо для повышения продуктивности сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также как мощное средство защиты окружающей среды от прогрессирующего антропогенного давления.

Урбанизированная среда мало приспособлена для сохранения естественных экосистем и способствует даже не столько гибели отдельных особей, как разрушению их популяций, лишая их привычных мест обитания и оттесняя в мало нарушенную человеком природу.

На фауну птиц действуют два главных фактора: отравление мест их обитания пестицидами и урбанизация. При совместном действии двух факторов, т.е. когда на урбанизированных территориях еще применяются и ядохимикаты для защиты зеленых насаждений от вредителей, создаются условия, близкие к стерильным.

Тем не менее, многие виды животных и птиц живут в населённых пунктах. Несмотря на чужую живой природе среду, имеются и факторы, способствующие расселению некоторых животных и птиц на  урбанизированных территориях. Факторы эти порождены соседством человека (возможность найти пищу в любое время года, получить защиту от хищников и др.). Большинство животных и птиц тяготеет к человеку, к соседству с ним.

Животные могут жить в культурных ландшафтах, на урбанизированных территориях, в городе. Все зависит от человека.

Необходимо изменение образа мышления в общественной и частной жизни.

Животные будут доверчивы к человеку, если и со стороны человека не будет агрессивных действий, не говоря уже об актах вандализма.

Большое значение в комплексе мер по охране животного мира с конкретными биотехническими мероприятиями (устройство искусственных гнездовий и мест обитания животных, подкормка их зимой и т.д.), экологическим воспитанием населения приобретают планировочные мероприятия и в первую очередь конкретная разработка принципов мозаичности ландшафта  и их осуществление.

V.9. Санитарно-эпидемиологическая обстановка

Санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории села спокойная, природно-очаговые заболевания не регистрировались.

В комплекс мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических и эпидемиологических условий проживания входят специальные мероприятия:

| - | выбор наиболее здоровых участков местности для размещения жилой застройки и объектов соцкультбыта; |
| --- | --- |
| - | оздоровление территории (борьба с кровососущими насекомыми, уничтожение мест скопления мышевидных грызунов, расчистка лесных завалов); |
| - | предупреждение отдыхающих и местных жителей о наиболее опасных зонах заражения природно-очаговыми инфекциями; |
| - | устранение недостатков в работе систем водоснабжения и обеспечение населения водой питьевого качества. |

V.10. Мероприятия  по  улучшению  состояния  окружающей  среды

Для снижения степени загрязнения окружающей среды в селе Саваслейка необходимо выполнить следующие мероприятия:

| - | Проведение полной инвентаризации объектов, расположенных на территории села, являющихся возможными источниками загрязнения окружающей среды в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция; |
| --- | --- |
| - | Не допускать размещение жилых домов и иных объектов, в соответствии с требованиями п.5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция, в санитарно-защитной зоне и зоне санитарного разрыва объектов, являющихся источниками загрязнения окружающей среды; |
| - | Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по снижению вредного воздействия на окружающую среду всем объектам, являющимся источниками загрязнения окружающей среды; |
| - | Разработать проекты санитарно-защитных зон для всех объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в первую очередь для жестяного цеха; |
| - | Организация санитарно-защитных зон предприятий и объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека с выполнением озеленения этих зон, согласно нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция; |
| - | Строительство нового подземного водозабора для с.Саваслейка, к западу от села, на I очередь; |
| - | Разработка и утверждение в установленном порядке проекта зон санитарной охраны проектируемого источника водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; |
| - | Строгое соблюдение правил содержания I-III поясов ЗСО в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»; |
| - | Предусмотреть комплекс мероприятий по обеспечению населения питьевой водой гарантированного качества, как по химическим, так и по микробиологическим показателям в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; |
| - | Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю; |
| - | Строительство централизованной системы бытовой канализации с комплексом биологических очистных сооружений; |
| - | Очистные сооружения предлагается разместить к северо- востоку от села за границами проектирования с соблюдением 200- метровой санитарно-защитной зоны; |
| - | Выпуск очищенных стоков осуществлять за границей села в р.Велетьма. Качество сточных вод после очистных сооружений предусматривается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод; |
| - | Соблюдение правил использования на расположенных в пределах водоохранных зон реки Велетьма и ручья приусадебных, садово-огородных участках, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов; |
| - | Организация мониторинга за загрязнением водных объектов (р.Велетьма) по химическому, бактериологическому фактору в рамках выполнения программ социально-гигиенического мониторинга; |
| - | Очистка и санация всех водоемов, расположенных в границах проектируемой территории; |
| - | Организация благоустроенной зоны отдыха на реке Велетьма; |
| - | Ликвидация всех стихийных свалок мусора в районе частного сектора и гаражных массивов; |
| - | Строительство нового кладбища на I очередь площадью 3,5 га; |
| - | Благоустройство существующего захоронения военнопленных и проектируемого кладбища в соответствии с инструкцией о порядке похорон и содержания кладбищ в Российской Федерации, МДС 13-2.2000; |
| - | Вывоз снега осуществлять на специально оборудованную площадку под снегохранилище, на I очередь строительства; |
| - | Организацию санитарной очистки территории необходимо производить согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; |
| - | Внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов на расчетный срок; |
| - | Сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников, как с территории предприятий, организаций и учреждений, так и в жилищном фонде, с последующим вывозом, согласно графику вывоза ТБО на межмуниципальный полигон ТБО в городском округе г. Выкса, в соответствии с постановлением правительства Нижегородской области от 30 августа 2012 г. № 584 «Об утверждении Общей схемы расположения межмуниципальных объектов размещения отходов на территории Нижегородской области»; |
| - | Сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов должны соответствовать требованиям «Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. N 681; |
| - | При строительстве конкретных зданий и сооружений необходимо проведение радиационных изысканий с определением концентрации газа радона и гамма-фона; |
| - | Установка шумозащитных окон на фасадах существующих зданий села, расположенных в зоне акустического дискомфорта в случае необходимости, после выполнения замеров по шуму; |
| - | Посадка вдоль дорог зеленых насаждений; |
| - | Сохранение существующих озелененных территорий, вынужденный снос зеленых насаждений, попадающих под застройку, оформить в установленном законом порядке с обязательным компенсационным озеленением прилегающей территории ценными породами деревьев и кустарников. |

Глава  VI

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ  ПРИРОДНОГО  И  ТЕХНОГЕННОГО  ХАРАКТЕРА

Территория села Саваслейка Кулебакского района Нижегородской области  расположена в северо-западной части Кулебакского района. Связь в населенном пункте Саваслейка, осуществляется по ул. Школьная, ул. Советская.

Данная улица является транспортной коммуникацией, аварии на которых могут привести к образованию ЧС на территории села Саваслейка. По территории населенного пункта Саваслейка проходят коридоры инженерных коммуникаций, аварии на которых также могут привести к образованию зон ЧС.

Раздел разработан в соответствии с положениями Градостроительного Кодекса РФ, Закона Нижегородской области «О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями на 25 мая 2007г.) от 04.01.96г. № 17-З, «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008г. N 123-ФЗ), нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, входящие в компетенцию МЧС России, с учетом:

| - | ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий»; |
| --- | --- |
| - | ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»; |
| - | ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»; |
| - | ГОСТ Р 22.0.04-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»; |
| - | ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»; |
| - | ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»; |
| - | ГОСТ Р 22.1.11-2002 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг химически опасных объектов»; |
| - | ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг состояния водоподпорных гидротехнических сооружений (плотин) и прогнозирование возможных последствий гидродинамических аварий на них»; |
| - | ГОСТ Р 22.1.02-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация чрезвычайных ситуаций»; |
| - | ГОСТ Р 22.3.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения»; |
| - | ГОСТ Р 22.8.01-96 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях»; |
| - | ГОСТ Р 22.1.09-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование лесных пожаров»; |
| - | ГОСТ Р 22.1.10-96 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Правила нанесения на карты обстановки о чрезвычайных ситуациях»; |
| - | СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»; |
| - | СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы»; |
| - | СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; |
| - | Областная целевая программа "Охрана, защита, воспроизводство лесов в Нижегородской области на период до 2012 года". |

В принятом Законе Нижегородской области «О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями на 25.05.2007г.) от 04.01.96г. № 17-З предусматривается:

| - | проведение единой политики по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты жизни и здоровья людей, материальных и культурных ценностей, окружающей природной среды при их возникновении; |
| --- | --- |
| - | разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; |
| - | осуществление целевых и научно-технических программ области, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости функционирования организаций, а также объектов социального назначения в чрезвычайных ситуациях; |
| - | обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; |
| - | сбор, обработка, обмен и выдача информации по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; |
| - | организация своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания людей; |
| - | Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; |
| - | прогнозирование и оценка социально-зкономических последствий чрезвычайных ситуаций; |
| - | мониторинг, прогнозирование чрезвычайных ситуаций и оценка их социально-экономических последствий; |
| - | осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; |
| - | ликвидация чрезвычайных ситуаций; |
| - | осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций; |
| - | реализация прав и обязанностей населения по защите от чрезвычайных ситуаций, а также лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации; |
| - | международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. |

Координирующими органами территориальной подсистемы являются соответствующие комиссии по чрезвычайным ситуациям территориального, местного и объектового уровней.

Основными задачами разработки раздела являются:

| - | анализ источников природных и техногенных чрезвычайных ситуаций на территории села «Саваслейка»; |
| --- | --- |
| - | мониторинг, прогнозирование чрезвычайных ситуаций и оценка их социально-экономических последствий; |
| - | мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты жизни и здоровья людей, материальных и культурных ценностей, окружающей природной среды при их возникновении; |
| - | организация своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания людей. |

Геоморфология, рельеф, гидрология

В геоморфологическом  отношении рассматриваемая территория приурочена к левобережному склону долины р.Велетьма. Склон прорезан оврагом глубиной до 5 м.

Абсолютные отметки поверхности земли колеблются от 110,0мБС до 91,0 мБС. Уклон поверхности земли в сторону р.Велетьма. Уровень воды в р.Велетьма на отм. 90,75 мБС (23 ноября).

Река Велетьма –правый приток р.Оки. Длина р.Велетьма  99.0 км.  Пойма р.Велетьма в весенний паводок заливается. Со слов местных жителей максимальный наблюденный паводковый уровень  превышает меженный примерно на 2 м (ориентировочно на отметке 92.70 мБС).

При проектировании зданий и сооружений  в зоне затопления паводками  р.Велетьма, необходимо уточнить отметку затопления паводком 1% обеспеченности.

В рассматриваемых границах   имеется пожарный водоем площадью 0.045га, состояние водоема удовлетворительное.

Геологическое строение и  гидрогеологические условия

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие четвертичные образования и коренные верхнеюрские и верхнепермские отложения. Четвертичная система представлена современным, верхним и средним отделами.

К современному отделу относятся техногенные, болотные и аллювиальные отложения ручьев.

Средний отдел представлен аллювиально–флювиогляциальными отложениями. Представлены они с поверхности преимущественно мелкими песками, местами отмечаются пески средней крупности. Подстилают пески суглинки.

На рассматриваемой территории развито несколько водоносных горизонтов.

Первый от поверхности водоносный горизонт имеет повсеместное распространение, приурочен к пескам аллювиального и аллювиально-флювиагляциального генезиса, в пониженных участках рельефа к болотным отложениям. Водоносный горизонт имеет свободную поверхность. Питание грунтовых вод происходит в основном за счет атмосферных осадков и частично подземными водами нижележащих горизонтов.

# Современные физико-геологические  процессы

На рассматриваемой территории происходят следующие современные физико-геологические  процессы: затопление территории паводковыми водами, подтопление территории грунтовыми водами,  эрозионные процессы.

В соответствии с «Рекомендациями по проведению инженерных изысканий, проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений на закарстованных территориях Нижегородской области», утвержденными 9.04.2012г. на рассматриваемой территории  выделены участки 5 – 1 класса карстовопровальной опасности.

Перечень  возможных источников чрезвычайных ситуаций

природного характера

На территории  выявлены участки, подверженные риску возникновения источников чрезвычайных ситуаций природного характера. К источникам природных ЧС относятся:

- опасные метеорологические явления и процессы;

- опасные геологические и гидрологические процессы; - природные пожары.

Характеристика  источников природных ЧС:

Опасные  метеорологические  явления  и  процессы

Наиболее опасными метеорологическими явлениями погоды, характерными для Нижегородской области, являются:

| - | грозы; |
| --- | --- |
| - | сильные морозы; |
| - | ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; |
| - | снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; |
| - | град с диаметром частиц более 20 мм; |
| - | гололед с толщиной отложений более 20 мм; |
| - | сильные ветры со скоростью 30 м/сек и более. |

Опасные  геологические  и  гидрологические  процессы

На рассматриваемой территории к опасным геологическим и гидрологическим процессам относят следующее: затопление территории паводковыми водами р.Велетьма 1% обеспеченности и катастрофическим паводком при прорыве плотины на пруде в  р.п.Велетьма, подтопление территории грунтовыми водами, карст 5-1 класс карстовопровальной опасности.

В проекте предусматриваются мероприятия инженерной подготовки территории по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

## Защита  от  затопления  паводковыми  водами

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостоительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»  территории поселений, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами подсыпкой территории или ее обвалованием.

В случае возникновения необходимости строительства на затопляемой территории, территории следует принимать не менее, чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет для территорий, подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями, один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

В данном  проекте  предлагается  существующую застройку  защитить от затопления паводками при помощи  защитной дамбы. В дамбе предусматриваются водосбросы для сброса дождевых вод. На время прохождения весеннего паводка задвижки на водосбросах должны быть закрыты. Дождевые и талые воды необходимо перекачивать за дамбу с помощью насосной станции.

Протяженность дамбы 800 м (расчетный срок).

На последующих стадиях проектирования необходимо уточнить отметку затопления паводками на основании инженерно-геологических изысканий.

Защита от подтопления

На рассматриваемой территории, на участках с высоким уровнем грунтовых вод, при проектировании и строительстве зданий с заглубленными помещениями необходимо предусматривать дренаж. Конструкция дренажа должна быть принята на основании инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

Сброс дренажных вод необходимо предусматривать в понижения рельефа самотеком или через дренажные насосные станции.

Противокарстовые мероприятия

В границах данного проекта, на последующих этапах проектирования, инженерные изыскания, проектирование и строительство вести в соответствии с СНиП 22-02-2003 и СП 11-105-97 ч.II.

Строительство и эксплуатацию зданий производить в соответствии с классом карстовопровальной опасности участка.

На участках 5-1 класса карстовопровальной опасности строительство большинства сооружений без ограничений. Строительство особо опасных, технически сложных, экологически опасных  объектов при условии проведения специальных изысканий.

Необходимо выполнение противокарстовых мероприятий планировочного и эксплуатационного характера.

Ориентировочные  объемы  работ  по  инженерной  подготовке  территории

по  очередям  строительства  с  ориентировочной  стоимостью  I очереди

Таблица

| №№ |  | Един. | Исх. | I очередь 2020 г. | Расчетный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Показатели | измерен. | год | Объем | Стоимость в ценах 2001г. тыс.руб. | срок (2035г.), в т.ч. I очередь |
| 1. | Защита от затопления: а) устройство дамбы | км | - | - | - | 0.80 |
| Итого: |  |  |  |  | 0.80 |
| Ориентировочная стоимость в текущих ценах: |  |  |  |  |  |

Природные  пожары

Природный пожар – это неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде (ГОСТ 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).

На территории села Саваслейка  к  природным пожарам относятся лесные пожары.

Лесные пожары – это стихийное (т.е. неуправляемое) горение, распространившееся на лесную площадь, окруженную негорящей территорией (ГОСТ 17.6.1.01. Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения»).

Лесные пожары разделяют на верховые и низовые пожары. Верховым пожаром считается лесной пожар, распространяющийся по пологу леса (древостоя). Низовой пожар – это лесной пожар, распространяющийся по лесной подстилке древостоя, подлеску и подросту.

Лесные пожары представляют опасность не только с точки зрения причинения экономического ущерба, но и для населения.

Недостаточное внимание к охране лесов от пожаров может привести к гибели лесных насаждений, уменьшению биологической продуктивности лесов из-за разрушения коренных мест произрастания и замещения коренных типов леса вторичными лесами, усилению вспышек массового размножения насекомых - вредителей леса, возникновению негативных экологических последствий.

Охрана лесов от пожаров включает в себя обеспечение оперативного обнаружения и тушение пожара силами наземной и авиационной охраны лесов, материально-техническое оснащение лесопожарной охраны, проведение предупредительных (профилактических) противопожарных мероприятий, создание системы предупреждения лесных пожаров.

Как правило, охрана лесов от пожаров осуществляется одним из трех основных способов:

| - | наземная охрана (обнаружение и тушение пожаров наземными силами и средствами); |
| --- | --- |
| - | наземная охрана в сочетании с авиапатрулированием (обнаружение пожара силами авиации, тушение – наземными силами и средствами); |
| - | авиационная охрана (обнаружение пожара силами авиации, доставка сил и средств с помощью авиации). |

Основным мероприятием по предупреждению лесных пожаров является ведение мониторинга и прогнозирования лесных пожаров и ЧЛС.

Исходными данными для прогнозирования появления источника поражающих факторов - возникновения лесного пожара служат:

| - | класс пожарной опасности в лесу по условиям погоды; |
| --- | --- |
| - | местоположение и площадь участков лесного фонда I-III классов пожарной опасности и/или участков разных классов пожарной опасности, где в рассматриваемое время ЛГМ могут гореть при появлении источника огня; |
| - | данные о рельефе местности; |
| - | наличие потенциальных источников огня в перечисленных участках лесного фонда, где в рассматриваемое время ЛГМ могут гореть при появлении источника огня, данные о грозовой деятельности; |
| - | результаты ретроспективного анализа распределения пожаров во времени (число пожаров по годам, месяцам, декадам, дням, часам суток) и по территории (лесным кварталам, лесничествам) рассматриваемого района, за последние 10 лет. |

Мониторинг лесных пожаров, лесопожарный мониторинг - это система наблюдений и контроля за пожарной опасностью в лесу по условиям погоды, состоянием лесных горючих материалов, источниками огня и лесными пожарами с целью своевременной разработки и проведения мероприятий по предупреждению лесных пожаров и (или) снижению ущерба от них.

Предпосылками чрезвычайной лесопожарной ситуации (ЧЛС) являются:

| - | малоснежная зима, длительный бездождевой период (15-20 дней) с высокой (выше средней многолетней) среднесуточной температурой воздуха и малой относительной влажностью в начале пожароопасного сезона, когда степень пожарной опасности в лесу по условиям погоды характеризуется IV, V классами пожарной опасности; |
| --- | --- |
| - | длительный период с IV, V классами пожарной опасности, атмосферная засуха в любое время пожароопасного сезона; |
| - | наличие в лесном фонде бесконтрольных антропогенных источников огня и/или частые грозовые разряды при высокой степени пожарной опасности в лесу по условиям погоды. |

В пожароопасный сезон, то есть в период с момента схода снегового покрова в лесу до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снегового покрова, в лесах на территории сельсовета запрещается:

| - | разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса (ветровал, бурелом), торфяниках, лесосеках с оставленными порубочными остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В остальных местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. По истечении надобности костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления; |
| --- | --- |
| - | бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок; |
| - | употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов; |
| - | оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для этого местах; |
| - | заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим. |

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

| - | противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов; |
| --- | --- |
| - | создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности; |
| - | мониторинг пожарной опасности в лесах; |
| - | разработка планов тушения лесных пожаров; |
| - | тушение лесных пожаров; |
| - | Иные меры пожарной безопасности в лесах. |

Засорение леса бытовыми отходами и отбросами, свалка мусора и строительных остатков в лесу запрещаются.

Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что:

| - | Места для сжигания мусора (котлованы или площадки) будут отводиться на расстоянии не менее 100 метров от стен хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и не менее 50 метров от стен лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев; |
| --- | --- |
| - | территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) будет очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков и других легковоспламеняющихся материалов, окаймлена двумя минерализованными полосами шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя минерализованными полосами шириной не менее 2,6 метра каждая с расстоянием между ними 5 метров. |

Предприятия и организации, имеющие в своем ведении линии электропередачи, связи и радиофикации, обязаны в течение пожароопасного сезона содержать просеки, по которым проходят эти линии, в безопасном в пожарном отношении состоянии и окапывать в сухих местах деревянные мачты и столбы таких линий.

Предприятия и организации, имеющие в своем ведении трубопроводы, обязаны:

| - | содержать в течение пожароопасного сезона полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через лесные массивы, в безопасном в пожарном отношении состоянии; |
| --- | --- |
| - | устраивать через каждые 5-7 километров трубопроводов переезды для противопожарной техники; |
| - | прокладывать минерализованные полосы шириной 2-2,5 метра вокруг колодцев на трубопроводах. |

Реализация комплекса мероприятий по противопожарному обустройству лесов включает:

| - | прокладку просек и противопожарных разрывов, служащих для остановки продвижения кромки низовых пожаров, а также опорными линиями при тушении пожаров и транспортными путями, облегчающими наземную охрану лесов от пожаров; |
| --- | --- |
| - | устройство минерализованных полос шириной не менее 1,4 метра; |
| - | строительство дорог противопожарного назначения. |

Наиболее эффективным противопожарным мероприятием является устройство минерализованных полос в насаждениях I-II классов пожарной опасности вдоль трасс дорог, по границам сельхозугодий, где допускаются сельхозпалы.

Работы по строительству дорог противопожарного назначения заключаются в корчевке пней, расчистке и выравнивании проезжей части, строительстве гатей, переездов через канавы, ручьи и т.п. Все местные дороги должны строиться таким образом, чтобы они одновременно служили преградами распространения возможных низовых пожаров и опорными линиями при локализации действующих очагов.

Необходимо проводить подготовку естественных водных источников, которая заключается в устройстве к ним подъездов, оборудовании специальных площадок для забора воды пожарными помпами и автоцистернами, а в необходимых случаях также в углублении водоемов и создании запруд. Запас воды в водоеме для эффективного тушения лесных пожаров должен быть не менее 100 м3.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций

техногенного характера

Техногенные чрезвычайные ситуации – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

В результате техногенной чрезвычайной ситуации образуется зона заражения – территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические и биологические вещества в количествах, создающих опасность для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени. Размеры зоны возможного заражения зависят от наименования и объема потенциально опасных веществ.

Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» на территории  выявлены участки, подверженные риску возникновения источников чрезвычайных ситуаций техногенного  характера. В качестве источника техногенных ЧС целесообразно рассматривать возможные аварии на следующих потенциально опасных объектах и объектах транспорта:

| - | химически опасные объекты – аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ); |
| --- | --- |
| - | пожаровзрывоопасные объекты - пожары и взрывы; |

Характеристика  источников техногенных ЧС:

Химически опасные объекты

Химически опасный объект – это объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Аварийно-химически опасное вещество (АХОВ) - химическое вещество, прямое или опосредствованное воздействие которого на человека может вызвать острые хронические заболевания людей или их гибель.

В соответствии с паспортом безопасности населенного пункта  на территории района не зарегистрированы объекты, использующие в производстве и содержащие на хранении аварийно-химические опасные вещества (АХОВ).

Пожаровзрывоопасные  объекты

Это объекты, на которых производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легко-воспламеняющие и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

К пожаровзрывоопасным объектам на территории села Саваслейка относятся предприятия, в производстве которых используются имеющие высокую степень возгораемости вещества. К ним относятся котельные, работающие на природном газе.

Возможные источники ЧС техногенного характера – загорания, взрывы и разрушения технических устройств или их элементов, а также сооружений, в которых смонтированы котельные: относят к локальным ЧС.

Наибольшую угрозу по взрывопожароопасности представляют объекты, на которых обращаются в значительных объемах легковоспламеняющиеся жидкости, газы и пыли во взрывопожароопасных концентрациях. К такому объекту относят проектную АЗС (проектом предлагается строительство на I очередь).

Основными причинами аварийных и чрезвычайных ситуаций на пожаровзрывоопасных объектах являются:

| - | нарушение и невыполнение правил обращения с легковоспламеняющимися веществами, неосторожное обращение с огнем; |
| --- | --- |
| - | отсутствие (недостаточность) автоматических систем пожаротушения, грубейшие нарушения техники безопасности, нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования; |
| - | неисправность производственного оборудования и нарушение технологического процесса производства; |
| - | нарушение правил проведения огневых работ; |
| - | снижение уровня поднадзорности некоторых объектов и производств, нарушение технологической дисциплины. |

При авариях на пожаровзрывоопасных объектах наблюдаются следующие явления:

| - | неконтролируемое высвобождение энергии за короткий промежуток времени и в ограниченном пространстве (взрывные процессы); |
| --- | --- |
| - | образование облаков топливно-воздушных смесей, их быстрые взрывные превращения и, как следствие, возникновение массовых пожаров; |
| - | взрывы трубопроводов, сосудов с перегретой жидкостью (прежде всего, резервуаров со сжиженным газом) и образование осколочного поля; |
| - | образование облаков токсичных веществ, участвующих в технологических процессах и возникающих в ходе неконтролируемых реакций. |

Инженерно-технические мероприятия по предупреждению аварий на пожаро-взрывоопасных объектах включают:

| - | оснащение пожаровзрывоопасных объектов средствами взрывопожаро-предупреждения; |
| --- | --- |
| - | замена основных производственных фондов с высоким уровнем износа на более современные; |
| - | проведение своевременного и качественного ремонта оборудования; |
| - | разработку системы контроля, управления, автоматической противоаварийной защиты технологических процессов и дежурно-диспетчерской службы предприятий. |

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций

биолого-социального характера

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация (БС ЧС) - состояние, при котором в результате возникновения источника БС ЧС на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений (ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).

Источником БС ЧС является особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

На территории села Саваслейка  обнаружены биологически опасные объекты. По данным на территории Саваслейки расположены:

| - | яма Беккари (биотермическая яма), II класс, статус действующая; |
| --- | --- |
| - | коровник, III класс, статус действующая. |

Возможны несколько вариантов решения проблемы размещения биотермической ямы вблизи населенного пункта:

| - | проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон биологически опасных объектов; |
| --- | --- |
| - | перенос недействующих биологически опасных объектов; |
| - | перефункционирование селитебных территорий, расположенных в санитарно-защитных зонах биологически опасных объектов. |

Меры по предупреждению возникновения ЧС биолого-социального характера:

| - | соблюдать осторожность при обращении с химическими веществами, употреблении лекарственных, наркотических препаратов, алкоголя, грибов, дикорастущих лекарственных растений; |
| --- | --- |
| - | использовать для питья кипяченую воду из питьевых источников, либо бутилированную; |
| - | соблюдать санитарные правила и технологические требования кулинарной обработки пищевых продуктов, при заготовках на зиму, хранении продуктов; |
| - | устранить контакты с мышевидными грызунами, их выделениями, осуществлять истребительные мероприятия против грызунов, защиту продуктов и питьевой воды от загрязнения; |
| - | соблюдать меры предосторожности от укусов лесных клещей, кровососущих насекомых, в случае подозрения на заболевание немедленно обращаться за медицинской помощью; |
| - | избегать контакта с дикими и безнадзорными животными, в случае укусов – обращаться в мед.учреждения; |
| - | принимать меры по профилактике и недопущению инфекционных заболеваний домашних животных и птиц; |
| - | соблюдать меры личной гигиены, осуществлять борьбу с насекомыми-переносчиками инфекционных заболеваний (мухи, комары и др.) в местах проживания, пунктах общественного питания и торговли, пребывания детей; |
| - | не проводить выпас животных и проведение земляных работ вблизи необустроенных сибиреязвенных скотомогильников; |
| - | при выявлении фактов заболевания и падежа диких и домашних птиц - немедленно информировать районную ветеринарную службу; |
| - | проводить мониторинг и вакцинацию против клещевого энцефалита; |
| - | проводить акарицидные обработки территории; |
| - | проводить работу с населением по поводу своевременного обращения в лечебные учреждения по факту укусов клещей; |
| - | осуществлять постоянный контроль за организацией общественного питания в целях предупреждения вспышек кишечных инфекций пищевого характера. |

Глава  VII

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны с учетом «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

В настоящее время на территории села Саваслейка отсутствует пожарное депо.

Проектом предлагается строительство на I очередь 1-ого пожарного депо, которое проектируется вместимостью на 3 машины.

Согласно главе 17 статьи 76 «Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах» предусматривается пожарное депо до 3 машин в селе Саваслейка с учетом прибытия подразделения к месту вызова в населенном пункте не более 20 минут.

Для проверки правильности расположения пожарного депо на территории села Саваслейка определяется максимально допустимое расстояние, т.е. наибольшее расстояние по уличной сети дорог населенного пункта или производственного объекта от пожарного депо до объекта предполагаемого пожара, при котором гарантируется достижение соответствующей цели выезда оперативного подразделения пожарной охраны на пожар. Определение максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до пожарного депо выполнено согласно СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» по формуле:

l1 = Vсл х (Т2 –Т1)

60

где l1 - максимально допустимое расстояние по дорогам населенного пункта от   объекта предполагаемого пожара до пожарного депо в км;

Vсл – скорость следования подразделений пожарной охраны на место пожара (оценивается для наиболее неблагоприятных влияющих на нее факторов – состояние дорог, особенности ландшафта, климатические особенности периода года и др.);

Т2 –Т1 – время от момента возникновения пожара до момента прибытия пожарной охраны с учетом предела огнестойкости проектируемых зданий.

Для наиболее худших погодных условий, учитывая плохое состояние дорог села, максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до пожарного депо составит ориентировочно 6,0 км.

Проверка правильности расположения пожарного депо выполнялась графическим методом определения областей пересечения пространственных зон согласно СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения». Область пересечения пространственных зон размещения пожарных депо это часть территории населенного пункта или производственного объекта, на которой целесообразно разместить подразделение пожарной охраны (пожарное депо) для защиты двух и более объектов предполагаемого пожара.

Объекты возможного пожара расположены от существующих и проектируемых пождепо на расстоянии, не превышающем 6,5 км.

Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории «Саваслейка» предусматривается с соблюдением расстояния от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1-Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха не менее 50 метров.

Проектом предусматривается соблюдение противопожарных расстояний от жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке, до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках не менее 15 м. При условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов, указанное расстояние допускается уменьшать до 6 метров.

Проектом предусматривается соблюдение минимальных противопожарных расстояний от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять не менее 9 метров (до зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, С3 - 15 метров), III степени огнестойкости - 12 метров, IV и V степеней огнестойкости - 15 метров. Расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять 18 метров. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны составлять не менее 12 метров.

В соответствии со статьей 32 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»  все запроектированные здания села «Саваслейка» по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, строении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на:

| - | Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе: а) Ф1.1 - здания детских дошкольных образовательных учреждений, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа; б) Ф1.2 - гостиницы; г) Ф1.4 - одноквартирные жилые дома; |
| --- | --- |
| - | Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе: а) Ф2.1 - библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях; |
| - | 3) Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения, в том числе: а) Ф3.1 - здания организаций торговли; б) Ф3.2 - здания организаций общественного питания; г) Ф3.4 - поликлиники и амбулатории; |
| - | 4) Ф4 – здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных организаций, органов управления учреждений, в том числе: а) Ф4.1 - здания общеобразовательных учреждений; г) Ф4.4 - здания пожарных депо; |
| - | 5) Ф5 - здания производственного или складского назначения, в том числе: а) Ф5.1 – производственные здания. |

Соблюдение противопожарных требований при размещении автозаправочных станций рядом с лесным массивом или вблизи посадок сельскохозяйственных культур, по которым возможно распространение пламени, предусматривает выполнение наземного покрытия, выполненного из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханную полосу земли шириной не менее 5 метров.

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается согласно СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» и составит  15 л/сек. (Дом культуры). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2.5 л/сек. согласно СП 10.13130.2009 «Внутренний  противопожарный водопровод».

На рассматриваемой территории села «Саваслейка» имеется существующий пожарный водозабор, расположенный на главной улице населенного пункта ул. Советская.

| - | Соблюдение противопожарных требований к размещению зданий производственного назначения и АЗС; |
| --- | --- |
| - | создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения; |
| - | обеспечение подъезда пожарных автомобилей с двух сторон к жилым домам, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, общеобразовательных учреждений; |
| - | обеспечение ширины проездов для пожарной техники размером не менее 6 м; |
| - | организация площадок для разворота пожарной техники на тупиковых проездах размером не менее чем 15x15 метров с соблюдением максимальной протяженности тупиковых проездов не более 150 метров; |
| - | обеспечение противопожарных расстояний между проектируемыми зданиями в соответствии со ст. 69 №123-ФЗ; |
| - | соблюдение противопожарного расстояния от границ застройки до лесных массивов - не менее 15 метров (50 метров); |
| - | планировочное решение жилой застройки обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров; |
| - | соблюдение жителями сельского поселения «Саваслейский сельсовет» требований пожарной безопасности (иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления); |
| - | создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах. |

Обеспечение  безопасности  населения

Мероприятия разработаны с учетом требований ГОСТ Р 22.3.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения» и ГОСТ Р 22.8.01-96 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях».

Оповещение и информирование населения села «Саваслейка» об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций возлагается на органы местного самоуправления, использующих систему централизованного оповещения области, каналы связи Министерства связи Российской Федерации, радиотрансляционную сеть и телевизионное вещание, включая и коммерческие телерадиокомпании, ведомственные сети связи, локальные системы оповещения потенциально опасных объектов (Положение о системах оповещения населения – приказ МЧС РФ, Мининформсвязи РФ и Минкультуры РФ от 25.07.06 №422/90/376).

При возникновении чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах ответственность за организацию оповещения рабочих и служащих этих объектов и населения возлагается на руководителей, в ведении которых находятся потенциально опасные объекты.

Для оповещения населения предусматривается установка  сирен С-40. Зоны действия локальных систем оповещения определяются нормативными актами Российской Федерации и обеспечивают оповещение на расстоянии 500 м. Установка сирен предусматривается во населенном пункте.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения предусматривается строительство резервуаров в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. Размещение резервуаров предусматривается из расчета радиуса обслуживания 500 м.

Проведение необходимых расчетов, порядок и методика определения, определяющие конкретный перечень мероприятий обеспечивающие выполнение поставленной цели:

| - | анализ представленной технической и проектной документации с целью идентификации составляющих объектов предполагаемого пожара, расположенных на территории населенных пунктов или производственных; |
| --- | --- |
| - | проверку соответствия систем обеспечения пожарной безопасности объектов предполагаемого пожара в населенных пунктах или на производственных объектах установленным требованиям; |
| - | обоснование и согласование с органами исполнительной власти населенного пункта или собственником(ми) производственного объекта целей выезда дежурного караула пожарной охраны на пожар; |
| - | определение параметров систем противопожарной защиты объектов предполагаемого пожара; |
| - | выбор наиболее пожароопасных объектов предполагаемого пожара в населенных пунктах или на производственных объектах; |
| - | выбор вида горючего вещества или материала в помещении наиболее пожароопасных объектов предполагаемого пожара и т.д. должен проводиться на следующей стадии проектирования, при разработке проектов планировки территории. |

Глава  VIII

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

| №№ п/п | Наименование | Единица измере- ния | Существую-щее положение | I очередь реализа-ции | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Общая площадь земель в границах проектирования, | га | 196,0 | - | 276,0 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения, в том числе: | чел. | 791 | 1275 | 1520 |
| - | в сельском поселении | -«- | 791 | 795 | 800 |
| - | в зонах рынка недвижимости | -«- | - | 480 | 720 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Общий объем жилого фонда, в том числе: | т.м2 общ.пл. % | 16,2/100,0 | 45,0/ 100,0 | 59,4/100,0 |
| - | существующий сохраняемый | т.м2 общ.пл. % | 16,2/100,0 | 16,2/36,0 | 16,2/27,3 |
| - | новое строительство | -«- | - | 28,8/64,0 | 43,2/72,7 |
| 3.2. | Общий объем нового жилищно- го строительства всего, в том числе по типу застройки: | т.м2 общ.пл. % | - | 28,8/ 100,0 | 43,2/100,0 |
| - | индивидуальный малоэтажный | -«- | - | 28,8/ 100,0 | 43,2/ 100,0 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность жилым фондом: | м2/чел. |  |  |  |
| - | в сельском поселении | -«- | 20,5 | 20,4 | 20,3 |
| - | в зонах рынка недвижимости | -«- |  | 60,0 | 60,0 |
| 3.7. | Среднеежегодный ввод жилого фонда | тыс.м2 общ.пл. | - | 3,6 | 1,9 |
| 4. | Объекты социального и культурно- -бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 4.1 | Объекты дошкольных учреждений | мест | 22 | 107 | 107 |
| - | обеспеченность на 1000 чел. | факт норма | 28 65 | 84 67 | 70 70 |
| 4.2 | Объекты учебно-образователь- ных учреждений | мест |  |  |  |
| - | обеспеченность на 1000 чел. | факт норма | 670 119 | 416 121 | 349 123 |
| 4.3. | Объекты здравоохранения (поликлиника) | посещ.в смену | 30 | 30 | 30 |
| - | обеспеченность на 1000 чел. | факт норма | 38 25 | 24 25 | 20 25 |
| 4.4. | Объекты торгового назначения | м2 торг.пл. | 196,6 | 456,6 | 456,6 |
| - | обеспеченность на 1000 чел. | факт норма | 248,5 300,0 | 358,1 300,0 | 300,4 300,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.5. | Объекты общественного питания | посад. мест | 50 | 50 | 70 |
| - | обеспеченность на 1000 чел. | факт норма | 63 40 | 39 40 | 46 40 |
| 4.6. | Объекты бытового обслуживания | раб. мест | - | 6 | 6 |
| - | обеспеченность на 1000 чел. | факт норма | - 4 | 5 4 | 4 4 |
| 4.7. | Объекты жилищно-коммуналь- ного хозяйства |  |  |  |  |
| 5. | Ритуальное обслуживание |  |  |  |  |
| 5.1. | Кладбища | га | 1,5 | 5,0 | 5,0 |
| 6. | Зона мест общего пользования | ___га___ м2 на 1 чел. | - | 3,2 25,1 | 3,2 21,1 |

Распределение земель по функциональным зонам

(параметры функциональных зон)

| № п/п | Наименование показателей | Существующее положение (га) | Проектное предложение (га) | Параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки | Плотность населения (чел/га) |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | 117,1 | 136,8 | - | - | - |
| - | зона жилой застройки малой этажности (2-4 этаж.) | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 150 |
| - | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | 117,0 | 136,7 | 0,2 | 0,4 | 15 |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | 4,0 | 8,0 | 1 | 3 | - |
| 3 | Зона транспортной инфраструктуры | 2,4 | 38,0 | - | - | - |
| 4 | Рекреационные зоны | 1,1 | 13,2 | - | - | - |
| - | зона мест общего пользования |  | 3,2 | - | - | - |
| - | зона сельских природных территорий | 1,1 | 10,0 | - | - | - |
| 5 | Зона сельскохозяйственного использования | 28,0 | 33,0 | - | - | - |
| 6 | Зона акваторий | 2,0 | 3,6 | - | - | - |
| 7 | Зона специального назначения | 1,5 | 5,0 | - | - | - |
| - | зона ритуального назначения | 1,5 | 5,0 | - | - | - |
| 8 | Зона фонда перераспределения городских земель |  | 10,4 | - | - | - |
| - | зона резервных территорий |  | 10,4 | - | - | - |
| 9 | Иные территориальные зоны | 39,9 | 28,0 | - | - | - |
|  | Итого: | 196,0 | 276,0 | - | - | - |