Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»

Управление  научных исследований, инноваций и проектных работ (УНИИПР)

|  |  |  | Утверждаю: |
| --- | --- | --- | --- |
| Шифр (№ договора) | . МК 2009 / |  | Проректор по научной работе д.т.н., профессор |
| № гос. регистрации | ____________ |  |  |
| Инв. № | ____________ |  | ________________ С.В. Соболь |
| Экз. № | ____________ |  | « ____ » ___________ 2009 г. |

# ПРОЕКТ

«Генеральный план с. Шилокша Кулебакского района Нижегородской области»

Том I

Положение о территориальном планировании

Пояснительная записка

Заказчик: Администрация Кулебакского района

Стадия: ПЗЗ

| Начальник управления научных исследований, инноваций и проектных работ |  | Д.В. Монич |
| --- | --- | --- |
| Директор института архитектуры и градостроительства |  | Е.К. Никольский |
| Директор НПЦ «ГРАДОПРОЕКТ», заведующий кафедрой градостроительства |  | С.Д. Казнов |
| Главный инженер проекта |  | Н.А. Валуйская |

Нижний Новгород – 2009

Состав проекта:

| № п/п | Наименование | Материал использования | Кол-во экз. | Секрет- ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка. Генеральный план. Положения о территориальном планировании. Том I | Переплет | 4 | Н/С | Экз. № 2 в архиве института |
| 2. | Пояснительная записка. Генеральный план. Материалы по обоснованию проекта. Том II | Переплёт | 4 | Н/С | -«- |
| 3. | Графические материалы проекта. Демонстрационные чертежи. Том III | Бумага Компьютерная графика | 3 | -«- | -«- |

ПЕРЕЧЕНЬ   графических  материалов:

| № п/п | Наименование | Секрет- ность | Масштаб | Материал использования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Схема размещения насе-ленного пункта в адми-нистративном районе | Н/С | 1:50000 | Компьютерная иллюстрация | В составе пояснительной записки, Том II |
| 2. | Схема современного использования территории (опорный план) | -«- | 1:2000 | Бумага Компьютерная графика |  |
| 3. | Схема ограничений использования территории (охрана окружающей среды) | -«- | -«- | -«- |  |
| 4. | Сводная схема. Основной чертеж генерального плана. Зонирование территории | -«- | -«- | -«- |  |
| 5. | Схема развития объектов и сетей инженерно-техничес-кого обеспечения (водо-снабжение, канализация) | -«- | -«- | -«- |  |
| 6. | Схема развития объектов и сетей инженерно-техничес-кого обеспечения (теплогазоснабжение) | -«- | -«- | -«- |  |
| 7. | Схема развития объектов и сетей инженерно-техничес-кого обеспечения (электроснабжение, связь) | -«- | -«- | -«- |  |

ТОМ  I

Положение о территориальном планировании

Пояснительная записка

Оглавление:

| Главы | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Введение | 7 |
| Глава 1. | Цели и задачи территориального планирования | 8 |
| Глава 2. | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения | 10 |
| 2-1. | Предложения по изменению границ и преобразованию населенного пункта | 10 |
| 2-2. | Размещение планируемых объектов капитального строительства местного назначения | 10 |
| 2-2.1. | Размещение планируемых объектов капитального строительства транспорта | 10 |
| 2-2.2. | Размещение планируемых объектов капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства | 11 |
| 2-2.3. | Размещение планируемых объектов энергетических систем местного значения | 11 |
| 2-2.4. | Размещение планируемых линейных объектов местного значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий (в области газоснабжения) | 12 |
| 2-2.5. | Размещение планируемых объектов капитального строительства социальной инфраструктуры | 12 |
| 2-3. | Предложения по охране окружающей среды и обеспечению благоприятной среды обитания. | 13 |
| Глава 3. | Технико-экономические показатели. Баланс территории. Стоимость I первой очереди. | 15 |

ТОМ  II - Пояснительная  записка

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана

Оглавление:

| Главы Раздела | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Введение |  |
| Глава I. | Общие сведения об объекте проектирования |  |
| I.1. | Особенности размещения села Шилокша Кулебакс-кого района в системе расселения |  |
| I.2. | Природно-климатические условия |  |
| Глава II. | Современное использование территории |  |
| Глава III | Основные направления градостроительного развития |  |
| III.1. | Демографический прогноз численности населения. |  |
| III.2. | Архитектурно-планировочное решение. Градостроительное зонирование территории |  |
| III.3. | Жилой фонд |  |
| III.4. | Общественно-деловые зоны (учреждения и предприятия социального и культурно-бытового обслуживания) |  |
| Глава IV. | Дорожно-транспортная инфраструктура |  |
| IV.1 | Существующее положение |  |
| IV.2 | Проектные предложения |  |
| Глава V. | Инженерная инфраструктура |  |
| V.1 | Водоснабжение |  |
| V.2 | Канализация |  |
| V.3 | Теплоснабжение |  |
| V.4 | Газоснабжение |  |
| V.5 | Электроснабжение |  |
| V.6 | Связь. |  |
| Глава VI. | Охрана окружающей среды |  |
| VI.1. | Общеэкологическая ситуация |  |
| VI.2. | Охрана атмосферного воздуха |  |
|  | 2.1. Анализ состояния атмосферного воздуха |  |
|  | 2.2. Источники загрязнения |  |
|  | 2.3. Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха |  |
| VI.3. | Охрана водного бассейна |  |
|  | 3.1. Анализ состояния водных объектов и мероприятия по их охране |  |
|  | 3.2. Оценка подземных вод и мероприятия по их охране |  |
| VI.4. | Охрана почв от загрязнения |  |
| VI.5. | Оценка влияния физических факторов на окружающую среду |  |
|  | 5.1. Шум |  |
|  | 5.2. Электромагнитные излучения |  |
| VI.6. | Санитарная очистка территории 6.1.Бытовые отходы 6.2.Промышленные отходы |  |
| VI.7. | Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов 7.1. Кладбища |  |
|  | 7.2. Скотомогильники |  |
| VI.8. | Формирование системы зелёных насаждений. |  |
| Глава VII. | Технико-экономические показатели |  |
|  | Баланс территории. Стоимость I очереди строительства |  |
|  | Приложения: |  |
| - | Компьютерная иллюстрация чертежей; |  |
| - | Задание на разработку проекта; |  |
| - | Технические условия инженерного оборудования; |  |
| - | Документы по согласованию проекта. |  |

Введение

Проект генерального плана села Шилокша Кулебакского района Нижегородской области выполнен по заказу Администрации Кулебакского района в соответствии с заданием на разработку проекта от 2009г.

Генеральный план территории села разрабатывается с целью эффективного функционального использования территории, решения экологических, социальных, хозяйственных, земельных и эстетических проблем организации среды жизнедеятельности населения, охватывающей населенный пункт.

В соответствии с Градостроительным Кодексом целью разработки Генерального плана является определение направления развития планировочного каркаса села и функционального назначения его территории.

Генеральный план является документом территориального планирования, устанавливающим функциональное зонирование его градостроительного развития в целом разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности.

При разработке проекта использованы материалы: сельской администрации, служб администрации Кулебакского района.

Проект разработан на следующие этапы:

-  I очередь строительства – 2017г.

-  Расчётный срок – 2025год.

Глава 1.

Цели и задачи территориального планирования

Главной целью территориального планирования с. Шилокша Кулебакского района Нижегородской области является обеспечение устойчивого развития территории через формирование правовых инструментов реализации полномочий органов государственного власти.

Генеральный план села – документ о планировании развития его территории, включая установление функциональных зон, определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства, зон с особыми условиями использования территорий.

Конкретные задачи территориального планирования вытекают из определения его назначения в Градостроительном кодексе РФ (статья 9, п. 1): «Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Проектные предложения генерального плана направлены на достижение устойчивого социально-экономического развития путем последующей реализации планируемых мероприятий органами управления района и села через градостроительную, земельную, инвестиционную, экономическую политики.

Основными задачами генерального плана являются:

| - | Выявление проблем градостроительного развития территории села и разработка мероприятий, обеспечивающих создание комфортной среды обитания; |
| --- | --- |
| - | Определение функционального назначения отдельных элементов и установление градостроительных регламентов, используемых при организации строительства и оформлении градостроительной документации; |
| - | Разработка перечня мероприятий по организации положений генерального плана, программы инвестиционного освоения территории; |
| - | Внесение изменений в установленном законом порядке в границы села; |
| - | Установление параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур во взаимосвязи с федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройство территорий; |
| - | Анализ экологического состояния территории, выявление всех ограничений, определяющих возможности ее использования в жизнедеятельности местного населения. |

Необходимость учета множества факторов развития территории требует анализа ее комплексного развития, а также выявления ограничений по ее использованию.

По Градостроительному Кодексу Российской Федерации оценка комплексного развития территории тесно связана с задачами размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения и определением территорий, благоприятных для капитального строительства. Целью комплексного развития является взаимоувязанное развитие отраслей специализации и объектов капитального строительства регионального, федерального и местного значения. Оценка комплексного развития отражает уровень увязки местных интересов с федеральными и региональными задачами и иными интересами по использованию территории и определяет предпосылки для решения частных задач территориального планирования.

Целями и задачами комплексного развития территории села являются:

| - | развитие производительных сил на основе сбалансированного учета социальных, экологических и экономических факторов; |
| --- | --- |
| - | Формирование единого хозяйственного комплекса на основе взаимоувязанного развития ведущих и вспомогательных отраслей федеральной специализации, отраслей регионального значения, транспортной, инженерной и социальной инфраструктур местного значения; |
| - | взаимная увязка интересов промышленного освоения, сельскохозяйственной и природоохранной деятельности для обеспечения устойчивого развития территории. |

Глава 2.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения

2-1. Предложения по изменению границ и  преобразованию

населенного пункта

Генеральным планом с. Шилокша даны предложения по изменению существующей границы населенного пункта: в северо-западной, северо-восточной, восточной и южной частях села.

В границы населенного пункта предлагается включить:

| - | Территорию под размещение проектируемого кладбища в северо-восточной части села площадью 2,2га; |
| --- | --- |
| - | Территорию под размещение резервов развития производственной зоны в северо-западной части села площадью 15,8га; |
| - | Территорию размещения первоочередной индивидуальной застройки с приусадебными участками в южной части села на месте бывшей производственной зоны СПК площадью 13,8га; |
| - | Территорию в восточной части села для размещения инвестиционной площадки развития жилой зоны (малоэтажной индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками) с изъятием сельскохозяйственных земель площадью 36,2га; |
| - | Территорию земель сельскохозяйственного назначения 37,0га, расположенную в южной части села. |
| - | Территорию в западной части села для размещения инвестиционной площадки развития жилой зоны (малоэтажной индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками) с изъятием сельскохозяйственных земель площадью 3,0а; |

В существующих границах села находится 92га, на расчетный срок проектирования предлагается увеличить территорию на 108га. Площадь села составит 200га.

2-2. Размещение планируемых объектов капитального строительства местного назначения

2-2.1. Размещение планируемых объектов

капитального строительства транспорта

В связи с нарастающей автомобилизацией и строительством нового поселка проектом предлагается развитие улично-дорожной сети:

| 1. | Строительство дорожного полотна на существующих и вновь пробиваемых улицах общей протяженностью 8 км на расчетный срок, в том числе км на I очередь строительства. |
| --- | --- |
| 2. | Организация дополнительного остановочного пункта на автомобильной дороге регионального значения Р-72 Владимир-Муром Арзамас вблизи нового поселка на расчетный срок. |

2-2.2. Размещение планируемых объектов капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства

Проектом генплана предлагается:

| 1. | Строительство подземного водозабора на I очередь строительства. |
| --- | --- |
| 2. | Строительство водопроводных сетей протяженностью 13,7км на расчетный срок, в том числе 7,68км на I очередь строительства. |
| 3. | Строительство очистных сооружений канализации на I очередь строительства. |
| 4. | Строительство сетей канализации протяженностью 5,15км на расчетный срок, в том числе 3,20км на I очередь строительства. |
| 5. | Строительство 2-х насосных станций на расчетный срок, в том числе одной на I очередь строительства. |
| 6. | Строительство сливной станции для приема стоков от неканализованной застройки в районе очистных сооружений на I очередь. |

2-2.3. Размещение планируемых объектов энергетических систем

местного значения

Теплоснабжение

Проектом генерального плана  с.Шилокша предусматривается:

| 1. | Оборудование малоэтажной застройки индивидуальными котлами на газовом топливе - 632 единицы, в том числе на первую очередь строительства - 315 единицы. |
| --- | --- |
| 2. | Строительство котельной около торгового центра для школы совместно с детским садом и торгового центра мощностью 0,43 МВт на расчетный срок. |
| 3. | Строительство котельной при сберкассе мощностью 0,09 МВт на расчетный срок. |
| 4. | Строительство котельной при аптеке мощностью 0,03 МВт на первую очередь строительства. |
| 5. | Строительство котельной при магазине мощностью 0,03 МВт на первую очередь строительства. |
| 6. | Строительство котельной при предприятии общественного питания мощностью 0,2 МВт на первую очередь строительства. |
| 7. | Строительство котельной при пождепо мощностью 0,06 МВт на первую очередь строительства. |
| 8. | Строительство котельной при досуговом центре мощностью 0,54 МВт на расчетный срок. |
| 9. | Строительство котельной при предприятии бытового обслуживании мощностью 0,04 МВт на расчетный срок. |
| 10. | Строительство котельной для детского сада и школы мощностью 0,35 МВт на первую очередь строительства. |
| 11. | Строительство 3-х котельных при 3-х магазинах мощностью по 0,03 МВ на расчетный срок. |
| 12. | Строительство котельной при ФАП мощностью 0,05 МВт на расчетный срок. |
| 13. | Строительство котельной при сельской администрации и отделении связи мощностью 0,2 МВт на расчетный срок. |

Топливо для  проектируемых котельных – природный газ.

Электроснабжение

Проектом генплана предлагается:

| 1. | Строительство 2-х ТП-10кВ мощностью 250 кВА с воздушным вводом на расчетный срок. |
| --- | --- |
| 2. | Строительство ТП-10кВ мощностью 100 кВА с воздушным вводом на первую очередь строительства. |
| 3. | Замена трансформаторов 60кВА на 100кВА в ТП-70 на расчетный срок. |
| 4. | Прокладка ВЛ-10кВ протяженностью 0,6км, в том числе на первую очередь строительства 0,2км. |
| 5. | Освещение главных улиц проектируемой застройки объемом 3,5км, в том числе на первую очередь строительства 0,8км. |

2-2.4. Размещение планируемых линейных объектов местного значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий

(в области газоснабжения)

Развитие системы газоснабжения с.Шилокша:

| 1. | Строительство газопроводов высокого давления Р=0,6 МПа – 4,0 км, в том числе на первую очередь строительства – 1,5 км. |
| --- | --- |
| 2. | Строительство 4 ГРПБ, в том числе на первую очередь строительства 3 ГРПБ. |

2-2.5. Размещение планируемых объектов

капитального строительства социальной инфраструктуры

На территории с. Шилокша на расчетный срок предусматривается строительство малоэтажного, индивидуального жилого фонда общей площадью 29,7 т.м2 в количестве 165 домов, в том числе на I очередь строительства 9,9 т.м2 общей площади в количестве 55 домов.

Для полного обеспечения объектами  культурно-бытового обслуживания  сельского населения и дополнительного населения, которое будет проживать в жилом фонде инвестиционной зоны, проектом предлагается новое строительство:

| 1. | Дошкольных учреждений и общеобразовательных школ: дошкольное учреждение на 30 мест совмещенное со школой на 30 мест на расчетный срок. |
| --- | --- |
| 2. | Учреждений культуры и искусства: расширение существующего клуба на 295 мест на расчетный срок. |
| 3. | Предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и коммунального хозяйства: продовольственные и непродовольственные магазины один на 90 м2 торговой площади на расчетный срок и один на 70 м2 торговой площади на I очередь строительства, кафе одно на 20 посадочных мест и одно на 40 посадочных мест на расчетный срок, два КБО по 3 рабочих места на расчетный срок, расширение существующего пожарного депо на одну машину на I очередь строительства. |
| 4. | Спортивных сооружений: комплекс спортивных сооружений на 0,2 га на расчетный срок. |

2-3. Предложения по охране окружающей среды и обеспечению

благоприятной среды обитания

Проектом Генплана предлагается следующий комплекс мероприятий по охране окружающей среды и обеспечению благоприятной среды обитания:

| - | вынос пилорам на новую территорию; |
| --- | --- |
| - | оснащение источников вредных выбросов газоочистными и пылеулавливающими установками (пилорама ИП Большева и пилорама ИП Хализова); |
| - | строительство на расчетный срок объездной дороги южнее села; |
| - | строительство новых газовых котельных с учетом внедрения малосточных и бессточных технологических схем водоподготовки; |
| - | строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации на I очередь строительства; |
| - | устройство водонепроницаемых выгребов в частной жилой застройке; |
| - | запрещение применения химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений, сорняками и использование навозных стоков на удобрение в огородах, расположенных в водоохранных зонах водных объектов; |
| - | строительство на I очередь единого водозабора восточнее села с организацией I - III поясов зон санитарной охраны; |
| - | соблюдение санитарно-защитной полосы по обе стороны от линии строящегося водовода шириной 10м; |
| - | проведение регулярной санитарной уборки улиц и проездов села, территории сельского кладбища; |
| - | рациональное размещение 30 контейнерных площадок для сбора ТБО; |
| - | сохранение существующей системы вывоза бытового мусора специализированным автотранспортом на полигон бытовых отходов г. Кулебаки; |
| - | соблюдение специальных охранных зон вдоль ЛЭП; |
| - | консервация существующего сибиреязвенного скотомогильника на I очередь строительства. |

Глава 3. Технико-экономические показатели.

Баланс территории. Стоимость I первой очереди.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существующее положение | I очередь 2015 | Расчетный срок 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель | га | 92,0 | 92,0 | 200,0 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, в том числе: | чел. | 1162 | 1160 | 1490 |
| - | Сельское | чел. | 1162 | 1160 | 1160 |
| - | В инвестиционных зонах | чел. | - | - | 330 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Всего, в том числе: | тыс. м2 общ. площади/% | 45,1/100,0 | 55,0/100,0 | 74,8/ 100,0 |
|  | -Существующий сохраняемый | тыс. м2 общ. площади/% | 45,1/100,0 | 45,1/82,0 | 45,1/60,3 |
|  | -Новое строительство | тыс. м2 общ. площади/% | - | 9,9/18,0 | 29,7/39,7 |
| 3.2 | Распределение жилищного фонда по этажности: | тыс. м2 общ. площади/% | 45,1/100,0 | 55,0/100,0 | 74,8/ 100,0 |
|  | -1-2 малоэтажный коттеджный | тыс. м2 общ. площади/% | 45,1/100,0 | 55,0/100,0 | 74,8/ 100,0 |
| 3.3 | Новое строительство индивидуального малоэтажного жилого фонда, в том числе : | тыс. м2 общ. площади/колич. домов | - | 9,9/55 | 29,7/165 |
|  | - сельское | тыс. м2 общ. площади/колич. домов | - | 9,9/55 | 9,9/55 |
|  | - В инвестиционных зонах | тыс. м2 общ. площади/колич. домов | - | - | 19,8/110 |
| 3.4 | Средняя обеспеченность общей площадью на 1 человека: |  |  |  |  |
|  | - Для села | м2/чел. | 38,8 | 47,4 | 47,4 |
|  | - В инвестиционных зонах | м2/чел. | - | - | 60,0 |
| 3.5 | Средний ежегодный ввод жилого фонда в том числе: | тыс. м2 общ. площади | - | 1,6 | 1,8 |
|  | - Для села, в том числе | тыс. м2 общ. площади | - | 1,6 | 0,6 |
|  | За период 2016-2025 годы | тыс. м2 общ. площади | - | - | - |
|  | - В инвестиционных зонах | тыс. м2 общ. площади | - | - | 1,2 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные учреждения | Мест/на 1 тыс. чел. | 37/32 | 37/32 | 67/45 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | Мест/на 1 тыс. чел. | 130/112 | 130/112 | 160/107 |
| 4.3 | Досуговый и культурно-развлекательный центр | Мест/на 1 тыс. чел. | 100/86 | 100/86 | 395/265 |
| 4.4 | Продовольственные и непродовольственные магазины | м2 торг. Площади/ на 1 тыс. чел. | 282,0/ 242,0 | 352,0/303,0 | 448,0/ 301,0 |
| 4.5 | Предприятия общественного питания | Посад. мест/на 1 тыс. чел. | - | - | 60/40 |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест/на 1 тыс. чел. | - | - | 6/4 |
| 4.7 | Пожарное депо | машины | 1/1 | 1/2 | 1/2 |
| 5 | Ритуальное обслуживание |  |  |  |  |
| 5.1 | Кладбища | га | 0,7 | 1,1 | 1,7 |
| 6. | Зеленые насаждения общего пользования | га/ м2 на 1 чел. | 0,4/3,4 | 1,4/12,0 | 2,0/13,4 |
| 7. | Ориентировочная стоимость первой очереди строительства | млн. руб. | - | 414,2 | - |
| 8. | Инженерное оборудование |  |  |  |  |
| 7.1 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| - | Электрическая вновь подключаемая расчетная нагрузка (мощность) | кВт | - | 165 | 386 |
| - | Количество однотрансформаторных ТП напряжением 10/0,4 КВ | шт | 5 | 6 | 8 |
| - | Установленная мощность трансформатов в ТП | КВ∙А | 1120 | 1220 | 1760 |
| 7.2 | Связь |  |  |  |  |
| - | количество телефонных станций | шт. | 1 | 1 | 1 |
| - | Количество телефонов | шт. | 128 | 188 | 328 |
| - | Количество телефонных шкафов | шт. | - | - | 1 |
| 7.3 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | - Водопотребление | м3/сут | 80 | 183 | 374 |
|  | - Протяженность сетей | км. | - | 7,68 | 13,70 |
| 7.4 | Канализация |  |  |  |  |
|  | - Общее поступление сточных вод | м3/сут | - | 118 | 236 |
|  | - Протяженность сетей | км. | - | 3,20 | 5,15 |
| 7.5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | - Расход тепла всего | МВт | 12,3 | 13,72 | 17,4 |
|  | - в том числе на коммунально-бытовые нужды | МВт | 12,3 | 13,72 | 17,4 |
| 7.6 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | - Расход газа всего | Тыс. м3/год | - | 2696,6 | 5968,2 |
|  | - в том числе на пищеприготовление | Тыс. м3/год | - | 230,0 | 1269,0 |
|  | - Протяженность газовых сетей высокого давления Р=0,6 МПа | км | - | 1,5 | 4,0 |
| 9. | Улично-дорожная сеть и пассажирский транспорт |  |  |  |  |
| 9.1 | Протяженность улиц и дорог | км | - | 2,6 | 8,0 |
| Баланс территории |
| № П/П | Наименование показателей | Существующее положение | Проектное предложение |
|  |  |  | в существующих границах | в присоединяемых границах | Итого |
| 1 | Территория жилой застройки, в том числе: | 47,0 | 50,1 | 26,6 | 76,7 |
| - | усадебная и коттеджная для села | 47,0 | 50,1 | 10,6 | 60,7 |
| - | усадебная и коттеджная в инвестиционных зонах | - | 0,7 | 16,0 | 16,7 |
| 2 | Территория общественно- деловых зон, в том числе: | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,7 |
| - | для села | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,9 |
| - | в инвестиционных зонах | - | - | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Территория производственных зон | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 |
| - | промышленные и коммунально- складские зоны | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 |
| 4 | Резерв производственных зон | - | - | 3,5 | 3,5 |
| 5 | Территория транспорта и инженерной инфраструктуры | 2,0 | 6,0 | 4,0 | 10,0 |
| - | улицы, дороги, площади, проезды | 2,0 | 6,0 | 4,0 | 10,0 |
| 6 | Рекреационные зоны | 6,4 | 6,6 | 16,1 | 22,7 |
| - | земли лесного фонда | 1,7 | 1,7 | 14,7 | 16,4 |
| - | Зеленые насаждения | 4,3 | 4,3 | - | 4,3 |
| - | земли насаждений общего пользования | 0,4 | 0,6 | 1,4 | 2,0 |
| 7 | Территория сельскохозяйственного использования | 29,0 | 24,7 | 55,8 | 80,5 |
| 8 | Земли водного фонда | 2,0 | 2,0 | - | 2,0 |
| 9 | Территория зон специального назначения (кладбище) | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,7 |
| 10 | Прочие территории | 4,2 | 1,0 | - | 1,0 |
|  | Итого | 92,0 | 92,0 | 108,0 | 200,0 |

Ориентировочная стоимость I очереди строительства

| № п/п | Наименование показателей | Стоимость (млн. руб.) | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В ценах 2001 года | В действующих ценах III кв. 2009 г. |  |
| 1. | Жилищное строительство | 44,5 | 264,5 | 63,8 |
| 2. | Учреждения культурно-бытового обслуживания | 3,4 | 20,0 | 4,8 |
| 3. | Инженерное оборудование и благоустройство в том числе: | 17,4 | 103,1 | 24,9 |
|  | - электроснабжение | 0,5 | 2,9 | 0,7 |
|  | - связь | 0,4 | 2,1 | 0,5 |
|  | - теплоснабжение | 1,0 | 6,2 | 1,5 |
|  | - газоснабжение | 5,7 | 33,8 | 8,2 |
|  | - водоснабжение | 4,8 | 29,0 | 7,0 |
|  | - канализация | 4,6 | 27,0 | 6,5 |
|  | - озеленение и благоустройство | 0,4 | 2,1 | 0,5 |
| 4. | Улично-дорожная сеть и транспорт | 4,5 | 26,6 | 6,5 |
|  | Итого | 69,8 | 414,2 | 100,0 |

Примечание: Ориентировочная стоимость первой очереди строительства выполнена по укрупненным показателям и аналогам. При конкретном проектировании может уточняться и изменяться