Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»

Управление  научных исследований, инноваций и проектных работ (УНИИПР)

|  |  |  | Утверждаю: |
| --- | --- | --- | --- |
| Шифр (№ договора) | . МК 2009 / |  | Проректор по научной работе д.т.н., профессор |
| № гос. регистрации | ____________ |  |  |
| Инв. № | ____________ |  | ________________ С.В. Соболь |
| Экз. № | ____________ |  | « ____ » ___________ 2009 г. |

# ПРОЕКТ

«Генеральный план с. Шилокша Кулебакского района Нижегородской области»

Том II

Материалы по обоснованию проекта

Пояснительная записка

Заказчик: Администрация Кулебакского района

Стадия: ПЗЗ

| Начальник управления научных исследований, инноваций и проектных работ |  | Д.В. Монич |
| --- | --- | --- |
| Директор института архитектуры и градостроительства |  | Е.К. Никольский |
| Директор НПЦ «ГРАДОПРОЕКТ», заведующий кафедрой градостроительства |  | С.Д. Казнов |
| Главный инженер проекта |  | Н.А. Валуйская |

Нижний Новгород – 2009

Состав проекта:

| № п/п | Наименование | Материал использования | Кол-во экз. | Секрет- ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка. Генеральный план. Положе-ния о территориальном планировании. Том I | Переплет | 4 | Н/С | Экз. № 2 в архиве института |
| 2. | Пояснительная записка. Генеральный план. Материалы по обоснованию проекта. Том II | Переплёт | 4 | Н/С | -«- |
| 3. | Графические материалы проекта. Демонстрационные чертежи. Том III | Бумага Компьютерная графика | 3 | -«- | -«- |

ПЕРЕЧЕНЬ   графических  материалов:

| № п/п | Наименование | Секрет- ность | Масштаб | Материал использования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Схема размещения насе-ленного пункта в адми-нистративном районе | Н/С | 1:50000 | Компьютерная иллюстрация | В составе пояснительной записки, Том II |
| 2. | Схема современного использования территории (опорный план) | -«- | 1:2000 | Бумага Компьютерная графика |  |
| 3. | Схема ограничений использования территории (охрана окружающей среды) | -«- | -«- | -«- |  |
| 4. | Сводная схема. Основной чертеж генерального плана. Зонирование территории | -«- | -«- | -«- |  |
| 5. | Схема развития объектов и сетей инженерно-техничес-кого обеспечения (водо-снабжение, канализация) | -«- | -«- | -«- |  |
| 6. | Схема развития объектов и сетей инженерно-техничес-кого обеспечения (теплогазоснабжение) | -«- | -«- | -«- |  |
| 7. | Схема развития объектов и сетей инженерно-техничес-кого обеспечения (электроснабжение, связь) | -«- | -«- | -«- |  |

ТОМ  I - Пояснительная записка

Положение о территориальном планировании

Оглавление:

| Главы | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Введение |  |
| Глава 1. | Цели и задачи территориального планирования |  |
| Глава 2. | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения |  |
| 2-1. | Предложения по изменению границ и преобразованию населенного пункта |  |
| 2-2. | Размещение планируемых объектов капитального строительства местного назначения |  |
| 2-2.1. | Размещение планируемых объектов капитального строительства транспорта |  |
| 2-2.2. | Размещение планируемых объектов капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 2-2.3. | Размещение планируемых объектов энергетических систем местного значения |  |
| 2-2.4. | Размещение планируемых линейных объектов местного значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий (в области газоснабжения) |  |
| 2-2.5. | Размещение планируемых объектов капитального строительства социальной инфраструктуры |  |
| 2-3. | Предложения по охране окружающей среды и обеспечению благоприятной среды обитания. |  |

ТОМ  II - Пояснительная  записка

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана

Оглавление:

| Главы Раздела | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Введение | 7 |
| Глава I. | Общие сведения об объекте проектирования | 8 |
| I.1. | Особенности размещения села Шилокша Кулебакс-кого района в системе расселения | 8 |
| I.2. | Природно-климатические условия | 8 |
| Глава II. | Современное использование территории | 12 |
| Глава III | Основные направления градостроительного развития | 13 |
| III.1. | Демографический прогноз численности населения. | 13 |
| III.2. | Архитектурно-планировочное решение. Градостроительное зонирование территории | 14 |
| III.3. | Жилой фонд | 15 |
| III.4. | Общественно-деловые зоны (учреждения и предприятия социального и культурно-бытового обслуживания) | 17 |
| Глава IV. | Дорожно-транспортная инфраструктура | 20 |
| IV.1 | Существующее положение | 20 |
| IV.2 | Проектные предложения | 21 |
| Глава V. | Инженерная инфраструктура | 23 |
| V.1 | Водоснабжение | 23 |
| V.2 | Канализация | 27 |
| V.3 | Теплоснабжение | 30 |
| V.4 | Газоснабжение | 33 |
| V.5 | Электроснабжение | 35 |
| V.6 | Связь. | 37 |
| Глава VI. | Охрана окружающей среды | 39 |
| VI.1. | Общеэкологическая ситуация | 39 |
| VI.2. | Охрана атмосферного воздуха | 40 |
|  | 2.1. Анализ состояния атмосферного воздуха |  |
|  | 2.2. Источники загрязнения |  |
|  | 2.3. Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха |  |
| VI.3. | Охрана водного бассейна | 42 |
|  | 3.1. Анализ состояния водных объектов и мероприятия по их охране |  |
|  | 3.2. Оценка подземных вод и мероприятия по их охране |  |
| VI.4. | Охрана почв от загрязнения | 48 |
| VI.5. | Оценка влияния физических факторов на окружающую среду | 50 |
|  | 5.1. Шум |  |
|  | 5.2. Электромагнитные излучения |  |
| VI.6. | Санитарная очистка территории 6.1.Бытовые отходы 6.2.Промышленные отходы | 52 |
| VI.7. | Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов 7.1. Кладбища | 55 |
|  | 7.2. Скотомогильники |  |
| VI.8. | Формирование системы зелёных насаждений. | 56 |
| Глава VII. | Технико-экономические показатели | 59 |
|  | Баланс территории. Стоимость I очереди строительства | 59 |
|  | Приложения: |  |
| - | Компьютерная иллюстрация чертежей; |  |
| - | Задание на разработку проекта; |  |
| - | Технические условия инженерного оборудования; |  |
| - | Документы по согласованию проекта. |  |

Введение

Проект генерального плана села Шилокша Кулебакского района Нижегородской области выполнен по заказу Администрации Кулебакского района в соответствии с заданием на разработку проекта от 2009г.

Генеральный план территории села разрабатывается с целью эффективного функционального использования территории, решения экологических, социальных, хозяйственных, земельных и эстетических проблем организации среды жизнедеятельности населения, охватывающей населенный пункт.

В соответствии с Градостроительным Кодексом целью разработки Генерального плана является определение направления развития планировочного каркаса села и функционального назначения его территории.

Генеральный план является документом территориального планирования, устанавливающим функциональное зонирование его градостроительного развития в целом разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности.

При разработке проекта использованы материалы: сельской администрации, служб администрации Кулебакского района.

Проект разработан на следующие этапы:

-  I очередь строительства – 2017г.

-  Расчётный срок – 2025год.

Глава I.

Общие сведения об объекте проектирования

I.1. Особенности размещения села Шилокша Кулебакского района

в системе расселения.

Село Шилокша является одним из населенных пунктов Тепловского сельсовета Кулебакского района Нижегородской области. Оно расположено в 7,5 км к востоку от границ районного центра г.Кулебаки, в 160 км к юго-западу от границ областного центра города Нижнего Новгорода.

Через село с юго-запада на северо-восток протекает река Шилокша, параллельно которой проходит автодорога регионального значения (Владимир-Муром-Арзамас), которая соединяет село с районным центром - г. Кулебаки. Находясь в непосредственной близости от районного центра, село испытывает его влияние, является пригородной зоной, привлекательной территорией, рекреационной зоной, имеющей богатые природные ресурсы (р. Шилокша, озёра, леса).

Непосредственно с землями с. Шилокша граничат:

-  С севера – пойменные территории р. Тёша;

- С  северо-востока, востока, юга, северо-запада, запада – земли лесного фонда Кулебакского районного лесничества (Кулебакского и Тепловского участковых лесничеств).

К северу от населенного пункта (в 0,5-1км) протекает река Тёша.

I.1.1. Обременения прав, связанные с сохранением объектов археологического наследия, на земельные участки, расположенные на территории населенного пункта Шилокша Кулебакского района Нижегородской области.

В пределах границ территорий объектов археологического наследия, включая выявленные объекты археологического наследия, пользователи (собственники) земельных участков при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ пользователи (собственники) земельных участков обязаны:

- заключить с специально уполномоченным региональным госорганом охраны объектов культурного наследия (далее региональный госорган охраны объектов культурного наследия) Охранное обязательство по земельному участку, в пределах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии);

- до начала проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ согласовать с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия проекты хозяйственного освоения земельных участков, проведения

землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

- разобрать в составе проекта строительства, хозяйственной и иной деятельности раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и согласовать данный раздел с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия;

- обеспечить организацию проведения и финансирование археологических работ в соответствии с разделом об обеспечении сохранности объекта археологического наследия;

На земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, расположенных вне границ территорий объектов археологического наследия и в охранных зонах объектов археологического наследия заказчик работ до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязан:

- согласовать отводы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия;

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной (археологической) экспертизы земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению;

- в случае выявления в границе земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, неизвестных ранее объектов археологического наследия, в составе проектно-сметной документации на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разработать раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия;

- при наличии на земельном участке выявленного объекта археологического наследия проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществлять чётко в соответствии с разделом об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия.

I.2. Природно-климатические условия

Раздел составлен на основе данных СНиП 23-01-89* Строительная климатология (Москва, 2003г.).

Климат территории умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым коротким летом.

Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период приведены в нижеследующей  таблице.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

1

| город | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Куле-баки | -11,8 | -11,1 | -5,0 | -4,2 | 12,0 | 16,4 | 18,4 | 16,9 | 11,0 | 3,6 | -2,8 | -8,9 | 3,6 |

Абсолютная минимальная tянв.=-40°С, абсолютная tиюля=+37°С.

Переход к среднесуточной tвозд. через 0° к положительной – в начале апреля, к отрицательной – в конце октября.

Снежный покров

Дата выпадения первого снега обычно близки к осенней дате перехода средней суточной tвозд. Через 0°С сход снежного покрова приходится на середину апреля.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября, хотя колебания сроков из года в год довольно велики. Количество дней со снежным покровом – около 154.

Осадки

Г.Кулебаки находится в зоне достаточного увлажнения.

Количество осадков за апрель – октябрь 410 мм.

Суточный максимум осадков 72 мм.

Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне-зимний период они чаще и продолжительнее.

Влажность воздуха

Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной влажности дан в нижеследующей таблице.

Среднее месячное и годовой парциальное давление водяного пара (ГПА)

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Упругость водяного пара (ГПА) | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 6,0 | 8,7 | 12,0 | 14,8 | 13,7 | 10,1 | 6,4 | 4,5 | 3,2 | 7,3 |
| Относит. Влажность воздуха (%) | 85 | 81 | 78 | 70 | 62 | 63 | 70 | 73 | 76 | 82 | 86 | 86 |  |

Максимальная упругость водяного пара – в июле, минимальная – в январе, феврале. Годовой ход относительной влажности воздуха обратен годовому ходу упругости водяного пара.

Ветер

В течение года наиболее часты ветра южного (18%), юго-западного (27%), западного (14%) направлений.

Повторяемость направлений ветра средняя скорость ветра по направлениям

| Румбы Показатели | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Повторяе-мость на-правлений ветра (%) | Год Июль Январь | 6 13 9 | 6 10 7 | 8 16 10 | 12 8 11 | 18 8 13 | 27 14 23 | 14 17 15 | 9 14 12 | 11 17 13 |
| Средняя скорость ветра (м/с) | 4 | 3,4 | 4 | 3,9 | 4,2 | 5,1 | 4 | 3,9 |  |

Годовой ход скорости ветра выражен ясно. Наибольшие скорости – с октября по март, наименьшие – летом.

Среднемесячные вероятностные скорости ветра (%)

| В (м/с) Месяц | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | 18,9 | 24,4 | 28,1 | 14,7 | 6,9 | 3,2 | 1,4 | 0,6 | 1,7 | 0,1 |
| II | 20,4 | 27,0 | 25,4 | 14,6 | 5,7 | 2,8 | 1,8 | 0,3 | 1,9 | 0,1 |
| III | 21,8 | 27,5 | 24,3 | 14,0 | 5,2 | 2,2 | 3,0 | 0,6 | 1,4 |  |
| IV | 27,0 | 28,8 | 24,8 | 11,8 | 3,8 | 1,6 | 1,3 | 0,2 | 0,6 | 0,1 |
| V | 25,5 | 29,0 | 23,0 | 13,5 | 4,6 | 1,9 | 1,8 | 0,1 | 0,6 |  |
| VI | 26,5 | 34,0 | 23,1 | 10,7 | 3,6 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,3 |  |
| VII | 31,7 | 32,4 | 23,4 | 8,6 | 2,2 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| VIII | 31,7 | 30,5 | 24,1 | 8,5 | 3,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0 |  |
| IX | 27,7 | 29,8 | 24,4 | 10,5 | 3,8 | 1,5 | 1,1 | 0,2 | 1,0 |  |
| X | 18,7 | 29,1 | 28,9 | 14,0 | 4,5 | 2,6 | 1,0 | 0,1 | 0,1 |  |
| XI | 20,3 | 29,3 | 26,1 | 15,6 | 3,7 | 2,6 | 1,2 | 0,2 | 1,0 |  |
| XII | 19,2 | 27,7 | 25,3 | 14,6 | 5,9 | 2,9 | 2,1 | 0,4 | 1,7 | 0,2 |
| Год | 24,1 | 29,2 | 25,0 | 12,6 | 4,4 | 2,0 | 1,4 | 0,3 | 1,0 | 0,05 |

Наиболее часты штилевые ситуации, как фактор загрязнения атмосферного воздуха, с апреля по сентябрь. В течение года наиболее вероятны Vв=0-1 м/с (24,1%), Vв=2-3 м/с (29,2% , Vв=4-5 м/с (25%).

Максимальная скорость ветра (21 м/с) возможна один раз в году. Один раз в 20 лет – до 28 м/с. Среднегодовое количество дней со штилем – 40.

Помимо штилей повышению загрязненности атмосферного воздуха способствуют туманы, особенно в сочетании с температурными инверсиями. Среднегодовое число дней с туманами – 30-40 дней.

В течение года максимальная повторяемость инверсий и их продолжительность отмечается зимой. В суточном ходе приземных инверсий отличается следующая закономерность:

-	зимой – нарастание инверсий продолжительнее и мощность слоя в 15 часов больше чем в 03 часа;

-	летом – нарастание инверсии менее продолжительное, к 15 часам мощность приземной инверсии уступает ночной.

Повторяемость инверсий t в (%) от числа наблюдений

| Время суток Время года | Ночь | Утро | День |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зима (XII-II) | 16 | 38 | 24 |
| Лето (V-IX) | 52 | 10 | 1 |
| Весна (III-IV) | 36 | 23 | 3 |
| Осень (X-XI) | 21 | 23 | 6 |

В табл. 6 приведены характеристики и коэффициенты, необходимые для расчёта рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Расчётные характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

( для г.Кулебаки)

| Характеристика или коэффициент | Обозначение или единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы | А, Безразмерный | 160 |
| Коэффициент рельефа, местности | Безразмерный | 1 |
| Средняя tвозд. В 13 час. Наиболее жаркого месяца года | Тв, С° | +21,2 |
| Средняя tвозд. В 13 час наиболее холодного месяца года (для котельных, работающих по отопительному графику) | Тв, С° | -11,6 |

Глава II.

Современное использование проектируемой территории.

Населенный пункт Шилокша имеет компактную планировочную структуру, представленную, в основном, жилой малоэтажной (1-2 эт.) индивидуальной застройкой, с приусадебными участками (от 10 до 20 соток). Дома расположены близко друг к другу (5-10м), приусадебные участки вытянуты на 100-120м.

Село размещено на сложном рельефе. С юго-запада на северо-восток по территории населенного пункта протекает река Шилокша, разделяя село на две части: северную – небольшую часть, застроенную малоэтажной индивидуальной застройкой, южную – основную, бóльшую часть села, где размещена малоэтажная индивидуальная жилая застройка, небольшой общественный центр, который формируют следующие учреждения культурно-бытового и социального обслуживания: магазины, административное здание, пожарное дело, культовое здание – церковь, почта, клуб, школа, детский сад.

Въезд в село осуществляется с северо-востока. На въезде расположено кладбище. Существующая ранее производственная зона (сельскохозяйственного назначения), расположенная в южной части села, в настоящее время не действует (практически разрушена).

К границам населенного пункта подступают вплотную леса (земли лесного фонда Кулебакского районного лесничества Кулебакского и Тепловского участковых лесничеств).

Глава III.

Основные направления градостроительного развития

III.1.  Демографический прогноз численности населения

Население с. Шилокша по данным Шилокшанского сельсовета на 01.01.2009 года составило 1162 человека, в том числе 56 человек не зарегистрированных, но постоянно проживающих.

| Наименование | Всего населения (чел.) | Из всего населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Зарегистрированы по месту жительства | Проживающие год и более, но не зарегистрированы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Шилокша | 1162 | 1106 | 56 |

В нижеследующей таблице приведена динамика численности сельского населения с. Шилокша, а также прогнозы на I очередь строительства и расчетный срок.

| Наименование | 1.01. 2006 | 1.01. 2007 | 1.01. 2008 | 1.01. 2009 | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Шилокша | 1160 | 1164 | 1173 | 1162 | 1160 | 1490 |

В 2007 году численность населения увеличилась на 0,3% относительно 2006 года, в 2008 году население увеличилось на 0,8% относительно 2007 года, а в 2009 году снизилось на 0,9% относительно 2008 года.  На протяжении рассматриваемого периода наблюдалось увеличение численности населения, исключение составил 2009 год. Изменение численности населения происходило под влиянием, как естественного, так и механического движения. Распределение населения по возрастным группам на 01.01.2009 года следующее:

-  дети от 0 до 15 лет – 20,4%;

-  трудоспособное население – 64,5%;

-  старше трудоспособного населения – 15,1%.

Данные показатели характеризуют высокий уровень детской возрастной группы и группы трудоспособного населения, что может послужить хорошим фактором в дальнейшем положительном изменении возрастной структуры населения.

Из общей численности населения 48,6% составляют мужчины и 51,4% - женщины.

В следующей таблице приведена половозрастная структура населения.

Половозрастной состав населения (%%)

| Наименование | Дети от 0-15 лет | Население в трудоспособном возрасте | Старше трудоспособного возраста |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мужчины | Женщины | мужчины | женщины | мужчины | женщины |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Шилокша | 20,4 | 20,4 | 71,3 | 58,0 | 8,3 | 21,6 |

В результате анализа сложившейся демографической ситуации и динамики численности населения были выполнены прогнозы численности населения села.Проектом прогнозируется на расчетный срок, в том числе на I очередь строительства численность населения 1160 человек.

При освоении инвестиционного строительства в границах проектирования будет дополнительно проживать 330 человек на расчетный срок. Всего численность населения  с. Шилокша может составить на I первую очередь строительства 1160, на расчетный срок – 1490 человек.

III.2. Архитектурно-планировочное решение

Основными задачами архитектурно-планировочной организации территории являются:

- 	обеспечение планировочными средствами оптимальных условий для 	выявления потенциальных возможностей и рационального использования 	земель, богатейших природных ресурсов на основе сохранения;

-	экологического баланса и улучшения окружающей среды;

- 	чёткое функциональное зонирование;

-	упорядочение существующей планировочной структуры;

-	обеспечение инженерной инфраструктурой;

-	организация рекреационной зоны (отдыха и спорта);

-	формирование общественного центра.

По функциональному зонированию территория делится на зоны: жилую, общественно-деловую, рекреационную, инженерно-транспортной инфраструктуры, специального назначения.

Жилая зона занимает в населенном пункте большую территорию и представлена:

| - | существующей малоэтажной индивидуальной жилой застройкой (1-2эт.) с приусадебными участками; |
| --- | --- |
| - | предусмотренное генеральным планом территориальное развитие села в восточном, центральном, северо-западном направлении – кварталы перспективной малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-2эт) с приусадебными участками (10-15 соток). |

В восточной части села(в 500 метрах от существующей границы) проектом предлагается разместить инвестиционную площадку развития жилой зоны (малоэтажной индивидуальной жилой застройки 1-2 этажными домами с приусадебными участками в 15 соток) на свободной от застройки территории сельскохозяйственного назначения (луга).

Общественная зона представлена:

| - | общественным центром, который проектируется в центральной части населенного пункта. Проектом предлагается размещение небольшой площадки, которая будет обстроена: новым зданием администрации сельсовета, магазинами, зданием церкви; |
| --- | --- |
| - | существующим подцентром, который расположен восточнее проектируемой площади, его формируют: магазины, участки школы и детского сада, клуб, почта, аптека, ФАП; |
|  | небольшим подцентром, проектируемым в восточной части, в новой жилой застройке (инвестиционная площадка), где предлагается разместить: детский сад, магазины. |

Рекреационную зону (зону отдыха) предлагается организовать:

| - | в центральной части села, с размещением небольших скверов в общественном центре; |
| --- | --- |
| - | в восточной части села, с организацией лесопарка (леса, входящие в границы населенного пункта). |

В юго-западной части проектируются спортивные площадки;

В северо-восточной части села, южнее автодороги, предлагается строительство нового кладбища.

В северо-западной части проектом размещаются резервы развития производственной зоны.

Транспортная инфраструктура представлена жилыми улицами села и новой перспективной застройкой.

III.3.  Жилой фонд

Жилой фонд с. Шилокша на 01.01.2009 года составляет 45,1 т.м2 общей площади. Население, проживающее на данной территории, составляет 1162 человека, из них 56 человек не зарегистрированы. Средняя обеспеченность жилым фондом на 1 человека составляет 38,8 м2 /чел.

Жилой фонд состоит из 1-о этажных домов общей площадью 45,1 т.м2 в количестве 467 домов. В нижеследующей таблице представлена характеристика существующего жилого фонда.

Характеристика существующего жилого фонда

| Наименование | Всего жилого фонда (т.м² общ. пл.) | 1 этаж. индивидуальный | Население чел. | Обеспеченность жилым фондом (м²/чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество домов | Общая площадь т.м² |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| С. Шилокша | 45,1 | 467 | 45,1 | 1162 | 38,8 |

На территории с. Шилокша на расчетный срок получит развитие площадка инвестиционного строительства. Здесь будет вестись индивидуальная, малоэтажная застройка домами в среднем по 180 м2 и с земельным участком по 15 соток общей площадью 19,8 т. м2 в количестве 110 домов. Для сельских жителей предусматривается строительство жилых домов в среднем по 180 м2 в количестве 55 домов общей площадью 9,9 т. м2 на первую очередь строительсва.

Численность населения с. Шилокша может составить 1160 человек, на инвестиционных площадках 330 человек. Всего на данной территории население на I очередь строительства составит 1160 чел и на расчетный срок 1490 человек. Обеспеченность жилым фондом в инвестиционной зоне составит 60 м2 /чел., в сельском жилом фонде  47,4 м2 /чел. Более подробно см. таблицу «Динамика жилого фонда».

Динамика жилого фонда

(расчетный срок /в  том числе на I очередь строительства)

| Наимено-вание населен-ного пункта | Сущ. индивид. малоэтажный жил. фонд (т.м² общ. площ.) | Новое строительство (индивидуальный малоэтажный) | Всего по проекту жилого фонда (т.м² общ. площ.) | Население, чел. (расчетный срок/в т. ч. I первая очередь строительства) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего жилого фонда (т.м² общ. площ.) | в том числе: |  |  |
|  |  |  | Сельский | в инвестицион- ной зоне |  | Всего | в том числе: |
|  |  |  | колич. домов | т.м² общ. площ. | колич. домов | т.м² общ. площ. |  |  | сельское | в инвестиц. зоне |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| с. Шилокша | 45,1/ 45,1 | 29,7/ 9,9 | 55/55 | 9,9/9,9 | 110/- | 19,8/- | 74,8/ 5,5 | 1490/1160 | 1160/ 1160 | 330/- |

Примечание: обеспеченность в инвестиционной зоне – 60,0 м²/чел.;                                                  в сельском жилом фонде – 47,4 м²/чел.

III.4. Общественно – деловые зоны

(учреждения и предприятия социального и культурно-бытового обслуживания)

Общественно-деловая зона представлена: общественным центром расположенным в с. Шилокша, где размещаются учреждения сельсовета: детский сад с нормативной вместимостью 37 мест при фактической посещаемости 32 ребенка; школа с нормативной и фактической вместимостью на 130 мест, ФАП, продовольственные и непродовольственные магазины, библиотека, клуб, отделение связи, пождепо.

| Перечень существующих объектов культурно-бытового обслуживания населения |
| --- |
| № п/п | Наименование учреждений | местоположение | Характеристика учреждений обслуживания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Детский сад (норма/факт) | с. Шилокша | 37/32 мест |
| 2 | Школа (норма/факт) | -«- | 130/130 мест |
| 3 | ФАП | -«- | 1 объект |
| 4 | Дом культуры | -«- | 100 мест |
| 5 | Библиотека | -«- | 10 тыс. томов |
| 6 | Магазины | -«- | 282,0 м2 торг. площ. |
| 7 | Отделение связи | -«- | 1 объект |
| 8 | Пожарное депо | -«- | 1 маш. |
| 9 | Сельская администрация | -«- | 300 м2 общ. площ. |

В целом в селе обеспеченность рядом имеющихся учреждений культурно-бытового обслуживания – нормативная и даже превышает, исключение составляют досуговый центр, пождепо и предприятия торговли.

| Обеспеченность учреждениями культурно-бытового обслуживание |
| --- |
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Всего |
|  |  |  | Необходимо по норме | Существующее положение | % обеспеченности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дошкольные учреждения (норма/факт) | мест | - | 37/32 | 115,6 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения (норма/факт) | мест | - | 130/1300 0 | 100,0 |
| 3 | Аптека | объект | 1 | - | - |
| 4 | Торговые центры, продовольственные и непродовольственные магазины | м2 торг. Площади | 348,6 | 282,0 | 80,9 |
| 5 | Предприятия общественного питания | Посад. Места | 46 | - | - |
| 6 | Комплекс спортивных сооружений | га | 0,2 | - | - |
| 7 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 100,0 |
| 8 | Сберкассы | объект | 1 | - | - |
| 9 | Пожарное депо | машины | 2 | 1 | 50,0 |
| 10 | Библиотека | Тыс. томов | 7 | 10,0 | 142,9 |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания | раб мест | 5 | - | - |
| 12 | Досуговые центры и культурно-развлекательные учреждения | мест | 350 | 100 | 28,6 |
| 13 | ФАП | объект | 1 | 1 | 100,0 |

Для полного обеспечения объектами культурно-бытового обслуживания сельского  и дополнительного населения, которое будет проживать в жилом  фонде инвестиционных зон проектом предлагается новое строительство детского сада совмещенного с начальной школой, продовольственных и непродовольственных магазинов, предприятий общественного питания и бытового обслуживания, расширение досугового центра. Более подробно см. таблицу «Учреждения культурно-бытового обслуживания».

Учреждения культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. изм. | Необходимо по норме | Существующее сохраняемое | Новое строительство (расчетный срок/в том числе первая очередь строительства) | Всего по проекту (расчетный срок/в том числе первая очередь строительства) | Кубатура (т. М³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест | 43 | 37 | 30*/- | Детский сад совместно со школой | 67/37 | 3,8/- |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 160 | 130 | 30*/- |  | 160/130 | 6,6/- |
| 3 | Аптека | объект | 1 | - | 1/1 | 1/1 | 0,5/ 0,5 |
| 4 | Торговые центры, продо-вольственные и непродовольственные магазины | м2 торг. Площади | 448,0 | 282,0 | 96,0*,70,0/70,0 | 448,0/352,0 | 1,8/- |
| 5 | Предприятия общественного питания | Посад. Места | 60 | - | 20*,40/- | 60/- | 1,5/- |
| 6 | Комплекс спортивных сооружений | га | 0,3 | - | 0,3/- | 0,3/- | - |
| 7 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | - | 1/1 | 1,2/ 1,2 |
| 8 | Сберкассы | объект | 1 | - | 1/- | 1/- | 1,2/- |
| 9 | Пожарное депо | машины | 2 | 1 | 1/1(расширение сущ.) | 2/2 | 1,8/ 1,8 |
| 10 | Библиотека | Тыс. томов | 10,0 | 10,0 | - | 10,0/10,0 | 0,4/ 0,4 |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания | раб мест | 6 | - | 3*,3/- | 6/- | 0,4/- |
| 12 | Досуговые центры и культурно-развлекательные учреждения | мест | 395 | 100 | 295/- (расширение сущ.) | 395/100 | 15,8/ 4,0 |
| 13 | ФАП | объект | 1 | 1 | - | 1/1 | 0,3/ 0,3 |
| 14 | Административ-ное здание бывшей сельской администрации | тыс. м3 | - | 0,3 | - | 0,3/0,3 | 0,3/ 0,3 |

Примечание: * - размещение в инвестиционной зоне.

Ритуальное обслуживание

В настоящее время на территории с. Шилокша существует кладбище площадью 0,7 га, которое закрывается. По расчету на все население необходимо 0,4 га дополнительных территорий. На расчетный срок проектом предлагается размещение нового кладбища площадью 1,0 га, в том числе на  первую очередь строительства 0,4 га. Новое кладбище будет являться площадкой перспективного развития зон специального назначения.

Глава IV.

Дорожно-транспортная инфраструктура

IV.1. Существующее положение

Через село Шилокша проходит автомобильная дорога регионального значения Р-72 Владимир-Муром Арзамас, которая соединяет село с районным центром – г. Кулебаки. Автомобильная дорога имеет твердое покрытие, относится к III категории, протяженность дороги в пределах села составляет 2км.

Надежная транспортная связь с соседними поселениями  (г. Кулебаки и с. Ломовка) обеспечивается также по автомобильной дороге регионального значения Р-72 Владимир-Муром Арзамас. По ней обеспечивается транзитное сообщение через территорию района с другими районами.

Весь транзитный транспорт следует через село. Пассажирские перевозки осуществляются Кулебакским пассажирским автотранспортным предприятием. Из райцентра через с. Шилокшу проходят автобусные маршруты на г. Арзамас и р.п. Ардатов и Мухтолово, а также местный автобусный маршрут на р.п. Гремячево. На территории села организовано 3 остановочных пункта: при въезде и выезде из села и в центре села у магазина.

Улично-дорожная сеть села недостаточно развита, на большинстве улиц отсутствует твердое покрытие проезжей части.

Ширина главной улицы села – ул. Центральная - Заречная в красных линиях составляет 15-50м. Ширина проезжей части составляет 7 м.

Основу существующей улично-дорожной сети села кроме ул. Центральная-Заречная, составляют следующие улицы: Молодежная, Школьная, Песочная, Набережная, Лесная, Октябрьская, пер. 1и 2-й Центральный.

Для пропуска транспорта, следующего по автодороге регионального значения Р-72 Владимир-Муром Арзамас, через р. Шилокшу в селе построен железобетонный мост.

В настоящее время в селе для хранения индивидуального автотранспорта и мототранспортных средств построены индивидуальные гаражи на приусадебных участках.

Станция технического обслуживания автомобилей в селе отсутствует, ближайшая расположена в г. Кулебаки. АЗС также отсутствует, ближайшие расположены в г. Кулебаки и с. Теплово.

IV.2. Проектные  предложения

В связи с нарастающей автомобилизацией и строительством нового поселка проектом предлагается развитие улично-дорожной сети, особенно в новом поселке. Для осуществления связи центральной части села с новой застройкой предлагается строительство дороги шириной проезжей части 7м, протяженностью 2км с выходом на автодорогу регионального значения Р-72 Владимир-Муром Арзамас.

Необходимо провести ремонтно-восстановительные работы асфальтобетонного дорожного покрытия, а там где оно отсутствует – проложить. Общая протяженность нового строительства дорожного полотна шириной проезжей части 6м составит 8км (в том числе на первую очередь строительства 2км), реконструируемого - 2км (в том числе на первую очередь строительства 2км).

Все сложные и опасные дорожные участки должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками и быть хорошо освещенными. Для безопасности пешеходов в районе их массового появления на дорогах (учебно-воспитательные учреждения, магазины и т.п),  необходимо устанавливать искусственные неровности (лежачие полицейские, высотой не более 10см) обозначенные как разметкой, так и соответствующими дорожными знаками.

Схема улично-дорожной сети запроектирована таким образом, чтобы не предусматривать нового строительства дорожно-транспортных сооружений, кроме автостоянки на 10 машин в центре села.

Учитывая наличие АЗС в г. Кулебаки и с. Теплово, нового строительства АЗС в селе не предусматривается. При необходимости для АЗС зарезервирован участок во вновь создаваемой производственной зоне. Там же при необходимости можно разместить станцию технического обслуживания автомобилей.

Проектом предлагается:

| 1. | Строительство на расчетный срок объездной автомобильной дороги регионального значения Р-72 Владимир-Муром Арзамас с южной стороны села, что сведет к минимуму движение транзитного легкового и грузового транспорта по центральной улице. |
| --- | --- |
| 2. | Строительство дорожного полотна на существующих и вновь пробиваемых улицах общей протяженностью 8км на расчетный срок, в том числе 2,6км на I очередь строительства. |
| 3. | Организация дополнительного остановочного пункта на автомобильной дороге регионального значения Р-72 Владимир-Муром Арзамас вблизи нового поселка на расчетный срок. |

Подсчет стоимости основных объемов работ по улично-дорожной сети на I очередь строительства выполнен по сборнику укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов в ценах 1991 года и с переводом на цены текущего года составит 26,6 млн. руб.

Глава V.

Инженерная инфраструктура

V.1.   Водоснабжение

Существующее положение.

Источником водоснабжения проектируемой территории служат подземные воды. Население пользуется водой из 6 общественных  колодцев, одного родника   и индивидуальных источников. Качество воды из общественных колодцев  соответствует санитарным  требованиям.  Водопроводная сеть отсутствует. Ориентировочный отбор воды составляет около 80м3/сут.

Проектные  предложения.

Водоснабжение проектируемой территории предусматривается из подземных источников.  Согласно заключения Приволжского Регионального центра Государственного мониторинга состояния недр №416 от 30.06.09 хоз-питьевое водоснабжение с. Шилокша возможно за счет бурения  скважин с удельным дебитом каждой 6.1-8.4 л/сек. в левобережье р.Теша. Общая производительность проектируемого водозабора (без полива) составит на I очередь – 242 куб.м/сут., на расчетный срок – 428 куб.м/сут. По результатам бурения разведочных скважин будет решаться вопрос о количестве артскважин, их производительности и глубине, расстоянию между ними и т.д. на дальнейшей стадии проектирования.  Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято  согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составит для населения, проживающего:

| - | в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями – 200л/сут. на 1 человека (для новой застройки); |
| --- | --- |
| - | в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией без ванн – 140 л/сут. на 1 человека; |
| - | в зданиях индивидуальной застройки с водопользованием из водоразборных колонок – 40 л/сут. на 1 человека. |

Проектом предусматривается ежедневный полив  тротуаров,  проездов, зелени из  расчета  50 л/сут. на 1 человека  в поливочный сезон.  Полив предусматривается из поверхностных водоисточников.

Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимаются согласно СНиП 2.04.02-84*. Расходы воды на внутреннее пожаротушение принимаются согласно СНиП 2.04.01-85* « Внутренний водопровод и канализация зданий».

Расход воды на наружное пожаротушение принимается из расчета           возникновения 1 пожара с расходом  15 л/сек.  Расход воды на внутреннее пожаротушение из пожарных кранов составит 2 струи по 5л/сек. для культурно-развлекательного центра.

Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных резервуаров и водоемов, внутреннее – из водопроводной сети. Водопроводная сеть проектируется кольцевой. Схема водоснабжения выполнена с учетом разрабатываемого  проекта водоснабжения с. Шилокша  ПК«Нижегородагроводпроект».

Нормы водопотребления для сельскохозяйственных животных приняты согласно проектов - аналогов из расчета на 1 голову:

-  корова -  100л/сут.;

-  лошадь -  60 л/сут.;

-  свинья -  25л/сут.;

-  овца, коза  -  10л/сут.;

-  птица  -  1 л/сут.

Расчетные расходы воды на I очередь и расчетный срок генплана приведены в таблице. Требуемый расход воды  на I очередь строительства  составит  300 м3/сут., на расчетный срок – 502  м3/сут.

Для обеспечения населения проектируемой территории качественной питьевой водой  и улучшения на этой основе состояния здоровья населения необходимо выполнение следующих мероприятий:

| - | проведение капитального ремонта существующих водозаборных сооружений по результатам ревизии их санитарно-технического состояния; |
| --- | --- |
| - | разработка и реализация проекта зон санитарной охраны проектируемого источника водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 « Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; |
| - | оборудование нецентрализованных источников водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». |
| - | организация постоянного лабораторного контроля за качеством воды источников хоз-питьевого водоснабжения. |

Трассы водопроводных линий приведены на «Схеме развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (водоснабжение и канализация)».

Ориентировочные объемы работ по водоснабжению

| Наименование | Един. Измерен. | Количество | Стоимость I очереди тыс.руб ( в ценах 2001 года ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь – 2017 г. | Расч. срок – 2025 г. ( в т.ч. I очередь) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Строительство подземного водозабора 2. Строительство водо- проводных сетей | комп. Км | 1 7,68 | 1 13.70 | 354 4490 |
| Итого: |  |  |  | 4844 |
| Ориентировочная стоимость в ценах III кв. 2009г. | млн.руб. |  |  | 29 |

Примечание: Ориентировочная стоимость первой очереди строительства определена  по укрупненным показателям и аналогам, при конкретном проектировании   может уточняться и изменяться.

Расчетные расходы воды

| Наименование | I очередь – 2017 г. | Расчетный срок – 2025г. |
| --- | --- | --- |
|  | Население чел. | Норма водопотреб-ления л/сут.на 1 чел. | максимально суточный расход м3/сут. | Население тыс.чел. | норма водопотреб-ления л/сут.на 1чел. | максимально суточный расход м3/сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с.Шилокша |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 710 | 40 | 34.08 | 470 | 40 | 22.6 |
|  | 240 | 140 | 40.3 | 480 | 140 | 80.6 |
| - новое строительство | 210 | 200 | 50.4 | 540 | 200 | 129.6 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  | 5.1 |  |  | 11.6 |
| Сельскохозяйственные животные |  |  | 21.2 |  |  | 21.2 |
| Всего: |  |  | 152.2 |  |  | 265.6 |
| Противопожарный расход (наружн.) |  |  | 36.0 |  |  | 54.0 |
| Противопожарный расход (внутр.) |  |  | 54.0 |  |  | 108.0 |
| Полив |  |  | 58.0 |  |  | 74.5 |

V.2. Канализация

Существующее положение

Централизованной   системы  канализации на проектируемой территории нет.  Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы.

Проектные предложения

Проектом предлагается на проектируемой территории строительство централизованной  системы бытовой канализации    с комплексом  биологических очистных сооружений. Нормы водоотведения соответствуют нормам  водопотребления согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (за исключением индивидуального сектора).  Расчетные расходы сточных вод приведены в таблице.

Сточные воды от новой жилой застройки и центральной части села предусматривается отводить на проектируемые очистные сооружения.  Площадку под очистные сооружения предлагается разместить к северо-востоку от села за границами проектирования с соблюдением санитарно-защитной зоны.   Мощность очистных сооружений составит на I очередь  118 м3/сут., на расчетный срок – 236 м3/сут.

Выпуск  очищенных стоков будет осуществляться  в   р.Теша за границами проектирования. Качество сточных вод после очистных сооружений предусматривается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране  поверхностных вод».

Сточные воды от неканализованной  существующей  жилой застройки предлагается  вывозить   на проектируемую сливную  станцию  в районе проектируемых очистных сооружений.  Трассировка сети канализации выполнена с учетом рельефа местности, возможности максимального охвата территории самотечными коллекторами при наименьших глубинах заложения.

Ориентировочные  объемы  работ  по  канализации

| Наименование | Един. измерен. | Количество | Стоимость I очереди тыс.руб. (в ценах 2001г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iочередь 2017г. | Расч.срок – 2025 г. (в т.ч. I очередь) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Строительство сетей канализации (в границах проектирования) | км | 3.20 | 5.15 | 2160 |
| 2. Строительство насосной станции | шт. | 1 | 2 | 162 |
| 3. Строительство очистных сооружений | комп. | 1 | 1 | 2085 |
| 4. Строительство сливной станции | шт. | 1 | 1 | 162 |
| Итого: |  |  |  | 4569 |
| Ориентировочная стоимость в ценах III кв. 2009 г. | млн.руб. |  |  | 27,0 |

Примечание: Ориентировочная стоимость первой очереди строительства определена  по укрупненным показателям и аналогам, при конкретном проектировании может уточняться и изменяться.

Расчетные  расходы  сточных  вод

|  | I очередь - 2017 г. | Расчетный срок- 2025 г. |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Население тыс.чел. | Норма водоот- ведения л/сут.на 1чел. | Средне- суточный расход м3/сут | Макси- мально- суточный расход м3/сут. | Население тыс.чел. | Норма водоот-ведения л/сут.на 1чел. | Средне- суточный расход м3/сут | Макси- мально- суточный расход м.куб./сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с.Шилокша |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 710 | 25 | 17.8 | 21.3 | 470 | 25 | 11.8 | 14.1 |
|  | 240 | 140 | 33.6 | 40.3 | 480 | 140 | 67.2 | 80.6 |
| - новое строительство | 210 | 200 | 42.0 | 50.4 | 540 | 200 | 108.0 | 129.6 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  | 4.7 | 5.6 |  |  | 9.4 | 11.2 |
| Всего: |  |  | 98.1 | 117.6 |  |  | 196.4 | 235.5 |

V.3. Теплоснабжение

Существующее положение

I.  Жилой фонд и учреждения культурно-бытового назначения.

В с. Шилокша централизованное теплоснабжение отсутствует. Существующий жилой фонд снабжается теплом от индивидуальных источников тепла (печи, котлы), топливом являются дрова, каменный уголь.

Объекты культурно-бытового назначения оборудованы 6 котельными малой мощности до 0,23 МВт, топливо – дрова, каменный уголь, электроэнергия.

Магистральные тепловые сети отсутствуют.

II. Промышленные предприятия.

В с. Шилокша действуют два промышленных предприятия по распилке древесины в индивидуальном пользовании. Согласно присланным анкетам, теплоснабжение на данных предприятиях отсутствует.

Проектные предложения

Источники теплоснабжения

Теплоснабжение перспективной застройки в границах проектирования будет осуществляться на расчетный срок и первую очередь строительства по двум направлениям:

1) жилой фонд инвестиционной и сельской зоны будет снабжаться теплом и горячим водоснабжением от индивидуальных источников тепла;

2) при объектах культурно-бытовых учреждений проектируются индивидуальные котельные малой мощности от 0,03-0,5 МВт.

Все котельные на газовом топливе.

Нормативные и расчетные расходы тепла

Потребности тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены по укрупненным показателям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» для жилых зданий. Для культурно-бытовых учреждений – по расчету, на горячее водоснабжение для всех видов потребления по расчету раздела ВК.

Для определения расходов тепла приняты следующие климатические данные в соответствии СНиП-23-01-99* «Строительная климатология и геофизика»:

-  расчетная зимняя температура наружного воздуха (-310С)

-  продолжительность отопительного периода (208 суток).

Теплопотребление в границах проектирования определено из условия обеспечения теплом 74,8 тыс.м2 общей площади жилого фонда на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства 55,0 тыс.м2 общей площади нового строительства.

Общий тепловой поток по муниципальному образованию на расчетный срок составит 17,4 МВт, в том числе на первую очередь строительства 13,72 МВт.

Расходы теплового потока по с. Шилокша даны в нижеследующей таблице.

Баланс тепловых нагрузок

| №№ п/п | Наименование потребителей и источников покрытия тепла | Едини-цы Изме-рения | Максимальные часовые тепловые нагрузки и мощности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существу-ющее положе-ние | I-ая очередь строите- льства | Расчет-ный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тепловые нагрузки: Всего: в том числе: жилищно-коммунальное потребление | МВт МВт | 12,3 12,3 | 13,72 13,72 | 17,36 17,36 |
| 2 | Покрытие тепловых нагрузок от: котельных при объектах культурно-бытового назначения Индивидуальных источников | МВт МВт | 0,8 11,5 | 0,92 12,8 | 2,08 15,28 |

Проектное решение по тепловым сетям

Система теплоснабжения от котельных четырех трубная, теплоноситель для отопления горячая вода Т 900/700, для горячего водоснабжения горячая вода Т 600.

Тепломагистрали по улицам не предусматриваются в проекте.

В результате предложенной схемы теплоснабжения, объем работ на расчетный срок и первую очередь строительства дан в нижеследующей таблице.

Ориентировочный объем по срокам строительства

и стоимость первой очереди

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Количество | Стоимость I-ой очереди стр-ва в ценах 2001г. в тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчет-ный срок | I-ая очередь стр-ва | Ст-ть единицы | Общая ст-ть |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | В инвестиционной зоне: Оборудование малоэтажной застройки индивидуальными котлами | Ед. | 110 | - | - | - |
| 2. | Строительство котельной около торгового центра для школы совместно с детским садом и торгового центра мощностью 0,43 МВт | Ед. | 1 | - | - | - |
| 3. | В сельской зоне: Оборудование малоэтажной застройки индивидуальными котлами | Ед. | 55 | 55 | 5,5 | 302,5 |
| 4. | Строительство котельной при сберкассе мощностью 0,09 МВт | Ед. | 1 | - | - | - |
| 5. | Строительство котельной при аптеке мощностью 0,03 МВт | Ед. | 1 | 1 | 55,7 | 55,7 |
| 6. | Строительство котельной при магазине мощностью 0,03 МВт | Ед. | 1 | 1 | 55,7 | 55,7 |
| 7. | Строительство котельной при предприятии общественного питания мощностью 0,2 МВт | Ед. | 1 | 1 | 327,0 | 327,0 |
| 8. | Строительство котельной при пождепо мощностью 0,06 МВт | Ед. | 1 | 1 | 65,2 | 65,2 |
| 9. | Строительство котельной при досуговом центре мощностью 0,54 МВт | Ед. | 1 | - | - | - |
| 10. | Строительство котельной при предприятии бытового обслуживании мощностью 0,04 МВт | Ед. | 1 | - | - | - |
| 11. | В существующей жилой зоне: Строительство котельной для детского сада и школы мощностью 0,35 МВт | Ед. | 1 | 1 | 558,6 | 558,6 |
| 12. | Строительство котельной при магазине мощностью 0,03 МВт | Ед. | 4 | - | - | - |
| 13. | Строительство котельной при ФАП мощностью 0,05 МВт | Ед. | 1 | - | - | - |
| 14. | Строительство котельной при сельской администрации и отделении связи мощностью 0,2 МВт | Ед. | 1 | - | - | - |
| 15. | Оборудование существующего жилого фонда индивидуальными котлами | Ед. | 467 | 260 | 5,5 | 1430,0 |
| 16. | Ликвидация котельных при школе, детском саде, доме культуры | Ед. | 3 |  |  |  |
| Всего: | Тыс. руб. | - | - | - | 1364,7 |
| Ориентировочная стоимость в действующих ценах (III кв. 2009 г.) | Млн. руб | - | - | - | 8,1 |

IV.4. Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение жилого фонда с.Шилокша осуществляется сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок. Сжиженный газ поступает с Кстовской ГНС и развозится автотранспортом потребителям.

Ведется строительство газопроводов природного газа высокого давления Р=0,6 МПа по проекту ООО ПСФ «Тепловодстрой» г. Чебоксары.

Проектные предложения

Источники газоснабжения.

Согласно техническим условиям ОАО «Нижегородоблгаз» за № 04/21-108 от 21 апреля 2008 года, за источник газоснабжения принят проектируемый газопровод высокого давления Р=0,49 МПa D 160 на участке к с.Шилокша – с. Ломовка. Инвестиционная застройка на расчетный срок не учтена в данных технических условиях. Предлагается в генплане отдельный газопровод высокого давления Р=0,6 МВт от существующего газопровода d 160 в районе инвестиционной застройки со строительством в ней 1 ГРПБ.

Нормативные данные и расчетное потребление газа.

Расчет потребления газа произведен по нормам СНиП 42-01-2002 и пособия «Основы проектирования, строительства и реконструкции распределительных систем», том I, часть I, стр.119-124.

На основании этих норм определена годовая норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3.

Коэффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице №4 тех же норм.

Ориентировочный расход природного газа на расчетный срок и первую очередь строительства по с. Шилокша дан в нижеследующей таблице.

Общий расход газа по проектируемой территории составит 5968,2 тыс.м3/год, в том числе на первую очередь 2696,6 тыс.м3/год.

Ориентировочный баланс газопотребления

| №№ п/п | Наименование поселков | Едини-цы изме-рения | Годовой расход газа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существу-ющее положе-ние | I-ая очередь стр-ва | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Расход газа всего: | тыс.м3/ год | - | 2696,6 | 5968,2 |
| 2. | в том числе на: пищеприготовление | тыс.м3/ год | - | 230,0 | 1269,0 |

Проектные предложения по газовым сетям высокого давления

На расчетный срок строительства предусматривается обеспечить природным газом все новостройки и существующий жилой фонд и культурно-бытовые учреждения с. Шилокша.

Система газоснабжения двухступенчатая с редуцированием давления газа в ГРПБ №1 по ул. Мокрая, ГРПБ №2 по ул. Песочная и в ГРПБ №3 по ул. Школьная с давления Р=0,6 МПа до 300 даПа. Все ГРПБ проектируются на первую очередь строительства. Кроме того в инвестиционной зоне проектируется еще 1 ГРПБ №4 на расчетный срок строительства.

Газоснабжение с. Шилокша ведется по рабочему проекту ООО ПСФ «Тепловодстрой» г. Чебоксары.

Газ используется на пищеприготовление, горячее водоснабжение, отопление жилых домов и культурно-бытовых учреждений, технические нужды коммунально-бытовых учреждений.

Всего на расчетный срок предусматривается 4 ГРПБ, в том числе на первую очередь строительства 3 ГРПБ на первую очередь строительства.

Основные газопроводы высокого давления пройдут по ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Песочная, ул. Мокрая. Все подводящие газопроводы высокого давления Р=0,6 МПа подземные, материал – полиэтилен.

Потребление сжиженного газа будет снижаться, так как более интенсивное развитие получит газификация природным газом.

Объемы работ и ориентировочная стоимость первой очереди строительства даны в нижеследующей таблице.

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. из. | Количество | Строительство I-ой очереди стр-ва в ценах 2001 г., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок 2025 г. | I-ая очередь стр-ва | Стоимость единицы | Общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство 3 ПГБ и газопроводов высокого и низкого давлений для существующей застройки взято из проекта ООО ПСФ «Тепловодстрой» | ед. | - | - | - | 5681,35 |
| 2 | Строительство ПГБ №4 | ед. | 1 | - | - | - |
| 3 | Строительство газопроводов высокого давления Р=0,6 МПа | Км | 2,5 | - | - | - |
| Всего: | тыс. руб. | - | - | - | 5681,35 |
| Ориентировочная стоимость в действующих ценах (III квартал 2009 г.) | млн. руб. | - | - | - | 33,8 |

IV.5. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение с. Шилокша в настоящее время осуществляется централизованно от энергетической системы ОАО МРСК Центра и Поволжья, филиал «Нижновэнерго».

Территория села оборудована однотрансформаторными подстанциями напряжением 10/0,4 кВ в количестве 5 штук. Единичная мощность трансформаторов – от 60 до 400 кВА.

Общая мощность установленных в ТП трансформаторов составляет 1120 кВА.

ТП-10/0,4 кВ села запитаны по воздушной линии 10кВ от понизительной подстанции 35/10кВ Теша, расположенной вблизи г. Кулебаки. ВЛ-10кВ выполнена на ж/б опорах проводом А-70.

Питающая с. Шилокша ВЛ-10кВ имеет резервные связи с ПС 35/10кВ Мухтолово и ПС 35/10кВ Новодмитриевская и транзитом уходит в сельскую местность. Трасса ВЛ-10кВ, а также местоположение ТП-10/0,4 кВ показаны на чертеже «Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжение и связь)».

Проектные предложения

Расчетная максимальная вновь подключаемая нагрузка села на перспективу составляет около 386 кВт, в том числе на I очередь строительства 165 кВт.

Электроснабжение села предлагается централизованно от сетей филиала «Нижновэнерго» с подключением проектируемых ТП-10кВ проектируемой инвестиционной зоны к линии, идущей через поселок в направлении д. Ломовка и подключенной к фидеру 10кВ от подстанции 35/10кВ Теша. Вновь проектируемые дома жилого поселка с нагрузкой около 150 кВт предлагается подключить к существующим ТП села (№85 и №17), имеющим резервы трансформаторной мощности. Схема питания указанных ТП остается прежней.

Проектируемые ТП инвестиционной зоны приняты однотрансформаторными, с воздушными вводами мощностью 250кВА (2шт.) и 100 кВА (1 шт.) Последняя предназначена для сооружаемых на I очередь строительства объектов водоснабжения и канализации (водозабор и очистные сооружения канализации) и располагается вблизи очистных сооружений канализации.

Для освещения главных улиц проектируемой застройки села применяются светильники типа ЖКУОЗ025-01 с натриевыми лампами. Линии освещения предлагаются выполнить изолированным проводом СИП, с прокладкой на ж/б опорах.

Расчетные данные нагрузок и объемы работ приведены в нижеследующих таблицах.  Местоположение ТП-10/0,4 кВ и магистральных линий показаны на чертеже «Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжение и связь)».

Таблица результирующих вновь подключаемых

электрических нагрузок, количества телефонов

| №№ | Наименование | Нагрузка по стороне 10кВ | Количество телефонов (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Пп | Потребителей | Расчетный срок | В т.ч на I очередь | Расчетный срок | В т.ч на Iочередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Жилой фонд и объекты СКБ | 330 | 98 | 184 | 60 |
| 2. | Объекты коммунального хозяйства | 200 | 135 | 16 | - |
| 3. | Наружное освещение | 20 | 5 | - | - |
|  | Итого | 550 | 238 | 200 | 60 |
|  | Итого с К с.м =0,8 | 386 | 165 | - | - |

Объемы работ по электроснабжению и

ориентировочная стоимость в ценах 2001г. (тыс. руб.)

| №№ | Наименование | Единица | Количество | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пп | Потребителей | измерения | Расчетный срок | В т.ч на Iочередь | I очереди строительства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ТП-10 кВ мощностью 250 кВА с воздушным вводом | Шт. | 2 | - | - |
| 2. | ТП-10 кВ мощностью 100 кВА с воздушным вводом | Шт. | 1 | 1 | 200 |
| 3. | Замена трансформаторов 60кВа на 100кВА в ТП-70 | Шт. | 1 | - | - |
| 4. | ВЛ-10кВ с проводом сечением А-35 – А-50 | км | 0,6 | 0,2 | 41 |
| 5. | Освещение главных улиц проектируемой застройки | км | 3,5 | 0,8 | 245 |
|  | Стоимость строительства I очереди | тыс. руб. | - | - | 486 |
|  | Стоимость в действующих ценах (III кв. 2009г.) | тыс. руб. | - | - | 2112 |

IV.6. Связь

Существующее положение

В настоящее время телефонизация села осуществляется от местной АТС емкостью 128 номеров. Загрузка станции составляет 100%. Разводка по селу выполнена кабелями марки ТПП по опорам и, частично, в трубах, в земле. Применены кабельные десятипарные распределительные ящики в количестве 25штук.

По территории села проходят транзитом кабели связи разного назначения (СТС, МТС, ВОЛС) от г. Кулебаки в направлении р.п. Ардатов и с. Ломовка.

Проводное радиовещание в селе отсутствует, идет процесс перехода на «эфирное вещание».

Расчетное количество новых телефонов 200 штук, в том числе 60 штук на I очередь строительства. Расчет выполнен из условия 100% обеспеченности нового жилого фонда и необходимой потребности в телефонах объектов СКБ и коммунального хозяйства, учтена и установка уличных телефонов.

Проектом предусматривается телефонизация новой застройки от существующей АТС с увеличением ее емкости до 350 номеров путем установки нового цифрового оборудования. Для телефонизации застройки нового жилого поселка предусматривается установка телефонного шкафа емкостью 300х2 пар и соединением его с АТС кабелем ТППЭПЗ в телефонной канализации.

Участки транзитных кабелей, попадающих в зону застройки, предлагается перенести на новые трассы.

Расчетное количество телефонов приведено в разделе «Электроснабжение». Объемы работ по телефонизации и ориентировочная стоимость I очереди строительства приведены в нижеследующей таблице. Расположение основного оборудования и магистральных линий телефонизации показаны на чертеже «Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжение и связь)».

Объемы работ по телефонизации и

ориентировочная стоимость в ценах 2001г. (тыс. руб.)

| №№ | Наименование | Единица | Количество | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пп | Сооружения | измерения | Расчетный срок | В т.ч на I очередь | I очереди строительства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Монтаж телефонной точки, включая линейные сооруже-ния и дооборудование станции, установку шкафа | Шт. | 200 | 60 | 331 |
| 2. | Перенос участка кабеля ВОЛС, попадающего под застройку | Км | 0,6 | - | - |
| 3. | Стоимость строительства I очереди в ценах 2009г. (III квартал) | Тыс. руб. |  |  | 1970 |

Глава VI.

Охрана окружающей среды

VI.1. Общеэкологическая ситуация

Раздел охраны окружающей среды выполнен в соответствии с требованиями ТСН 30-302-97НН «Инструкция о составе, порядке разработки и согласования раздела «Охрана окружающей среды» в градостроительной документации Нижегородской области» и санитарно-гигиенических и экологических норм.

Разработка раздела базируется на системном анализе, который включает основные этапы:

| - | выявление основных целей и задач охраны окружающей среды в долгосрочной перспективе (до 2025г.); |
| --- | --- |
| - | оценка сложившегося состояния окружающей природной среды с выявлением различных видов антропогенного характера; |
| - | комплексная оценка состояния природной окружающей среды с выявлением приоритетных экологических проблем и их ранжированием; |
| - | прогноз состояния компонентов окружающей природной среды в соответствии с намечаемыми перспективами экономического и социального развития территории; |
| - | разработка природоохранных мероприятий. |

Стратегической целью градостроительного развития территории является обеспечение благоприятной экологической обстановки для здоровья населения и сохранение природно-экологического комплекса проектируемой территории как необходимое условие его устойчивого развития.

Проектируемая территория расположена в пойме р. Теши и ее левого притока р. Шилокша, в окружении лесов, обеспечивающих благоприятные экологические условия.

Промышленные предприятия на территории с. Шилокша представлены лесной и деревообрабатывающей промышленностью: пилорамы ИП Большев и Хализов. Санитарно-защитные зоны от одной пилорамы не соблюдаются.

В настоящее время село не имеет централизованного водоснабжения, население пользуется шахтными колодцами, качество воды в которых не соответствует  ГОСТу.

Через село проходит автодорога регионального значения III категории Владимир-Муром-Арзамас. Санитарно-защитная зона размером 100м не соблюдается.

Вблизи села расположен сибиреязвенный скотомогильник, последнее захоронение в который осуществлялось в 1986г. Санитарно-защитная зона размером 1000м не соблюдается.

Основными санитарно-гигиеническими и экологическими проблемами села являются:

| - | не соблюдение санитарно-защитной зоны от одной из пилорам; |
| --- | --- |
| - | наличие автомобильной дороги регионального значения Владимир-Муром-Арзамас, санитарно-защитная зона от которой не соблюдается; |
| - | отсутствие централизованных источников водоснабжения и сетей водопровода; |
| - | близость сибиреязвенного скотомогильника, санитарно-защитная зона от которого перекрывает большую часть жилой застройки. |

VI.2. Охрана атмосферного воздуха

2.1. Анализ состояния атмосферного воздуха

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха села является автомобильный транспорт, следующий по автомобильной  дороге регионального значения Владимир-Муром-Арзамас. С пуском моста через р. Оку в районе г. Мурома поток транспорта увеличивается, что негативно скажется на состоянии воздушного бассейна села.

Другими источниками локального загрязнения воздушного бассейна на проектируемой территории являются пилорамы ИП Большева и Хализова. Проекты ПДВ на данные предприятия не разрабатывались.

Наблюдения за уровнем фонового загрязнения атмосферного воздуха не проводятся.

Расчетные значения фоновых концентраций, полученные на основании наблюдений на территории России, по сведениям Территориального Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды приведены в нижеследующей таблице. Расчетные фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере в пределах нормы.

Фоновые  концентрации  загрязняющих  веществ

| № п/п | Период наблюдений | Наименование ингредиентов | Значения фоновых концентраций | № документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1999-2003 гг. Расчетные значения для населённых пунктов, получен-ные на основании наблюдений на территории России | Диоксид серы Оксид углерода Диоксид азота | 0.25 ПДК 0.3 ПДК 0.03 ПДК | Согласно ГУ “Нижегородский Центр по Гидрометеорологии и Мониторингу окружающей среды с региональными функциями”, письмо №14-42/39 от 06.02.06 |

2.2. Источники загрязнения

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ на территории села являются автомобильный транспорт и пилорамы:

| - | ИП Большев; |
| --- | --- |
| - | ИП Хализов. |

Пилорамы разместились в бывших зданиях скотного двора. Согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200 – 03 (новая редакция, раздел 7.1.5.) предприятия имеют нормативный размер СЗЗ – 100 м (класс IV, п. 2). Санитарно-защитная зона от пилорамы ИП соблюдается. В санитарно-защитной зоне пилорамы ИП расположены жилые села.

В настоящее время грузовой и легковой транзитный транспорт следует через деревню по автомобильной дороге регионального значения III категории Владимир-Муром-Арзамас. В результате выхлопов двигателей внутреннего сгорания в атмосферный воздух выделяются диоксид углерода, оксид углерода, оксид азота, альдегиды, сажа, бенз(а)пирен. Размер санитарно-защитной зоны принят по п. 6.9. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и равен 100м. В санитарно-защитной зоне расположено большинство жилой застройки центральной улицы села.

2.3. Проектные предложения

по улучшению состояния атмосферного воздуха

На расчетный срок в северной части села на присоединяемой к нему территории будет создана производственная зона, куда будут вынесены обе пилорамы. Размер санитарно-защитной зоны принят 100м, т.к. класс проектируемых предприятий будет не выше IV-го.

На проектируемой территории нового поселка будут построены котельные малой мощности, работающие на газе. Размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферно воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух. Границы санитарно-защитных зон при соответствующих обоснованиях могут быть приняты по границе сложившейся жилой застройки или по границе территории котельной.

Также проектом предусматриваются открытые стоянки для хранения индивидуального транспорта. Выбросы этого транспорта ухудшат экологическое состояние атмосферного воздуха на данной территории.  С целью снижения возможного негативного влияния выбросов автотранспорта в проекте предусматривается строительство закрытых и открытых парковок с организацией необходимых санитарных разрывов от жилых и общественных зданий. Расстояния от отдельно расположенных открытых автостоянок и гаражей приняты согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Проектом Генплана предлагается следующий комплекс мероприятий по улучшению атмосферного воздуха:

| - | вынос пилорам на новую территорию на расчетный срок; |
| --- | --- |
| - | оснащение источников вредных выбросов газоочистными и пылеулавливающими установками (пилорама ИП Большева и пилорама ИП Хализова); |
| - | разработка проектов санитарно-защитных зон для всех предприятий вновь создаваемой производственной зоны с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников загрязнения предприятий в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и предлагаемых технологических планировочных мероприятий, проектов ревизии и зонирования территорий предприятий, при необходимости комплекса мероприятий для обеспечения ПДК загрязняющих веществ и ПДУ звука на территории жилой застройки с. Шилокша; |
| - | строительство объездной дороги южнее села; |
| - | новые котельные запроектировать на газе с учетом внедрения малосточных и бессточных технологических схем водоподготовки. |

VI.3. Охрана водных ресурсов

3.1. Анализ состояния водных объектов и предложения

по их охране

Территория села Шилокша располагается на левом берегу одной из основных водных артерий Нижегородской области – р. Теши, водоема рекреационного назначения первой рыбохозяйственной категории.

Через село протекает река Шилокша - рыбохозяйственный водоем второй категории. Общая протяженность реки 33,0км, ширина в верховьях от 0,5 до 1м, глубина – 0,2-0,3м, Берега пологие, поросшие крупной древесной, кустарниковой и травянистой растительностью. Скорость течения 4-6км/час.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль водных объектов. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со статьей 65 «Водного кодекса Российской Федерации» №74-ФЗ от 3 июня 2006 г. (с изменениями на 23 июля 2008 года).

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещаются:

| - | использование сточных вод для удобрения почв; |
| --- | --- |
| - | размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; |
| - | осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; |
| - | движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. |

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

| - | распашка земель; |
| --- | --- |
| - | размещение отвалов размываемых грунтов; |
| - | выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |

Вокруг водных объектов на территории муниципального образования устанавливается береговая полоса, т.е. полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10км, составляет 5м. Для многочисленных прудов на территории муни-ципального образования устанавливается только береговая полоса. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Водоохранные зоны составляют для:

| - | р. Теши – 200м; |
| --- | --- |
| - | р. Шилокша – 100м. |

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет:

| - | 30м для обратного и нулевого уклона; |
| --- | --- |
| - | 40м для уклона до 3˚; |
| - | 50м для уклона 3˚ и более. |

Источниками загрязнения поверхностных водоемов на территории села являются:

| - | неканализованное жилье и огороды; |
| --- | --- |
| - | закрываемое на первую очередь строительства кладбище. |

Для улучшения санитарно-эпидемиологического состояния воды поверхностных водоемов необходимо:

| - | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации; |
| --- | --- |
| - | Обеспечение эффективной очистки сточных вод на очистных сооружениях |
| - | Соблюдение границ водоохранных зон; |
| - | Обеспечение качественной эксплуатации очистных сооружений и сетей, проведение своевременных ремонтных работ; |
| - | Соблюдение правил использования закрытого сельского кладбища, |
| - | Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос; |
| - | Запрещение в пределах прибрежных полос распашки земель и выпаса скота, применение удобрений, размещения садово-огородных участков, выделения участков под индивидуальное строительство; |
| - | Устройство водонепроницаемых выгребов в частной жилой застройке; |
| - | Запрещение применения химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений, сорняками и использование навозных стоков на удобрение в огородах, расположенных в водоохранных зонах водных объектов. |

3.2. Оценка подземных вод и мероприятия по их охране.

На территории села в качестве источников водоснабжения используются подземные воды. По степени защищенности водоносный горизонт относится к недостаточно защищенным от проникновения загрязняющих веществ с поверхности.

На территории села расположены 7 шахтных колодцев и 1 родник (на ул. Центральная). Пробы воды отбираются только из родника и 1 колодца (на ул. Лесная, 3).

Согласно Протокола №429-430 Филиала Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Выксунском, Вознесенском, Кулебакском, Навашинском районах» пробы воды децентрализованных источников водоснабжения составляют:

| - | колодца по исследованным показателям отвечают требованиям СаПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализо-ванного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; |
| --- | --- |
| - | родника не отвечают требованиям СаПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», т.к. обнаружены общие колиформные бактерии. |

На расчетный срок в селе предполагается строительство централизованной системы водоснабжения. Проектируемый водозабор будет расположен в лесном массиве на востоке от села. Подача воды будет осуществляться по водоводу.

Одной из мер, обеспечивающих получение питьевой воды соответствующего качества, является организация зон санитарной охраны источников водоснабжения и соблюдение в них соответствующих режимов в полном объеме.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой шириной 10-20м в зависимости от диаметра водовода и наличия грунтовых вод.

Водозабором будет эксплуатироваться водоносный верхнекаменноугольно-нижнеказанский карбонатной серии горизонт. Подземные воды данной водоносной серии пресные с минерализацией 0,2-0,3г/л и общей жесткостью 2,0-5.0мг-экв/л. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые.  По степени естественной защищенности от проникновения загрязняющих веществ с поверхности воды водоносной серии являются недостаточно защищенными.

По гидрогеологическому заключению ФГУГП «Волгагеология» от 30.06.2009г. №416 размеры I-го пояса ЗСО составляют 50м. Размеры зоны санитарной охраны II-го пояса ЗСО составляют 101м, III-го пояса ЗСО – 482м. В пределах I-го - III -го поясов ЗСО территория свободна от застройки и засеяна травостоем.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

|  | В пределах I -го пояса - |
| --- | --- |
| - | Посадка высокоствольных деревьев; |
| - | все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения; |
| - | проживание людей; |
| - | размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; |
| - | применение ядохимикатов и удобрений. |
|  | В пределах II-го пояса – |
| - | размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; |
| - | рубки леса главного пользования и реконструкции; |
| - | применение ядохимикатов и удобрений; |
| - | закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов; |
| - | размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, щламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. |

В пределах III-го пояса –

| - | закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов; |
| --- | --- |
| - | размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, щламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. |

В границах зон санитарной охраны источников водоснабжения допускается:

|  | В пределах II-го пояса – |
| --- | --- |
| - | рубки ухода и санитарные рубки леса; |
| - | санитарное благоустройство населенных мест (оборудование канализации, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока). |
|  | В пределах III-го пояса – |
| - | размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, щламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод, только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора, с учетом выданного заключения органов геологического контроля. |

Проектом предлагается:

| - | Строительство единого водозабора на землях лесного фонда восточнее села; |
| --- | --- |
| - | организация I, II и III поясов зон санитарной охраны для проектируемого водозабора; |
| - | соблюдение санитарно-защитной полосы по обе стороны от линии водовода шириной 10м; |
| - | Оборудование скважин измерительной аппаратурой и пьезометрическими трубками; |
| - | приступить к ведению мониторинга подземных вод по специальной программе (вести учет водопотребления и водоотведения, постоянный контроль за уровненным режимом и качеством подземных вод); |
| - | строгое соблюдение правил содержания I, II и III поясов ЗСО в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»; |
| - | контроль за качеством подземных вод осуществлять согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» с обязательным определением нитратов, нитритов, аммиака, нефтепродуктов и СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». |

VI.4. Охрана почв от загрязнения

Источниками загрязнения почв проектируемой территории могут являться: выбросы автотранспорта, следующего по автодороге регионального значения Владимир-Муром-Арзамас, бытовой мусор, пестициды, применяемые на приусадебных участках, мойка автомобилей в неустановленных местах и т.д.

Площадка нового строительства расположена в санитарно-защитной зоне от существующего сибиреязвенного скотомогильника. Учитывая, что проектируемая площадка отводится для жилищного строительства, требования к загрязнению почв таких территорий повышаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска):

-  детских и общеобразовательных учреждений;

-  спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки;

-  площадок отдыха, зон рекреации;

-  зон санитарной охраны водоемов;

-  прибрежных зон;

-  санитарно-защитных зон.

Неудовлетворительное состояние очистки и удаления твердых и жидких бытовых отходов с территорий приводит к микробному и паразитарному загрязнению почвы, несвоевременное удаление мусора  способствует увеличению  заселенности жилых территорий грызунами, являющимися переносчиками ряда опасных заболеваний: геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), иерсиниоза, лептоспироза, бешенства, эпидемиологическая обстановка в области по которым является не благополучной. Скопления мусора служат местом выплода мух, привлекают бездомных собак и кошек, птиц.

Чтобы предотвратить загрязнение почвенного покрова бытовым мусором, проектом предлагается:

| - | Производить регулярную санитарную уборку улиц и проездов села, территории сельского кладбища; |
| --- | --- |
| - | Организовать вывоз бытового мусора специализированным автотранспортом на полигон бытовых отходов г. Кулебаки; |
| - | Провести посадку зеленых насаждений; |
| - | Недопущение выхода на поверхность канализационных стоков при авариях; |
| - | Запрещение сжигания травы, листьев, мусора и авторезины; |
| - | Запрещение мойки и парковки автотранспорта в неустановленных местах; |
| - | Соблюдение СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» и Типовых правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории Нижегородской области; |
| - | Запрещение складирование бытового мусора на несанкционированных свалках; |
| - | Проведение биологической рекультивации почвы, включающей комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы. |

Для защиты почв от поверхностного загрязнения предусматривается уборка территории путем установки мусоросборников на специально отведенных площадках размером 1,5х1,5м. Площадки для установки мусоросборников размещаются вблизи приусадебных участков для каждого участка или для нескольких участков.

VI.5. Оценка  влияния  физических  факторов  на  окружающую  среду

К физическим факторам загрязнения окружающей среды относятся шум, электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др.

5.1. Шум

Основным источником шума на территории села является автомобильный транспорт.

Учитывая интенсивность движения по автомобильной дороге регионального значения Владимир-Муром-Арзамас, уровень эквивалентного шума составляет 60-68 дБА (зона акустического дискомфорта 20-70м). Автодорога относится к дорогам III категории, санитарный разрыв принят равным 100м согласно СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п.6.9. В санитарную зону попадает жилая застройка, расположенная на центральной улице села.

Другим источников шума являются пилорамы, санитарно-защитная зона от одной из них не соблюдается.

С целью недопущения шумового загрязнения на анализируемой территории проектом предлагается:

| - | соблюдение санитарно-защитных зон (по фактору шума) промышленных предприятий, учреждений культурно-бытового обслуживания, автомобильных дорог и предприятий по обслуживанию транспорта; |
| --- | --- |
| - | размещение жилой застройки на достаточном удалении от источников шума; |
| - | применение рациональных приемов планировки и застройки жилых кварталов; |
| - | применение шумозащитных полос зеленых насаждений. |

5.2. Электромагнитные  излучения

Вредное воздействие электромагнитных излучений на окружающую среду происходит от линий электропередач высокого напряжения, электроподстанций повышенного напряжения, радиопередающих объектов.

Согласно «Справочника по проектированию электрических сетей» (под редакцией Д.Л. Файбисовича, 2006г.)  ширина охранной зоны составляет:

| - | для ВЛ напряжением 110 кВ – 50м, по обе стороны линий от крайних проводов на расстоянии 20м. |
| --- | --- |
| - | для ВЛ напряжением 35кВ – 38м. |

Санитарные разрывы (охранные зоны) от ЛЭП приняты согласно правил электроустановок и показаны на чертеже “Охрана окружающей среды. Схема экологических ограничений.”

Другие объекты электромагнитных излучений на территории муниципального образования отсутствуют.

Для смягчения воздействия электромагнитных излучений проектом предусматривается:

| - | соблюдение специальных охранных зон вдоль ЛЭП напряжением 110 и 35 кв соответственно равных 50 и 38м; |
| --- | --- |
| - | Соблюдение специального режима сельскохозяйственных и лесохозяйственных работ в зоне влияния ЛЭП (возделывание нетрудоёмких культур, минимальное применение механизмов и укороченный рабочий день); |
| - | Экранирование селитебных территорий зданиями с высоким содержанием железобетонных конструкций (интенсивность излучения снижает в 1,5-2 раза); |
| - | проведение многорядных посадок зелёных насаждений по фронту распределения волн (при ширине 15-20м обеспечивается снижение интенсивности излучения на 10-15%); |
| - | обеспечение необходимых санитарных разрывов и проведение мероприятий по биологической защите во всех иных случаях в соответствии с имеющимися градостроительными нормативами; |
| - | Выполнение мероприятий по защите окружающей среды от электромагнитных излучений комплексно, применяя одновременно как активные, так и пассивные (планировочные) методы. |

VI.6. Санитарная очистка территории

6.1. Бытовые отходы

В настоящее время на территории муниципального образования сбором и удалением мусора от жилого частного сектора занимается ООО «ЖКО». Вывоз бытового мусора производится на свалку ТБО г. Кулебаки.

Свалка ТБО расположена во 2-м квартале Кулебакского участкового лесничества, в 4км западнее г. Кулебаки.  Площадь свалки 6 га. Эксплуатируется свалка с 1972г. На свалку принимаются также промышленные отходы III – IV класса.

Свалки снега в муниципальном образовании отсутствуют. В зимнее время снег складируется по обочинам улиц и дорог.

Нормы накопления твердых бытовых отходов от жилищного фонда приняты согласно Распоряжению Правительства Нижегородской области от 14.12.2005г. №877-р. Общее количество твердых бытовых отходов жилой застройки составит 260кг (1,3м3) х 1,16 тыс. чел. = 302т (1,51тыс.м3) на I очередь строительства и 260кг (1,3м3) х 1,49 тыс. чел. = 387т (1,94тыс.м3) на расчетный срок.

Нормы накопления твердых бытовых отходов от предприятий и организаций приняты согласно Распоряжению Правительства Нижегородской области от 14.12.2005г. №877-р. Расчет накопления твердых бытовых отходов от предприятий и организаций представлен в нижеследующей таблице:

| №№ Пп | Объекты образования ТБО | Единица измерения | Среднегодовая норма накопления (м3) | Всего расчет.срок/ I очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Предприятия торговли |
| 1. | Торговые центры, продовольственные и непродовольственные магазины | 1 м2 торговой площади | 1,74 | 779,5/612,5 |
| Административные здания, учреждения, конторы |
| 1. | Отделения связи | 1 сотрудник | 0,95 | 1,0/1,0 |
| 2. | Отделение сбербанка | -« | 0,62 | 1,0/- |
| 3. | Административные и другие офисы | -«- | 1,19 | 3,0/3,0 |
| Медицинские учреждения |
| 1. | Аптека | 1 м2 торговой площади | 0,44 | 55,0/55,0 |
| Автотранспортные предприятия |
| 1. | Автостоянки и парковки | 1 машино-место | 0,11 | 2,2/- |
| 2. | Пожарное депо | -«- | 0,16 | 0,3/0,3 |
| Дошкольные и учебные заведения |
| 1. | Детские сады | 1 место | 0,4 | 26,8/14,8 |
| 2. | Школа | 1 учащийся | 0,12 | 19,2/15,6 |
| Предприятия службы быта |
| 1. | Предприятия бытового обслуживания | 1 м2 общей площади | 0,13 | 15,6/8,8 |
| 2. | Предприятия общественного питания | 1 посадочное место | 0,73 | 43,8/- |
| Культурно-спортивные учреждения |
| 1. | Культурно-развлекательные учреждения | 1 место | 0,18 | 71,1/18,0 |
|  | Всего: |  |  | 1018,5/821,3 |

В проекте принята планово-регулярная уборка жилых территорий, которая в целях обеспечения шумового комфорта должна производиться не раньше 7 часов утра и не позднее 23 часов вечера. На территории жилых образований размещаются площадки для установки мусорных контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения на расстояние не менее 20м, но не более 100м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого количества контейнеров, но не более 5.

Периодичность удаления отходов согласовывается с органами Роспотребнадзора  Кулебакского района и составляет не более 3-х суток зимой и не более одних суток в теплое время года. Удаление негабаритных отходов производится не мере накопления, но не реже раза в неделю.

Для сбора мусора при ежедневном вывозе потребуется расстановка 30 евроконтейнеров при ориентировочном количестве жителей, пользующихся  контейнерами при ежедневном удалении отходов 50чел.

Для вывоза мусора при ежедневном вывозе потребуется 1 мусоровоз.

Расчет смета с твердого покрытия улиц произведен согласно норм СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

15 кг х 48000м2 = 720т

Для уборки территории потребуется 1 уборочная машина.

Парк уборочных машин предусматривается в г. Кулебаки или при необходимости на территории вновь создаваемой производственной зоны.

Проектом Генплана предусматривается:

| - | соблюдение СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» и «Типовых правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории Нижегородской области»; |
| --- | --- |
| - | проведение рекультивации территорий всех стихийных свалок на основании данных санитарно-эпидемиологической оценки состояния загрязнения почв химическими, бактериологическими факторами в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; |
| - | рациональное размещение 30 контейнерных площадок для сбора ТБО. |

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, предлагается внедрение на проектируемой территории раздельного сбора отходов.

По морфологическому составу отходы подразделяются на:

| - | бумагу, картон; |
| --- | --- |
| - | пищевые отходы; |
| - | дерево; |
| - | металл (черный и цветной); |
| - | текстиль; |
| - | кости. |

Для организации селективного сбора ТБО на выделенных площадках необходима установка дополнительных контейнеров (изготовитель «Переработка БОНН») специально для сбора макулатуры и полимерных отходов.

Для объектов нового строительства размещение площадок для контейнеров необходимо производить согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» и Типовых правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории Нижегородской области.

Твердые бытовые отходы, образующиеся в процессе эксплуатации жилых домов, будут собираться в металлические контейнеры, установленные на специально огороженных площадках, с последующим вывозом на полигон ТБО г. Кулебаки.

6.2. Промышленные отходы

Промышленные отходы на территории деревни представлены отходами лесопиления, которые образуются на пилорамах. Отходы передаются населению. Данные о других отходах отсутствуют.

Сбор и временное хранение отходов производства осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

VI.7. Оценка  размещения  и  эксплуатации  коммунальных  объектов

7.1. Кладбища

На территории села расположено сельское кладбище. Санитарно-защитная зона для сельских кладбищ принимается размером 50м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Новая редакция, V кл. (7.1.12, п.15). В санитарно-защитной зоне расположены жилые дома по центральной улице.

Проектом предусматривается:

| - | закрытие существующего кладбища; |
| --- | --- |
| - | размещение нового кладбища на землях лесного фонда восточнее села вблизи автодороги регионального значения Р-72 Владимир-Муром-Арзамас с соблюдением 50-метровой СЗЗ; |
| - | организация санитарной уборки территории кладбища согласно СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». |

7.2. Скотомогильники

Источником, представляющим потенциальную опасность для размещения застройки на новой площадке является сибиреязвенный скотомогильник (С-02-27/053). Скотомогильник 3-й степени опасности. Скотомогильник не отвечает ветеринарно-санитарным требованиям, последнее захоронение в нем производилось в 1986г. Санитарно-защитная зона равная 1000м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Новая редакция, I кл. (7.1.12, п.3) не соблюдается: в СЗЗ попадает существующая усадебная застройка села.

В выносе спор сибирской язвы из глубины почв значительную роль играют природные факторы (разливы рек, ливневые дожди), а также деятельность человека.

Согласно утвержденной Постановлением правительства Нижегородской области от 18.01.2007г. №14 (с изменениями от 24.10.2000г. №392) областной целевой программы «Эпизоотическое благополучие Нижегородской области» на 2007-2010годы скотомогильник с. Шилокша будет законсервирован. На эти цели выделяются:

| - | 710,4 тыс. руб. из областного бюджета; |
| --- | --- |
| - | 177,6 тыс. руб. из местного бюджета. |

Территория самого скотомогильника должна быть заасфальтирована, огорожена и обозначена аншлагами. После проведения всех вышеперечисленных мероприятий санитарно-защитная зона скотомогильника может быть уменьшена до 50м.

VI.8. Формирование системы зеленых насаждений

Зеленые насаждения на территории села представлены:

| - | озелененными территориями общего пользования (сквер в центре села); |
| --- | --- |
| - | озелененными территориями ограниченного пользования (участки объектов обслуживания, приусадебные участки); |
| - | озелененными территориями специального назначения (сельское кладбище). |

Зеленые насаждения выполняют весьма важные функции в планировочной структуре села, а именно: санитарно-гигиенические, декоративно-планировоч-ные и рекреационные.

Санитарно-гигиенические функции зеленых насаждений включают:

| - | очищение воздуха от пыли и газа (устройство защитных полос из пылезадерживающих и газоустойчивых пород деревьев); |
| --- | --- |
| - | фитоцидные действия (насыщение воздуха кислородом и поглощение из воздуха углекислого газа); |
| - | влияние на влажность воздуха (зеленые насаждения повышают влажность воздуха внутри озелененных участков); |
| - | шумозащитная роль (играют большую роль в борьбе с шумом). |

Декоративно-планировочные функции зеленых насаждений обеспечивают наилучшее градостроительное восприятие застроенных территорий и выявление композиционных элементов застройки, декорирование монотонных и неинтересных фасадов зданий.

Рекреационное назначение зеленых насаждений тесно связано с организацией отдыха населения села.

Зеленые насаждения села находятся в удовлетворительном состоянии. Породный состав представлен районированными насаждениями древесно-кустарниковой растительности, преобладают береза и сосна.

Качественный состав существующих зеленых насаждений ограниченного пользования в основном представлен плодовыми садовыми культурами – яблонями, вишнями, сливами и кустарниками, а также декоративными растениями. Состояние насаждений удовлетворительное.

Состояние зеленых насаждений специального назначения удовлетворительное.

Озеленение поймы р. Шилокши, в основном, представлено кустарником и группами деревьев. Состояние насаждений удовлетворительное.

В основу оптимизации системы зеленых насаждений села заложен принцип максимального сохранения и архитектурно-планировочного преобразования природной среды и создание новых озелененных территорий.

На расчетный срок согласно Закону Нижегородской области «Об охране озелененных территорий Нижегородской области» от 30.08.2007г. №681-IV (статья 4) система зеленых насаждений села будет включать:

| - | озеленные территории общего пользования – территории, используемые для рекреационных целей (скверы и другие рекреационно-природные территории); |
| --- | --- |
| - | озеленные территории ограниченного пользования – территории в пределах жилой, гражданской, промышленной застройки, территорий и организаций обслуживания населения, здравоохранения, образования, рассчитанные на пользование определенными группами населения (в составе озелененных придомовых территорий, озелененных участков учреждений культурно-бытового обслуживания, объектов коммунального назначения и транспорта); |
| - | озеленные территории специального назначения – санитарно-защитные, водоохранные, насаждения вдоль автомобильных дорог (санитарно-защитные зоны, кладбище, озеленение производственных территорий). |

Площадь озеленных территорий общего пользования принята согласно норм СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Закону Нижегородской области «Об охране озелененных территорий Нижегородской области» от 30.08.2007г. №681-IV (статья 10). На территории с. Шилокша проектируемые озелененные территории общего пользования будут включать скверы, т.е. озелененные территории общего пользования, являющиеся элементом оформления площади, общественного центра. Скверы предназначены для пешеходного движения и организации кратковременного отдыха.

Озелененные полосы вдоль улиц и дорог предназначены для защиты пешеходов и жителей от воздействия транспорта. Озеленение участков специального назначения вдоль дорог предусматривается с целью очищения воздуха от пыли и газов автотранспорта из пылезадерживающих и газоустойчивых пород деревьев – вяза, липы, тополя, клена шириной 15-40м.

Глава VII. Технико-экономические показатели.

Баланс территории. Стоимость I первой очереди.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существующее положение | I очередь 2017 | Расчетный срок 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель | га | 92,0 | 92,0 | 200,0 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, в том числе: | чел. | 1162 | 1160 | 1490 |
| - | Сельское | чел. | 1162 | 1160 | 1160 |
| - | В инвестиционных зонах | чел. | - | - | 330 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Всего, в том числе: | тыс. м2 общ. площади/% | 45,1/100,0 | 55,0/100,0 | 74,8/ 100,0 |
|  | -Существующий сохраняемый | тыс. м2 общ. площади/% | 45,1/100,0 | 45,1/82,0 | 45,1/60,3 |
|  | -Новое строительство | тыс. м2 общ. площади/% | - | 9,9/18,0 | 29,7/39,7 |
| 3.2 | Распределение жилищного фонда по этажности: | тыс. м2 общ. площади/% | 45,1/100,0 | 55,0/100,0 | 74,8/ 100,0 |
|  | -1-2 малоэтажный коттеджный | тыс. м2 общ. площади/% | 45,1/100,0 | 55,0/100,0 | 74,8/ 100,0 |
| 3.3 | Новое строительство индивидуального малоэтажного жилого фонда, в том числе : | тыс. м2 общ. площади/колич. домов | - | 9,9/55 | 29,7/165 |
|  | - сельское | тыс. м2 общ. площади/колич. домов | - | 9,9/55 | 9,9/55 |
|  | - В инвестиционных зонах | тыс. м2 общ. площади/колич. домов | - | - | 19,8/110 |
| 3.4 | Средняя обеспеченность общей площадью на 1 человека: |  |  |  |  |
|  | - Для села | м2/чел. | 38,8 | 47,4 | 47,4 |
|  | - В инвестиционных зонах | м2/чел. | - | - | 60,0 |
| 3.5 | Средний ежегодный ввод жилого фонда в том числе: | тыс. м2 общ. площади | - | 1,6 | 1,8 |
|  | - Для села, в том числе | тыс. м2 общ. площади | - | 1,6 | 0,6 |
|  | За период 2016-2025 годы | тыс. м2 общ. площади | - | - | - |
|  | - В инвестиционных зонах | тыс. м2 общ. площади | - | - | 1,2 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные учреждения | Мест/на 1 тыс. чел. | 37/32 | 37/32 | 67/45 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | Мест/на 1 тыс. чел. | 130/112 | 130/112 | 160/107 |
| 4.3 | Досуговый и культурно-развлекательный центр | Мест/на 1 тыс. чел. | 100/86 | 100/86 | 395/265 |
| 4.4 | Продовольственные и непродовольственные магазины | м2 торг. Площади/ на 1 тыс. чел. | 282,0/ 242,0 | 352,0/303,0 | 448,0/ 301,0 |
| 4.5 | Предприятия общественного питания | Посад. мест/на 1 тыс. чел. | - | - | 60/40 |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания | Раб. мест/на 1 тыс. чел. | - | - | 6/4 |
| 4.7 | Пожарное депо | машины | 1/1 | 1/2 | ½ |
| 5 | Ритуальное обслуживание |  |  |  |  |
| 5.1 | Кладбища | Га | 0,7 | 1,1 | 1,7 |
| 6. | Зеленые насаждения общего пользования | га/ м2 на 1 чел. | 0,4/3,4 | 1,4/12,0 | 2,0/13,4 |
| 7. | Ориентировочная стоимость первой очереди строительства | млн. руб. | - | 414,2 | - |
| 8. | Инженерное оборудование |  |  |  |  |
| 8.1 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| - | Электрическая вновь подключаемая расчетная нагрузка (мощность) | кВт | - | 165 | 386 |
| - | Количество однотрансформаторных ТП напряжением 10/0,4 КВ | Шт | 5 | 6 | 8 |
| - | Установленная мощность трансформатов в ТП | КВ∙А | 1120 | 1220 | 1760 |
| 8.2 | Связь |  |  |  |  |
| - | количество телефонных станций | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| - | Количество телефонов | Шт. | 128 | 188 | 328 |
| - | Количество телефонных шкафов | Шт. | - | - | 1 |
| 8.3 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | - Водопотребление | м3/сут | 80 | 300 | 502 |
|  | - Протяженность сетей | Км. | - | 7,68 | 13,70 |
| 8.4 | Канализация |  |  |  |  |
|  | - Общее поступление сточных вод | м3/сут | - | 118 | 236 |
|  | - Протяженность сетей | Км. | - | 3,20 | 5,15 |
| 8.5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | - Расход тепла всего | МВт | 12,3 | 13,72 | 17,4 |
|  | - в том числе на коммунально-бытовые нужды | МВт | 12,3 | 13,72 | 17,4 |
| 8.6 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | - Расход газа всего | Тыс. м3/год | - | 2696,6 | 5968,2 |
|  | - в том числе на пищеприготовление | Тыс. м3/год | - | 230,0 | 1269,0 |
|  | - Протяженность газовых сетей высокого давления Р=0,6 МПа | Км | - | 1,5 | 4,0 |
| 9. | Улично-дорожная сеть и пассажирский транспорт |  |  |  |  |
| 9.1 | Протяженность улиц и дорог | Км | - | 2,6 | 8,0 |
| Баланс территории |
| № П/П | Наименование показателей | Существующее положение | Проектное предложение |
|  |  |  | в существующих границах | в присоединяемых границах | Итого |
| 1 | Территория жилой застройки, в том числе: | 47,0 | 50,1 | 26,6 | 76,7 |
| - | усадебная и коттеджная для села | 47,0 | 50,1 | 10,6 | 60,7 |
| - | усадебная и коттеджная в инвестиционных зонах | - | 0,7 | 16,0 | 16,7 |
| 2 | Территория общественно- деловых зон, в том числе: | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,7 |
| - | для села | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,9 |
| - | в инвестиционных зонах | - | - | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Территория производственных зон | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 |
| - | промышленные и коммунально- складские зоны | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 |
| 4 | Резерв производственных зон | - | - | 3,5 | 3,5 |
| 5 | Территория транспорта и инженерной инфраструктуры | 2,0 | 6,0 | 4,0 | 10,0 |
| - | улицы, дороги, площади, проезды | 2,0 | 6,0 | 4,0 | 10,0 |
| 6 | Рекреационные зоны | 6,4 | 6,6 | 16,1 | 22,7 |
| - | земли лесного фонда | 1,7 | 1,7 | 14,7 | 16,4 |
| - | Зеленые насаждения | 4,3 | 4,3 | - | 4,3 |
| - | земли насаждений общего пользования | 0,4 | 0,6 | 1,4 | 2,0 |
| 7 | Территория сельскохозяйственного использования | 29,0 | 24,7 | 55,8 | 80,5 |
| 8 | Земли водного фонда | 2,0 | 2,0 | - | 2,0 |
| 9 | Территория зон специального назначения (кладбище) | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,7 |
| 10 | Прочие территории | 4,2 | 1,0 | - | 1,0 |
|  | Итого | 92,0 | 92,0 | 108,0 | 200,0 |

Ориентировочная стоимость I очереди строительства

| № п/п | Наименование показателей | Стоимость (млн. руб.) | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В ценах 2001 года | В действующих ценах III кв. 2009 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Жилищное строительство | 44,5 | 264,5 | 63,8 |
| 2. | Учреждения культурно-бытового обслуживания | 3,4 | 20,0 | 4,8 |
| 3. | Инженерное оборудование и благоустройство в том числе: | 17,4 | 103,1 | 24,9 |
|  | - электроснабжение | 0,5 | 2,9 | 0,7 |
|  | - связь | 0,4 | 2,1 | 0,5 |
|  | - теплоснабжение | 1,0 | 6,2 | 1,5 |
|  | - газоснабжение | 5,7 | 33,8 | 8,2 |
|  | - водоснабжение | 4,8 | 29,0 | 7,0 |
|  | - канализация | 4,6 | 27,0 | 6,5 |
|  | - озеленение и благоустройство | 0,4 | 2,1 | 0,5 |
| 4. | Улично-дорожная сеть и транспорт | 4,5 | 26,6 | 6,5 |
|  | Итого | 69,8 | 414,2 | 100,0 |

Примечание: Ориентировочная стоимость первой очереди строительства выполнена по укрупненным показателям и аналогам. При конкретном проектировании может уточняться и изменяться.

ПРИЛОЖЕНИЯ