ПРОЕКТ

«КОРРЕКТУРА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ С.ТЕПЛОВО КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ТОМ 2

Пояснительная записка

903 - ГП

г. Перевоз

2008 г.

##### ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПРОФЕССИОНАЛ – СТРОЙПРОЕКТ»

ПРОЕКТ

«КОРРЕКТУРА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ С.ТЕПЛОВО КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ТОМ 2

Пояснительная записка

903-ГП

Лицензия

Д 741371 от 06 июня 2006 года

ГС-4-52-02-27-0-5225004765-006525-1

# Генеральный  директор                                       А.А. Шершнев

### Начальник  ПКБ                                                   Г.С. Волков

### Г И П                                                                     В.Л. Беляков

КОРРЕКТУРА ОСНОВНОГО ЧЕРТЕЖА ГП

Корректировка генерального плана выполнена ПКБ ООО «Профессионал-СтройПроект».

Проект выполнен на топографической подоснове 1:2000 ТИСИЗ в 1990г. предварительно был рассмотрен и согласован с администрацией с. Теплово.

Село Теплово расположено в восточной части Кулебакского района, в северной части с Навашинским районом, в восточной и юго-восточных частях с Ардатовским районом, на юге с гос.лес.фондом.

Связь села Теплово с районным центром г. Кулебаки осуществляется по дороге республиканского значения Н.Новгород – Арзамас – Кулебаки – Муром.

Анализируя изменения численности населения за период, который прошел со времени разработки проекта до его корректировки, можно сделать вывод, что рост численности населения произошел незначительный и в настоящий момент составляет 2016 человек. На этом основании расчетная общая площадь жилого фонда составляет:

1 очередь строительства 18*2016=36288 м2

На расчетный срок (перспектива) 18*2200=39600 м2

Существующий жилой фонд представлен в основном домами усадебного типа в деревянном и кирпичном исполнении.

Часть существующей жилой застройки находится в санитарно-защитной зоне производственных территорий и на расчетный срок проектом учитывается согласно письму областной санитарно-эпидемиологической станции.

- объекты для проживания людей;

- коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств или лекарственных форм;

- склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других  отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрации выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха;

- предприятия пищевых отраслей промышленности;

- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

- спортивные сооружения общего пользования;

- парки;

- образовательные и детские учреждения;

- лечебно- профилактические и оздоровительные  учреждения общего пользования.

Новое жилищное строительство предусматривается развивать на юг, на территории ограниченной производственной зоной, улицами Анин Ключ, Юбилейной и  объездной дорогой. Другая территория на юго-западе за объездной дорогой и ориентировочно на юг.

В настоящее время на территории с. Тепловского сельского совета насчитывается  11 населенных пунктов, в которых проживают 6679 человек населения. Демографическая структура существующего населения представлена  семьями  из одного человека 9,8 %, семьями из 2 – х  человек 7,0 %, семьями из 3- х человек 12,8 %, семьями из 4 – х человек 33,6 %, семьями из 5-ти и более человек 36,8  %.

Новое жилищное строительство  предусматривается преимущественно домами усадебного типа  - I -  этажными  одно - двухквартирными жилыми домами с выделением для каждой квартиры земельного приусадебного участка.

Параметры застройки:

1. Минимальная площадь участка.

Для территорий нового строительства:

- для жилых домов усадебного типа – 700 м2 (включая площадь застройки);

- для блокированных жилых домов (из расчета на одну квартиру) – 75 м2 (включая площадь застройки);

- для многоквартирных жилых домов.

2. Расстояние между фронтальными границами участка и основным строением:

- для участков нового строительства – до 6 м;

- для участков сложившейся застройки – в соответствии с линией застройки.

3. Минимальное расстояние от границ землевладений до строений, между строениями:

3.1. От границ соседнего участка до: основного строения -3 м, хозяйственных и прочих строений – 1 м, открытой стоянки – 1 м, отдельно- стоящего гаража – 1 м.

3.2. От основных строений до отдельно-стоящих хозяйственных и прочих строений:

- в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* (приложение 1);

- в соответствии с санитарными правилами содержания населенных мест.

Примечания:

1. Расстояние измеряется до наружных граней стен строений.

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласованию собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

4. Высота зданий.

4.1. Для всех основных строений домов усадебного типа и для блокированных домов количество надземных этажей – до 2-х с возможностью использования дополнительного мансардного этажа.

4.2.   Для всех основных строений многоквартирных жилых домов - количество надземных этажей – до 3-х с возможностью использования дополнительного мансардного этажа.

4.3. Шпили, башни, флагштоки – без ограничений.

5. Вспомогательные строения за исключением гаражей размещать со стороны улицы не допускается.

6. Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву застройки», размещаются  в отдельно-стоящих зданиях при соблюдении норм СНиП 2.07.01-89* и требований санитарных правил (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-01).

7. Предприятия обслуживания,  разрешенные «по праву застройки», размещаются в первых этажах, выходящих на улицу жилых домов, или пристраиваются к ним при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей располагаются со стороны улицы.

8. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние землевладения:

- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных построек и прочих строений, расположенных на соседних участках должно быть не менее 6 м.

9. Требования к ограждению земельных участков:

- со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;

- характер ограждения и его высота должны быть единообразны, как минимум, на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц.

1. Параметры застройки.

2. Минимальная площадь участка жилого дома принимается из расчета:

- 17,3 м2 на 1 человека при уплотнении существующей застройки;

- 15,7 м2 на человека в проектируемой застройке.

3. Предприятия обслуживания,  разрешенные «по праву застройки», размещаются в отдельно-стоящих зданиях при соблюдении норм СНиП 2.07.01-89* и требований санитарных правил (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-01).

4. Предприятия обслуживания,  разрешенные «по праву застройки», размещаются в первых этажах, выходящих на улицу жилых домов, или пристраиваются к ним при условии, что входы для посетителей предприятий обслуживания размещаются со стороны улицы, и имеется достаточно места для автостоянок.

5. Въезды в подземные гаражи легковых автомобилей и выезды из них должны быть удалены от окон жилых домов и окон общественных учреждений не менее чем на 14 м.

6. Высота зданий:

- для жилых домов количество надземных этажей одного, с возможностью использования дополнительно мансардного этажа.

Параметры застройки для жилых зон устанавливаются в соответствии с действующими нормативами.

Новое жилищное строительство предусматривается преимущественно домами усадебного типа - I – этажными одно -двухквартирными жилыми домами с выделением для каждой квартиры земельного приусадебного участка.

Приложение 1

Основные технико-экономические показатели генерального плана с. Теплово

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 20 ___ г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель городского, сельского поселения в установленных границах | га/м2 на чел. | 108,4 | 151,6 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | - жилых зон | га/% |  |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | многоэтажная застройка | - - | 77,3 | 77,5 |
|  | 4-5 этажная застройка | - - |  |  |
|  | малоэтажная застройка | - - | 1200 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | - - |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - - | 1200 |  |
|  | - общественно-деловых зон | - - |  |  |
|  | - производственных зон | - - |  |  |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | - - |  |  |
|  | - рекреационных зон | - - |  |  |
|  | - зон сельскохозяйственного использования | - - |  |  |
|  | - зон специального назначения | - - | 150 |  |
|  | - режимных зон | - - |  |  |
|  | - иных зон | - - |  |  |
| 1.2 | Из общей площади земель городского, сельского поселения территории общего пользования | - - |  |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | - - |  |  |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | - - |  |  |
|  | - прочие территории общего пользования | - - |  |  |
| 1.3 | Из общей площади земель городского, сельского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га/% |  |  |
| 1.4 | Из общей площади земель городского, сельского поселения территории резерва для развития поселения | - - |  |  |
| 1.5 | Использование подземного пространства под транспортную инфраструктуру и иные цели | тыс. м2 |  |  |
| 1.6 | Из общего количества земель городского, сельского поселения |  |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | - - |  |  |
|  | - земли субъекта Российской Федерации | - - |  |  |
|  | - земли муниципальной собственности | - - |  |  |
|  | - земли частной собственности | - - |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | тыс.чел. | 2086 |  |
|  | в том числе собственно города | - - |  |  |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения |  |  |  |
|  | - прирост | - - | 10,4 |  |
|  | - убыль | - - | 9,7 |  |
| 2.3 | Показатели миграции населения |  |  |  |
|  | - прирост | - - |  |  |
|  | - убыль | - - | 6,0 |  |
| 2.4 | Возрастная структура населения | тыс. чел./% |  |  |
|  | - дети до 15 лет | - - | 221 |  |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59, женщины 16 - 54 лет) | - - | 972 |  |
|  | - население старше трудоспособного возраста | - - | 436 |  |
| 2.5 | Численность занятого населения - всего | . чел.% | 19,7 |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - в материальной сфере | тыс. чел./% численности занятого населения | 17,9 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | промышленность | - - | 6,4 |  |
|  | строительство | - - | 0,3 |  |
|  | сельское хозяйство | - - | 0,4 |  |
|  | наука | - - |  |  |
|  | прочие | - - | 2,3 |  |
|  | - в обслуживающей сфере | - - |  |  |
| 2.6 | Число семей и одиноких жителей - всего | единиц |  |  |
|  | в том числе имеющих жилищную обеспеченность ниже социальной нормы | - - |  |  |
| 2.7 | Число вынужденных переселенцев и беженцев | тыс. чел. |  |  |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 22,3 | 24,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общей площади квартир / % к общему объему жилищного фонда | 6,7 | 16,7 |
|  | - частной собственности | - - | 2,4 | 9,6 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | - в многоэтажных домах | - - |  |  |
|  | - 4-5 этажных домах | - - |  |  |
|  | - в малоэтажных домах | - - |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в малоэтажных жилых домах с приквартирными земельными участками | - - | 4,8 | 5,0 |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | - - | 4,8 | 5,0 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 70% | - - |  |  |
|  | в том числе государственный и муниципальный фонд | - - |  |  |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда всего | - - |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | - - |  |  |
|  | - частной собственности | - - |  |  |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда |  |  |  |
|  | убыль по: |  |  |  |
|  | - техническому состоянию | тыс.м2 общей площади квартир/% к объему убыли жилищного фонда |  |  |
|  | - реконструкции | - - |  |  |
|  | - другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) |  |  |  |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2. общей площади квартир | 81,4 |  |
| 3.7 | Новое жилищное строительство - всего | - - |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | тыс. м2. общей площади квартир / % к общему объему нового жилищного строительства |  |  |
|  | - за счет средств населения | - - |  |  |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности: |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - малоэтажное | - - | 28,1 |  |
|  | их них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | - - |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - - |  |  |
|  | - 4-5 этажное | - - |  |  |
|  | - многоэтажное | - - | 39,0 |  |
| 3.9 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | - на свободных территориях | - - |  |  |
|  | - за счет реконструкции существующей застройки | - - |  |  |
| 3.10 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | % общего жилищного фонда | 74 |  |
|  | - канализацией | - - | 74 |  |
|  | - электроплитами | - - |  |  |
|  | - газовыми плитами | - - | 100 |  |
|  | - теплом | - - |  |  |
|  | - горячей водой | - - | 74 |  |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 / чел. |  |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 476 |  |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | - - | 615 |  |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | 615 |  |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | студентов |  |  |
| 4.5 | Больницы - всего/1000 чел. | коек |  |  |
| 4.6 | Поликлиники - всего/1000 чел. | посещений в смену | 1 | 1 |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения всего/1000 чел. | соответствующие единицы |  |  |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства - всего/1000 чел. | - - | 360 | 387 |
| 4.9 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | - - |  |  |
| 4.10 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма - всего/1000 чел. | - - | 10 | 13 |
| 4.11 | Учреждения социального обеспечения – всего / 1000 чел. | - - |  |  |
| 4.12 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | - - | 2000 |  |
| 4.13 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | - - |  |  |
| 5 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Недопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 2160 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | - - |  |  |
|  | - на производственные нужды | - - |  |  |
|  | Вторичное использование воды | % |  |  |
|  | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут. |  |  |
|  | в том числе водозаборов поземных вод | - - |  |  |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. | 70 |  |
| 5.2 | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - |  |  |
|  | Протяженность сетей | км |  |  |
|  | Канализация |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | тыс.м3/ сут | 700 | 2100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | - - |  |  |
|  | - производственные сточные воды | - - |  |  |
| 5.3 | Производительность очистных сооружений канализации | - - | 2900 | 3250 |
|  | Протяженность сетей | км |  |  |
| 5.4 | Электроснабжение |  |  |  |
| 5.5 | Потребность в электроэнергии - всего | млн.кВт·ч/ год |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | - - |  |  |
| 5.6 | - на коммунально-бытовые нужды | - - |  |  |
| 5.7 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч |  |  |
| 5.8 | в том числе на коммунально-бытовые нужды | - - |  |  |
|  | Источники покрытия электронагрузок | МВт |  |  |
|  | Протяженность сетей | км | 35,5 |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление тепла | млн Гкал/год |  |  |
| 5.9 | в том числе на коммунально-бытовые нужды | - - |  |  |
| 6 | Производительность централизованных источников теплоснабжения |  |  |  |
| 6.1 | всего | Гкал/час |  |  |
| 6.1.1 | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, ACT) | - - |  |  |
|  | - районные котельные | - - |  |  |
|  | Производительность локальных источников теплоснабжения | - - |  |  |
| 6.1.2 | Протяженность сетей | км |  |  |
| 6.1.3 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % |  |  |
| 6.1.4 | Потребление газа - всего | млн.м3/ год |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1.5 | - на коммунально-бытовые нужды | - - | 7250 | 14812,0 |
| 6.2 | - на производственные нужды | - - | 10,4 | 12,0 |
| 6.2.1 | Источники подачи газа | - - |  |  |
|  | Протяженность сетей | пкм | 6 |  |
|  | Связь |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 175 |  |
| 6.2.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 1100 | 1680 |
| 6.2.3 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.3 | Защита территории от затопления: |  |  |  |
| 6.3.1 | - площадь | га |  |  |
|  | - протяженность защитных сооружений | км |  |  |
|  | - намыв и подсыпка | млн.м3 |  |  |
|  | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории | соответствующие единицы |  |  |
| 6.3.2 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс. т/год |  |  |
| 6.3.3 | в том числе дифференцированного сбора отходов | % |  |  |
| 6.3.4 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс. т год |  |  |
| 6.4 | Мусоросжигательные заводы | - - |  |  |
| 6.4.1 | Мусороперегрузочные станции | - - |  |  |
|  | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц /га |  |  |
| 6.4.2 | Общая площадь свалок | га |  |  |
|  | в том числе стихийных | - - |  |  |
|  | Иные виды инженерного оборудования территории | соответствующие единицы |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | га |  |  |
| 6.4.3 | Обще количество крематориев | ед. |  |  |
| 6.4.4 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год |  |  |
| 6.5 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн.м3/ год |  |  |
| 6.5.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га |  |  |
| 6.5.2 | Территории неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами в количествах, свыше предельно допустимых уровней) | - - |  |  |
|  | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | - - |  |  |
|  | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. |  |  |
|  | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | - - |  |  |
| 6.5.3 | Защита почв и недр | - - |  |  |
| 6.5.4 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию | соответствующие единицы |  |  |

Приложение 2

Основные технико-экономические показатели проекта планировки с. Теплово

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 20 __ год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 108,4 | 151,6 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | - жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) | га / м2 / чел | 440 |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | многоэтажная застройка | - - |  |  |
|  | 3-4 этажная застройка | - - | 6145 |  |
|  | малоэтажная застройка | - - | 4800 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | - - | 4800 |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - - | 5300 | 3020 |
|  | - объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (кроме микрорайонного значения) | - - | 400 |  |
|  | - рекреационных зон | - - |  |  |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | - - |  |  |
|  | - производственных зон | - - |  |  |
|  | - иных зон | - - |  |  |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | - - |  |  |
| 1.3 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования - всего | - - |  |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | - - |  |  |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | - - |  |  |
|  | - прочие территории общего пользования | - - |  |  |
| 1.4 | Коэффициент застройки | % | 5,3 | 30,2 |
| 1.5 | Коэффициент плотности застройки | % | 15,7 | 26,0 |
| 1.6 | Из общей территории: |  |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | га |  |  |
|  | - земли субъектов Российской Федерации | - - |  |  |
|  | - земли муниципальной собственности | - - |  |  |
|  | - земли частной собственности | - - |  | - |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел | 2086 |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел / га | 37 | 37 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. м2 общей площади квартир | 15,7 | 26,0 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 5 |  |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | 5,0 | 4,2 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего | - - | 0,6 | 2,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | - - |  |  |
|  | - частной собственности | - - |  |  |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль: |  |  |  |
|  | - по техническому состоянию | - - |  |  |
|  | - по реконструкции | - - |  |  |
|  | - по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) | - - |  |  |
| 3.6 | Новое жилищное строительство |  |  |  |
|  | - всего | - - | 15,7 | 26,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - малоэтажное | - - | 100 | 100 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | - - |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - - |  |  |
|  | - 4-5-этажное | - - |  |  |
|  | - многоэтажное | - - |  |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения всего/1000 чел. | мест | 476 |  |
| 4.2 | Общеобразовательные школы всего/1000 чел. | - - | 615 |  |
| 4.3 | Поликлиники - всего/1000 чел. | посещений в смену | 500 |  |
| 4.4 | Аптеки | объектов |  |  |
| 4.5 | Раздаточные пункты детской молочной кухни | порций в смену |  |  |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения - всего/1000 чел. | соответствующие единицы | 1046 | 1583 |
| 4.7 | Учреждения культуры и искусства - всего/1000 чел. | - - | 500 | 700 |
| 4.8 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | - - |  |  |
| 4.9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | - - | 24,5 | 47,0 |
| 4.10 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи | - - |  |  |
| 4.11 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | - - | 90 | 106 |
| 5 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 5.1 | Водопотребление - всего | тыс. м3 / сут |  |  |
|  | Водоотведение | - - |  |  |
|  | Электропотребление | кВт·ч/год |  |  |
|  | Расход газа | млн. м3 / год |  |  |
|  | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | млн. Гкал/год |  |  |
|  | Количество твердых бытовых отходов | тыс. м3 /сут |  |  |
|  | в том числе утилизируемых | - - |  |  |
|  | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке | га |  |  |
|  | Потребность в иных видах инженерного оборудования | соответствующие единицы |  |  |
|  | Охрана окружающей среды |  |  |  |
|  | Озеленение санитарно-защитных зон | га |  |  |
|  | Уровень загрязнения атмосферного воздуха | % ПДК |  |  |
|  | Уровень шумового воздействия | дБ |  |  |
| 5.2 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды | га |  |  |
|  | Ориентировочная стоимость строительства по первоочередным мероприятиям реализации проекта |  |  |  |
|  | Всего | млн. руб. | 6950,0 | 6750,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | - - | 4800 | 5000 |
| 5.3 | - социальная инфраструктура |  |  |  |
|  | - улично-дорожная сеть и общественный пассажирский транспорт | - - | 8,4 | 12,0 |
|  | - инженерное оборудование и благоустройство территории | - - |  |  |
|  | - прочие | - - |  |  |
| 6 | Удельные затраты |  |  |  |
| 6.1 | - на 1 жителя | тыс. руб. | 5,5 | 10,0 |
| 6.2 | - на 1 м2 общей площади квартир жилых домов нового строительства | - - | 10,7 | 16,7 |
| 6.3 | - на 1 га территории | - - |  |  |

Приложение 3

Основные технико-экономические показатели проекта застройки С. Теплово

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 20 __ год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Территории жилых кварталов, микрорайонов в пределах | га /м2 / чел. | 108,6 | 151,6 |
|  | красных линий - всего |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - территории жилой застройки | - - | 110,5 | 132,5 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | территории многоэтажной застройки | - - | 110,54 | 132,5 |
|  | территории 4-5 этажной застройки | - - | 45,9 | 54,9 |
|  | территории малоэтажной застройки | - - | 29,0 | 28,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | - - | 26,2 | 21,7 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - - |  |  |
|  | - территории объектов социального и культурно-бытового обслуживания внемикрорайонного значения | - - | 197,7 | 239,8 |
|  | - территории общего пользования - всего | - - | 249,7 | 183,4 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | - - | 156,4 | 156,4 |
|  | проезды, площадки | - - |  |  |
|  | прочие территории общего пользования | - - | 27 | 21,2 |
|  | - территории гаражей и автостоянок для хранения индивидуального автотранспорта | - - |  |  |
|  | - прочие территории микрорайонного значения |  |  |  |
| 1.2 | Коэффициент застройки | % |  |  |
| 1.3 | Коэффициент плотности застройки | - - |  |  |
| 1.4 | Из общей территории: |  |  |  |
|  | земли федеральной собственности | га |  |  |
|  | земли субъектов Российской Федерации | - - |  |  |
|  | земли муниципальной собственности | - - |  |  |
|  | земли частной собственности | - - |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |
|  | Численность населения | тыс.чел. | 2086 |  |
|  | Плотность населения (брутто) | чел./га |  | 68 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов -всего | тыс. м2 общей площади квартир |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - малоэтажный: | тыс. м2 общей площади квартир / % |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | - - |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - - |  |  |
|  | - 4-5 этажный | - - |  |  |
|  | - многоэтажный | - - |  |  |
| 3.2 | Средняя этажность жилой застройки | этаж |  |  |
| 3.3 | Количество квартир в существующем жилищном фонде - всего | квартир |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - однокомнатные | - - |  |  |
|  | - двухкомнатные | - - |  |  |
|  | - трехкомнатные | - - |  |  |
|  | - четырехкомнатные и более | - - |  |  |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд - всего | тыс. м2. общей площади квартир |  |  |
| 3.5 | Убыль жилищного фонда - всего | тыс.м2. общей площади квартир/ % к существующему фонду / % к новому строительству |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | - - |  |  |
|  | - частной собственности | - - |  |  |
| 3.6 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  |  |  |
|  | - техническому состоянию | - - |  |  |
|  | - реконструкции | - - |  |  |
|  | - другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) | - - |  |  |
| 3.7 | Новое жилищное строительство - всего | тыс. м2. общей площади квартир / % | 107,6 | 147,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - малоэтажное: | - - | 29,0 | 28,8 |
|  | из них |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | - - | 26,2 | 21,7 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - - |  |  |
|  | - 4-5 этажное | - - | 39,0 | 54,9 |
|  | - многоэтажное | - - | 41,5 | 41,4 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения всего /1000 чел. | мест |  |  |
| 4.2 | Общеобразовательные школы всего/ 1000 чел. | - - |  |  |
| 4.3 | Аптеки | объект |  |  |
| 4.4 | Раздаточные пункты детской молочной кухни | порций в смену |  |  |
| 4.5 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания - всего/1000 чел. | соответствующие единицы |  |  |
| 4.6 | Учреждения культуры и искусства - всего/1000 чел. | - - |  |  |
| 4.7 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | - - |  |  |
| 4.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | - - |  |  |
| 4.9 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи | - - |  |  |
| 4.10 | Гаражи для индивидуальных легковых автомобилей - всего /1000 чел. | маш.- мест |  |  |
| 4.11 | Открытые автомобильные стоянки для постоянного хранения легковых автомобилей - всего /1000 чел. | - - |  |  |
| 4.12 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | соответствующие единицы |  |  |
| 5 | Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |
| 5.1 | Водопотребление - всего | тыс. м3./ сут |  |  |
| 5.2 | Водоотведение - всего | - - |  |  |
| 5.3 | Электропотребление | кВт·ч/год | 21100 | 36400 |
| 5.4 | Количество квартир, обеспеченных электроплитами | квартир |  |  |
| 5.6 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал |  |  |
| 5.7 | Объем специальных мероприятий по инженерной подготовке территорий (вертикальная планировка, отвод поверхностных вод, защита от затопления, иные мероприятия) | соответствующие единицы |  |  |
| 5.8 | Потребность в иных видах инженерного оборудования | - - |  |  |
| 6 | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 6.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | га |  |  |
| 6.2 | Уровень загрязнения атмосферного воздуха | % ПДК |  |  |
| 6.3 | Уровень шумового воздействия | дБ |  |  |
| 6.4 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды | га |  |  |
| 7 | Стоимость строительства |  |  |  |
| 7.1 | Всего | млн. руб | 1199 |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | - - | 12,000 |  |
|  | - социальная инфраструктура | - - | 12,998 |  |
|  | - улично-дорожная сеть | - - |  |  |
|  | - инженерное оборудование и благоустройство | - - | 285,5 |  |
|  | - прочие | - - | 890 | 1250 |
| 7.2 | Удельные затраты: |  |  |  |
|  | - на 1 человека | тыс. руб. | 14,5 | 25,0 |
|  | - на 1 м2 общей площади квартир нового жилищного строительства | - - | 6,7 | 16,7 |

Примечание.

Перечень основных технико-экономических показателей, перечисленных в приложениях 2-9, может уточняться при разработке градостроительной документации в зависимости от особенностей развития территорий и поселений.

Ключевые слова: градостроительная документация, застройка поселений, экспертиза и утверждение градостроительной документации, градостроительное планирование территорий

# Text boxes

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПРОФЕССИОНАЛ-СТРОЙПРОЕКТ»