ООО «Новые технологии»

Генеральный план

Велетьминский поселковый совет, Кулебакского района

Нижегородской области

Часть 1.

Положения  о территориальном планировании

Шифр 0021/09-ГП

Главный инженер проекта:                                                     А.Н. Гусев

М.П.

г. Нижний Новгород

2009г.

Проект генерального плана Велетьминского поселкового совета, Кулебакского района Нижегородской области разработан коллективом института градостроительного проектирования ООО «Новые технологии»  г. Нижний Новгород по заданию Администрации муниципального образования, в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Концепцией пространственного развития РФ, с учетом документов регионального законодательства Нижегородской области и определяет цели и задачи территориального планирования.

Градостроительное планирование территории, определяя социально-экономические и экологические условия размещения объектов, становится важным рычагом регулирования территориального развития, определения целей и задач развития.

Генеральный план выполнен в соответствии с общими принципами, основными требованиями и генеральными направлениями государственного перехода Российской Федерации к модели устойчивого развития.

Проект выполнен с учетом происходящих в стране перемен геополитического, социального, экономического характера строящихся в соответствии с рыночными отношениями,  для которых характерны множество форм собственности потенциальных инвесторов и застройщиков.

С изменением акцентов градостроительной политики, и сообразно с ним должны действовать все субъекты хозяйственной и иной деятельности, расположенные на территории муниципального образования Велетьминский поселковый совет.

Основные этапы реализации проекта:

- первая очередь – 2019 год;

- расчетный – 2029 год.

Генеральный план состоит из Положений о территориальном планировании и соответствующих схем, а так же содержит перечень используемых терминов, определений и материалов по подготовке, изменению и реализации проекта генерального плана.

В генеральном плане и положении о территориальном планировании предлагаются принципиальные решения, которые затем должны уточняться и развиваться последующими проектными разработками: Правилами землепользования и застройки, Проектами архитектурных и планировочных решений, Проектами межевания территорий, Архитектурно-строительными проектами объектов капитального строительства, Проектами благоустройства и ландшафтного дизайна. По отношению к этим работам и иным тематическим программам, затрагивающим территориальный аспект развития поселений, генеральный план наряду со Стратегией социально-экономического развития, выступает в роли основополагающего документа, задающего общие условия социально-экономического развития и территориальной организации социума.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по развитию населенных мест учитывают особенности и ограничительные факторы, влияющие на состав возможных отраслей и предприятий, на их размещение, либо вообще на возможность их присутствия в данном поселении.

Содержание

ЧАСТЬ 1.  Положения о территориальном планировании………………………..9

Раздел 1. Цели и задачи территориального планирования……………9

1.1 Концептуальные основы и целевые установки территориального планирования…………………………………………………………………………9

1.2 Задачи территориального планирования и возможные пути их решения…..11

Раздел 2. Мероприятия по территориальному планированию и   последовательность их выполнения……………………………………………….16

2.1 Территориальное развитие……………………………………………………...16

2.1.1 Функционально планировочная организация территории…………………17

2.1.2 Градостроительное зонирование территории……………………………….18

2.2  Прогнозируемая численность, трудовые ресурсы и занятость населения….26

2.3 Мероприятия по размещению объектов капитального строительства……...26

2.3.1 Развитие производственных территорий……………………………………26

2.4 Жилищное строительство………………………………………………………27

2.5 Строительство объектов культурно-бытового обслуживания…………...…..27

2.6 Историко-культурное наследие………………………………………………...28

2.7 Развитие транспортной инфраструктуры……………………………………...28

2.7.1 Развитие улично-дорожной сети…………………………………………….28

2.8 Инженерное обеспечение……………………………………………………29

2.9 Охрана окружающей среды………………………………………………….29

2.9.1 Охрана воздушного бассейна………………………………………………30

2.9.2 Охрана поверхностных вод…………………………………………………30

2.9.3 Охрана подземных вод………………………………………………………31

2.9.4 Охрана растительности……………………………………………………..32

2.9.5 Санитарная очистка территории……………………………………………32

2.10 Мероприятия по ГО и ЧС…………………………………………………....33

2.11 Последовательность выполнения мероприятий…………………………...35

2.12 Основные технико-экономические показатели генерального плана……..38

Приложения

1. Перечень терминов и определений

2. Подготовка и утверждение генерального плана

3. Подготовка изменений и внесение их в генеральный план

4. Реализация генерального плана

Состав проекта

ЧАСТЬ 1. Положения о территориальном планировании

Раздел 1.  Цели и задачи территориального планирования

Раздел 2.  Мероприятия по территориальному планированию

и последовательность их выполнения

ЧАСТЬ 2. Схемы территориального планирования

Раздел 3.  Сводная схема (основной чертеж) генерального плана

Раздел 4.  Схемы границ территорий, земель и ограничения

их   использования

- Схема функциональных зон

- Схема административных границ

- Схема ограничений использования территорий

- Схема границ территорий и земель

Раздел 5.  Схема границ зон, планируемого размещения

объектов капитального строительства местного значения

- Схема развития объектов сетей и инженерно-технического обеспечения

- Схема развития объектов транспортной инфраструктуры

- Схема развития иных объектов, включая объекты социального обеспечения

Раздел 1.  Цели и задачи  территориального планирования

  - Концептуальные основы и целевые установки территориального планирования

Генеральный план  муниципального образования Велетьминского поселкового совета разработан,  как проект официальной градостроительной политики органов управления территорией, определяющий стратегию и тактику её долгосрочного градостроительного развития.

Генеральный план – это, прежде всего, инструмент управления территорией, где все пространственно-территориальные факторы представлены в системной взаимосвязи с  перспективами развития.

Реализация планировочных и функциональных проектных предложений формирует оптимальный пространственный каркас системы расселения, распространяет современные стандарты качества жизни на  территории поселений  муниципального образования, определяет новые центры экономического роста.

Генеральный план, как система представлений о стратегических целях, задачах и интересах поселений,  является первым шагом в формировании  новой  идеологии, направленной на обеспечение интересов  муниципального образования. При этом на первое место выходит согласованность и взаимоувязка всех проектных решений, как с интересами населения, так и с интересами власти и бизнеса.

Принятый для территории поселения Велетьминского поселкового совета системный подход к проблемам и задачам предстоящего развития - единственный путь поиска решений в современных условиях формирования муниципальной экономики.

Главной задачей этого подхода, определяемой проектом, является обеспечение безопасности проживания населения на данной территории, повышение качества жизни, а также формирование имиджа поселения в районе и регионе, что должно стать базой для создания новой градостроительной политики развития и управления территорией.

Главной целью  территориального планирования муниципального образования  -  является создание градостроительными средствами условий для  роста качества жизни населения и экономики.

Для достижения главной цели и обеспечения устойчивого развития территории  необходима стратегическая  ориентация на достижение следующих целей:

- Обеспечение существенного прогресса в развитии основных

секторов экономики;

- Повышение качества жизни  и условий проживания

населения;

- Регулирование экологической ситуации;

- Достижение долговременной экономической и экологической

безопасности развития  поселения;

- Экономное использование  всех видов ресурсов и

рациональное природопользование;

- Современные методы организации инженерных систем и

транспортной инфраструктуры;

- Создание комфортной среды обитания, сохранение

культурного и природного наследия.

  - Задачи территориального планирования  и возможные пути их решения

Все задачи территориального планирования можно условно разделить на первоочередные и задачи  производные, возникающие в результате решения текущих и первоочередных задач. Задачи долговременной  перспективы,  очевидно,  следует устанавливать по мере решения первоочередных задач, в том временном интервале, когда они могут быть однозначно определены.

К первоочередным задачам территориального  планирования  относятся:

- определение площадок комплексного строительства;

- реконструкция и новое строительство местных автомобильных дорог;

- обеспечение населения чистой питьевой водой;

- формирование зон экономического роста, ориентированных на развитие и поддержку инновационных секторов экономики;

- проведение реконструкции жилых и производственных территорий, преобразование территорий жилой застройки  в высококомфортную застройку на основе создания в них современного транспортного и инженерного обеспечения и размещения развлекательных, спортивно-оздоровительных центров, природно-ландшафтных комплексов;

- формирование территорий комплексной застройки на незастроенных территориях нового жилищного и общественного строительства;

- обеспечение маломобильным группам населения условий для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения.

Для решения поставленных задач  предлагаются следующие пути  обработки и структуризации исходной информации:

  - Сбор исходных данных, анализ современного состояния территории и определение потенциала развития:

- программы социально-экономического развития округа в части, определяющей организацию и развитие его территории;

- оценка современного положения и потенциала социально-экономического развития муниципального округа;

- оценка современного состояния территории с установлением ограничений на ее использование;

- анализ формирования территориально-планировочной организации округа с выделением градостроительной структуры как определяющего фактора тенденций развития территории.

2. Комплексная оценка территории:

- проведение комплексной оценки по совокупности градостроительных и природных факторов, наличия зон с особыми условиями использования территорий, факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с определением территорий благоприятных и ограниченно благоприятных для определённых видов использования.

3. Определение направлений территориального развития на основе:

- экологически рационального развития градостроительной структуры;

- целесообразной пространственной локализации главных функций территории;

- местоположения территориальных ресурсов для размещения функциональных территорий.

4. Градостроительное районирование территории:

- определение планировочных границ «градостроительных районов», функционально представляющих собой сочетание пространственно локализованных основных формирующих подсистем поселения (население, производство, рекреация) на ограниченных участках территории.

5. Планирование территориально-планировочной организации округа:

-определение целевых показателей социально-экономического развития и расчетных показателей благоприятных условий жизнедеятельности человека (нормативов градостроительного проектирования);

- планирование функционально-планировочной организации территории на основе структурно-функциональной организации и развития улично-дорожной сети, реализующей потенциал развития градостроительного каркаса территории;

- определение параметров и расчетных показателей использования территории, определяемых нормативами градостроительного проектирования;

- подготовка схем размещения объектов капитального строительства,  сетей инженерно-технического обеспечения, транспортной инфраструктуры и иных объектов, обеспечивающих планируемое территориальное развитие.

6. Подготовка предложений для обеспечения решения вопросов местного значения в области	градостроительной деятельности:

- планируемые границы категорий земель и административные границы населённых пунктов, входящих в состав поселения;

- основы регулирования застройки - линии градостроительного планирования, в том числе красные линии.

7. Подготовка предложений по реализации решений территориального планирования:

- предложения по перспективной структуре территории с преобладающим видом частной собственности на землю, как механизма рыночных земельных отношений - разграничение территории по видам собственности;

- градостроительно-инвестиционное зонирование в качестве основ формирования инвестиционной деятельности, обеспечивающей проектное развитие территорий;

- периодическое обновление проекта инженерно-технических мероприятий ГО ЧС по мере накопления изменений в инфраструктуре поселения, разработки более эффективных методов защиты и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Раздел 2. Мероприятия по территориальному планированию  и последовательность их выполнения

Генеральный план поселения имеет открытый срок реализации, так как он является не планом физического обустройства территории, выполняемого посредством прямых инвестиций и бюджетного финансирования, а составной частью экономики поселения, существующей в жестких ограничениях и предполагающей многовариантные стратегии достижения целей комплексного социально-экономического развития.

Отправным положением территориального развития сельского поселения является преобразование его пространственной структуры, представляющей сочетание градостроительного и экологического каркаса территории.

2.1  Территориальное развитие

Территориальная организация местного самоуправления предусматривает разграничение территории по категориям земель и определение границы поселения на основе проекта генерального плана, определившего рост урбанизированной территории, необходимый для комплексного  развития муниципального образования.

Развитие градостроительного каркаса территории обеспечивается усовершенствованием улично-дорожной сети в сочетании с созданием системы общественных центров и градостроительных зон многоцелевого назначения.

2.1.1  Функционально-планировочная организация территории

Принципиальным положением планируемой функционально-планировочной организации является формирование селитебно-рекреационных районов, объединяющих в своих границах жилую застройку и объекты культурно-бытового обслуживания, входящие в градостроительный каркас территории, места приложения труда непроизводственной сферы и территорий для отдыха населения, являющихся составными элементами экологического каркаса.  Данное решение создает предпосылки комплексного развития территории.

Выделение отдельным массивом малоэтажного (коттеджного) строительства.

2.1.2  Градостроительное зонирование территории

Устанавливаются следующие виды территориальных зон: жилые зоны, общественно-деловые зоны, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной  инфраструктур, рекреационные зоны.

- Жилые зоны:

11 ЖЗ - Жилая зона

- Общественно-деловые зоны:

211 ОДЗ – Зона делового, общественного и коммерческого назначения (магазины);

214 ОДЗ - Зона делового, общественного и коммерческого назначения (дом культуры);

223 ОДЗ–   Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (школа, детский сад);

224 ОДЗ - Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (спортивные площадки).

- Производственные зоны:

3 ПЗ – Производственная зона (рыбхоз).

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур:

42 ИТЗ – Существующий водопровод,

44 ИТЗ - Зона улично-дорожной сети,

45 ИТЗ – Проектируемый газопровод.

- Рекреационные зоны:

5 РЗ - Места отдыха общего использования;

52 РЗ – Особо охраняемые территории (церкви).

- Зоны сельскохозяйственного использования:

62 СХЗ – Объекты сельскохозяйственного назначения (сады, огороды).

- Зоны акваторий:

10 АЗ - Зона водных объектов.

- Зоны резервного фонда:

92 ПРЗ – Резервная территория (территории, предназначенные для расширения поселка).

9.      Зоны перспективного развития:

912 ПРЗ – Проектируемая зона расширения производства,

911 ПРЗ – Проектируемая жилая застройка.

10.     Зона специального назначения:

71 СНЗ – Кладбище.

- Жилые зоны.

К жилым зонам относятся участки территории поселка, используемые и предназначенные для размещения жилых домов, хозяйственных построек, построек, необходимых для хранения и обслуживания индивидуальных транспортных средств, иных зданий и сооружений, необходимых для  ведения домашнего хозяйства. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, объектов здравоохранения, объектов образования, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания (111 ЖЗ) – участки территории поселков, используемые и предназначенные для размещения одно - двухквартирных усадебных и блокированных жилых домов малой этажности.

- Общественно-деловые зоны.

К общественно-деловым зонам относятся участки территории поселка, используемые и предназначенные для размещения зданий и сооружений  общественно-делового назначения – административных зданий и сооружений общественно - делового назначения – административных зданий, офисов, объектов коммерческой деятельности, торговли, культуры, здравоохранения, общественного питания, делового обслуживания, а так же образовательных учреждений среднего и высшего профессионального  образования, центров деловой, финансовой и общественной активности, культовых и иных зданий.

Зона торгового назначения (211 ОДЗ) – участки территории поселка, используемые и предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а так же административных  и иных зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой, финансовой, общественной активности.

Зона культурно - досугового центра (214 ОДЗ) - участок территории поселка, используемый и предназначенный для размещения зданий и сооружений библиотек, архивов, информационных центров, музеев, выставочных залов, религиозно-культовых объектов, театров, кинотеатров, видеозалов, концертных залов, издательств, теле- и радиостудий, домов творчества и культуры, клубов и цирков.

Зона учебно-образовательного назначения (223 ОДЗ) – участок территории поселка, используемый и предназначенный для размещения зданий и сооружений образовательных дошкольных учреждений (детские сады), школ, детских домов, интернатов, а так же учреждений высшего профессионального образования. Кроме того сюда относятся прилегающие к учреждениям территории: детские площадки и спортивные сооружения, принадлежащие учреждениям.

Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (спортивные площадки) (224 ОДЗ) -  участок территории поселка, используемый и предназначенный для размещения зданий и сооружений предназначенных для спортивных мероприятий.

- Производственные зоны.

К производственным зонам относятся участки территории поселка, используемые и предназначенные для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование, объектов  инженерной и транспортной инфраструктур, а так же для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Производственная зона предприятия III класса вредности (3 ПЗ) - участок территории поселка, используемый и предназначенный для размещения предприятий требующих устройства санитарно-защитных зон для предприятий III класса вредности –300 м.

- Зоны инженерной и транспортных инфраструктур.

Зоны инженерной и транспортных инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воздушного и  трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования, включая подземное пространство.

Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежит благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих объектов. Благоустройство и озеленение указанных территорий осуществляется за счет собственников, владельцев, пользователей этих коммуникаций (объектов).

Подземные коммуникации всех видов подлежат учету в регистрационных планах размещения коммуникаций при органах архитектуры и градостроительства.

К зонам водоснабжения (42ИТЗ) относятся участки территории поселка, используемые и предназначенные для размещения зданий и сооружений, обеспечивающих поселок водными ресурсами.

К зонам газоснабжения (45 ИТЗ) относятся участки территории поселка, используемые и предназначенные для размещения зданий и сооружений, обеспечивающих поселок газом.

К зонам транспортной инфраструктуры(44 ИТЗ) относятся дороги.

- Рекреационные зоны.

К рекреационным зонам относятся участки территории поселков, используемые и предназначенные для организации мест отдыха населения.

Рекреационные зоны включают в себя парки, сады, городские леса, лесопарки, зоопарки, пляжи, зоны кратковременного отдыха и иные особо охраняемые природные территории и объекты, в том числе относящиеся к землям общего пользования.

Рекреационные зоны выполняют, помимо рекреационных, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и просветительские функции. На территориях рекреационных зон и особо охраняемых природных территориях не допускается строительство и расширение действующих промышленных, коммунальных и складских объектов, дачное и жилищное строительство, любые рубки лесов и зеленых насаждений, кроме рубок зеленых насаждений, ограничивающих видимость при организации дорожного движения и рубок ухода, а так же хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на экологическую обстановку и непосредственно не связанная с эксплуатацией объектов оздоровительного  и рекреационного назначения.

Зона отдыха общего пользования (51 РЗ) – участки озелененных территорий поселка общего пользования с соответствующими объектами для отдыха, которые предназначены для выполнения активных рекреационных функций.

Зона особо охраняемых территорий (52 РЗ) –  особо охраняемые участки территорий поселка включают  земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

Зона особо охраняемых природных территорий представлена (52 РЗ)  культурным наследием (церкви).

- Зоны сельскохозяйственного использования.

Зоны сельскохозяйственного использования (62 СХЗ) – часть территории поселка, которая выделена для размещения теплиц, питомников, садов, развития объектов подсобного  сельскохозяйственного назначения.

- Зоны акваторий.

К зонам акваторий(10 АЗ) относятся водные объекты (реки, ручьи, озера, водохранилища).

- Зоны перспективного развития.

К зонам резервных территорий(92 ПРЗ) относятся участки, предназначенные для расширения территории поселка, которые могут служить в качестве резерва для размещения перспективной застройки, требующие инженерной подготовки территорий и проектной проработки.

Проектируемая жилая застройка (911 ПРЗ) - часть территории поселка, которая выделена для жилищного строительства этажной застройки, типовыми усадебными и индивидуальными коттеджными домами.

Проектируемая зона расширения производственной территории (912 ПРЗ) - часть территории поселка, которая выделена под развитие производства.

2.2  Прогнозируемая численность, трудовые ресурсы и занятость населения.

На долгосрочную перспективу демографическая ситуация является самой острой проблемой, препятствующей социально-экономическому развитию муниципального образования. Рост доли старшей возрастной группы будет оказывать прямое и косвенное давление на бюджеты всех уровней, ограничивая возможности инвестирования в развитие инфраструктуры территории, повышение инвестиционной привлекательности. Поэтому рост населения  на  ближайшую перспективу не предусматривается.

2.3  Мероприятия по размещению объектов капитального строительства

2.3.1  Развитие производственных территорий

Развитие производственных территорий основано на  расширении существующей  территории рыбного хозяйства. Под развитие производства необходимо  выделение части  земель сельскохозяйственного  назначения, находящихся в ведении муниципального образования Велетьминского поселкового совета.

2.4 Жилищное строительство

Развитие жилых территорий предусматривает  комплексное освоение участков земли малоэтажным  строительством, замена старого жилого фонда на новый. В северной части поселка планируется этажная застройка, в южной - индивидуальные коттеджи повышенной комфортности и в восточной части поселка – типовые усадебные дома.

2.5 Строительство объектов культурно бытового обслуживания

Развитие жилых комплексов как элементов высококомфортной среды  обитания невозможно представить без объектов культурно-бытового обслуживания. Количество и качество таких объектов должно соответствовать региональным нормативам градостроительного проектирования (на момент разработки генплана, нормативы по Нижегородской области не установлены) или местным нормативам градостроительного проектирования. Объекты культурно-бытового обслуживания должны иметь архитектурный облик, соответствующий градостроительному ансамблю жилой или производственной застройки.

2.6  Историко-культурное наследие

На территории поселка Велетьма ведется строительство новой христианской церкви.  В ближайшей перспективе окончание строительства и ввод в эксплуатацию данного объекта. Кроме нее имеется старая церковь. Существующие церкви поселка Велетьма не являются историческими или архитектурными памятниками, но являются культурным наследием. Поэтому в проекте генерального плана в качестве мероприятия территориального планирования рассматривается лишь сохранение  и регенерация природного ландшафта.

2.7  Развитие транспортной инфраструктуры

2.7.1  Развитие улично-дорожной сети

Связь с другими поселениями обеспечивается при помощи дорог внутрихозяйственного и областного значения с асфальтным покрытием. Кроме асфальтированных дорог  в сельсовете имеется множество дорог без твердого покрытия.

Основные транспортные магистрали находятся в удовлетворительном состоянии. Однако требуется своевременный текущий и капитальный ремонт отдельных участков дорог. Для поддержания автодорог в надлежащем состоянии нужна своевременная очистка дорожного полотна от снежных заносов, кроме того это обеспечит свободный доступ службам экстренного реагирования к местам вызовов. Проектом предусматривается прокладка дорог с усовершенствованным дорожным покрытием.

2.8   Инженерное обеспечение

Существующие параметры объектов инженерно-технического обеспечения недостаточны для устойчивого развития  поселения   и требуют модернизации существующих сетей. Наиболее важным фактором  является подача питьевой воды в жилой сектор, в частности, в жилые дома. Необходимо проведение водопровода  в личные дома.

Проблемным  также является и  водоотведение, где основными мероприятиями  являются:  проведение и введение в эксплуатацию новых канализационных сетей и очистных сооружений.

2.9  Охрана окружающей среды

Экологический каркас территории формируется на основе существующих территорий лесного фонда и прибрежной зоной рек Велетьма и Толкава.

Проектом предусмотрено обеспечить  дальнейшее  улучшение санитарно-экологического состояния поселка.

2.9.1  Охрана воздушного бассейна

Анализ существующего состояния окружающей среды выявил необходимость проведения комплекса мероприятий, направленных на ее оптимизацию:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация мониторинга состояния природной среды;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

2.9.2  Охрана поверхностных вод

В целях охраны водных источников от загрязнения, засорения и истощения предусматривается организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос.  В пределах водоохранных зон и прибрежных полос вводится особый режим хозяйствования.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- оптимизация системы управления поселковыми стоками;

- организовать постоянный контроль качества отводимых сточных вод;

- на расчетный срок строительство канализационных очистных сооружений для очистки поселковых хозяйственно-бытовых стоков;

- внедрение систем оборотного водоснабжения.

2.9.3  Охрана подземных вод

Основные мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения  и истощения подземных вод:

-проведение гидрогеологических изысканий;

- на всех существующих водозаборах необходима  организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- установка водоизмерительной аппаратуры;

- сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;

- строительство новых водозаборов с системой водоподготовки для обеспечения чистой питьевой водой населения;

- реконструкция сетей водоснабжения поселка;

- организация санитарно-защитных зон.

2.9.4  Охрана растительности

Зеленые  насаждения, расположенные на территории поселка должны охраняться от различного рода нарушений. Необходимо осуществлять уход за ними, проводить санитарные рубки, рубки восстановления. Для охраны лесов  необходимо соблюдать режим пользования, установленный законодательством для каждой категории лесов. Для создания условий, способствующих рекреации, леса лесопарковой части зеленой зоны, наиболее посещаемой,  должны благоустраиваться.

2.9.5 Санитарная очистка территории

Проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- разработка схемы санитарной очистки поселения;

- усовершенствование селективного сбора ТБО с целью увеличения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- Вывоз мусора на полигон ТБО, расположенный за границами МО Велетьминский поселковый совет.

2.10 Мероприятия по ГО и ЧС

В соответствии с Решением совместного заседания Совета Безопасности Российской Федерации и президиума Государственного Совета по обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения страны от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений (протокол № 4 от 13 ноября 2003 г.) осуществляется разработка паспортов безопасности опасных объектов, а также паспорта безопасности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Основными нормативными методическими документами, положенными в основу разработки паспорта безопасности опасного объекта являются:

- Порядок оценки готовности потенциально опасного объекта к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (введен Приказом МЧС России № 284 от 16.10. 2001 г.)

- Требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения (введены Приказом МЧС России № 105 от 28.02.2003 г.)

- Методика оценки комплексного риска для населения от ЧС природного и техногенного характера (принята МВК, Протокол № 2(13) от 25.06.2002 г.)

- РД 03-418-01«Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов» (Госгортехнадзор России)

- РД 03-315-99. Положение о порядке оформления декларации промышленной безопасности и перечне сведений, содержащихся в ней (Госгортехнадзор России).

- Отчеты по НИР «Разработка нормативного правового и методического обеспечения деятельности федеральных органов исполнительной власти в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по их практической реализации» (ВНИИ ГОЧС, 2001-2002 г.)

Проектом предусматривается выполнение следующих мероприятий по ГО и ЧС:

- учет факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций при корректировке Генерального плана и при разработке градостроительной документации (планировке территории, архитектурно-строительном проектировании);

- в целях защитить поселение от воздействия природных, техногенных и социальных факторов, снижения ущерба от последствий Чрезвычайных ситуаций, в рамках плана реализации Генерального плана необходимо периодическое обновление проекта инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС (ИТМ ГО и ЧС) по мере накопления изменений в инфраструктуре поселения, разработке более эффективных средств защиты и предотвращения ЧС.  Каждые пять лет следует осуществлять проверку выполнения проекта ИТМ ГО и ЧС.

2.11 Последовательность выполнения мероприятий

Для осуществления решений территориального планирования необходимо реализовать комплекс мероприятий, различающихся сроками и субъектами участия.

Первоочередные мероприятия, относящиеся к вопросам местного значения в области градостроительной деятельности, влияние на которые внешних факторов незначительно:

- выполнение градостроительного зонирования территории, включающего в себя карты зонирования и регламенты для подготовки правил землепользования и застройки  поселка, в порядке, определенном Градостроительным кодексом;

- организация подготовки единого проекта границ санитарно-защитных зон муниципального образования;

- разработка проекта ЗСО для скважин местного значения;

- проведение земельного отчета «О наличии земель и распределения их

формам собственности, категориям, угодьям и пользователям» в соответствии с фактическим использованием территории;

- проведение в установленном порядке разграничения земель, согласно

утвержденному «Плану границ  категорий земель»;

- корректировка кадастровой оценки земли;

- формирование системы градостроительной деятельности, включающей

подготовку документации планировки территорий и нормативов градостроительного проектирования;

К среднесрочным относятся программные мероприятия, направленные на создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов для развития территории, осуществление которых требует участия  администрации муниципального образования, районного, регионального и федерального  органов.

Для реализации мероприятий необходима подготовка или корректировка целевых программ:

- федеральная целевая программа «Жилище» в части мероприятий уровня местного самоуправления;

- «Инвестиционные зоны территориального развития» – программа

реализующая привлечение инвестиций в развитие территории и модернизацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур по зонам приоритетного развития;

- «Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения»;

- «Развитие улично-дорожной сети»;

2.12 Основные технико-экономические показатели генерального плана поселения Велетьминский поселковый совет.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь строительства (2019) | Расчетный срок (2029 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | тыс. чел | 1,13 | 1,0 | 1,0 |
| 1.2 | Естественный прирост населения | чел. на 1000 жителей | -2 | -2 | -2 |
| 1.3 | Механический прирост | чел. на 1000 жителей | - | - | - |
| 1.4 | Возрастная структура населения | % |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет |  | 16 | 14 | 12 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 — 59 женщины 16-54 лет) | % | 63 | 63 | 63 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | % | 44 | 45 | 47 |
| 1.5 | Численность населения, занятого в экономике — всего: | тыс. чел. % | 0,63/52 | 0,56/52 | 0,56/52 |
|  | Из них: |  |  |  |  |
|  | - в сфере производства товаров | тыс. чел. % от численности занятых в экономике | 0,36/57 | 0,32/57 | 0,32/57 |
|  | -в сфере услуг | -"- | 0,27/43 | 0,24/43 | 0,24/43 |
| п | Территории |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая площадь земель муниципального образования в установленных границах | га | 12849 | 12849 | 12849 |
|  | В том числе |  |  |  |  |
|  | Селитебные территории | га | 187 | 195 | 200 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | Территории жилого фонда | га | 152 | 156 | 171 |
|  | из них |  |  |  |  |
|  | - жилые кварталы и микрорайоны многоэтажной и среднеэтажной застройки | га | - | - | - |
|  | - индивидуальной застройки | га | - | - | - |
|  | - малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | га | - | 1 | 1 |
|  | -индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 152 | 157 | 160 |
|  | -общественно-деловых зон | га | 0,5 | 0,61 | 0,79 |
|  | -производственных зон | га | 3,5 | 4,2 | 4,2 |
|  | -зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 6,4 | 7,4 | 9 |
|  | -рекреационных зон | га | 25,54 | 27,88 | 28,96 |
|  | -зон сельскохозяйственного использования | га | - | - | - |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 1,38 | 3,72 | 4,8 |
|  | -зелёные насаждения в расчете на 1 чел. | м2 /чел | 10 | 37,2 | 48 |
|  | - улицы, дороги, проезды | га | 37,3 | 39 | 42 |
|  | - спортивные территории | га | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
|  | - прочие территории, включая незастроенные | га | 12,07 | 19,45 | 27,33 |
|  | Внеселитебные территории | га | х | - | - |
|  | -зона лесного фонда | га | 12658 | 12649 | 12645 |
| Ш | Жилой фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилой фонд на конец периода, всего: В том числе | тыс. м" общей площади квартир | 20,35 | 25 | 30 |
|  | -государственной и муниципальной собственности | % | - | - | 2 |
|  | -частной собственности | % | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: - в многоэтажных домах - 4-5 этажных домах - в малоэтажных домах В том числе: - в малоэтажных жилых домах с приквартирными земельными участками -в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | % | 100 | 100 | 10 90 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 70% | % | 98 | 95 | 85 |
| 3.4 | Средняя жилищная обеспеченность | М2 общей площади на 1чел. | 18 | 25 | 30 |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Тыс.м² общей площади | 14,24 | 10,2 | 19,95 |
| 3.6 | Новое жилищное строительство на конец периода - всего: | М2 общей площади | - | 2000 | 4000 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | - в 2-3 этажных домах | м² общей площади на 1чел | - | 25 | 30 |
|  | - в индивидуальных | м² общей площади на 1чел | - | 25 | 30 |
| 3.7 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: | тыс. м* общей площади |  |  |  |
|  | - на свободных территориях | % | - | 100 | 50 |
| 3.8 | Территории жилищного строительства всего | га | - | 17,5 | 34,67 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | на свободных территориях | га | - | 17,5 | 17,5 |
| 3.9 | Обеспеченность жилищного фонда | % от общего жилого фонда |  |  |  |
|  | Водопровод |  | 0 | 50 | 100 |
|  | Канализация |  | 0 | 10 | 40 |
|  | Отопление |  | 0 | 50 | 100 |
|  | Горячая вода |  | - | 5 | 15 |
|  | Ванна (душ} |  | 0 | - | - |
|  | Газоснабжение | „ | 0 | 40 | 100 |
| 3.10 | Средняя плотность населения в районах нового строительства (без усадебного фонда) | чел. га | - | 4,57 | 3,85 |
| IV | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения-всего/ чел | мест | 1/35 | 1/35 | 1/35 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы-всего/ чел | мест | 1/380 | 1/380 | 1/380 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | 80 | 70 | 70 |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | студентов | - | - | - |
| 4.5 | Больницы-всего/чел | коек | - | - | - |
| 4.6 | Поликлиники-всего/чел | Посещений в смену | - | - | - |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения-всего | Соотв.ед | 7 | 9 | 14 |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства – всего | Соотв.ед | 1 | 1 | 1 |
| 4.9 | Физкультурно-спортивные сооружения-всего | Соотв.ед. | 3 | 3 | 3 |
| 4.10 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма-всего | Соотв.ед. | - | - | - |
| 4.11 | Учреждения социального обеспечения | Соотв.ед. | - | - | - |
| 4.12 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | Соотв.ед. | - | - | - |
| 4.13 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | Соотв. ед | - | - | - |
| V | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта по оси улиц (автобус) | км | - | - | - |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - общегородского значения | км | - | - | - |
|  | - районного значения | км | 12 | 12 | 12 |
| 5.3 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта |  |  |  |  |
|  | - в пределах городской черты | км /км" | - | - | - |
| 5.4 | Общая протяженность улично-дорожной сети В том числе: С усовершенствованным покрытием | км | - | - | - |
| 5.5 | Из общей протяженности улиц и дорог - улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - | - |
| 5.6 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - | - |
| 5.7 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями /на 1 000 жителей | автомобилей | х | 25 | 50 |
| VI | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление (всего) | тыс. mj суг | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | - в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды | м3 суг | 133,6 | 120 | 250 |
|  | - в т.ч. производственные нужды | м' суг | х | - | - |
|  | Вторичное использование воды | м3 суг | - | - | - |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений (водозаборы) подземных вод) | м суг | х | х | х |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. чел. | 120 | 120 | 250 |
|  | - в том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  | 60 | 60 | 150 |
| 6.1.4 | Водообеспеченность застройки системы централизованным водоснабжением | % | - | 50 | 100 |
| 5.1.5 | Протяженность сетей | км | 10,95 | 12 | 15 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения | м3 суг | 133,6 | 120 | 250 |
|  | - в т.ч. хозяйственно-бытовые сточные воды | м3. суг | 133,6 | 120 | 250 |
|  | - в т.ч. производственные сточные воды | м3 суг | х | - | - |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - | - | - |
| 6.2.3 | Обеспеченность застройки централизованными системами канализации | % | - | 300 | 300 |
| 6.2.4 | Протяженность сетей | км | - | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Источники электроэнергии ОАО «НижНовэнерго» | МВА | х | - | - |
|  | Максимальная электрическая нагрузка, в т.ч. | кВтч/год | 4100 | 4100 | 4100 |
|  | На коммунально-бытовые нужды | МВт | х | - | - |
|  | Удельное коммунально-бытовое электропотребление на человека | кВтч/год | 760 | 760 | 760 |
|  | Годовое потребление жилищно-коммунального сектора | млн.кВтч | 0,988 | 0,76 | 0,76 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора всего: | Гкал/час | х | - | - |
|  | в т.ч. коммунально-бытовые нужды | млнГкал/год | х | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения- всего | Гкал час | х | - | - |
| 6.4.3 | Протяженность сетей | км | - | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | - | 40 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление природного газа, в том числе | М 3 год | - | 50000 | 125000 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн.нм" год | - | 12500 | 31250 |
|  | на отопление | млн.нм" год | - | 37500 | 93750 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 117 | 150 | 200 |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Строительство закрытых водостоков | км | - | - | - |
| 6.7.2 | Строительство открытых водостоков | км | - | - | - |
| 6.7.3 | Строительство очистных сооружений дождевой канализации | объект | - | 1 | 1 |
| 6.7.4 | Строительство колодцев -отстойников | объект | - | - | 1 |
| 6.7.5 | Строительство насосной станции | объект | - | 1 | 1 |
| 6.7.6 | Осушение территории | га | - | - | - |
| 6.7.7 | Подсыпка территории | тыс. м3 | - | - | - |
| 6.7.8 | Благоустройство водоемов | га | - | - | - |
| 6.7.9 | Организация пляжа | га | - | 1 | 1 |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  | - | - | - |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов В том числе: Дифференцированного сбора отходов | т/год | х | 55 | 138 |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | Ед/тыс.т/год | - | - | - |
| 6.8.3 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | Ед/га | - | - | - |
| 6.8.4 | Общая площадь свалок В том числе: стихийных | га | х | - | - |
| 6.9 | Иные виды инженерного оборудования территории | Соотв.ед | - | - | - |
| VII | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 0,55 | 1,05 | 1,05 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | ед | - | - | - |
| VIII | Охрана природы и рациональное природопользования |  |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | Тыс. т/год | х | - | - |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | Млн м³/год | х | - | - |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | х | - | - |
| 8.4 | Территории неблагополучные в экологическом отношении (территории загрязненные свыше предельно допустимых концентраций) | га | - | - | - |
| 8.5 | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | - | - | - |
| 8.6 | Население проживающее в санитарно-защитных зонах | Тыс.чел | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 8.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | - | - |
| 8.8 | Защита почв и недр | га | - | - | - |
| 8.9 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию | Соотв.ед | - | - | - |

Х    нет исходных данных