Администрация городского округа город Кулебаки

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа город Кулебаки Нижегородской области на период 2017 – 2032 г.г.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Устава городского округа город Кулебаки, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области

п о с т а н о в л я е т:

Утвердить схему теплоснабжения городского округа город Кулебаки на период 2017 – 2032 г.г. Отменить: - постановление администрации г.Кулебаки от 29.12.2012 года № 295 «Об утверждении схемы теплоснабжения города Кулебаки Нижегородской области»; - постановление администрации рабочего поселка Гремячево Кулебакского муниципального района Нижегородской области от 19.03.2013 года №18 «Об утверждении схемы теплоснабжения рабочего поселка Гремячево Кулебакского муниципального района Нижегородской области»; - постановление администрации Мурзицкого сельсовета Кулебакского района Нижегородской области от 31.07.2013 года №58 «Об утверждении схемы теплоснабжения Мурзицкого сельсовета Кулебакского района Нижегородской области»; - постановление администрации Серебрянского сельсовета Кулебакского района Нижегородской области от 01.02.2013 года №13 «Об утверждении схемы теплоснабжения Серебрянского сельсовета Кулебакского района Нижегородской области»; 3. Отделу организации и контроля управления делами (Е.А.Климова) опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном интернет-сайте городского округа город Кулебаки http:// кулебаки-округ.рф. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Чиндясова О.В.

| И.о. главы администрации |  | О.В. Чиндясов |
| --- | --- | --- |

СХЕМА теплоснабжения городского округа город Кулебаки Нижегородской области Введение Проектирование систем теплоснабжения городских округов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития городского округа, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом. Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства городского округа принята практика составления перспективных схем теплоснабжения поселений. Схема городского округа город Кулебаки разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет с 2017 по 2032 год, структуры топливного баланса городского округа, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного городского округа. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации. В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа индивидуальным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи. Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения городского округа город Кулебаки является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. При проведении разработки использовались Постановление правительства №154 от 22.02.2012г. «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а так же результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности. Технической базой разработки являются: – проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), насосным станциям, тепловым пунктам; – эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.); – материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик; – конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей; – данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура); – документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.); – статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении. Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области 1.1. Существующее состояние Городской округ город Кулебаки находится на юго-западе Нижегородской области в 175 км. от областного центра г.Н.Новгорода и расположен в левобережье р.Теша, правобережного притока р.Ока. Рельеф рассматриваемой территории в основном спокойный, слабо волнистый с небольшим уклоном в сторону р.Теша в пределах абсолютных отметок от 125 – 120 м. на юго-западе, до 92-94 м. в пойме реки. Климат городского округа город Кулебаки отнесен в 5-му умеренно-континентальному климату в пределах Нижегородской области с холодной, довольно снежной зимой и теплым коротким летом. Средняя годовая температура воздуха равна +3,8°С. Самый холодный месяц в году – январь, со средней температурой -11,6°С, с понижением в разные годы до -30 и -40 °С. Самый теплый месяц года - июль, средняя температура воздуха которого равна +18,4 °С. В отдельные годы она повышалась до +30 и +36°С. Осадков в среднем выпадает 487 мм в год. Более половины годовых осадков (300-325 мм) приходится на теплый период года, с апреля по октябрь. Средняя годовая скорость ветра составляет 4,5 м/сек. Нормативная глубина промерзания грунтов принимается 1,5 – 1,8 м. В целом, климатические условия способствуют активному проживанию и отдыху человека. Жилищное строительство на территории городского округа город Кулебаки представлено многоквартирными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами. Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Централизованное теплоснабжение жилых и общественных зданий от отопительных котельных на территории городского округа город Кулебаки осуществляется в г.Кулебаки, р.п. Гремячево, с.Мурзицы и д.Серебрянка. В остальных населенных пунктах городского округа город Кулебаки централизованное теплоснабжения отсутствует. Количество многоквартирных домов на территории городского округа город Кулебаки составляет 688 шт., индивидуальной застройки – 13248 шт. Количество отапливаемых объектов от централизованных систем теплоснабжения составляет 418 шт., в том числе 197 многоквартирных домов, общая площадь жилых помещений жилищного фонда городского округа город Кулебаки составляет 1560 тыс.м2., из них площадь отапливаемых централизованными сетями теплоснабжения составляет 391,1 тыс.м2. Теплоснабжение перспективных объектов, строительство которых планируется вне зоны действия существующих котельных, будет осуществляться от автономных источников. 1.1.1.Теплоснабжение г.о.г.Кулебаки Эксплуатацию котельных и централизованных тепловых сетей на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области осуществляют ООО «Бор Теплоэнерго», ООО «Борские тепловые сети», ООО «Бор Инвест», ООО «Атриум Инвест» и ООО «Промтепло». № п/п Потребитель Объект Обслуживающая организация Котельная ул. Циолковского, 37а 1 Администрация Городского округа город Кулебаки Здание Администрации, ул.Воровского, д.49 ООО «Бор Теплоэнерго» Помещение Совета ветеранов,ул. Воровского, д.49а Гаражи ул. Воровского, д.49 Помещение, Воровского, д.49а 2 Д/с N 17 "Елочка" Здание д/с, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.4а 3 Д/с N 29 "Светлячок" Здание д/с, ул. Макарова, д.72 4 Д/с N 8 "Звездочка" Здание д/с, ул. Циолковского, д.37 5 Д/с № 10 "Белочка" Здание д/с, ул. Макарова, д.6а 6 Детская художественная школа Помещение школы, ул. Воровского, д. 80 7 Детско-юношеский центр Клуб "Кировец", ул.Адм. Макарова, д.49а 8 Кулебакская районная библиотечная система Библиотека №2, ул.60 лет ВЛКСМ, д.10 9 Районный дом культуры Адм.здание, ул.Циолковского, д.39а 10 СОШ N9 Здание школы, ул. Циолковского д.20 11 Центр детского технического творчества Помещение центра ул.60 лет ВЛКСМ, д.14 12 ЦРБ Стоматологическое отделение, ул. 60 лет ВЛКСМ,д.4 Инфекционное отделение, ул. Циолковского д.22а Зубопротезное отделение, ул. 60 лет ВЛКСМ,д.4 13 Кулебакский металлургический колледж Здание колледжа ул. Макарова, д.25 14 ФГКУ "8 отряд ФПС по Нижегородской области" Здание ПЧ-65,ул. Воровского, д.60 15 Центр социального обслуживания граждан Здание (гараж) ул.Воровского 16 Налоговая служба №4 Здание налоговой,ул. Макарова, д.2а 17 Федеральная служба регистрации, кадастра и картографии (юстиция) Помещение Росреестра,ул.Воровского, д.49а 18 Центр занятости населения Кулебакского района Гараж, ул.Воровского, д.49а 19 Агран ООО Магазин, Воровского,49А 20 Андрианов А.В. ИП Офис фирмы "Ника", ул. Воровского, д.51 21 Баркина Н.А. ИП Магазин "Четыре сезона",ул. Воровского, д.51 22 Баркина О.В. ИП Стоматология "Улыбка",ул. Воровского, д.51 23 Богатова В.П. ФЛ Магазин, улВоровского,д. 64 24 Ванюшина Е.Г. ИП Магазин, улВоровского,д. 64 25 Вилков И.В. ИП Магазин "Книги",ул. Воровского, д.55 26 Виноградова З.П. ИП Магазин "Трикотаж",ул. Воровского, д.51,д.55 27 ВИСТ ООО Офис кабельного телевидения,ул. Воровского, д.49а 28 Горюнов А.А. ФЛ Магазин "Окна-двери,"ул.Макарова, д.27 29 Гришин А.В. ФЛ Магазин, ул. Воровского, д.51 30 Громов С.Г. ФЛ Магазин "Гардеробчик", ул. Макарова, д.10 31 Гостиница "Металлург" Здание гостиницы, ул.Макарова д.2б 32 Гудошина Т.Ф. ИП Магазин "Живые цветы", ул. Воровского, д.55 33 Гусева Е.В. Магазин, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.10а 34 Солдатова Л. ФЛ Магазин, Циолковского,д.35 35 Доктор ООО Стоматология, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.5 36 Елена ООО Магазин "Бигстар", ул. Макарова, д.49 39 ЖЭК ООО Помещение ЖЭК, ул. Макарова, д.53 40 Зудина Н.Ю. ФЛ Магазин "Мечта", ул. 60 лет ВЛКСМ,д.5 41 Карпов С.Ю. ИП Магазин, ул. Циолковского, д.22 42 Мигунова Т.В. ИП Магазин Бытовой техники,Башмачок,Циолковского, д.22 43 Колесов С.В. ИП Магазин "Спар",ул. 60 лет ВЛКСМ, д10 44 Кондранина Е.Ю. ФЛ Магазин "Лидер", ул. 60 лет ВЛКСМ, д.5. 45 Круглов И.В. ИП Дом фотографии,ул. Макарова, д.10 46 Куканов С.А. ИП Офис продаж "Твой дом", ул. Макарова, д.27 47 Конюхова Л.В. Помещение, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.5. 48 Кулебакский металлист Редакция газеты, ул.Циолковского, д.39а 49 Кулебакский хлебозавод ОАО Магазин "Розовый", ул. Циолковского, д.35 Магазин "Спар" , ул. Макарова, д.45 50 Лобанов В.А. ИП Магазин "Домовой" плюс,ул. Макарова, д.33 51 Локон ООО Парикмахерская, ул. 60 лет ВЛКСМ, д10 52 Лужин Д.С. ИП Магазин "Пантера",ул. Макарова, д.33 54 Нестеров М.А. ИП Магазин "Одежда",ул. Макарова, д.10 55 Пегасов С. А. ИП Помещение склада, ул. Циолковского, д.22 56 Поздина Н.Ю. ФЛ Магазин "Мобил-сервис", ул. Макарова, д.27 57 Почта России ФГУП Отделение связи №8,ул.Воровского, д.49а 58 Купеческий дом ООО Магазин ул. Макарова. д.12 59 Ростехинвентаризация Помещение БТИ,ул.Воровского, д.49а 60 Русполимет ОАО Помещение, Адм.Макарова, 49 Помещение, Адм.Макарова, 53 61 Рычков К.Е. ИП Магазин,ул. Воровского, д.51 62 Сабурова Л.А. ИП Помещение Воровского,64 63 Саленкова В.В. Магазин "Люкс",ул. Воровского, д.51 64 Самсонов В.В. ФЛ Помещение, 60 лет ВЛКСМ, д.5 65 Сбербанк России Помещение, Воровского, д.49А 66 Светанков А.А. ИП Обувная мастерская ул.Макарова д.33 67 Соклакова Е.В. ИП Магазин "Джинсовый мир" ул.Циолковского, д.22 68 Соколова М.В. ИП Магазин "Настенька",ул. 60 лет ВЛКСМ, д.5. 69 Турбин В.Ю. Магазин, ул. Макарова, д.27 70 Тандер ЗАО Магазин "Магнит", ул. Воровского, д.70 71 Терентьева Л.Н. ИП Магазин, ул.Воровского, 55 72 Титов А.А. ФЛ Магазин ул.Воровского, 64 73 Фармассоциация плюс Аптека Ладушка,ул.Воровского, 64 74 Фармация МУП Аптека,ул.Воровского, 64 75 ООО Миндаль Магазин "Руслан", 60 лет ВЛКСМ, д.6 76 Центр-СБК Помещение, ул. Воровского, д.49А 77 Чикунов Д.А. ИП Магазин "Вещь", ул. Воровского, д.66 78 Шашкина Л.В. ИП Магазин "Персона лав",ул.Воровского, 64 79 Ярмарка ООО Помещения рынка, ул. Воровского (около ж.д. №14, ул. 60 лет ВЛКСМ) 80 60 лет ВЛКСМ, д.6 Жилой дом 81 60 лет ВЛКСМ, д.8 Жилой дом 82 60 лет ВЛКСМ, д.10 Жилой дом 83 60 лет ВЛКСМ, д.14 Жилой дом 84 60 лет ВЛКСМ, д.2 Жилой дом 85 60 лет ВЛКСМ, д.4 Жилой дом 86 Адм. Макарова, д.6 Жилой дом 87 Адм. Макарова,д.8 Жилой дом 88 Адм. Макарова, д.10 Жилой дом 89 Адм. Макарова, д.12 Жилой дом 90 Адм. Макарова, д.14 Жилой дом 91 Адм. Макарова, д.16А Жилой дом 92 Адм. Макарова, д.33 Жилой дом 93 Воровского, д.49А Жилой дом 94 Воровского, д.64 Жилой дом 95 Циолковского, д.24 Жилой дом 96 60 лет ВЛКСМ, д.1 Жилой дом 97 60 лет ВЛКСМ, д.3 Жилой дом 98 60 лет ВЛКСМ, д.5 Жилой дом 99 60 лет ВЛКСМ, д.7 Жилой дом 100 Адм. Макарова, д.27 Жилой дом 101 Адм. Макарова, д.29 Жилой дом 102 Адм. Макарова, д.31 Жилой дом 103 Адм. Макарова, д.39 Жилой дом 104 Адм. Макарова, д.43 Жилой дом 105 Адм. Макарова, д.45 Жилой дом 106 Адм. Макарова,д.47 Жилой дом 107 Адм. Макарова,д.49 Жилой дом 108 Адм. Макарова, д.51 Жилой дом 109 Адм. Макарова, д.53 Жилой дом 110 Адм. Макарова, д.55 Жилой дом 111 Адм. Макарова, д.57 Жилой дом 112 Адм. Макарова, д.59А Жилой дом 113 Адм. Макарова, д.61 Жилой дом 114 Адм. Макарова, д.63 Жилой дом 115 Адм. Макарова, д.65 Жилой дом 116 Адм. Макарова, д.67 Жилой дом 117 Воровского, д.51 Жилой дом 118 Воровского, д.53 Жилой дом 119 Воровского, д.55 Жилой дом 120 Воровского, д.74А Жилой дом 121 Воровского, д.76 Жилой дом 122 Воровского, д.80 Жилой дом 123 Воровского, д.84 Жилой дом 124 Циолковского, д.22 Жилой дом 125 Адм. Макарова (общеж), д.37 Жилой дом 126 60 лет ВЛКСМ (ЖСК), д.12 Жилой дом 127 Адм. Макарова, д. 35 Жилой дом 128 Адм. Макарова (ЖСК), д.41 Жилой дом 129 Адм. Макарова (ЖСК), д.45А Жилой дом 130 Адм. Макарова (ЖСК), д.59 Жилой дом 131 Адм. Макарова (ЖСК), д.69 Жилой дом 132 Воровского, д.66 Жилой дом 133 Воровского, д.68 Жилой дом 134 Воровского (ЖСК), д.72 Жилой дом 135 Воровского (ЖСК),д.74 Жилой дом 136 Воровского (ЖСК),82 Жилой дом 137 Воровского (общеж), д.70 Жилой дом 138 Войкова,56 Жилой дом 139 Войкова,58 Жилой дом 140 Войкова,62 Жилой дом 141 Войкова,64 Жилой дом 142 Войкова,60 Жилой дом 143 Песочная,53 Жилой дом 144 Песочная,55 Жилой дом 145 Песочная,40 Жилой дом 146 Магазин Спар Магазин 147 Центр занятости населения Социальный объект 148 Здание МВД Здание МВД Котельная с. Мурзицы, Строителей,19а/1 1 Кулебакская районная библиотечная система Библиотека с,Мурзицы, ул. Строителей, д.13 ООО «Бор Теплоэнерго» 2 ЦРБ ФАП с. Мурзицы, ул. Строителей, д.13 3 Почта России ФГУП Почта с. Мурзицы, ул. Строителей, д.13 4 Ростелеком ОАО АТС с. Мурзицы, ул. Строителей, д.13 5 Строителей, д.10 Жилой дом 6 Строителей, д.16 Жилой дом 7 Строителей, д.17 Жилой дом 8 Строителей, д.18 Жилой дом 9 Строителей, д.19 Жилой дом Котельная Мурзицы, Н.Стройка,7а 1 Администрация Мурзицкого сельсовета Здание Администрации, с. Мурзицы,,ул. Н. Стройка,д19а ООО «Бор Теплоэнерго» 2 Д/с N 13 "Колосок" Здание д/с, с. Мурзицы,,ул. Н. Стройка,д.5 3 Районный дом культуры Здание ДК, с. Мурзицы,,ул. Н. Стройка,д.5а 4 Кулебакский хлебозавод ОАО Магазин, с. Мурзицы,,ул. Н. Стройка, д19а 5 Зеленая, д.1 Жилой дом 6 Новая Стройка (част), д.3 Жилой дом 7 Новая Стройка, д.16 Жилой дом 8 Новая Стройка, д.17 Жилой дом 9 Новая Стройка, д.18 Жилой дом 10 Новая Стройка, д.19 Жилой дом 11 Новая Стройка, д.2 Жилой дом 12 Новая Стройка (част), д.2(3) Жилой дом Котельная ул.Футбольная, 3а 1 Кулебакская районная библиотечная система Библиотека, ул.Футбольная, д.1 ООО «Бор теплоэнерго» 2 ООШ N 10 Здание школы ул. Футбольная, д.3 3 Меридиан ЗАО Здание швейной фабрики, ул. Ульянова,д.21а 4 Сочнева А.М. ИП Парикмахерская,ул. Коммунистическая, д.20а 5 Серяков С.Г. ИП Техническое помещение, ул. Коммунистическая, д.20б 6 МУП ПАП Баня, ул. Коммунистическая, д.20а 7 Ульянова, д.28 Жилой дом Котельная ул. Циолковского, д.20а 1 Д/с №9 "Солнышко" Здание д/с, ул. Макарова д.2а ООО «Бор Теплоэнерго» ГВС будет от котельной Циолковского,37а 2 Детско-юношеский центр Клуб "Чкаловец", ул. Кулибина,д.34 3 ЦРБ Детская поликлиника, ул. Кулибина, д.36 4 Вдовина Н.И. Магазин "Продукты",ул. Циолковского, д.31 5 Воробьев В.Я. Магазин "Мото-вело",ул. Макарова. д.2 6 Голубева Е.Ю. ИП Магазин стройматериалов,ул. Макарова. д.4 7 Куприянов А. А. ИП Магазин "Продукты", ул. Циолковского, д.31 8 Михайлова Т.М. ИП Магазин "Талекс", ул. Макарова. д.2 9 Почта России ФГУП Отделение связи №5, ул. Циолковского, д.31 10 Терентьева Н.И. ИП Магазин "Визит",ул. Циолковского, д.31 11 ТЗП № 11 ООО Магазин ул. Макарова. д.2 12 Цыбуцынина С.Е. ИП Парикмахерская "Студия", ул. Циолковского, д.31 13 Адм. Макарова. д.2 Жилой дом 14 Адм. Макарова, д.4 Жилой дом 15 Циолковского,д.31 Жилой дом 16 Кулибина, д.34 Жилой дом 17 Кулибина, д.36 Жилой дом 18 Адм.Макарова, д.45 Жилой дом 19 Адм.Макарова (общежит), д.37 Жилой дом 20 Адм. Макарова, д.47 Жилой дом 21 Адм.Макарова, д.51 Жилой дом 22 Адм. Макарова, д.55 Жилой дом 23 Адм. Макарова, д.57 Жилой дом 24 Адм. Макарова, д.59А Жилой дом 25 Адм.Макарова, д.61 Жилой дом 26 Адм. Макарова, д.63 Жилой дом 27 Адм. Макарова, д.65 Жилой дом 28 Адм.Макарова, д.67 Жилой дом 29 Адм.Макарова, д.45а Жилой дом 30 Адм.Макарова, д.59 Жилой дом 31 Д/с N 29 "Светлячок" Здание д/с 32 Д/с N 8 "Звездочка" Здание д/с 33 Д/с № 10 "Белочка" Здание д/с 34 Гостиница "Металлург" Здание гостиницы, ул.Макарова д.2б 35 Жаринова Н.Ю. ИП Парикмахерская ул. Макарова, д.37(расторгла догово) Котельная с.Серебрянка 1 Администрация с.Серебрянка Здание администрации, д. Серебрянка,ул Новая, д.6 ООО «Бор Теплоэнерго» 2 Серебрянская ООШ Здание школы, д. Серебрянка,ул Новая, д.6 3 Новая, д.6 Жилой дом 4 Новая, д.9 Жилой дом 5 Новая, д.23 Жилой дом 6 пер. Советский (част), д.9 Жилой дом 7 Новая (част, д.5 Жилой дом 8 пер. Советский (част), д.11 Жилой дом Котельная с.Мурзицы, Гагарина,13а 1 МБОУ Мурзицкая СОШ Школа, ул.Гагарина, д.13 ООО «Бор Теплоэнерго» Котельная ул. Бутова,66/26 1 Администрация городского округа город Кулебаки Гаражи, ул. Бутова д.120 ООО «Бор Теплоэнерго» ООО «Борские Тепловые сети» 2 Администрация городского округа город Кулебаки Помещения, ул.Бутова д.120 3 Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа Здание школы, пл. Ленина, д,14 4 Городской центр досуга Кинотеатр "Россия", ул. Бутова, д.75а 5 Д/с № 11 "Березка" Здание д/с, ул. Мира, д.12 6 Д/с № 14 "Колокольчик" Здание д/с,ул. Мира, д.15а 7 Д/с № 14 "Колокольчик" Здание д/с, ул. Мира, д. 19 8 Детская школа искусств Помещение школы,ул. Бутова д.120 9 Детско-юношеский центр Помещение ДЮЦ,ул. Бутова д.120 10 Культурно-досуговый комплекс Дворец кульуры,пл. Ленина, д.2 11 Лицей № 3 Здание лицея,ул. Мира, д.23а 12 Районный дом культуры Гараж ул.Бутова,ул. Бутова д.120 13 Управление образования Здание УО, Воровского, д.43а 14 Физкультурно-спортивный комплекс Дом Спорта, пл. Ленина, д.6 15 Физкультурно-спортивный комплекс Стадион,пл. Ленина, д.6 16 ЦРБ Здание больницы ул.Бутова д.128,ул.Воровского д.1а 17 Школа-интернат VIII вида Здание школы-интернат, ул.Мира, д.35 18 Пенсионный фонд Помещение пенсионного фонда, пл. Ленина, д.14 19 Социальная защита населения Адм.помещение, Воровского,47 20 Социальная защита населения Адм.помещение, Воровского,48 21 Социальная защита населения Адм.помещение, Мира,12 22 Социально-реабилитационный центр Помещение, ул.Бутова,124 23 Социально-реабилитационный центр Гараж ул.Бутова, д.120 24 Социально-реабилитационный центр Помещение, ул.Толстого 25 Центр социального обслуживания граждан Адм.помещение, Воровского,47 26 Центр социального обслуживания граждан Гараж ул.Бутова,д.120 27 Мировые судьи Помещение, ул. Воровского, д.48 28 Служба судебных приставов Помещение, ул.Мира, д.14 29 Статистика Помещение,ул. Воровского, д.48 30 Федеральное казначейство Помещение, ул. Бутова, д.126 31 ЗАГС Помещение ЗАГС, ул.Бутова, д.120 32 Управление судебного департамента по Нижегородской области Здание городского суда, пл. Ленина, д.4 33 Агран ООО Магазин, ул.Бутова, д.122 34 Арцышевская Т.И. ФЛ Магазин Фламинго, ул.Бутова, 87 35 Беляева Л.А. ИП Оптика "София", ул.Бутова, д.87 36 Ванцян И.С. ИП Выставочный зал, ул. Воровского,д.43 37 Глагольева Н.Б. ИП Магазин "Дамское счастье", ул. Гастелло, д.5 38 Гусева И. Г. Нотариальная контора, ул. Воровского,д.45 39 Дегтев А.В. ИП Магазин "Элита", ул. Бутова, д.126 40 Живова Т.Н. ФЛ Помещение ул.Бутова,120а 41 Зуев С.С. ИП Помещение аптеки, ул.Воровского, д.33 42 Касатиков А.В. ИП Магазин, ул.Воровского, 47 43 Комбинат школьного питания Кафе "Русская кухня",ул. Войкова, д.7 44 Кондранина Е.Ю. ФЛ Магазин "Жасмин",ул Воровского, д.45 45 Красавин В.В. Цеховые помещения, ул. Серова, д.52 46 Красота ООО Парикмахерская, ул. Воровского, д.29 47 КРОНОС ООО Оптика "Кронос",ул. Бутова, д.81 48 Кулебакское масло ООО Магазин,ул. Войкова, д.7 49 Кузнецова Е.Г. ИП Магазин "Апельсин",ул. Бутова, д.126 50 Кулебакский хлебозавод ОАО Магазин "Кормилец",ул.Войкова,д.19 51 Кулебакский хлебозавод ОАО Магазин "Перекресток, "ул. Воровского, д.29 52 Куприянов С.И. ИП Нежилое здание,ул. Бутова, д.66/3 53 Кулакова О.В. Магазин "Мишель", ул. Бутова, д.91 54 Левкин А.А. Мастерская корп. мебели, ул. Бутова,66/20 55 Наумов В.В. ИП Магазин "Саквояж", ул. Бутова,д.91 56 НФ "НПСБ"ОАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК" Здание банка, ул.Воровского, д.41 57 ООО Торгмонтаж Старков А.А., ул. Воровского, д. 45 58 Почта России ФГУП Адм.здание,гаражи, пл. Ленина,д.12 59 Пачкория С.И. ИП Помещение,ул.Макарова, д.14 60 Приказнов А.Н. Здание, ул.Свободы, д.6а 61 Ростелеком ОАО Адм.здание, пл. Ленина, д.12/1 62 Русполимет ОАО Нежилое здание,ул. Восстания, д.2 63 РЭУ ОАО Здание военкомата,ул. Свободы, д.5 64 РЭУ ОАО Здание гаража,ул.Свободы, д.5 65 Рыбаков А.А. Офис "Сити",ул. Воровского,д,43 66 Салина Н.И. ИП Магазин "Флора и фауна",ул. Воровского,д.33 67 Самсонова А.А. ФЛ Магазин "Продукты",ул. Гастелло,д.5 68 Сбербанк России Здание банка,ул. Бутова, д. 66/1 69 Серяков А.Ю. ИП Склад товаров, ул. Бутова,д.66/4 70 Синицына Н.В. ФЛ Магазин "Мир игрушек",ул. Воровского, д.45 71 Синицына Н.В. ИП Магазин "Ральф",ул. Воровского, д.43 72 Сузаева Л.В. ИП Помещение, Бутова, 81 73 Торгово-промышленная палата Нежилое помещение,ул. Воровского,д.48 74 Усанова Т.В. Мир окон и тепла, ул.Воровского, д.45 75 Хапугин Э.Ю. ИП Магазин ул.Мира, д.14 76 Шишова Т.П. ИП Магазин Семейный комфорт",ул. Воровского, д.45 77 Мира, д.1 Жилой дом 78 Мира, д.2 Жилой дом 79 Мира, д.3 Жилой дом 80 Мира, д.4 Жилой дом 81 Мира, д.5 Жилой дом 82 Мира, д.6 Жилой дом 83 Мира, д.7 Жилой дом 84 Мира, д.8 Жилой дом 85 Мира, д.9 Жилой дом 86 Мира, д.10 Жилой дом 87 Мира, д.11 Жилой дом 88 Мира, д.13 Жилой дом 89 Мира, д.14 Жилой дом 90 Мира, д.15 Жилой дом 91 Мира, д.17 Жилой дом 92 Мира, д.19 Жилой дом 93 Мира, д.21 Жилой дом 94 Мира, д.23 Жилой дом 95 Мира, д.25 Жилой дом 96 Мира, д.27 Жилой дом 97 Мира, д.29 Жилой дом 98 Мира, д.31 Жилой дом 99 Мира, д.33 Жилой дом 100 Мира, д.37 Жилой дом 101 Войкова, д.14 Жилой дом 102 Войкова, д.15 Жилой дом 103 Войкова, д.16 Жилой дом 104 Войкова, д.17 Жилой дом 105 Войкова, д.18 Жилой дом 106 Войкова, д.19 Жилой дом 107 Войкова, д.20 Жилой дом 108 Войкова, д.21 Жилой дом 109 Бутова,д.83 Жилой дом 110 Бутова, д.81 Жилой дом 111 Бутова, д.85 Жилой дом 112 Бутова, д.87 Жилой дом 113 Бутова, д.89 Жилой дом 114 Бутова, д.91 Жилой дом 115 Бутова, д.122 Жилой дом 116 Бутова, д.124 Жилой дом 117 Бутова, д.128 Жилой дом 118 Бутова, д.130 Жилой дом 119 Воровского, д.29 Жилой дом 120 Воровского, д.33 Жилой дом 121 Воровского,д.35 Жилой дом 122 Воровского, д.41 Жилой дом 123 Воровского, д.43 Жилой дом 124 Воровского, д.45 Жилой дом 125 Воровского,д.47 Жилой дом 126 Гастелло,д.5 Жилой дом 127 Кирюхина, д.7 Жилой дом 128 Кирюхина, д.3 Жилой дом 129 Кирюхина, д.5 Жилой дом 130 Кирюхина, д.8 Жилой дом 131 Кирюхина, д.9 Жилой дом 132 Кирюхина, д.11 Жилой дом 133 Свободы, д.3 Жилой дом 134 Свободы, д.5 Жилой дом 135 Бутова, д.120А Жилой дом 136 Бутова (ЖСК), д.126А Жилой дом 137 Мира (ЖСК), д.39 Жилой дом 138 Войкова (част), д.13А Жилой дом 139 Мира (част), д.12А Жилой дом Котельная пл.Революции, д.6б 1 Д/с N 15 "Родничок" Здание д/с,ул.Труда, д.17 ООО «Бор Теплоэнерго» ООО «Атриум Инвест» 2 Д/с № 2 "Сказка" Здание д/с, ул.Труда, д.11 3 СОШ N8 Здание школы, ул.Труда, д.15 4 ЦРБ Стационар, ул. Ст. Разина д.95,д.95а,д.97,д.112, д.112/2, д.112/3, ул. Догадина д.2, д.2а 5 Киселева Н.В. ФЛ Магазин "Продукты", ул. Революции, д.8 6 Бунтарского, д.21 Жилой дом 7 Труда, д.14 Жилой дом 8 Труда, 16 Жилой дом 9 Полевая,д.1 Жилой дом 10 Полевая, д.14 Жилой дом 11 Полевая, д. 15А Жилой дом 12 пл.Революции, д.6 Жилой дом 13 пл.Революции, д.8 Жилой дом 14 пл.Революции, д.12 Жилой дом 15 Ст.Разина, д.99 Жилой дом 16 Ст.Разина, д.110 Жилой дом Котельная р.п.Гремячево, ул.Мира,5а 1 ул.Труда, 1 Жилой дом ООО «Промтепло» 2 ул.Труда, 2 Жилой дом 3 ул.Труда, 3 Жилой дом 4 ул.Труда, 4 Жилой дом 5 ул.Труда, 5 Жилой дом 6 ул.Труда, 6 Жилой дом 7 ул.Труда, 7 Жилой дом 8 ул.Мира,1 Жилой дом 9 ул.Мира, 3 Жилой дом 10 ул.Мира, 5 Жилой дом 11 ул.Горняков, 1 Жилой дом 12 ул.Горняков, 2 Жилой дом 13 ул.Горняков, 3 Жилой дом 14 ул.Горняков, 4 Жилой дом 15 ул.Горняков, 5 Жилой дом 16 ул.Горняков, 6 Жилой дом 17 ул.Горняков, 7 Жилой дом 18 ул.Горняков, 9 Жилой дом 19 ул.Горняков, 11 Жилой дом 20 Гремячевская амбулатория Гремячевская амбулатория 21 МБОУ Гремячевская СОШ МБОУ Гремячевская СОШ 22 Гремячевское отделение полиции Гремячевское отделение полиции 23 МБДОУ Детский сад № 26 «Гнездышко» МБДОУ Детский сад № 26 «Гнездышко» 24 Административное здание Административное здание 25 ДЮЦ «Солнышко» ДЮЦ «Солнышко» 26 Здание швейной фабрики Здание швейной фабрики 27 ИП Конюкова А.М. магазин КотельныеКВ-ТС и БКУ р.п.Гремячево, ул.Ленина, 25/2/3 1 МУ ЦРБ «Меляевская участковая больница» МУ ЦРБ «Меляевская участковая больница» ООО «Промтепло» 2 МБОУ МеляевскаяСОШ МБОУ МеляевскаяСОШ 3 МБДОУ Детский сад № 33 «Дельфин» МБДОУ Детский сад № 33 «Дельфин» 4 МБУК Меляевский дом Культуры МБУК Меляевский дом Культуры 5 ИП Большева В.И магазин 6 ул.Ленина,25 Жилой дом 7 ул.Ленина,27 Жилой дом 8 ул.Ленина,28 Жилой дом 9 ул.Ленина,29 Жилой дом 10 ул.Ленина,30 Жилой дом 11 ул.Ленина,31 Жилой дом 12 ул.Ленина,36 Жилой дом 13 ул.Ленина,37 Жилой дом 14 ул.Ленина,38 Жилой дом Котельная г.Кулебаки, ул.О.Кошевого, д.132б 1 МБОУ СОШ №6 Школа, ул. О Кошевого ООО «Атриум Инвест» 2 МБДОУ Д/с №18 «Рябинушка» Детский сад Тарифы теплоснабжающих организаций № п/п Реестр теплоснабжающих организаций на 2016 год Наименование предприятия Тариф, установленный РСТ с учетом передачи (руб/Гкал) Тепловая энергия 1. ООО «Бор Теплоэнерго» 1865,88 2 ООО «Атриум Инвест» 3368,73 3. ООО «Промтепло» 2228,36 Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности) с разделением по видам потребления по каждой котельной Наименование котельной Годовая выработка Тепловая энергия (Гкал) Отопление+ГВС ООО «Бор Теплоэнерго» Котельная по ул. Циолковского, д.37а 66464,5 Котельная по ул. Циолковского, д.20а 6024,6 Котельная по ул. Футбольная, д.3а 2465,73 Котельная с. Мурзицы, ул.Строителей, 19а/1 1951,5 Котельная с. Мурзицы, ул. Н. Стройка,7а 1715,51 Котельная с. Мурзицы,ул. Гагарина,13а 246,95 Котельная д. Серебрянка,ул. Новая,4а 793,4 Итого: 79662,19 ООО «Борские Тепловые Сети» Котельная по ул. Бутова,66/26 43623,2 Итого: 43623,2 ООО «Бор Инвест» Котельная по ул. пл. Революции, 6б 6157,1 Итого: 6157,1 ООО «Атриум Инвест» Котельная по ул. О. Кошевого,132б 1830 ООО «Промтепло» Котельная, р.п.Гремячево, ул.Мира,5а 887,138 Котельные, р.п. Гремячево, ул.Ленина, 25/2/3 1858,329 Итого: 2745,467 всего 134017,957 Краткая характеристика котельных, расположенных на территории городского округа город Кулебаки Котельная ул. Бутова, 66/26, г. Кулебаки. Существующая котельная обеспечивает тепловые нагрузки по отоплению и горячему водоснабжению объектов соцкультбыта, школы, детские сады, жилые дома, прочие потребители (указать присоединенные объекты). Потребность в тепле покрывается за счет установки 3-х котлов Polykraft Unitherm 7000 производительностью 21 МВт (7 МВт) каждый. Котлы установлены в 2016 году. В качестве топлива используется газ. Параметры теплоносителя на нужды отопления потребителей 95-70°С, на нужды горячего водоснабжения котельная отпускает воду с температурой 65 °С, приготавливаемую в пластинчатом теплообменнике. Котельная работает без обслуживающего персонала (операторов). Для отвода дымовых газов от котлов служат дымовые трубы высотой 20 м., диаметром устья 0,75 м.Количество труб -3 (для каждого котла своя дымовая труба). Котельная пл. Революции, 6б, г. Кулебаки. Существующая котельная обеспечивает тепловые нагрузки по отоплению и горячему водоснабжению соцкультбыта, школы, детские сады, жилые дома, прочие потребители (указать присоединенные объекты). Потребность в тепле покрывается за счет установки 2 котловТУРБОТЕРМ-ГАРАНТ 2000 производительностью 4 МВт (2 МВт) каждый. Котлы установлены в 2016 году. В качестве топлива используется - газ. Параметры теплоносителя на нужды отопления потребителей 95-70 °С, на нужды горячего водоснабжения котельная отпускает воду с температурой 65°С, приготавливаемую в пластинчатых теплообменниках. Котельная работает без обслуживающего персонала (операторов). Для отвода дымовых газов от котлов служит дымовая труба высотой 20 м., диаметром устья 0,45м. Количество дымовых труб – 2 (для каждого котла своя дымовая труба). Котельная , ул.Циолковского, д.37, г.Кулебаки Котельная на ул.Циолковского,д.37 предназначена для обеспечения теплом объектов жилья и соцкультбыта. В котельной установлены шесть водогрейных котлов ТВГ-8М – 4 шт., КВа-1,6 Г – 2шт. Котлы КВа подключены к дымовой трубе высотой 20м и диаметром 0,65 м. В настоящее время в качестве теплоносителя используется вода с параметрами 105-70 °С. Установленная производительность котельной составляет 40,416 МВт (34,75 Гкал/ч). В качестве топлива используется природный газ. Химическая обработка подпиточной воды осуществляется по схеме натрий катионирования. Деаэрация – в вакуумном деаэраторе ДВ - 15. Котельная вырабатывает теплоноситель на нужды отопления, с использованием теплоносителя на приготовление воды систем горячего водоснабжения в отдельностоящем тепловом пункте у основных потребителей. Котельная обслуживается эксплуатационным персоналом в количестве 25 человек. Для удаления дымовых газов от котлов ТВГ-8 установлена дымовая труба высотой 30 м., диаметром устья 1,5 м. Котлы ТВГ-8М установлены в 1977-1978 г.г. Расчетный КПД котлов составляет 90% и недостаточно высок, котлы физически изношены. Котельная , ул.Циолковского, 20а, г.Кулебаки Котельная предназначена для обеспечения теплом и горячей водой объектов жилья и соцкультбыта. В течение отопительного периода котельная работает только на отопление. В качестве теплоносителя используется вода с температурными параметрами 95-70°С. По окончании отопительного периода котельная переключается на обеспечение теплом для приготовления воды систем горячего водоснабжения на ТП1, теплоноситель вода 95-70°С. В котельной установлено 6 котлов КВ-ТС-1 производительностью 0,58 МВт (0,5 Гкал/ч). Котлы установлены в 1994 – 1995 г.г. Котельная обслуживается персоналом в количестве – 9 человек. Для отвода дымовых газов установлена дымовая труба высотой 22 м., диаметром устья 0,9 м. В 2017 г. потребителей от котельной планируется присоединить к котельной ул. Циолковского,37а, и котельная ул. Циолковского, 20а будет выведена из эксплуатации. Котельная , ул.Футбольная, 3а, г.Кулебаки Теплоснабжение объектов осуществляется от мобильной автоматизированной котельной ТМА-II-2,5. Котельная предназначена для выработки тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение. Вода для системы ГВС приготавливается в пластинчатых теплообменниках, расположенных здании бани. В качестве топлива используется природный газ. В котельной установлены 2 водогрейных котла марки «КСВа-1,25». Котельная оборудована всеми необходимыми насосами, автоматизированной водоподготовкой с реагентной обработкой подпиточной воды, шкафным ГРП, системой учета расхода тепла, газа, воды. Автоматика модулей обеспечивает возможность диспетчерской работы без постоянного присутствия персонала. Штат котельной – 9 человек. Для отвода дымовых газов установлена дымовая труба высотой 24 м., диаметром устья 0,6 м. Котельная с.Мурзицы, ул.Строителей, 19а/1 Теплоснабжение обслуживаемых объектов осуществляется блочной газовой котельной общей мощностью 1,0 МВт. В котельной установлены 2 водогрейных газовых котла КВА – 0,5, производительностью 0,5 МВт каждый. Котельная выдает в качестве теплоносителя горячую воду с параметрами 95 – 70 °С. Для приготовления подпиточной воды применяются фильтры для удаления солей жесткости. Для отвода дымовых газов установлена дымовая труба высотой 24 м., диаметром устья 0,5 м. Работа котельной полностью автоматизирована и позволяет осуществлять ее эксплуатацию, без присутствия обслуживающего персонала, эксплуатационный персонал составляет 4 человека. Котельная с.Мурзицы, ул.Народная Стройка, 7а Для покрытия присоединенных тепловых нагрузок в котельной установлены 2 водогрейных автоматизированных котлоагрегата «Братск – 1 Г» и 1 водогрейный котел КВТС-1 с диффузионной подовой щелевой горелкой. Котлы устаревших конструкций с низким КПД и большим износом. Теплоноситель – вода с параметрами 95 – 70 °С. Для обработки воды установлен ионный фильтр. Для отвода дымовых газов применена дымовая труба высотой 30 м., диаметром устья 0,8 м. Котельная обслуживается штатом из 9 человек. Котельная с.Мурзицы, ул.Гагарина, 13а Теплоснабжение объекта Мурзицкая СОШ осуществляется от твердотопливной котельной. Котельная работает на каменном угле. Склад топлива открытый.Для покрытия присоединенных тепловых нагрузок в котельной установлены 2 котла «Братск-2».Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую трубу высотой 24 м., диаметром устья 0,5 м. Эксплуатационный персонал состоит из 9 человек. Котельная д.Серебрянка, ул.Новая, 4а Теплоснабжение объектов осуществляется от твердотопливной котельной общей мощностью 0,78 МВт.Котельная работает на каменном угле.Склад топлива открытый. В котельной установлены 2 котла КВр-0,39, производительностью 0,39 МВт каждый. Система теплоснабжения двухконтурная. На линии исходной воды установлен механический фильтр с ручной промывкой и фильтры для удаления солей жесткости. Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую трубу высотой 24 м., диаметром устья 0,5 м. Эксплуатационный персонал состоит из 9 человек. Котельная О. Кошевого,132б Теплоснабжение котельной осуществляется от блочной котельной установленной теплопроизводительностью 1,0МВт. В качестве топлива используется природный газ. В котельной установлены 2 водогрейных котла типа «Зиосаб» производительностью 0,5 МВт каждый. Теплоноситель – вода с температурой 95 – 70 °С. Химводоподготовка подпиточной воды осуществляется по схеме натрий катионирования. Для удаления дымовых газов установлены две дымоотводящих трубы высотой 15 м., диаметром устья 0,35 м. Эксплуатационный персонал котельной состоит из 5 человек. Котельная ТМА, р.п .Гремячево, ул.Мира, 5а Теплоснабжение обслуживаемых объектов осуществляется от мобильной автоматизированной котельной ТМА. Котельная отпускает теплоноситель температурой 95-70°С. Вода для системы ГВС приготавливается в здании закрытой котельной. В качестве топлива используется природный газ. В котельной установлены 4 водогрейных котла марки «ВК-32» с утилизаторами тепла дымовых газов, производительностью 1,08 МВт, год ввода в эксплуатацию 2007 г. Автоматика модулей обеспечивает возможность диспетчерской работы без постоянного присутствия персонала. Штат котельной – 8 человек. Для отвода дымовых газов установлены 2 дымоудаляющих трубы высотой 33,3 м., диаметром устья 0,63 м. Котельная КВ-ТС, р.п .Гремячево, ул.Ленина, 25/2 Теплоснабжение и ГВС обслуживаемых объектов осуществляется от котельной КВ-ТС. Котельная отпускает теплоноситель температурой 95-70°С на ГВС 65-40°С. Вода для системы ГВС приготавливается в здании закрытой котельной. В качестве топлива используется природный газ. В котельной установлены 8 водогрейных котлов марки «КВ-ТС-1» с утилизаторами тепла дымовых газов, производительностью 0,33 МВт, год ввода в эксплуатацию 1992 г. Штат котельной – 19 человек. Для отвода дымовых газов установлены 2 дымоудаляющих трубы высотой 24 м., диаметром устья 0,6 м. Котельная БКУ, р.п .Гремячево, ул.Ленина, 25/3 Теплоснабжение обслуживаемых объектов осуществляется от котельной БКУ. Котельная отпускает теплоноситель температурой 95-70°С. В качестве топлива используется природный газ. В котельной установлены 2 водогрейных котла марки «ВК-21» с утилизаторами тепла дымовых газов, производительностью 1,6 МВт, год ввода в эксплуатацию 2002 г. Штат котельной – 4 человека. Для отвода дымовых газов установлена дымоудаляющая труба высотой 30 м., диаметром устья 0,75 м. Наименование котельной Установленная мощность Марка котла Присоединенная нагрузка Вид топлива Гкал/ч Гкал/ч г.Кулебаки, ул. Циолковского,37а 34,75 ТВГ8 28,14 газ г.Кулебаки, ул. Циолковского,20а 3 КВТС-1 1,90 газ г.Кулебаки, ул. Бутова, 66/26 18.05 PolykraftUnitherm 7000 17,99 газ г.Кулебаки, пл.Революции, 6б 3.44 ТУРБОТЕРМ-ГАРАНТ 2000 2,41 газ г.Кулебаки, ул. Футбольная,3а 2,15 КСВа-1,25 1,04 газ с. Мурзицы, Строителей, 19а/1 0,86 КВа-0,5 0,806 газ с. Мурзицы,Н. Стройка,7а 1,72 Братск 1 0,74 газ с. Мурзицы,ул. Гагарина,13а 0,39 Самодельн. Сва 0,11 уголь д. Серебрянка,ул. Новая,4а 0,69 КВр-0,39 0,329 уголь г.Кулебаки, ул. О. Кошевого,132б 0,86 Зиосаб 0,8 газ р.п.Гремячево, котельная БКУ ул.Ленина, 25 3,2 ВК-21 5,43 газ р.п. Гремячево, котельная КВ-ТС, ул.Ленина,25 2,6 КВТС –1 5,43 газ Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 2.1. Радиус эффективного теплоснабжения Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в населенных пунктах городского округа город Кулебаки с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной. Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии. Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии 2.2.1. Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии в г.о.г.Кулебаки Котельная Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии Котельная ул. Циолковского,37а (ООО «Бор Теплоэнерго») ул. Адм. Макарова, д.59 - 1542 м. Котельная ул. Циолковского,20а (ООО «Бор Теплоэнерго») ул. Адм.Макарова, д.39 – 1674 м. Котельная ул. Бутова, 66/26 (ООО «Борские тепловые сети») ул.Воровского д.47– 868 м. Котельная пл.Революции, 6б (ООО «Бор Инвест») ул. Ст. Разина д.99 – 740 м. Котельная ул. Футбольная,3а (ООО «Бор Теплоэнерго») ул.Ульянова, д.28а - 347 м. Котельная с. Мурзицы, Строителей, 19а/1 (ООО «Бор Теплоэнерго») Административное здание,ул. Н. Стройка,д.19а – 201 м. Котельная с. Мурзицы,Н. Стройка,7а (ООО «Бор Теплоэнерго») Н.Стройка д.№4 – 387 м. Котельная с. Мурзицы,ул. Гагарина,13а (ООО «Бор Теплоэнерго») ул.Гагарина, д.13 –60 м. Котельная д. Серебрянка,ул. Новая,4а (ООО «Бор Теплоэнерго») ул.Новая, д.6 – 569 м. Котельная р.п.Гремячево, ул.Мира,5а (ООО «Промтепло») МБОУ Гремячевская СОШ – 609 м. Котельная БКУ р.п.Гремячево, ул.Ленина, 25 (ООО «Промтепло») МБДОУ д/с. Дельфин – 805 м. Котельная КВ-ТС р.п.Гремячево, ул.Ленина, 25 (ООО «Промтепло») МБДОУ д/с. Дельфин – 841 м. Котельная ул. О.Кошевого, д.132б (ООО «Атриум Инвест») МБДОУ д/с №18 «Рябинушка» - 274 м. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных). Наименование котельной Установленная мощность (Гкал/ч) Примечание Котельная ул. Циолковского,37а (ООО «Бор Теплоэнерго») 34,75 - Котельная ул. Циолковского,20а (ООО «Бор Теплоэнерго») 3 - Котельная ул. Бутова, 66/26 (ООО «Борские тепловые сети») 18.05 - Котельная пл.Революции, 6б (ООО «Бор Инвест») 3.44 - Котельная ул. Футбольная,3а (ООО «Бор Теплоэнерго») 2,15 - Котельная с. Мурзицы, Строителей, 19а/1 (ООО «Бор Теплоэнерго») 0,86 - Котельная с. Мурзицы,Н. Стройка,7а (ООО «Бор Теплоэнерго») 1,72 - Котельная с. Мурзицы,ул. Гагарина,13а (ООО «Бор Теплоэнерго») 0,39 - Котельная д. Серебрянка,ул. Новая,4а (ООО «Бор Теплоэнерго») 0,69 - Котельная ул. О. Кошевого,132б (ООО «Атриум Инвест») 0,86 Котельная р.п.Гремячево, ул.Мира,5а (ООО «Промтепло») 5,3 - Котельная БКУ р.п.Гремячево, ул.Ленина, 25 (ООО «Промтепло») 3,2 - Котельная КВ-ТС р.п.Гремячево, ул.Ленина, 25 (ООО «Промтепло») 2,6 - Итого: 74,26 - Модернизация систем теплоснабжения на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области предусматривает внесение изменений в Схему теплоснабжения в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154. Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществлять от автономных источников. Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников. Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей. При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. 2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии На территории городского округа город Кулебаки большинство индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное газовое отопление. Часть индивидуального жилищного фонда оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова), подключение их к централизованным сетям теплоснабжения неэффективно и нецелесообразно в связи с высоким радиусом действия. Объекты перспективной застройка жилого фонда также рекомендуется осуществлять от индивидуальных источников тепловой энергии. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией населенных пунктов городского округа город Кулебаки указанная тенденция будет сохраняться. 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим. 2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто Наименование котельной Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) существующие перспективные Котельная ул Циолковского,37а 34,75 34,75 37,75 Котельная ул. Циолковского,20а 3 3 0 Котельная ул. Бутова, 66/26 18.05 18.05 18.05 Котельная пл.Революции, 6б 3.44 3.44 3.44 Котельная ул. Футбольная,3а 2,15 2,15 2,15 Котельная с. Мурзицы, Строителей, 19а/1 0,86 0,86 0,86 Котельная с. Мурзицы, Н. Стройка,7а 1,72 1,72 1,72 Котельная с. Мурзицы, ул. Гагарина,13а 0,39 0,39 0,39 Котельная д. Серебрянка, ул. Новая,4а 0,69 0,69 0,69 Котельная ул. О. Кошевого,132б (ООО «Атриум Инвест») 0,86 0,86 0,86 Котельная р.п.Гремячево, ул.Мира, 5а 5,3 5,3 5,3 Котельная БКУ р.п.Гремячево, ул.Ленина, 25 3,2 3,2 3,2 Котельная КВ-ТС р.п.Гремячево, ул.Ленина, 25 2,6 2,6 2,6 Итого: 74,26 74,26 74,26 Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя 3.1. Перспективные балансы производительности насосных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей Производительность насосных установок Наименование котельной (ЦТП), адрес насосная установка Марка насоса Maxпроизво-дительность установки, м3/час Котельная ул Циолковского,37а Д630-630;НК150-250/275 946 Котельная ул. Циолковского,20а К160/30 160 Котельная ул. Бутова, 66/2 СР-G 125-5300/А/BAQE/45DAB- 3 шт., (отопл.), CM-G80/2700/A/ BAQE/7,5DAB – 2шт.(ГВС) 293,0 81,0 Котельная пл.Революции, 6б XSТ 65-160/150 LEO - 2 шт.,(отопл.) LPP 50-34-5,5/2LEO - 2шт.(ГВС) 93,0 15,0 Котельная ул. Футбольная,3а КМЛ80/160; КМЛ80-80-160 40 50 Котельная с. Мурзицы, Строителей, 19а/1 IPL50/150-4/2 IPL50/140-3/23 34 34 Котельная с. Мурзицы,Н. Стройка,7а К100-80-160А 90 Котельная с. Мурзицы,ул. Гагарина,13а К20/30 20 Котельная д. Серебрянка,ул. Новая,4а IPL50/150-4/2 27,5 Котельная по ул. О. Кошевого,132б (ООО «Атриум Инвест») Dab BPH 120/250,40Т Dab BPH 180/340,65Т – 2 шт Dab BPH 120/340,65Т – 2 шт NKP-G 3 – 2 шт JET 300T 15 53 42 36 10,5 Котельная р.п.Гремячево, ул.Мира, 5а КМЛ 80-80-160-2 40 Котельная БКУ р.п.Гремячево, ул.Ленина, 25 ВК-150 150 Котельная КВ-ТС р.п.Гремячево, ул.Ленина, 25 К-100-80-160 100 Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии 4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях города Учитывая, что документами территориального планирования городского округа город Кулебаки не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников, так как новое строительство котельных и централизованных сетей теплоснабжения не планируется. 4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии На территории городского округа город Кулебаки планируется реконструкция следующих источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах: - котельная ул.Футбольная, 3а; - котельная ул.Циолковского, 37а; - котельная с.Мурзицы, ул. Строителей, 19а/1; - котельная с.Мурзицы, ул. Н. Стройка,7а; - котельная с. Мурзицы,ул. Гагарина,13а. На первом этапе с 2016 по 2018 г.г. запланирована реконструкция котельных ул.Футбольная, 3а и ул.Циолковского, 37а. 4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системтеплоснабжения На первом этапе с 2016 по 2018 г.г. запланировано техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения на объектах котельная ул.Футбольная, 3а и ул.Циолковского, 37а. 4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно После реконструкции котельной ул.Циолковского, 37а планируется вывод из эксплуатации котельной ул.Циолковского, 20а. 4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии В соответствии с территориальным планом городского округа город Кулебаки меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены. 4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены. 4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид: № п/п Наименование котельной Марка котла Кол-во котлов Установленная Мощность (Гкал/ч) Подключенная нагрузка (Гкал/ч) 1 Котельная ул Циолковского,37а ТВГ8, КВа-1,6Г 6 34,75 28,14 2 Котельная ул. Циолковского,20а КВТС-1 6 3 1,90 3 Котельная ул. Бутова, 66/2 PolykraftUnitherm 7000 3 18.05 17,99 4 Котельная пл.Революции, 6б ТУРБОТЕРМ-ГАРАНТ 2000 2 3.44 2.41 5 Котельная ул. Футбольная,3а КСВа-1,25 2 2,15 1,04 6 Котельная с. Мурзицы, Строителей, 19а/1 КВа-0,5 2 0,86 0,806 7 Котельная с. Мурзицы,Н. Стройка,7а Братск 1 2 1,72 0,74 8 Котельная с. Мурзицы,ул. Гагарина,13а Самодельн. Сва 2 0,39 0,11 9 Котельная д. Серебрянка,ул. Новая,4а КВр-0,39 2 0,69 0,329 10 Котельная ул. О. Кошевого,132б Зиосаб 2 0,86 0,8 11 Котельная р.п.Гремячево, ул.Мира, 5а Водогрейный котел ВК-32 – 1,25 4 5,3 4,07 12 Котельная БКУ р.п.Гремячево, ул.Ленина, 25 Водогрейный котел ВК-21 2 3,2 5,43 (котельные работают в одну тепловую сеть) 13 Котельная КВ-ТС р.п.Гремячево, ул.Ленина, 25 Водогрейный котел КВТС-1 8 2,6 Итого: - 42 74,26 60,59 4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. График зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха для котельных на территории г.о.г.Кулебаки Температура наружного воздуха t0C Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C 8 40,1 33,7 7 41,4 34,9 6 42,7 36,1 5 44,1 37,3 4 45,7 38,4 3 47,3 39,5 2 48,9 40,5 1 50,5 41,6 0 52,1 42,7 -1 53,6 43,7 -2 55,1 44,7 -3 56,6 45,8 -4 58,2 46,8 -5 59,8 47,8 -6 61,3 48,8 -7 62,8 49,7 -8 64,3 50,7 -9 65,7 51,6 -10 67,2 52,6 -11 68,6 53,5 -12 70,1 54,4 -13 71,5 55,4 -14 73,0 56,3 -15 74,4 57,2 -16 75,8 58,1 -17 77,2 59,0 -18 78,6 59,8 -19 80,0 60,7 -20 81,4 61,6 -21 82,8 62,5 -22 84,2 63,3 -23 85,5 64,2 -24 86,9 65,0 -25 88,3 65,9 -26 89,6 66,7 -27 91,0 67,5 -28 92,3 68,4 -29 93,7 69,2 -30 95,0 70,0 Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов). Учитывая, что территориальным планом городского округа город Кулебаки не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки планируется осуществить от котельной ул.Циолковского, 20а к котельной ул.Циолковского, д.37а. 5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых территориях поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку. Новое строительство тепловых сетей не планируется. 5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. Учитывая, что территориальным планом городского округа не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения городского округа город Кулебаки, новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена. 5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям. Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется. 5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения. Учитывая, что территориальным планом городского округа город Кулебаки не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Раздел 6. Перспективные топливные балансы Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива. Наименование котельной Вид топлива Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,т) Резервный вид топлива Аварийный вид топлива Котельная ул Циолковского,37а природный газ 7577,585 не предусмотрен не предусмотрен Котельная ул. Циолковского,20а природный газ 1145,951 не предусмотрен не предусмотрен Котельная ул. Бутова, 66/2 природный газ - не предусмотрен не предусмотрен Котельная пл.Революции, 6б природный газ - не предусмотрен не предусмотрен Котельная ул. Футбольная,3а природный газ 318,037 не предусмотрен не предусмотрен Котельная с. Мурзицы, Строителей, 19а/1 природный газ 270,267 не предусмотрен не предусмотрен Котельная с. Мурзицы,Н. Стройка,7а природный газ 383,383 не предусмотрен не предусмотрен Котельная с. Мурзицы,ул. Гагарина,13а уголь 174,53 не предусмотрен не предусмотрен Котельная ул. О. Кошевого,132б природный газ 250,000 не предусмотрен не предусмотрен Котельная д. Серебрянка,ул. Новая,4а уголь 445,96 не предусмотрен не предусмотрен Котельная р.п.Гремячево, ул.Мира, 5а природный газ 5845 не предусмотрен не предусмотрен Котельная БКУ р.п.Гремячево, ул.Ленина, 25 природный газ 7274 не предусмотрен не предусмотрен Котельная КВ-ТС р.п.Гремячево, ул.Ленина, 25 природный газ не предусмотрен не предусмотрен Итого: уголь, природный газ 620,49 23064,223 - - Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение Инвестиционная программа по реконструкции котельных, находящихся по адресу : г.Кулебаки, ул.Циолковского,37а и ул.Футбольная,3а ООО «Бор Теплоэнерго» рассчитана на 2015-2018 годы и осуществляется в один этап. Инвестиционная программа направлена на: Сокращение непроизводительного расхода энергоресурсов за счет внедрения системы перспективного энергосберегающего оборудования и технологий. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов. Повышение эффективности системы теплоснабжения за счет снижения технологических потерь тепловой энергии при выработке и передаче тепловой энергии и горячей воды. Основными мероприятиями в рамках реализации программы являются реконструкция котельных ул.Циолковского,37а и ул.Футбольная,3а, а именно: - замена котлов в котельных ул.Циолковского, 37а и ул.Футбольная, 3а; - монтаж автоматической установки химводоподготовки воды; - установка теплообменников; - установка дефлектров; - установка автоматизированных моделируемых горелок; - установка узла учета; - ВРУ – 0,4 кВ с АВР; - замена прочего котельного оборудования; - ремонт зданий котельных. Предложения по инвестициям за период 2015 – 2018 годы составляют 79 928,00 тыс.рублей, в том числе: - котельная ул.Циолковского, 37а – 69 555,91 тыс.руб.; - котельная ул.Футбольная, 3а – 10 372,09 тыс.руб. Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации Выбор единой теплоснабжающей организации осуществляется в соответствии с порядком и на основании критериев. Порядок определения и критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления – при утверждении схемы теплоснабжения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации. Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории муниципального образования существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченный орган вправе: - определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения; - определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Уполномоченный орган обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте. 4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями: 4.1. Критерии определения единой теплоснабжающей организации являются: 4.1.1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 4.1.2. Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 5. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 6. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям. 7. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 7.1. Заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 7.2. Осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения; 7.3. Надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 7.4. Осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. В настоящее время эксплуатацию котельных и централизованных тепловых сетей, подключенных к ним на территории городского округа город Кулебаки осуществляют ООО «Бор Теплоэнерго», ООО «Бор Инвест», ООО «Борские тепловые сети», ООО «Атриум Инвест» и ООО «Промтепло». Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, определить едиными теплоснабжающими организациями городского округа город Кулебаки ООО «Бор Теплоэнерго» на территории г.Кулебаки, с.Мурзицы, д.Серебрянка и ООО «Промтепло» на территории р.п.Гремячево в соответствии с зонами их действия. В остальных населенных пунктах городского округа город Кулебаки индивидуальная жилая застройка оборудована автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе, для горячего водоснабжения используются проточные газовые и электрические водонагреватели. Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 9.1. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид: Наименование котельной Установленная мощность Присоединенная нагрузка Гкал/ч Гкал/ч ул. Циолковского,37а 34,75 28,14 ул. Циолковского,20а 3 1,90 ул. Бутова, 66/26 18.05 17,99 пл.Революции, 6б 3.44 2.41 ул. Футбольная,3а 2,15 1,04 с. Мурзицы, Строителей, 19а/1 0,86 0,806 с. Мурзицы,Н. Стройка,7а 1,72 0,74 с. Мурзицы,ул. Гагарина,13а 0,39 0,11 д. Серебрянка,ул. Новая,4а 0,69 0,329 Котельная ул. О. Кошевого,132б 0,86 0,8 р.п.Гремячево, ул.Мира, 5а 5,3 4,07 БКУ р.п.Гремячево, ул.Ленина, 25 3,2 5,43 (котельные работают в одну тепловую сеть) КВ-ТС р.п.Гремячево, ул.Ленина, 25 2,6 9.2. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии планируется после реконструкции котельной ул.Циолковского, д.37а от котельной ул.Циолковского, д.20а. Перераспределение тепловой нагрузки не связанное с реконструкцией или выводом из эксплуатации источников тепловой энергии не возможно, так как источники тепловой энергии между собой технологически не связаны. Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям На территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области бесхозяйные тепловые сети отсутствуют. Раздел 11. Анализ работы системы теплоснабжения городского округа город Кулебаки Нижегородской области Рост централизованного теплоснабжения, увеличение единичной мощности теплоисточников и протяженности тепловых сетей усложняют задачу обеспечения надежного, качественного и экономичного теплоснабжения. Связывая источник теплоты с большим количеством потребителей, тепловые сети должны обеспечивать согласованную работу всех звеньев системы централизованного теплоснабжения. Анализ работы систем централизованного теплоснабжения неизменно показывает, что почти все они эксплуатируются с крайне неточным распределением теплоносителя. Обычный дефект распределения - перерасход теплоносителя у потребителей, ближайших к источнику теплоты и недостаток - у концевых. Перерасход теплоносителя неизбежно приводит к перерасходу теплоты на отопление и электроэнергии на перекачку теплоносителя, вызывает большое количество жалоб потребителей на неудовлетворительное теплоснабжение, в критических ситуациях приводит к прекращению циркуляции воды в системах отопления и, вследствие этого, к ее замерзанию в трубах. Вследствие низкой гидравлической устойчивости тепловых сетей фактическое распределение теплоты по потребителям может резко отличаться от установленного расчетным путем. Гидравлическая разрегулировка вызывает нарушения в работе систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, что приводит, как правило, к резкому завышению расхода сетевой воды, перерасходу теплоты потребителями, расположенными ближе к котельной, и недогреву концевых теплопотребителей. Поэтому, в системе теплоснабжения, важно не только экономно выработать тепловую энергию в котельной, не менее важно правильно распределить ее по тепловым пунктам потребителей. Система распределения, важная в любой технической системе снабжения, в тепловой сети, при отсутствии авторегуляторов на местных установках потребителей, полностью определяет нормальный режим теплоснабжения. Правильное распределение теплоносителя в сетях представляет собой весьма трудоемкую и требующую высокой квалификации работу, направленную на увеличение гидравлической устойчивости и достижение оптимального температурного режима теплосети. Для того чтобы обеспечить правильное распределение теплоносителя в крупных и протяженных сетях, должна проводиться наладка тепловой сети. Необходимость разработки мероприятий по наладке вызвана неудовлетворительной работой системы теплоснабжения, причинами которой являются: - низкая гидравлическая устойчивость системы; - ее разрегулировка, вызванная установкой дроссельных устройств с нерасчетными отверстиями, отсутствие дроссельных устройств на вводах потребителей; - завышенные тепловые потери из-за попадания воды в тепловые каналы, камеры теплосети; - недоотпуск теплоты потребителям при отрицательных температурах наружного воздуха; - попытки проведения регулировки запорной арматурой; - отсутствие разработанных гидравлических режимов работы теплосети; - загрязненность трубопроводов наружной тепловой сети и оборудования местных систем отопления как следствие – увеличение потерь напора в сети, снижение теплоотдачи приборов отопления. Указанные недостатки необходимо устранять одновременной и комплексной наладкой тепловых сетей, тепловых пунктов и местных систем теплопотребления. Наладка системы теплоснабжения по технологии ее исполнения включает в себя три этапа: 1) Разработка мероприятий по наладке тепловой сети. 2) Проверка выполнения мероприятий. 3) Регулирование тепловой сети. В объем работ первого этапа наладки входит следующее: - ознакомление с системой теплоснабжения, организацией эксплуатации. Ознакомление с технической документацией; - обследование тепловой сети и внутренних систем теплопотребления с выявлением дефектов проекта, монтажа и эксплуатации; - анализ материалов по существующим тепловому и гидравлическому режимам; - определение тепловых нагрузок и расчетных расходов сетевой воды; - вычерчивание общей схемы теплоснабжения; - составление расчетных схем тепловых сетей; - гидравлический расчет трубопроводов тепловых сетей; - разработка теплового и гидравлического режимов; - построение температурного графика; - построение пьезометрического графика; - расчет размеров дросселирующих устройств на тепловых вводах у потребителей; - составление мероприятий, предшествующих наладке; - составление технического отчета. Комплексная наладка тепловых сетей, теплоприготовительных установок, тепловых пунктов и местных систем теплопотребления определена как одно из наиболее приоритетных направлений по обеспечению устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей городского округа город Кулебаки Нижегородской области.

# Text boxes

20 июля 2017 года

1644

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 20 июля 2017 года №1644